## Slide 1: Гранулометричний склад ґрунту
Тема 6
Основи ґрунтознавства та геології

## Slide 2: План
1. Гранулометричний склад ґрунту.
2. Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом.
3. Заходи з поліпшення та відновлення ґрунтової структури.

## Slide 3: Мінералогічний склад ґрунту становлять природні хімічні сполуки та самородні елементи
Первинні мінерали
Вторинні мінерали
дрібні уламки щільних порід різного походження, що утворюються під час їх вивітрювання та пере­ходять у дрібнозем.
це мінерали, які утворилися з магматичних порід і первинних мінералів у результаті хімічного й біологічного вивітрювання та наступного ґрунтоутворення.
понад 0,001 мм.
менше 0,001 мм

## Slide 4: Гранулометричний склад ґрунту - це відсотковий вміст у ньому ґрунтових частинок (агрегатів) різної величини і форми.
Частинки ґрунту називають механічними елементами, які за походженням бувають мінеральні, органічні та органічно-мінеральні.

## Slide 5
У процесі руйнування, транспортування водними, вітровими або силовими гравітаційними потоками та перевідкладання продуктів вивітрювання гірських порід відбувається їх сортування і розподіл на грубоуламкові, піщані, пилуваті або глинисті.

## Slide 6
Тверда фаза ґрунту і ґрунтотворних порід складається із часток різної величини, які називаються гранулометричними (або механічними) елементами.
Механічні елементи – це частинки різної величини, з яких складається тверда фаза ґрунтів і ґрунтотворних порід.
Близькі за розміром і властивостями частинки ґрунту групуються у фракції (каміння, гравій, пісок і т.д.). Таке групування ґрунтових фракцій прийнято називати класифікацією механічних елементів.

## Slide 7
Усі частинки ґрунту, більші за 1 мм, називаються скелетом, а частинки, менші за 1 мм, - дрібноземом.
Близькі за розмірами механічні елементи об’єднують у фракції:
Камені (>3 мм) — це не вивітрені залишки гірської породи. Кам’янистість - негативна властивість ґрунтів. За ступенем каменястості ґрунти поділяють на некаменисті – вміст каміння не перевищує 0,5%, слабокаменисті – 0,5-5%, середньокаменисті – 5-10%, сильнокаменисті – понад 10%. За типом каменястості ґрунти можуть бути валунні, галечникові та щебенюваті.
Гравій (3-1мм) — складається з уламків первинних мінералів.
Високий вміст гравію призводить до провальної водопроникності, відсутності водопідйомної здатності, низької вологоємність.
Піщана фракція (0,05-1мм) — складається з уламків первинних мінералів (кварц, польові шпати). Ця фракція має високу водопроникність, не набухає, не пластична, проте має певну капілярність і вологоємність.

## Slide 8
Пил крупний і середній (0,05-0,005мм) — сприяє капілярному підняттю води до поверхні ґрунту. Крупнопилувата фракція мало чим відрізняється від піску, тому її властивості дуже схожі. Проте середньопилувата фракція збагачена слюдами, що значно підвищує пластичність і зв’язність.
Пил дрібний (0,005-0,001мм) — досить високодисперсна фракція, що складається з первинних і вторинних мінералів. Велика кількість неагрегованого дрібного пилу в ґрунтах спричиняє такі негативні властивості, як низька водопроникність, значна кількість недоступної вологи, висока здатність до набухання і усадки, липкість, тріщинуватість, висока щільність складення.
Мул (<0,001мм) — є найскладнішою і дуже важливою фракцією твердої частини ґрунту. До нього входять найдрібніші тверді частки ґрунту, ґрунтовий гумус, багато поживних речовин для рослин. З первинних мінералів зустрічаються кварц, ортоклаз, мусковіт.
Колоїдна частина — найважливіша з точки зору формування обмінних властивостей та структури ґрунту. Мають склеювальні властивості, а при насиченні ґрунту катіонами кальцію набувають цементуючих властивостей, завдяки чому в ґрунті утворюються більші частки, тобто структурні агрегати.

## Slide 9
За вмістом фракції фізичної глини визначають назву ґрунту щодо гранулометричного складу.

## Slide 10: В основу класифікації ґрунтів і порід за гранулометричним складом покладено співвідношення фізичного піску та фізичної глини.

## Slide 12
Від гранулометричного складу ґрунтів значною мірою залежать їх властивості.
Обробіток ґрунту
Опір ґрунтів на ґрунтообробні знаряддя.
Тепловий режим ґрунтів.
Забезпечення ґрунтів поживними речовинами.
Вплив на розвиток і вирощування с-г культур.

## Slide 14: Самостійне вивчення
Вплив гранулометричного (механічного) складу на властивості ґрунтів.
Шкідливі для рослин речовини в ґрунті і шляхи їх видалення.
Шляхи нагромадження гумусу в ґрунті та поліпшення його якості.