## Slide 1
Водний режим ґрунтів
Класифікація підгрунтових вод.
Ґрунтова вода має велике значення і є одним із факторів родючості та урожайності сільськогосподарських культур.
Від змісту і якості ґрунтової вологи залежить процес росту рослин, діяльність мікроорганізмів, процеси ґрунтоутворення, вивітрювання, і виробнича діяльність людини.

## Slide 2
Вода в гірських породах знаходиться у вигляді :
пару,
в гігроскопічній,
плівковій,
капілярній,
гравітаційній формах,
також розрізняють ґрунтову воду :
тверду,
хімічно зв’язану,
кристалізаційну.

## Slide 3
У вигляді пару - знаходиться в незаповнених пустотах і порах порід, дуже рухома, може конденсуватись;
Гігроскопічна - обволікає тонкою плівкою частинки породи, міцно утримується молекулярними і електричними силами. Максимальна гігроскопічність :
у піщаних ґрунтах - біля 1%;
у суглинистих - 5-8%;
у глинистих -10-12%.

## Slide 4
Плівкова - обволікає частинки породи більш товстою плівкою, може рухатись, але не підкоряється силі тяжіння;
Капілярна - заповнює всі дрібні пори і може підніматись, всупереч гравітації;
Гравітаційна - заповнює великі пори і пустоти, підкоряється силі тяжіння і передає гідростатичний тиск. Міститься в ґрунті після поливу, випадання значних атмосферних опадів, згодом переходить в стан капілярної вологи.

## Slide 5
Ґрунтова вода - це волога водоносного шару ґрунту, який лежить нижче ґрунтового горизонту і утримується горизонтом водоупору;
Тверда вода (лід) - перехід вологи із рідкого стану в твердий, здійснюється у вільній формі при температурі нижче 0 С;
Хімічно зв’язана вода входить в склад молекул мінералів у вигляді іонів;
Кристалізаційна вода знаходиться в складі кристалічних речовин у вигляді молекул. Рослинам ці форми води не досяжні.

## Slide 6
Водно-фізичні властивості ґрунту і його показники.
Ґрунти складаються із твердої рідкої і газоподібної фази.
Тверда фаза включає в себе мінеральні речовини, живі і мертві організми.
Рідка фаза складається із води, розміщеної в порах і пустотах ґрунту та в органічних речовинах.
Газоподібна фаза - це повітря, яке заповнює всі пори і пустоти, вільні від води.

## Slide 7
До загальних фізичних властивостей ґрунту відносяться щільність ґрунту, об’ємна маса, пористість.
Щільність - маса ґрунту в одиниці її об’єму (т/м3);
Об’ємна маса - маса ґрунту в одиниці її об’єму з непорушеною структурою в сухому стані (т/м3);
Пористість - об’єм пор і пустот між частинами твердої фази в одиниці її об’єму в процентах або долях об’єму ґрунту.

## Slide 8
Водні властивості ґрунту визначаються водопроникністю, вологоємкістю і водопідйомною силою.
Водопроникність - здатність ґрунту, як пористого тіла, пропускати через себе воду, залежить від механічного складу і структурного стану ґрунту.
Вологоємкість характеризує здатність ґрунту удержувати в собі вологу. Розрізняють декілька видів вологоємкості, основними із яких є : найменша (польова), капілярна і повна.

## Slide 9
Найменша (польова) вологоємкість - найбільша кількість води, яку здатний утримувати грунт в польових умовах після поливу (50-70% пор ґрунту);
Капілярна вологоємкість - кількість вологи, яку здатний утримувати грунт при наявності капілярного зв’язку з ґрунтовими водами, за рахунок якої вона поповнюється.
Повна вологоємкість - вміст вологи в ґрунті при умові повного заповнення всіх пор і пустот.
Критична вологість - вологість ґрунту при переході через яку від більш високої до більш низької вологості різко знижується забезпечення рослин водою.

## Slide 10
Вологоємкість залежить від механічного складу ґрунту, вмісту гумусу і структури
Суглинисті і глинисті ґрунти мають найбільшу вологоємкість в порівнянні з супісками і пісками.
Сільськогосподарські культури мають неоднакові вимоги до змісту вологи в ґрунті. Найкращі умови для росту зернових культур створюються при вологості ґрунту 30-50%, для зернових бобових - 50-60%, коренеплодів і технічних культур - 60-70%, лугових трав, овочів -80-90%.

## Slide 11
Доступну рослинам воду ділять на продуктивну і ефективну.
Продуктивна волога - волога, яка використовується рослиною. Вона дорівнює різниці між фактичним запасом вологи і запасом при вологості стійкого в’янення.
Ефективна волога - волога, яка легко засвоюється рослинами, дорівнює різниці між фактичним запасом вологи і запасом при критичній вологості.

## Slide 12
Водопідйомна сила - здатність ґрунту поступово піднімати воду по капілярам під дією меніскових сил. Висота і швидкість підняття води залежить від ширини капілярів. Окрім того, важкі безструктурні ґрунти мають більшу водопідйомну силу в порівнянні з легкими ґрунтами.

## Slide 13
Запас води в активному шарі ґрунту визначається по формулі:
W = 100 Н ω
W - запас вологи, мм;
Н - глибина розрахункового шару грунту, м;
ω - об’ємна вологість, %.
Запас води в активному шарі ґрунту на га площі, м3/га
W = 100 Н ω, або W = 100 Н γ ωв

## Slide 14
Активний шар ґрунту - це шар в якому розміщена основна маса (до 90%) кореневої системи рослин. Потужність активного шару ґрунту збільшується від посіву до вбирання, його осереднені значення для різних культур приведені в таблиці

## Slide 15: Таблиця Розрахункова глибина активного шару ґрунту, см
Культура | Початок вегетації | Кінець вегетації
Озима пшениця Ярова пшениця Кукурудза Картопля Цукровий буряк Томати Люцерна Капуста, огірки Бавовник Яблуні, виноград | 60 50 50 50 50 40 80 20…30 50…60 80 | 80 80 80 70 80 80 100 30….60 60…100 100

## Slide 16
Впитування води в грунт - процес послідовного заповнення вільних пор води під дією сили тяжіння і капілярних сил, що виникають на межі змочування.
Швидкість впитування по мірі заповнення водою зменшується, вимірюється в мм/хв. або см/год. Для легких ґрунтів вона складає більше 15 см. в першу годину, на середніх - 5…15 см/год., на глинистих - менше 5 см/год. Швидкість впитування при поливі затопленням майже в 2 рази більше, чим при дощуванні.

## Slide 17
Після того, як всі пори і пустоти активного шару ґрунту заповнені водою (за виключенням об’єму, зайнятого защемленим повітрям), розпочинається фільтрація води, тобто її рух під дією тільки гідростатичного напору.
Фільтрація може бути вертикальною (рух води вниз) і горизонтальною (рух ґрунтової води по водонепроникному шару).
Коефіцієнт фільтрації - швидкість руху води в насичених ґрунтах при градієнті напору, що дорівнює одиниці (1м).