## Slide 1
Імпульсне і дрібнодисперсне дощування.
Імпульсне дощування - це один з найновіших прогресивних напрямків у дощуванні.
Імпульсне дощування застосовується для поливу багаторічних трав при складних рельєфах і похилах від 0,05 до 0,3, на незасолених грунтах любої водопроникності.
Зрошення імпульсним дощуванням здійсню­ється випліскуванням невеликих об'ємів води за допомогою спеці­альних дощувальних апаратів.

## Slide 2
Найширше застосовується синхрон­но-імпульсне дощування, коли імпульсні апарати працюють одно­часно на всій площі в режимі пауз нагромадження в гідропневмо-акумуляторах і періодів випліскування води під дією стиснутого по­вітря.
Ці паузи безперервно чергуються.
Тривалість пауз нагромадження може бути у 20...200 разів більше тривалості випліскування води.

## Slide 3
Система синхронно-імпульсного дощу­вання проектується з окремих ділянок- блоків, у межах яких здійснюється авто­номне керування режимом роботи комп­лекту КСИД-10, який складається з на­сосної станції, трубопроводів, імпульс­них дощувачів, генератора командних сигналів, датчика необхідності поливу, пульту керування, гідропідживлювача і контрольно-вимірювального обладнання

## Slide 4: Таблиця Технічна характеристика КСИД-10, КСИД -10А
Найменування показників | КСИД-10 | КСИД-10А
Площа поливу, га Робочий напір, МПа Водоподача, м3/га на добу Кількість дощувачів Тривалість робочого циклу,хв. Витрати дощувачів, л/с | 10-10,6 0,6-0,65 20-100 51-55 1 0,1-0,2 | 10-10,6 0,66 20-110 59 1 0,23

## Slide 5
Імпульсний дощувач «Коломна-15» складається з гідропневмоакуму- лятора, запірного органу і дощувальної насадки «Роса-3» з механізмом повертання.
Гідроакумулятор являє собою водоповітряний резервуар, розділений еластичною мембраною і перфорованим склепінням на дві час­тини.
Нижня частина попередньо заповнюєть­ся стиснутим повітрям. У верхню частину над­ходить вода.
Гідрокерований запірний орган — поршневого типу із скидом води в дощувальну насадку. Генератор командних сигналів слу­жить для періодичного зменшення тиску у тру­бопроводах з метою створення сигналу, який забезпечує одночасне випліскування дощувачами нагромадженої води.

## Slide 6
Датчик необхідності поливу служить для автоматичного включення або виключення на­сосної станції шляхом передачі дискретної ін­формації про вологозапаси у грунті.
Датчик являє собою водний випарник типу ГГИ-3000, що має сигналізатор положення горизонтів води і з'єднаний з пультом керування каналом зв'язку.
Комплект обладнаний контрольно-вимірювальними приладами (водолічильник, лічильник імпульсів, лічильник мотогодин) і ава­рійного захисту на випадок неполадок у роботі.

## Slide 7
Система працює так.
Від сигналу, що надійшов від датчика поливу, включається насосний агрегат, який подає воду до всіх імпульсних дощувачів комплекту.
Через запірні органи вода над­ходить у верхню частину гідроакумуляторів, стискаючи повітря, що міститься під мембраною
Після наповнення всіх дощувачів водою до розрахункового об'єму генератор командних сигналів з'єднує трубопроводи з атмосферою.
Тиск у них різко зменшується і при цьому одночасно на всій території спрацьовують дощувачі.
Після випліскування дощувальні насадки повертаються на кут З...5° і робочий цикл «нагромадження -випліскування» повто­рюється:

## Slide 8
Режим роботи імпульсних апаратів дозволяє працювати з ма­лими витратами води порядку 0,1...0,2 л/с.
Для будівництва зро­шувальної мережі застосовують металеві або пластмасові труби малого діаметра (12...30 мм). Імпульсне дощування з інтенсивністю дощу 0,001...0,005 мм/хв може застосовуватись для зрошення сіль­ськогосподарських культур на будь-яких за водопроникністю грун­тах і при великих похилах практично без створення потоку.

## Slide 9
Поливи імпульсним дощуванням доцільно прова­дити в усіх районах країни, особливо в зоні недостатнього зволо­ження.
Ефективність дощування оцінюють аналізом показників, основними з яких є:
якість сільськогосподарської продукції,
опти­мальний режим зрошення,
капітальні затрати,
експлуатаційні ви­трати, затрати праці, енергії, металомісткості.

## Slide 10
Дрібнодисперсне зволоження
Дрібнодисперсне (аерозольне) зволоження є одним з нових способів зрошення, який застосовується для ефективного регулю­вання мікроклімату приґрунтового шару повітря.
Суть його полягає у розпиленні (диспергуванні) зрошувальної води на дрібні крап­лини (50...300 мкм), які вкривають листову поверхню рослин і не скочуються з неї на грунт, а залишаються до повного випаровуван­ня

## Slide 11
Цей процес супроводиться:
підвищенням відносної вологості повітря
зменшенням температури листової поверхні,
скороченням витрати вологи на сумарне водоспоживання,
захистом рослин від атмосферної посухи,
сприяє активізації процесу фотосинтезу і підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.

## Slide 12
Дрібнодисперсне зволоження (ДДЗ) проводять, як правило, тільки вдень, коли температура повітря перевищує фізіологічні оптимальні значення для розвитку сільськогосподарських культур.
Норма разового поливу становить 80...600 л/га за годину.
Диспергування води при ДДВ здійснюється туманоутворювальними установками ТОУ-6, ТОУ-7 та ін.

## Slide 13
Туманоутворювальна уста­новка складається з двох основних частин:
генератора високошвидкісного потоку повітря (як правило, газотурбінного авіадвигуна, що відпрацював льотний ресурс) і
соплового апарата з водорозпо­дільним пристроєм
Довжина факела активного розподілу води змінюється від 70 до 150 м залежно від швидкості і напрямку вітру.
Витрата води становить 100...300 л/хв, але не більше 20... 30 м3 год на 1 га.

## Slide 14
Агрегат пересувається на нову позицію трактором через 3...4 год. При повному розвороті сопла на 360° і середній дов­жині факела 100 м з однієї позиції можна зволожувати близько 4 га з витратою води 20 м3 /га.
Денна продуктивність установки - 16 га, сезонна-190 га. Установка може працювати від закритої ме­режі з розміщенням гідрантів через 200 м. Для проведення зволоження установка ТОУ може забирати воду з автоцистерни ЗИЛ-130 ємкістю 12 м3.
При швидкості пере­сування агрегату 9 км/год витрата води на зволоження становить близько 2 м3 /га, а за зрошувальний сезон - 120 м3 /га. За 10 год роботи агрегат може одноразово зволо­жити площу 900…1000 га. Для заправки цистерни на кожні 100 га достатньо мати один гідрант.

## Slide 15
У ВНВО «Радуга» розроблена конст­рукція стаціонарної системи дрібнодис­персного зволоження, яка включає:
на­сосну станцію,
трубопровідну мережу і
щогли з самовстановною штангою з форсунками.
Висота щогли - 10 м,
загальна витрата форсунок - 0,3... 0,85 л/с,
робочий напір - 0,15...0,40 МПа,
кількість форсунок — 22.
На зрошуваній площі щогли розставляють за трикутною схемою.

## Slide 16
Форсунки для дрібнодисперсного зво­ложення можуть мати різну конструкцію.
При відсутності спеціального обладнання дрібнодисперсне зволоження можна здійснювати звичайними роз­пилювачами мінеральних добрив і обприскувачами пестицидів типу ОВТ-1,ОП-450 та ін.

## Slide 17
Вутрішньогрунтове зрошення і субіригація.
При внутрішньогрунтовому зрошенні поливна вода підводиться з деякої глибини безпосередньо у кореневмісний шар за допомогою зволожувачів різних конструкцій.
При цьому забезпечується добра аерація ґрунтового шару, протягом всього вегетаційного періоду підтримується задана вологість грунту без значних втрат води.

## Slide 18
Внутрішньогрунтове зрошення найефективніше в районах з де­фіцитом зрошувальної води і в першу чергу у господарствах, де на зрошення можна використовувати господарсько-побутові і тварин­ницькі стоки.
Існує кілька різновидів систем внутрішньогрунтового зрошення.
За напором у мережі розрізняють:
напірні з гравітаційно-капіляр­ним
низьконапірні з капілярно-гравітаційним і
адсорбційні (ваку­умні) з капілярним зволоженням грунту. Найбільш поширені низь­конапірні системи.

## Slide 19
Системи внутрішньогрунтового зрошення за тривалістю пере­бування зволожувальної мережі на ділянці поділяються на:
стаціо­нарні,
напівстаціонарні з мобільними ін'єкційними машинами,
ста­ціонарно-сезонні (кротові зволожувачі, мікропористі зволожувачі),
тимчасові для одноразового застосування (кротування).
Найбільш поширені стаціонарні системи.

## Slide 20
За конструкцією зволожувальної мережі
бувають :
з труб­частими, пористими зволожувачами (гончарні та керамічні труб­ки);
трубчастими перфорованими зволожувачами;
ін'єкційними пристроями (гідробури, гідропушка для безконтактної ін'єкції, культиватори з порожнистими сошниками-ін'єкторами).
Найбільш поширені системи з трубчастими перфорованими зволожува­чами.

## Slide 21
Конструкція системи.
Система внутрішньогрунтового зрошення складається з :
насосної станції,
очисних споруд,
розподільної і зво­ложувальної мереж,
водовипускних споруд,
водовідвідного аера­ційного трубопроводу,
контроль­но-вентиляційних споруд.

## Slide 22
Очистка зрошувальних вод здійснюється сітчастими і гравій­ними фільтрами, а стічних вод - у спеціальних відстійниках різ­них конструкцій.
Як зволожувачі рекомендуєть­ся застосовувати
поліетиленові труби діаметром 20…40 мм. Довжину
їх приймають 150…200м.
При такій довжині зволожувачів забезпечується рівномірне зволо­ження грунту.
Відстань між зво­ложувачами на середньосуглинистих і глинистих грунтах при­ймають для овочевих і кормових культур -1,25...2 м;
для ягідни­ків (малина, смородина) та вино­градників -2,5...3 м;
для плодо­вих насаджень - 3...3,5 м.

## Slide 23
Водовідвідна аераційна мережа призначена для відводу і скиду зрошувальної води із зволожувальної і зрошувальної мережі при перезволоженні кореневмісного шару, викликаному затяжними дощами або при весняному сніготаненні. Вона також виконує роль аераційної мережі у міжполивний період, коли повітря через від­криті спостережні колодязі (колодязі-стояки) аерує грунт.
Під час поливу через цю мережу і відкриті аераційні колодязі вільно ви­ходить повітря, що витісняється водою.
Зволожувальні трубопроводи з'єднуються із зрошувальною і водовідвідною аераційною мережами за допомогою патрубків із гончарних труб.