## Slide 2
Способи і техніка зрошення сільськогосподарських культур.
Поверхневі способи поливу, умови застосування.
Спосіб зрошення - це захід, за допомогою якого здійс­нюють проектний режим зрошення сільськогосподарських культур шляхом розподілу води по полю в необхідних кількостях і в потріб­ні строки. Кожному способу зрошення відповідають певна зрошу­вальна мережа і техніка поливу.
Техніка поливу - це комплекс заходів, споруд, обладнан­ня і машин, за допомогою яких здійснюється той чи інший спосіб зрошення.

## Slide 3
У меліоративній практиці розрізняють п'ять способів зрошення:
поверхневий,
дощування,
дрібнодисперсне дощування (зволожен­ня),
внутрішньогрунтовий і
підземний .

## Slide 4
Поверхневий спосіб зрошення найбільш давній і найбільш поширений. При поверхневому поливі грунт зволожується шляхом поглинання води, яка подається на поверхню зрошу­ваного поля суцільним шаром або у вигляді окремих струменів. Цей спосіб зрошення має чотири різновиди:
по борознах,
по смугах,
су­цільним затопленням,
вибірковим затопленням

## Slide 5
При поливі по борознах вода рухається по нарізаних на полі за­глибленнях (борознах) не по всій поверхні, а лише у міжряддях, при цьому під шаром води перебуває 20...30 % поверхні ґрунту. Зво­ложення ґрунту між борознами відбувається шляхом розсмоктуван­ня води по капілярах.
При поливі по смугах вода рухається тонким шаром по поверхні вирівняних довгих ділянок (смуг) і в процесі руху всмоктується у грунт.

## Slide 6
При поливі суцільним затопленням невелику ді­лянку поля — чек, огород­жений по периметру вали­ком, затоплюють водою, яка, перебуваючи у стані спокою, всмоктується у грунт, зволожуючи його.
При поливі вибірко­вим затопленням водою затоплюють невеликі ді­лянки окремих рослин.

## Slide 7
Полив по борознах — найдосконаліший спосіб самопливного по­верхневого зрошення, застосовується для поливу переважно широ­корядних посівів просапних культур (кукурудза, цукрові буряки, овочі, бавовник, плодові і ягідні насадження та ін.).
Застосовуєть­ся на незасолених ґрунтах на території з похилами не більш 0,03, оскільки при більшому похилі вода розмиває борозни, змиває грунт і викликає його ерозію.

## Slide 8
Полив напуском по смугах застосовують для вузькорядних куль­тур: зернових колосових, однолітніх і багатолітніх трав, моркви, цибулі та ін.
При цьому вода рухається по поверхні ґрунту, покри­ваючи її шаром 2...З см.
Для спрямування руху води смугу з двох боків обмежують валиками (палами) або борознами.
Засто­совується на територіях з похилами 0,002...0,02.

## Slide 9
Полив затопленням — найбільш давній спосіб поверхневого зрошення.
Застосовується переважно для зрошення рису, лиман­ного зрошення і промивання засолених ґрунтів.
Рідше його засто­совують для зрошення люцерни, кукурудзи і зернових культур.
Полив затопленням провадять на огороджених валиками пло­щадках-чеках площею 0,2...50 га.
Чеки в рисових господарствах мають горизонтальну поверхню.
Для звичайних польових культур вони можуть мати похил 0,0005...0,001.
Вода, що надходить у чек затоплює його шаром 5...15 см і всмоктується у грунт.
Залишки во­ди при поливі польових і кормових культур скидають у дренажно-скидну мережу.

## Slide 10
Поверхневе зрошення має такі особливості:
пе­ріодичність поливів;
за­паси вологи у ґрунті ви­трачаються у міжполивні періоди;
зволожується пе­реважно тільки грунт;
великі коливання вологості ґрунту в період між поливами.

## Slide 11
При поверхневих способах поливу спостерігаються недоліки:
нерівномірне зволоження ґрунту;
невисока продуктивність праці по­ливальників (0,4...2,0 та за зміну);
неможливість подачі невеликих поливних норм;
великі витрати води на фільтрацію.

## Slide 12
Класифікація і будова поливних борозен
За глибиною борозни поділяються на мілкі (8...12 см), середні (12...18 см) і глибокі (18...25 см);
за проточністю - на про­точні (незатоплювані) і тупі (затоплювані);
за профілем перері­зу - на параболічні, трапецієвидні, з бермою, з терасами, борозни-щілини;
за довжиною - на короткі (60...250 м) і довгі (250... 500 м);
за ступенем сільськогосподарського використання — на за­сіювані і не засіювані.

## Slide 13
Переважно використовуються борозни з параболічним або трапецієвидним перерізом з шириною по дну 8-10 см, з закладанням укосів 1: 1.
Глибина борозни від 8 до 25 см.
Відстань між борознами повинна бути такою, щоб контури зволоження двох сусідніх борозен змикалися.

## Slide 14
Полив по мілких борознах застосовується на добре запланованих полях з дрібнонасінними культурами вузькорядної сівби: цибулею, морквою та ін.
Мілкі борозни мають глибину 8...12 см, шири­ну зверху - 30...35 см.
Прохо­дять вони в орному шарі і ма­ють добру водовіддачу.
Опти­мальний похил зрошуваної те­риторії - 0,0005...0,003, що ха­рактерно для заплав, плавнів і дельт річок.

## Slide 15
Полив по глибоких тупих борознах застосовується для зрошення овочевих і просапних культур при похилах території менш як 0,002.
Глибина таких борозен досягає 25 см,
а ширина - 60 см.
Бороз­ни заповнюють водою на глибину
18... 20 см.

## Slide 16
Полив по проточних борознах залежно від вологості ґрунту, глибини залягання ґрунтових вод, періоду росту і розвитку рослин може провадитись у кожне міжряддя або через міжряддя.
При поливі через міжряддя поливна норма зменшується на 45...50 %, а продуктивність праці підвищується на 35...40 %.

## Slide 17
Полив по борознах з терасами є різновидом по­ливу по проточних борознах.
Суть його полягає в тому, що поливні борозни нарізають одна від одної на відстані, що дорівнює подвій­ній ширині міжряддя 120...140 см; між ними насипають невеликий валик.
Між валиком і поливною борозною утворюється невели­ка (20...21 см) тераска, на яку висаджують розсаду овочевих культур.

## Slide 18
Полив по борознах-щілинах застосовують для про­ведення вологозарядкових і передсадильних поливів великими по­ливними нормами на ділянках з недостатньо рівною поверхнею і на ґрунтах з слабкою водопроникністю.
Борозни-щілини - це звичайні борозни, в дні яких роблять щі­лину глибиною 17...20 см і шириною 3,5 см.
Загальна глибина борозни-щілини - 35...40 см.
Довжину її приймають такою ж, як і не затоплюваних борозен, а витрату води в кожну борозну збільшують у 2...3 рази.
У зв'язку з цим продуктивність праці збільшується у кілька разів порівняно з поливом по звичайних борознах.
Відстань між борознами-щілинами - 120...140 см.

## Slide 19
Полив по довгих б о р о з н а х.
Цей спосіб поливу можна застосовувати на добре вирівняних ділянках з похилами не менше 0,002 і на ґрунтах з середньою і слабкою водопроникністю при гли­бині залягання ґрунтових вод понад 2 м.
При поливі по довгих борознах одночасно включається в ро­боту до 100 борозен, що сприяє значному збільшенню продуктивнос­ті праці поливальників.

## Slide 20
Класифікація і будова смуг
Розрізняють три види поливу по смугах:
з головним,
боковим і
комбінованим напусками води на поливну смугу.
За шириною смуги поділяються на вузькі (1,8...4,2 м) і широкі (до 35 м),
за довжиною - на короткі (до 50 м) і довгі (до 500 м).

## Slide 21
Полив з головним пуском.
Застосовують при по­здовжньому похилі 0,002...0,01 і поперечному не більше 0,003.
Вода з тимчасових зрошувачів польових трубопроводів або вивідних бо­розен надходить на смуги шириною в один (3,6 або 4,2 м) і два (7,2 або 8,4 м) проходи дискової сівалки.
Валики влаштовують од­ночасно з сівбою.
Під час сівби зернових і трав їх засівають.
Довжина смуг залежить від механічного складу, водопроникності ґрунту і похилу.

## Slide 22
Полив з боковим пуском.
Застосовують при поздовж­ніх похилах 0,02...0,03, у складному мікрорельєфі і поперечному похилі понад 0,002.
Смуги з боковим пуском води відокремлюють одна від одної не валиками, а вивідними борознами з глибиною 25...30 см.
Ширину смуг приймають кратною ширині сівалки.
Полив з боковим пуском доцільно застосовувати на важ­ких суглинистих ґрунтах.
Ви­трати води при цьому підвище­ні - 25...100 л/с.
Вода на сму­гу надходить через водовипуски або прокопи.

## Slide 23
Полив з комбінованим пуском
застосовується при складному мікрорельєфі і поздовжньому похилі 0,03...0,004 на не спланованих або слабко спланованих площах.
Ширина смуги може досягати 15 м, а довжина - 400 м.
Питома витрата води - 10...15 л/с на 1 м ширини смуги.
Вода подається на смугу з тимчасового зро­шувача і вивідної борозни.
Комбінований напуск води сприяє під­вищенню продуктивності праці при поливі до 2...2,5 га за зміну.

## Slide 24
Полив затопленням.
Розрізняють два види поливу затопленням:
суцільне затоплення;
вибіркове затоплення.
При поливі суцільним затопленням невелику ділянку поля - чек, огороджений по периметру валиком, затоплюють водою.
При вибірковому затопленні водою затоплюються невеликі ділянки окремих рослин.

## Slide 25
Поливні борозни нарізають зачіпними культиваторами-підгор­тальниками КОН-2,8; КОН-2,8Т; КРН-4,2 або спеціальними борозноутворювачами, які можуть мати трикутний, трапецієвидний, параболічний або складний перерізи.
Борозни-тераси нарізають до посадки спеціальними підгорталь­никами, що навішуються на культиватор-підгортальник К.ОН-2,8.
Борозни-щілини нарізають борозноробом-щілерізом ДЩН-2 або ДЩН-3. По борознах-щіли­нах можна провадити і вегетаційні поливи овочів і картоплі. У цьо­му випадку борозни-щілини нарізають через міжряддя.

## Slide 26
Для влаштування смуг застосовують палероби ПАЛ-КЗУ-03, валикороби ВПУ-0,7, смугоутворювачі риджерного типу та інші зна­ряддя.
При нарізанні смуг прагнуть, щоб валики, які їх обмежують, були паралельними.
Ширина смуг найчастіше приймається 3,6 і 4,2 м, а висота валиків після їхньої усадки—не менше 15 см.
Переваги смугоутворювачів: вирівнюють поверхню всередині смуги і не утворюють резерви вздовж валиків.
При влаштуванні смуг валикоробами вздовж валиків утворюють резерви глибиною 6...12 см, що утруднює рівномірність розподілу води за шириною смуги.

## Slide 27
Широкі поливні смуги обмежують високими (до 30 см) і пологи­ми (φ =3...4) укосами. Розрівнюють їх палеробами-розрівнювачами і волокушами.
При поливі затопленням нагортання валиків для обмежовування чеків провадять спеціальними валиконагортачами канавокопача КЗУ- 0,3 В або грейдерами. Висота таких валиків 30-45 см.

## Slide 28: Розрахунок елементів техніки поливу по борознах
Вихідними даними для розрахунку є: глибина борозни ds;
ширина по дну b=0;
закладання укосів φ=1;
коефі­цієнт шорсткості n=0,04;
допустима швидкість руху води у бороз­ні vдоп==0,1...0,2 м/с;
відстань між борознами а;
поливна норма т;
середня швидкість всмоктування води у грунт в першу годину, Кср;
похил зрошуваної ділянки Lnot.

## Slide 29
За формулами визначають:
площу живого перерізу
S= (b+ φds) ds = φds2;
змочений периметр борозни
χ = b + 2 ds √1+φ2 = 2 ds √1+ φ
гідравлічний радіус R= s/ χ (у першому наближенні R= ds /2);
швидкісний коефіцієнт за Павловським
С = (1/n) R1/3
швидкість руху води в борозні
vдоп = C√R Lnot

## Slide 30
За відомими φ, vдоп, і ds визначають qmax= φ ds 2vдоп. Довжину бо­розни l визначають з умови, що вона обслуговує площу, яка до­рівнює аl. При поливній нормі т на цю площу необхідно подати об'єм води mal/10000 витратою q за час t.
З рівняння mal/10000= qt визначають довжину борозни Звідси
де λ — коефіцієнт, що враховує бічне всмоктування води в укоси борозни (для легких ґрунтів—1,5, для важких—2,5).
Одержане значення t використовують для обчислення довжи­ни борозни l.
Визначену довжину борозни округлюють до величи­ни, кратної довжині поливної ділянки L.

## Slide 31
Для правильної організації поливу визначають: кількість ви­відних борозен на довжині ділянки N1 = L/l; загальну кількість всіх поливних борозен на поливній ділянці шириною В N2 = N1B/а;
кі­лькість одночасно працюючих борозен, вважаючи, що полив здій­снюється цілодобово (Т=24 год.), N = N2 t/Т;
витрату, яку не­обхідно подати на поливну ділянку, Q = qN;
продуктивність, праці поливальника залежно від тривалості поливу t, поливної норми m, поливного струменя q і умов поливу К.(K<1)
кількість поливальників, необхідних для проведення поливів n = AntПt, де Ant - площа зрошення, га; t — тривалість поливу (з укомплектованого графіка гідромодуля), діб.

## Slide 32
Розрахунок техніки поливу по смугах. Основним видом поливу по смугах є полив з головним пуском води.
При цьому розміщення поливних смуг і елементів зрошувальної мережі на зрошуваній .ділянці має правильну геометрію.
Розрахунок техніки поливу вклю­чає визначення довжини і ширини смуги, питомої витрати води в голові смуги, тривалості поливу, висоти водоутримуючих валиків.
Розрахунок техніки поливу вклю­чає визначення довжини і ширини смуги, питомої витрати води в голові смуги, тривалості поливу, висоти водоутримуючих валиків.

## Slide 33
Вихідні дані для розрахунку :
мінімальна поливна норма т; середня швидкість всмоктування води у грунт у першу годину Кср; показник степеня дорівнює 0,3...0,8; коефіцієнт шорст­кості смуги дорівнює 0,04; похил смуги Lnot ; ширина В і довжина L поливної ділянки.
Розрахунок елементів техніки поливу по смугах проводиться на 1 м ширини смуги відповідно до допустимої швидкості руху води, vдоп, що дорівнює 0,І...0,2 м/с.
Обчислення проводять аналогічно, як і при поливі по борознах.
Витрата води на 1 м ширини смуги q = s vдоп = ds vдоп .
Гранично допустиму довжину смуги визначають за формулою l=3,6qt10 000/т.
Час, за який всмоктується поливна норма, визна­чають за формулою

## Slide 34
Витрата на всю смугу становить Q=qb, де b—ширина смуги, м.
Ширину смуги і висоту валика приймають з умови влаштування смуги.
Для організації поливу на ділянці визначають кількість вивідних борозен N1=L/l і кількість всіх поливних смуг N2= N1В/b.
Кількість смуг, які одночасно поливаються, N= N2t/T, де T — тривалість поливу, год.
Витрата води нетто, що подається на поливну ділянку, Qн = qN