## Slide 1
Полив дощуванням, умови застосування, переваги і недоліки
Дощування - є найбільш раціональним, перспективним і механізованим способом поливу, який піддається повній автоматизації.
Перші досліди по застосуванню поливу дощуванням були пос­тавлені у нашій країні в 1875 р. інженером Г. І. Аристовим.
На території України дощуванням поливають до 92 % зрошуваних земель.

## Slide 2
Дощування доцільно застосовувати на ділянках з суцільним рельєфом безпохилих і малопохилих територіях з ґрунтами середньої і високої водопроникності для поливу овочевих, технічних і зернових культур, садів, лук і культурних пасовищ.
Дощування - це розпилення зрошувальної води під дією штучно створюваного напору на дрібні краплини, які у вигляді дощу падають на рослини і грунт, зволожуючи їх і приґрунтовий шар повітря.

## Slide 3
За строками і характером зволоження ґрунту та біологічною дією на сільськогосподарські культури розрізняють слідуючи види дощування: звичайне та імпульсне.
Звичайне дощування. При звичайному дощуванні воду подають на поля у вигляді дощу із значним інтервалом—5...10 діб для створення оптималь­них запасів вологи в активному шарі ґрунту і пом'якшення мікро­клімату приґрунтового шару повітря.
Надкронове дощування - спосіб поливу садів, при якому розпилення води здійснюється над кронами плодових дерев. Це покращує ріст дерев і збільшує врожайність плодів, але призводить до змиву пестицидів з листової поверхні, що може призвести до розвитку хвороб.
Підкронове дощування - спосіб поливу садів при якому розпилення води здійснюється під кронами або гілками дерев. Це збільшує врожайність плодів і зменшує витрати води на випаровування.
Протизаморозкове дощування - спосіб поливу з малою інтенсивністю дощу, який служить для захисту рослин від заморозків. Він заснований на тому, що вода при охолодженні виділяє тепло.
Імпульсне дощування - забезпечує щоденні поливи дуже малими поливними нормами, дозволяє регулювати мікроклімат, піддержувати відносну вологу в межах 70-80%, знижувати максимальну температуру на 2-3 º С. Цей спосіб застосовується для поливу багаторічних культур перш за все на ділянках з похилами до 0,2 і складним рельєфом, а також на важких ґрунтах з досить низьким коефіцієнтом фільтрації.

## Slide 4
Полив дощуванням має ряд переваг порівняно з іншими способами зрошення:
ефективне використання зрошуваної території;
збільшується коефіцієнт корисної дії зрошувальної мережі;
маневрування по­ливними формами в широкому діапазоні (50...900 м3га) без втрат води на глибинну фільтрацію;
високий рівень механізації і автоматизації процесу поливу;
можливість проведення поливів на полях із складним мікрорельєфом, прямим і зворотним похилами;
поліпшуються мікроклімат і умови розвитку кореневої системи рослин;
можливість регулювання глибини зволоження ґрунту, що дуже важливо при близькому заляганні ґрунтових вод та при наявності просадочних ґрунтів.

## Slide 5
Дощування має і ряд недоліків:
великі витрати металу на виготовлен­ня дощувальних машин, установок і труб (40...120 кг/га);
високу енергомісткість (40...100 квт-год. на один полив при m=300 м 3 /га);
нерівномірність поливу під час вітру;
неможливість глибокого зво­ложення важких ґрунтів;
негативну реакцію окремих культур сі­мейства пасльонових, винограду та інших на цей спосіб зрошення.

## Slide 6
Дощувальні насадки, агрегати, машини і установки.
Пристрій для утворення штучного дощу, що немає частин, які переміщуються одна відносно одної, називається дощувальною насадкою.
Пристрої для утворення штучного дощу і розподілу його по площі поливу, що включають рухомі елементи, називаються дощувальними апаратами і машина­ми.
Дощувальні пристрої поділяють на :
короткоструминні (радіус дії до 10 м),
середньоструминні (до 35 м) і
далекоструминні (по­над 35 м).

## Slide 7
При максимальній економічності, мінімальній метало-і енергомісткості дощувальні пристрої повинні :
рівномірно розподіляти воду по зрошуваному полю, дотримуючись заданих поливних норм, забез­печуючи високий КЗІ,
внесення добрив одночасно з поливом,
висо­ку продуктивність праці,
експлуатаційну надійність,
тривалий строк служби і оптимальну інтенсивність дощу.

## Slide 8
Дощувальні насадки можуть бути дефлекторні (відбив­ні) і струминні. Дефлекторні насадки встановлюють на двоконсольних дощувальних агрегатах ДДА-100М, ДДА-100МА, на дощувальних машинах «Кубань», а також на дощувальних установ­ках для поливу квітників, газонів і рослин у теплицях.
Переваги дефлекторних насадок: рівномірне розпилення води з допустимим діаметром крапель (0,9...1,1 мм) при невеликих напорах (0,08... 0,15 МПа) і затратах енергії.
Недоліки: невеликий радіус дії (б... 8 м) і висока інтенсивність дощу (0,7...1,1 мм/хв.).

## Slide 9
Струминні насадки застосовуються в усіх обер­тальних дощувальних апаратах. За конструкцією вони мало відріз­няються одна від одної, але істотно розрізняються за напором і витратою води, а також принципом обертання і дальністю польоту струменя.
Залежно від напору води і дальності польоту струменя насадки бувають
короткоструминні (Н=0,15...0,25 МПа, R=7...20 м),
середньоструминні (Н=0,25...0,40 МПа, Н=20.. .35 м)
далеко­струминні (Н=0,4...1,0 МПа, R=35...100 м).
Найбільш поширені середньоструминні і далекоструминні насадки.

## Slide 10
Середньоструминні дощувальні насадки за типом приводу обер­тання ствола апарата поділяються на коромислові і з активною гідравлічною турбінкою.
Можуть мати до трьох робочих сопел.
Середньоструминні насадки встановлені на дощувальних машинах «Волжанка», «Фрегат», «Бригантина», «Каравелла», «Днепр», а також імпульсних апаратах «Коломна».

## Slide 11
Далекоструминні дощувальні насадки за механізмом обертання ствола поділяються на коромислові (типу ДА), з активною гідрав­лічною турбінкою (типу ДД), реактивні, вакуумні і з приводом від іншого джерела енергії (типу ДДН).
Насадки типу ДД і ДА встановлюють на вертикальних стояках висотою не менше 1,5 м, знімають їх після закінчення поливного сезону.

## Slide 12
Якість дощу, що створюється різними насадками, характеризу­ється :
його інтенсивністю,
діаметром крапель і
силою їхнього удару об грунт і рослини.
Чим менші інтенсивність дощу і діаметр кра­пель, тим менше руйнується грунт, тим краще всмоктується вода у грунт.
Найбільшу силу удару мають краплі далекоструминних насадок.

## Slide 13
Інтенсивність дощу - це шар дощу, який випадає за одиницю часу на одиницю площі, мм/хв.
Середня інтенсивність дощу порівнюється із швидкістю всмок­тування води у грунт, при якій не утворюються калюжі і поверхне­вий стік.
При цьому потрібно додержуватись умови Іср. < Квсм.
За­стосування дощувальних пристроїв з інтенсивністю дощу, яка не відповідає всмоктувальній здатності ґрунту, допускається лише як виняток.

## Slide 14
Пристрої для утворення штучного дощу і розподілу його на площі називаються дощувальними апаратами.
Дощувальні апарати діляться на дощувальні агрегати
, дощувальні машини і
установки .

## Slide 15
Дощувальні агрегати уявляють собою трактор з навісним обладнанням.
До них відносяться ДДА-100М, ДДА-100МА, ДДН-70, ДДН-100 та інші.
Дощувальні машини - це установки з механічним засобом руху, а саме: "Кубань", "Фрегат", "Днепр", "Волжанка", "Бригантина", "Каравелла" та інші.
Дощувальні установки - це набір переносних трубопроводів, насадок, гідрантів, тощо. До них відносяться комплекти іригаційного обладнання КИ-50 "Радуга", дощувальне обладнання Z-50Д "Сигма", дощувальний шлейф ДШ 25/300 "Тимирязівець."

## Slide 16
Сучасні дощувальні агрегати машини і установки залежно від типу використаних насадок поділяються на три типи: короткоструминні (низьконапірні),
середньоструминні (середньонапірні)
далекоструминні (високонапірні).
Розрізня­ються вони як конструкцією і технічними особливостями дощуваль­них насадок, так і структурою та якістю дощу, радіусом дії, напо­ром, витратою води і продуктивністю.

## Slide 17
Короткоструминні дощувальні машини. До цієї групи належать такі дощувальні машини і установки: ДДА100М, ДДА-100МА, «Кубань» і ДШ-25/300 «Тимирязевец».
Середньоструминні ( радіус дії до 35 м) - "Фрегат", "Днепр", "Волжанка", "Бригантина", "Каравелла", "Ока", іригаційні комплекти КИ-50 "Радуга", "Сигма", комплект синхронно-імпульсного дощування КСИД-10.
Далекоструминні (радіус дії понад 35 м) - ДДН-70, ДДН-100 і інші.

## Slide 18
Типи дощувальних систем.
За дією і конструктивними особливостями дощувальні системи поділяються на
стаціонарні,
напівстаціонарні,
пересувні.
У стаціонарних системах всі елементи, крім дощувальних машин і агрегатів займають постійне місце.
У напівстаціонарних дощувальних системах рухомими можуть бути розподільні і дощувальні трубопроводи.
У пересувних системах всі елементи в процесі поливу пересуваються. Такі системи мають невелику площу (овочеві ділянки, культурні пасовища).

## Slide 19
Елементами дощувальних зрошувальних систем є:
- джерело зрошення;
- насосно-силове обладнання;
- постійна мережа каналів і
трубопроводів;
- тимчасова мережа каналів або
швидкорозбірних трубопроводів;
- стаціонарні або рухомі дощувальні
агрегати, машини, установки, апарати.

## Slide 20
Короткоструминні дощувальні агрегати ДДА-100М і ДДА-100МА призначені для зрошення зернових, технічних, овочевих, баштанних і кормових культур, а також трав на ділянках з похи­лами до 0,003. Витрата ДДА-100М - 100 л/с, ДДА-10ОМА - 130 л/с.
Дощувальні машини ДДА-100М і ДДА-100МА складаються з трак­тора ДТ-54А і ДТ-75М, просторової двоконсольної трикутної фер­ми з дощувальними насадками, рами для кріплення ферми на трак­торі, насосної установки, гідропідживлювача, гідросистеми керуван­ня і системи освітлення. Трактор є самохідною опорою і джерелом енергії для насоса, гідравлічної і електричної систем.

## Slide 21
Відцентровий насос, що приводиться в рух трактором, всмоктує воду з тимчасового зрошувача через плаваючий всмоктувальний клапан і подає її по двох нижніх поясах ферми до короткоструминних насадок, розміщених за довжиною і шириною ферми через 4 м. На фермі довжиною 110 м встановлено 52 дефлекторні насадки з витратою по 2,3 л/с і дві кінцеві секторні — по 5 л/с кожна.
Агрегати ДДА-100М і ДДА-100МА аналогічні за будовою і роботою і розрізняються потужністю трактора, витратою насоса та швидкістю руху вперед .

## Slide 22
Для нормальної роботи агрегатів тимчасові зрошувачі нарізають канавокопачем прямолінійно через 120 м глибиною до 1 м і шириною по дну 0,5...0,6 м з закладанням укосів 1 : 1 по попе­редньо спланованій трасі з похилом 0,0005...0,003. З одного боку зрошувача, найчастіше з лівого за течією, грейдером влаштовують дорогу для трактора. Втрати площі під зрошувачі становлять близь­ко 5 %.
Для забезпечення необхідної глибини тимчасові зрошувачі пе­реносними перемичками розділяють на б'єфи довжиною 100...500 м. Агрегати послідовно переходять від одного б'єфа до іншого. При оптимальній технологічній схемі полив провадять з голови зрошу­вача. Для забезпечення високого коефіцієнта використання робо­чого часу число проходів агрегатів повинно бути непарним.

## Slide 23: Технічна характеристика ДДА-100М і ДДА- 100МА
Найменування показників | Вид машини | 
 | ДДА-100М | ДДА-100МА
Витрати води, л/с Робочий напір води, м Ширина захвату, м Відстань між зрошувачами, м Продуктивність за час роботи при M = 300 м 3 /га, Продуктивність за зміну, га Сезонна продуктивність, га Середня інтенсивність дощу, мм/хв. Допустимі похили Швидкість руху, км/год. | 100 23-30 120 120 1,0 6,4 110-120 2,4-3,0 0,005 0,411 | 130 37 120 120 1,6 11,1 140 2,5 0,005 до 1,03

## Slide 24
Електрифікована дощувальна машина фронтального переміщен­ня (ЕДМФ) «Кубань» призначена для зрошення кормових, зернових, технічних і овочевих культур, включаючи високостеблеві, переважно у степовій зоні країни.
Машина складається з агрегатного вузла, прольотів ферми, 16 ходових електроприводних візків і консолей.
На рамі агрегатного вузла монтують двигун, насос, генератор і шарнірний водозабір поплавкового типу.
На перших візках, колеса яких розміщені на відстані 6 м одне від одного, встановлюються поливні баки і щити керування рухом машини.
Крайніми візками задається швидкість руху машини і, отже, величина поливної норми.
Крило машини закінчується консоллю у вигляді труби на вантовій підвісці. Діа­метр основного трубопроводу- 168 мм, .консольного-102 мм, довжина консолі-25м.

## Slide 25
Фермові прольоти довжиною 52,5 м мають на трубопроводі 20 короткоструминних дощувальних насадок з напівсферичним деф­лектором, що спрямовує факел дощу в один бік.
Розмір краплин не перевищує 1 мм.
Середня інтенсивність дощу - 0,9...1,1 мм/хв.
Одна машина, що має витрату 170 л/с, обслуговує ділянку розміром 800х1500...2000 м.
Водозабір здійснюється з відкритого облицьова­ного каналу шириною по верху 3,8 м, по дну 0,6 м, глибиною 1,1 м, з похилом до 0,0001, який поділяє ділянку на дві однакові частини.
Вздовж каналу натягується трос, що задає і контролює напрямок руху машин.
Поряд з тросом для проходу центрального візка про­кладається спланована польова дорога.

## Slide 26
Полив необхідно починати малою поливною нормою при високій швидкості руху від середини каналу.
Дійшовши до краю поля, машина при низькій швидкості у зворотному напрямку поливає повною нормою до середини поля. Друга частина поля поли­вається так само.
Новою модифікацією машини «Кубань» є дощувальна машина колового переміщення «Кубань-ЛК».
У ній замість електродвигунів для переміщення застосований електропривод, що дозволяє вико­ристовувати цю машину на зрошувальних системах із закритою мережею трубопроводів.

## Slide 27: Таблиця Технічна характеристика дощувальних машин Кубань М-1 і Кубань ЛК
Найменування показників | Вид машини | 
 | Кубань М-1 | Кубань ЛК
Витрати, л/сек. Тиск, МПа Інтенсивність дощу, мм/хв. Допустимий похил Спосіб дощування Спосіб забору води Ширина захвату,м Сезонна продуктивність, га | 170 0,58 0,35 0,001 під час руху з каналу 786 160 | 140 0,4 0,3 0,01 під час руху з трубопров. 946 до 200

## Slide 28
Середньоструминні дощувальні машини і ус­тановки.
До цієї групи належать дощувальні машини «Фрегат», «Днепр», «Волжанка», іригаційні комплекти КИ-50 «Радуга», «Сигма», комплект синхронно-імпульсного дощування КСИД-10.
Багатоопорна автоматизована дощувальна машина «Фрегат» 'призначена для поливу зернових, овочевих і технічних культур, багаторічних трав, лук і пасовищ при похилі до 0,05.
Являє со­бою трубопровід, що рухається по колу.
Він встановлений на А-подібних колісних опорах-візках.
На трубопроводі розміщено 38...50 середньоструминних дощувальних апаратів.
Конструктивна довжи­на трубопроводу змінюється залежно від кількості опор, яких може бути від 7 до 20.

## Slide 29
На трубопроводі є кінцевий далекоструминний апарат секторної дії з радіусом поливу 35...40 м.
Полив здійснюється при русі маши­ни по колу.
Воду беруть від гідрантів закритої мережі або із сверд­ловин.
Машина до гідранту приєднується за допомогою стояка не­рухомої опори.

## Slide 30
Продуктивність поливу залежить від довжини трубопроводу і поливної норми, яка становить 240...1200 м3/га. На кожному само­хідному візку є гідравлічний привод, який забезпечує рух, і систе­ма автоматичної синхронізації швидкості руху візків.
Машина має дві системи аварійного захисту: механічну та електричну, які авто­матично зупиняють машину при перегині трубопроводу.

## Slide 31
Машину «Фрегат " можна застосовувати для роботи на одній або двох позиціях з переміщенням за допомогою трактора.
Площа поливу за зміну-3,5...5,0 га, за сезон-до 160 га.
Трубопровід розміщується на висоті 2,2 м, що дозволяє зрошувати будь-які сільськогосподарські культури.
Повний час обертання трубопро­воду - від 50 до 250 год.

## Slide 32
Для різних природно-кліматичних та господарських зон випуска­ються різні модифікації цієї машини .
Базовою моделлю машини «Фрегат» є машина ДМ-454-100 довжиною 454 м і витра­тою води 100 л/с.
Загальна будова і принцип дії машин типу ДМ і ДМУ аналогічні.
На машинах ДМУ-А з кількістю візків до 15 вста­новлені гнучкі вставки. Машини ДМУ-Б мають трубопровід довжи­ною до 572 м.

## Slide 33
До основних недоліків цієї машини належать:
недополив 10... 12 % площі в кутах поля, велика металомісткість і висока енергомісткість.
Для дополиву кутів доцільне сумісне застосування машин «Фрегат» і «Волжанка». Можна застосовувати також КИ-50, ДДН-70, ДДН-100, стаціонарні дощувальні системи.
Новими модифікаціями машини «Фрегат» є дощувальні машини «Фрегат»-ДМУН-Б463-48 і «Фрегат»-ДМУ-Асс-417-55. "Фрегат»-ДМУН єширокозахватною багатоопорною автомати­зованою дощувальною машиною колової дії з пониженим напором. Витрата води-48 л/с, тиск на гідранті-0,37 МПа, ширина за­хвату- 463 м.
«Фрегат»-Асс також є широ­козахватною, багатоопорною ав­томатизованою дощувальною ма­шиною колової дії, але призначе­ною для проведення поливів тва­ринницькими стічними водами.

## Slide 34: Таблиця Деякі технічні характеристики окремих модифікацій машини «Фрегат» типу ДМ і ДМУ
Модифікація машини | Кількість Опор | Довжина, м | Витрати води, л/с | Напір, МПа | Середня інтенсивність, мм/хв
ДМ-335—58 | 12 | 335,1 | 58 | 0,50 | 0.26
ДМ-365—68 | 13 | 364,7 | 68 | 0,53 | 0,28
ДМ-394—80 | 14 | 394,3 | 80 | 0,58 | 0,29
ДМ-424—90 | 15 | 423,9 | 90 | 0,63 | 0,30
ДМ-454—100 | 16 | 453,5 | 90...100 | 0,65 | 0,31
ДМУ-А 199—28 | 7 | 199,0 | 28 | 0,47 | 0,22
ДМУ-А253—38 | 9 | 253,4 | 38 | 0,50 | 0,24
ДМУ-А308—55 | 11 | 307.8 | 55 | 0,54 | 0,27
ДМУ-А362—50 | 13 | 362,2 | 50 | 0,54 | 0,21
ДМУ-А417—55 | 15 | 416,5 | 55 | 0,57 | 0,21
ДМУ-Б379—75 | 13 | 379,2 | 75 | 0,57 | 0,29
ДМУ-Б434—90 | 15 | 433,6 | 80 | 0,59 | 0,31
ДМУ-Б488—90 | 17 | 487,9 | 90 | 0,64 | 0,27
ДМУ-Б542—90 | 19 549,3 | 549,3 | 90 | 0,62 | 0,25
ДМУ-Б572—90 | 20 571,9 | 571,9 | 90 | 0,66 | 0,24

## Slide 35
Багатоопорна дощувальна ма­шина ДФ-120 «Днепр»
призначена для зрошення зернових і технічних культур, лук і пасовищ в усіх зонах зрошувального землеробства на ділянках із спокійним рельєфом і загальним похилом не більше 0,02.
Це самохідна машина з електроприводом від начіпної електростанції, працює позиційно від гідрантів закритої зрошу­вальної мережі
Складається з 17 двоколісних опорних візків ве­лосипедного типу, водопровідного алюмінієвого трубчастого поясу довжиною 448 м, встановленого на висоті 2,1 м від поверхні грунту.
На трубопроводі розміщено 34 відкрилки з середньоструминними дощувальними апаратами «Роса-3».
Напір у гідранта - 0,45 МПа, витрата води - 120 л/с, відстань між гідрантами - 54 м.
Машина працює позиційно.

## Slide 36
Продуктивність її за 1 год. роботи поливною нормою 300 м3/га дорівнює 1,46 га, середня інтенсивність дощу - 0,3 мм/хв, обслуговуючий персонал - один оператор на дві машини.
Порівняно з машиною «Фрегат», «Днепр» дає зменшення напору на гідранти у 1,5 раза, швидше переобладнується з робочого у транспортне положення, працює фронтально і забезпечує полив усієї площі поля.
Привод візків машини електричний. З позиції на позицію машина переміщу­ється з швидкістю 0,47 км/год.
Машина обладнана механізмом керування з си­стемою сигналізації і синхро­нізації руху візків.

## Slide 37: Таблиця Технічна характеристика дощувальної машини ДФ-120 "Днепр"
Найменування показників | ДФ-120 "Днепр"
Витрати, л/сек. Тиск, МПа Інтенсивність дощу, мм/хв. Спосіб дощування Спосіб забору води Ширина захвату, м Сезонна продуктивність, га Допустимий похил | 120 0,45 0,3 позиційний з трубопроводу 448 140 0,02
Рис. Технологічна схема роботи дощувальної машини "Днепр"
1-розподільчий трубопровід; 2-польовий трубопровід; 3-гідрант; 4-дощувальна машина; 5-напрямок пересування; 6 - пересувна електростанція.

## Slide 38
Дощувальний колісний трубопровід ДКШ-64 «Вол­жанка» призначений для по­ливу низькостеблових зер­нових, деяких видів овоче-баштанних і технічних куль­тур, багаторічних трав, лук і пасовищ на ділянках з по­хилами до 0,02.
Машина складається з двох поливних крил діаметром 130 мм і довжиною по 395,6 м, що змонтовані з окремих труб довжиною 12,6 м. На кожному крилі жорстко закріплено 34 металевих колеса діаметром 191 см. У центрі кожного крила є приводні візки з дви­гунами внутрішнього згоряння «Дружба-4», які переміщують маши­ну з позиції на позицію. На кожному крилі встановлено 32 середньоструминних дощувальних апарати з дальністю польоту струменя 17...18 м, витратою 0,9...1,0 л/с при напорі 0,30...0,40 МПа.

## Slide 39
До гідрантів, розміщених на відстані 18,3 м один від одного, крила машини підключаються за допомогою гнучких шлангів.
Машина працює позиційно з загальною витратою двох крил 62,7 л/с, зрошу­ючи одночасно 1,46 га.
Довжина машини і витрати можуть зміню­ватись залежно від кількості підключених трубосекцій.
Вздовж закритого трубопроводу з гідрантами прокладають дорогу.
Один оператор керує роботою двох установок.

## Slide 40: Таблиця Технічна характеристика дощувальної машини ДКШ-64 "Волжанка"
Найменування показників | ДКШ-64 "Волжанка"
Витрати, л/с Тиск, МПа Інтенсивність дощу, мм/хв. Допустимий похил Спосіб дощування Спосіб забору води Ширина захвату, м Сезонна продуктивність, га | до 64 0,35-0,4 0,25-0,3 0,02 позиційно з трубопроводу до 800 м до 70 м
Рис.Технологічна схема роботи дощувальної машини ДКШ-64
1-Польовий трубопровід;
2- Гідрант;
3-Дощувальна машина.

## Slide 41
Далекоструминні дощувальні машини. До цієї групи належать дощувальні машини ДДН-70 і ДДН-100, призначе­ні для поливу овочевих, зернових і технічних культур, лук, пасо­вищ, садів і лісорозсадників.
Далекоструминний дощувач начіпний ДДН-70 складається з та­ких основних складальних одиниць: далекоструминного дощуваль­ного апарата з механізмом обертання ствола, відцентрового насоса, водоміра, всмоктувальної лінії, гідропідживлювача. Всі ці скла­дальні одиниці монтуються на зварній рамі, яка начіплюється на трактори Т-74 або ДТ-75.

## Slide 42
Водозабір здійснюється з тимчасових зрошувачів або від гідранта із закритої мережі з застосуванням обладнання безка­нального живлення. Має змінні сопла діаметром З0...55 мм.
Струмінь води у ДДН-70 чутливий відносно вітру.
При швид­кості вітру до 1,5 м/с полив ведуть по колу, а при 1,5...5,5 м/с - по сектору. Відстань між тимчасовими зрошувачами або трубопрово­дами-100 м. Площа поливу за 1 год. роботи при m=300 м3/га становить 0,5 га, за зміну - 5 га, а за сезон - 60...70 га. Обслуго­вуючий персонал - одна людина.

## Slide 43
Далекоструминний дощувач начіпний ДДН-100 за будовою ана­логічний машині ДДН-70, але відрізняється від неї витратою , напором і радіусом дії.
У зв'язку з цим відстань між суміжними позиціями при поливі по колу дорівнює 145...150 м, а по сектору—80 м.
Відстань між тимчасовими зрошувачами або трубопроводами становить 120 м.
Дощувальне обладнання начіплюється на трактори Т-150, Т-150А, Т-4А і ДТ-75М. Площа поливу при m=300 м3 / га за 1 год. роботи становить 0,7 га, за зміну-7,5, а за сезон-100... 150 га.

## Slide 44: Таблиця . Технічна характеристика далекоструминних дощувальних машин
Найменування показників | ДДН-70 | ДДН-100
Витрати, л/сек. Тиск, МПа Інтенсивність дощу, м/хв. Допустимий похил Спосіб дощування Спосіб забору води Радіус дії, м Сезонна продуктивність, га | 65-75 0,5 - 0,55 0,41 0,05 позиційно з каналу 70 70 | 100 0,85 0,3-0,45 0,05 позиційно з каналу 85 100

## Slide 45
Вибір дощувальної техніки з врахуванням природно-господарських умов, розмірів та конфігурації полів сівозмін.
Вибір дощувальної техніки для конкретних умов здійснюється в два етапи. На першому етапі визначається можливість використання дощувальної техніки. На другому етапі встановлюється економічна доцільність використання. При визначенні можливості використання дощувальної техніки слід враховувати гідрогеологічні, агротехнічні і господарські умови, рельєф, кліматичні фактори та інше.
Гідрогеологічні умови. При близькому заляганні від поверхні землі рівня мінералізованих грунтових вод ( близько 2,5 м) і слабкої дренованості території спосіб поливу дощуванням застосовувати не рекомендується.

## Slide 46
Агротехнічні і господарські умови. Не рекомендується використовувати спосіб поливу дощуванням при великих зрошувальних і поливних нормах, при глибокому розташуванні кореневої системи сільськогосподарських культур, які вирощуються на сівозмінній ділянці.
Рельєфні умови. Похил поверхні і наявність схилів впливають на розміри відкритої і закритої зрошувальної мережі і вибір дощувальної техніки. Зрошення дощуванням використовується в основному при похилах до 0,05.

## Slide 47
Кліматичні фактори. Метеорологічні умови (опади, температура, вологість повітря) обумовлюють встановлення поливних режимів і впливають на вибір техніки поливу При швидкості вітру більше 2 м/сек. не можна використовувати далекоструминні дощувальні машини, більше 5 м - короткоструминні.
Економічна доцільність використання дощувальної техніки повинна встановлюватись шляхом порівняння техніко-економічних показників, важливим із яких є строк окупності капіталовкладень.
Розміри полів пов"язуються з розмірами дощувальної техніки. На одній сівозмінній ділянці не допускається використання більше двох типів дощувальної техніки. Кожне поле обслуговується тільки одним типом дощувальної техніки.

## Slide 48
Розрахунок елементів техніки поливу дощуванням.
При поливі дощуванням визначають продуктивність дощувальних машин, їх кількість, інтенсивність дощувальних пристроїв, тривалість поливу, тощо.
Продуктивність (годинна, змінна, добова, сезонна) визначається за формулами:
1.Продуктивність за годину:
3,6 Qsd
Аг = ----------------
m kв
Qsd - витрати дощувальної машини, л/сек.;
m-поливна норма, м3 /га;
kв -коефіцієнт випаровування (1,05 -1,3)

## Slide 49
2. Продуктивність за зміну:
3,6 Qsd t кзм
Азм = -----------------------
mkв
t - тривалість зміни, 8 год;
кзм. - коефіцієнт використання робочого часу за зміну.

## Slide 50
3.Продуктивність за добу:
86,4 Qsd кdau
Аdau = -----------------------
mkв
кdau - коефіцієнт використання робочого часу за добу

## Slide 51
4.Сезонна продуктивність:
86,4 tкр.Qssd кdau ксез.
Асез. = -------------------------------
mkв
ксез.- коефіцієнт використання робочого часу за сезон.
5.Інтенсивність дощу для кожної дощувальної машини визначається за формулами приведеними раніше.

## Slide 52
Дощувальна машина ДДА -100 МА
Довжина б"єфу
Н - hмін - ∆
Lб = -------------------------
Lnot т. зр.
Н - будівельна глибина зрошувача, (0,75-1.1 м);
hмін - мінімальна допустима глибина води у зрошувачі, ( 0,3 м);
∆ - перевищення дамби над рівнем води (0,10-0,15 м.)

## Slide 53
Кількість б"єфів:
Lт.з.
Пб = --------------
Lб
Lт.з.- довжина тимчасового зрошувача;
Lб - довжина б"єфу;

## Slide 54
Середній шар води за один прохід:
60 Qsd Кв
hпр = ------------------------
В V
В - ширина захвату дощувального агрегату, (120м.)
V - середня швидкість руху,
Кількість проходів агрегату по б"єфу:
m
ппр = ----------
hпр

## Slide 55
Дощувальні машини ДФ-120 "Днепр" і
ДКШ-64 "Волжанка"
Тривалість поливу з однієї позиції
0,1 m Аnt Кв
tпоз = ---------------------
60 Qsd
Аnt -площа з однієї позиції, м;
ДКШ-64 - (18 х 800);
ДФ - 120 - (54 х 460);

## Slide 56
Дощувальні машини ДДН-70, ДДН-100
Тривалість поливу з однієї позиції:
m
tпоз = ------------
і п
і- інтенсивність дощу, мм/хв.;
п -частота обертання насадки.

## Slide 57
Дощувальна машина "Фрегат"
Час, за який машина виконує один оберт:
mр Тмін
Т = ------------------
mміп
mр- розрахункова поливна норма, м3 /га
mміп- мінімальна поливна норма, , м3 /га. (технічна характеристика машини);
Тмін - мінімальний час повного оберту, год (технічна характеристика машини).