## Slide 1
Дороги і лісосмуги на зрошувальній території
Автомобільні дороги на зрошуваних землях поділяються на:
міжгосподарські,
внутрішньогосподарські,
польові,
експлуатаційні.
Міжгосподарські дороги призначені для зв'язку господарств між собою і райцентром, залізницею, пристанями, аеродромами та ін.
Внутрішньогосподарські дороги з'єднують господарства з фермами, бригадами, станами, або пов'язують названі об'єкти між собою.
Польові дороги забезпечують під'їзд до кожного поля сівозміни і до найближчих міжгосподарських доріг. Експлуатаційні дороги призначені для обслуговування, утримання і ремонту каналів та споруд на меліоративній мережі.

## Slide 2
Дороги проектують вздовж постійних каналів, розподільних та польових трубопроводів, а також вздовж поливних ділянок по верхній або нижній їх стороні.
В першому випадку дорога розміщується у верхній частині поля без кювета з низової сторони.
Водовипуски у тимчасові зрошувачі проектують з переїздами. Для під'їзду на кожну поливну ділянку, а також до доріг вздовж тимчасових зрошувачів (при поливі дощувальними машинами типу ДДН і ДДА) проектують переїзди через водоскидний канал.

## Slide 3
Ширину земляного полотна господарських доріг приймають 6,5 м, польових та експлуатаційних - 5,0 м; кювети – трапецієвидного та трикутного перерізу. Глибина кюветів на супіщаних грунтах – 0,3…0,4 м, на глинистих та пилуватих –0,5…0,6 м.
У місцях пересічення доріг з розподільними та магістральними каналами будують мости або трубчасті переїзди з шириною проїзної частини 5 м.

## Slide 4
Лісосмуги проектують для:
зменшення швидкості вітру,
випаровування з поверхні поля води,
послаблення дії суховіїв ,
зниження ступеня заростання каналів.
Їх висаджують з високорослих порід дерев з високим підліском продувної конструкції. Розміщують вздовж постійних зрошувальних водозбірно-скидних та дренажних каналів, постійних доріг, по межах водоймищ, полів сівозміни.

## Slide 5
Відстань між основними лісосмугами приймають з врахуванням дальності дії смуг, яка дорівнює 20…30 - кратній висоті дерев, і вимог механізації поливу та обробки грунту. Як правило, ця відстань становить 500…900 м.
При роботі дощувальних машин “Фрегат” і “Днепр” на кількох позиціях (або полях) у лісосмугах передбачаються проїзди для транспортування машин з однієї позиції на іншу. Проїзди повинні мати ширину 7,5 м дл “Фрегата” і 30 м – для “Днепра”.

## Slide 6
Лісові смуги вздовж каналів складаються з двох, рідше чотирьох рядів дерев.
Вздовж водосховищ, по межах степових зрошуваних ділянок висаджують 7…10 рядів дерев.
Відстань між рослинами в ряду 0,7…1 м, а між рядами – 2,5…3 м.