## Slide 1
Планування зрошуваних земель
Планування (вирівнювання) є важливим елементом підготовки поля до поливу.
Воно дає змогу поліпшити :
якість поливу культур і промивки засолених земель,
підвищити продуктивність праці при поливі,
якість обробітку поля (оранка, сівба, внесення добрив, збирання врожаю).
Все це сприяє підвищенню на 10-15% врожайності сільськогосподарських культур.
Розрізняють два види планування: капітальне і експлуатаційне.

## Slide 2
Капітальне планування виконується у період будівництва або реконструкції зрошувальної системи.
Залежно від рельєфу планування може бути суцільним або вибірковим.
Основою для складання проекту планування є зйомка в масштабі 1: 2000 з перерізом горизонталей через 0,1 або 0,25 м.
Планування під поливи просапних культур, культур суцільної сівби, садів і виноградників виконують під так звану похилу топографічну площину з найбільшим наближенням проектної поверхні під існуючу.
На рисових зрошувальних системах поверхня чеків планується під горизонтальну площину.

## Slide 3
Основний об"єм робіт по переміщенню земляних мас виконується скреперами і бульдозерами, а грейдерами і довгобазовими планувальниками здійснюється естетична обробка поверхні грунту з точністю до ± 5 см відносно відміток.

## Slide 4
Експлуатаційне планування зрошуваних ділянок провадять для знищення різних нерівностей поля, які утворилися в результаті обробітку грунту машинами та дії води під час поливу на протязі вегетаційного періоду
Експлуатаційне планування розрізняють двох видів: потокове і ремонтне.

## Slide 5
Потокове - це передпосівне вирівнювання, яке входить до комплексу передпосівного обробітку грунту.
При цьому виді планування вирівнюють дрібні нерівності висотою 10-15 см, гребневість оранки, згінні і розгінні борозни.
З цією метою застосовуються вирівнювачі КВГ - 4, що працюють у зчепі з культиватором КПГ-4.

## Slide 6
Ремонтне планування провадять один раз протягом ротації сівозміни, коли на поверхні поля утворюються нерівності висотою 25 - 30 см і протяжністю 35 - 40 м.
Застосовуються грейдери або довгобазові планувальники.
На рисових зрошувальних системах ремонтне планування виконується щорічно.

## Slide 7
Відновлення родючості грунту після капітального планування.
При капітальному (будівельному) плануванні знімають верхній гумусний шар грунту (5-35см) із значної площі, зменшуючи її родючість.
У зв"язку з цим сьогодні широко застосовують кулісне планування, що сприяє відновленню родючості орного шару. Для цього верхній шар грунту зрізають, складають у бурти-куліси, а після планування розрівнюють його в місцях зрізу. Рекомендується на місцях зрізаного родючого шару грунту вносити в збільшеній кількості органічні або органо-мінеральні добрива.

## Slide 8
Провідна зрошувальна мережа
Зрошувальна провідна мережа - система зрошувальних каналів, трубопроводів, які транспортують поливну воду із джерела зрошення до зрошуваного масиву, розподіляючи її між окремими господарствами.
Провідна мережа складається з магістрального каналу, або трубопроводу, їхніх гілок, закритих або відкритих міжгосподарських, внутрішньогосподарських і ділянкових розподільників різних порядків.

## Slide 9
Зрошувальна мережа проектується чотирьох типів:
лотокова - в лотоках різного перерізу, при похилах 0,002- 0,0005;
трубчаста (закрита), при похилах ділянок понад 0,003, а також на ділянках із складним рельєфом;
відкрита - в земляному руслі з покриттям або без нього, при похилах менше 0,005;
комбінована - з каналів, лотоків, трубопроводів, при похилах від 0,002- до 0,003.

## Slide 10
Для найефективнішої роботи зрошувальної мережі, розміри, розміщення і роботу всіх її елементів узгоджують з організацією території, природними і господарськими умовами, організацією праці.
Організація зрошуваної території повинна бути такою, щоб вона забезпечувала найдоцільніше і економічно найвигідніше розміщення полів сівозміни, зрошувальної, водозбірно-скидної і колекторно-дренажної мереж, лісових смуг, доріг.
Величина сівозмінних ділянок рекомендується для зернового напрямку 800-1000 га,
зернокормового і бавовникового - 500 - 700 га,
овочевого - 150-250 га,
рисового - 400-1000 га.

## Slide 11
Проектування магістральної, міжгосподарської і внутрішньогосподарської мережі
Магістральний канал складається з головної ділянки, холостої і робочої частини.
Головна ділянка - це вхідна водоприймальна ділянка, на якій вода за допомогою головної споруди забирається у канал. Холоста частина - ділянка каналу, що підводить воду від джерела зрошення до першого розподільчого каналу.
Робоча частина каналу розподіляє воду між розподільчими каналами. Розміщення у плані магістрального каналу залежить від геоморфологічних умов місцевості, від типу вододжерела і його розміщення відносно зрошуваного масиву.

## Slide 12
Магістральний канал проектується за найбільш високими відмітками місцевості, а його вітки і розподільні канали - по місцевих водорозділах для здійснення командування над великою площею зрошення. По можливості слід проектувати канали з двохстороннім командуванням.
При зрошенні передгірських рівнин магістральний канал і міжгосподарські розподільники розміщують вздовж похилу місцевості або під гострим кутом до його напрямку, щоб подати воду на якомога більшу площу

## Slide 13
На зрошувальних системах, розміщених на трасах річкових долин, холосту частину магістрального каналу проектують з мінімально допустимим похилом спочатку вздовж річки, а потім з поступовим наближенням до масиву зрошення

## Slide 14
Напрямок траси магістрального каналу значною мірою визначає і розміщення міжгосподарської і господарської розподільних мереж. Якщо на річних долинах магістральний канал проходить під гострим кутом до горизонталей, то розподільники старшого порядку розміщують у напрямку найбільшого похилу місцевості.

## Slide 15
В умовах складного рельєфу при наявності улоговин, другорядних водорозділів магістральний канал проектують за тими ж принципами, але він втрачає свою прямолінійність.
Розподільні канали трасують з допустими похилами по гребенях місцевих водорозділів з двохстороннім командуванням.

## Slide 16
Проектування господарської і міжгосподарської провідної зрошувальних мереж каналів виконують на планах у масштабах 1:10000 або 1:5000 з перерізом горизонталей через 0,5 м.
Мережу розпочинають проектувати з нанесення на план межі господарства і визначення валової та придатної під зрошення площі, контурів ділянок, непридатних для зрошення за топографічними і грунтовими умовами.

## Slide 17
Траси господарських і внутрішньогосподарських розподільників намічають за найвищими елементами рельєфу.
В кінці остаточно пов"язують траси каналів з межами господарств, полів сівозміни, дорогами та іншими комунікаціями.

## Slide 18
Вимоги, що ставляться до розміщення каналів.
Для забезпечен­ня умов командування і самопливного розподілу води канали не­обхідно трасувати за найбільш високими відмітками місцевості.
Ба­жано, щоб канали розміщувались по водорозділах з двостороннім командуванням.
При розбиванні мережі слід домагатися того, щоб загальна довжина каналів була найменшою, оскільки у противному разі збільшується вартість будівництва і експлуатації, а до того ж зменшується коефіцієнт корисної дії зрошувальної системи.

## Slide 19
Для скорочення найбільш протяжної мережі внутрішньогосподарських розподільників на зрошувальній системі застосовують схеми, в яких ці розподільники подають воду на кілька полів сівозміни.
Найраціональніше трасувати канал на місцевості з похилом, що забезпе­чує одержання в ньому швидкості, наближеної до допусти­мої на розмив.

## Slide 20
При малих похилах збільшується поперечний пере­різ каналів і ускладнюється виробництво робіт, а при великих похилах доводиться влаштовувати на каналах перепади і бистротоки.
Оскільки канали є реальними границями земельних ділянок, то їх слід розміщувати по границях господарств, сівозмінних, бри­гадних та інших ділянок.

## Slide 21
Номенклатура зрошувальних каналів.
Зрошувальні канали поділяються на три групи:
- магістральні та їх гілки - МК; 1 - МК; 2 - МК; 3 - МК і т. д.;
- розподільники різних порядків - 1 - 1 К, 1 - 2 К, 1 - 1.1 К, 1 - 2.1 К, 1 - 1.1.1 К,
1 - 2.1.1 К і так далі;
- тимчасові зрошувачі - Зр- 1; Зр - 2.

## Slide 22
Номенклатура площ.
Площа нетто (Аnt ) - зрошувана площа, безпосередньо зайнята посівами сільськогосподарських культур;
Площа брутто ( Аbr) - площа нетто разом з площею відчуження під канали, споруди, дороги, лісосмуги.
Ступінь використання земельного фонду визначається коефіцієнтом земельного використання
Аnt
Kul = ---------
Аbr

## Slide 23
Розрахункові витрати каналів.
У проектах зрошувальних систем встановлена наступна номенклатура розрахункових витрат.
Нормальною (максимальною) витратою називається найбільша витрата води, яку пропускає канал тривалий час згідно графіка гідромодуля.
Мінімальною витратою називається витрата, яку потрібно пропустити по каналу за короткий відрізок часу згідно з розрахунковим графіком гідромодуля (або приймати 0,4 від нормальних витрат)
Форсованою витратою називається збільшена максимальна витрата на величину форсування Кф, яку потрібно пропустити по каналу за короткий час в особливих умовах експлуатації. (при нормальних витратах менше 1 м3/с Кф - 1,2…1,3; при витратах більше 10 м3 /с Кф - 1,1…1,5).

## Slide 24
Витрати нетто каналу називають витрату води в кінцевій його частині.
Витратою брутто називають витрату в голові каналу з врахуванням втрат води по його довжині.
Основними розрахунковими витратами каналів є нормальні витрати. В залежності від величини нормальних витрат виконують гідравлічний розрахунок, встановлюють їх поперечні розміри, визначають швидкість води в каналі. Для встановлення найбільшої величини розрахункових витрат встановлюється розрахункова траса, яка має найбільшу довжину від головного розподільника. Витрати всіх ланок зрошувальної мережі в межах сівозмінної ділянки повинні бути послідовно пов"язані від молодших ланок до старших.

## Slide 25
Нормальні витрати нетто дільничого каналу дорівнюють сумі витрат брутто одночасно діючих тимчасових зрошувачів
Qnt д.к. = ∑Qbr т.з.
Витрати брутто дільничого каналу встановлюються за залежністю
Qbr д .к. = Qnt д.к. + S
S - втрати на фільтрацію по довжині дільничого каналу

## Slide 26
S - втрати на фільтрацію по довжині дільничого каналу
σLQnt
S = ------------------
100
L - довжина дільничого каналу, км;
Qnt - витрати нетто, л/с;
Σ - втрати води на 1 км. довжини каналу
А
σ = ------------
Qnt m
Коефіцієнт А і показник степені m приймають в залежності від водопроникності грунту ( для середніх грунтів А = 1,9 , m = 0,4)

## Slide 27
Витрати господарських каналів дорівнюють сумі витрат дільничих каналів, що одержують з нього воду
Qnt г.к. = ∑ Qbr д.к.
Витрати міжгосподарських каналів
Qnt мг.к.. К = ∑Qbr г.к.
Витрати магістрального каналу дорівнюють сумі витрат міжгосподарських розподільників
Qnt.м.к. = ∑Qbr. мг.к

## Slide 28
Гідравлічний розрахунок каналів.
Гідравлічний розрахунок зрошувальних каналів виконується за формулами гідравліки для рівномірного руху води в відкритому руслі
Перший (основний ) варіант розрахунку виконують, коли канал проектується із середнім похилом місцевості.
Вихідні величини каналу:
- нормальні витрати брутто (округлені до стандартної величини)
- коефіцієнт закладання укосів, приймається по БНіП в залежності від характера русла каналу і величини витрат; для внутрішньогосподарських каналів в земляному руслі п = 0,0027, для облицьованих каналів п = 0,012 - 0,017, для тимчасових зрошувачів п = 0,03.
- розрахунковий похил каналу, який встановлюється по поздовжньому профілю поверхні землі.

## Slide 29
Розрахунком встановлюють глибину наповнення (ds),
ширину канала по дну (b), а також
дійсну швидкість води (Vд), яка порівнюється з допустимими.
Задача виконується методом підбору.
За стандартами приймають ширину каналу по дну (b) і задаючись рядом значень (ds) послідовно визначають:
площу живого перерізу
S = (b + φ ds) ds
змочений периметр
χ = b +2 ds √1 + φ2

## Slide 30
- гідравлічний радіус
S
R = ----
χ
коефіцієнт швидкості
1
С = ----- Rу
п
або по значенню п і R згідно таблиці Шезі підбирають значення С√R
розрахункову характеристику
К = S С√R

## Slide 31
По даним таблиці будується графік залежності К = f (ds)
Потім визначають дійсне значення розрахункової характеристики
Qbr
Кд = --------------
√Lnot
Qbr - витрати брутто каналу, м3 /с;
Lnot -похил каналу.
З графіка К = f (ds) знімають дійсну глибину наповнення (ds), яка відповідає розрахунковим характеристикам.

## Slide 32
Після цього визначається дійсна площа живого перерізу
Sд = (b +φds д ) ds д
Встановлюється дійсна швидкість води в каналі
Qbr
Vд = --------
Sд
і порівнюється з допустимими.

## Slide 33
Допустима швидкість на розмив встановлюється за формулою С.А.Гиршкана
V кр.роз. = К Qbr 0,1, м/с
К - коефіцієнт, який залежить від характеру грунтів в яких прокладений канал (для середніх суглинків К - 0,62, для важких К - 0,68)
Qbr - витрати брутто каналу, м3 /с;

## Slide 34
Критична швидкість на замулення:
Vзам. = А Qbr 0,2, м/с
А - коефіцієнт, який залежить від середньозваженої гідравлічної крупності каналів (W), при W ≤ 1,5 мм/с А = 0,33.
Дійсна швидкість руху води по каналу повинна бути більше критичної в відношенні замулення і менше критичної на розмив.
Якщо по якимось причинам канал не можливо запроектувати з похилом місцевості, застосовується другий варіант гідравлічного розрахунку

## Slide 35
Другий варіант гідравлічного розрахунку каналів.
При другому варіанті встановлюють допустиму швидкість і визначають розрахунковий похил каналу.
Визначається живий переріз каналу:
- для параболічного русла
Qbr
S = ------------
Vдоп.
- для трапецієвидного русла
S = (b + φ ds) ds
Відціля, приймаючи b по стандарту, знаходится ds
- b ± √ b2 + 4 φS
ds = ---------------------------
2φ

## Slide 36
Знаючи b і ds, встановлюються всі інші гідравлічні елементи χ , R, С за попередніми формулами.
- допустимий похил каналу
V2 доп.
Lnot доп. - -----------------
С2R
Глибина наповнення при форсованих і мінімальних витратах встановлюється за графіком К = f (ds) і відповідає розрахунковим характеристикам
Qф Qмін
Кф = --------------- Кмін = -------------------
√Lnot доп. √Lnot доп.
Qф і Qмін - форсовані і мінімальні витрати, м3 /с;
Lnot доп. - допустимий похил каналу.

## Slide 37
Командування каналів у вертикальній площині і проектування поздовжніх профілів
У зрошувальних каналах постійної і тривалої дії розрізняють три характерні глибини наповнення: ds мін; ds норм; ds форс.;
Ці глибини відповідають трьом розрахунковим витратам: Qмін.; Qнорм.; Qфорс.
Рівні води у мережі каналів, починаючи з МК і закінчуючи тимчасовим зрошувачем на полі, повинні бути пов"язані так, щоб при різних режимах роботи забезпечувалась самопливна подача води на поля. Це можливо тільки при командуванні старших каналів над молодшими.

## Slide 38
Командування - це перевищення рівня води у старшому каналі над рівнем води у молодшому.
Рівні води у каналах пов"язують послідовно від молодших каналів до старших.
При поверхневих самопливних способах поливу до подачі води у поливну мережу рівень у тимчасових зрошувачах повинен бути вище поверхні землі:
при поливах по борознах - на 0,05-0,1 м, по смугах - на 0-0,15 м,
при подачі води у чеки - на 0,3 м.

## Slide 39
Будувати профіль і пов"язувати рівні води рекомендується в слідуючій послідовності:
- будується поздовжній профіль поверхні землі по трасі дільничого каналу і на ньому точками відмічають рівні води у кожному тимчасовому зрошувачі, графічно визначають найвищі за умовами тимчасові (диктуючі) зрошувачі.
- нормальний рівень води у ділянковому каналі у точці відводу в тимчасовий зрошувач повинен бути вище рівня води у цьому зрошувачі на величину перепаду ∆Z ( величина ∆Z на каналах з малими похилами 0,05-0,1 м, при великих похилах - 0,2-0,3 м ). До відміток горизонту диктуючих тимчасових зрошувачів додають значення ∆Z, відмічають відмітки нормального рівня води.

## Slide 40
Відмітки рівня води в других перерізах визначають за залежністю
∆ н. р = ∆ р..р ± Lnot l
∆ р.р. - відмітка рівня води на розрахунковому перерізі;
Lnot - проектний похил каналу;
l - відстань між перерізами
Після цього креслять рівень води з похилом, що забезпечує командування над всіма зрошувачами
визначають відмітку дна каналу
∆ дна = ∆ н.р. ds д.
ds д. - дійсна глибина води в каналі, встановлена гідравлічним розрахунком
встановлюють відмітку верха дамби
∆ в.д. = ∆ н.р + ∆Z
перевищення гребня дамби каналу над рівнем води приймають згідно БніП 2,06.07-85 в залежності від витрат каналів. Допустимі перевищення гребеня дамб каналів над максимальним рівнем води при витраті до 100 м3 /с повинні відповідати даним наведеним у таблиці 40. а при більшій витраті встановлюються розрахунком.

## Slide 41: Таблиця Перевищення гребня дамб каналів над максимальним рівнем води
Витрати води у каналі, м3 /с | Перевищення, см | 
 | Канали без покриття | канали з покриттям
< 1 1…10 10…30 30…50 50…100 | 20 30 40 50 60 | 10…15 20 30 35 40
Ширину каналів по дну згідно стандартів приймають, м: 0,4, 0,8, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 6,0 і т. д.

## Slide 42
Форми поперечного перерізу каналів.
Поперечний переріз і поздовжній профіль каналу повинні забезпечувати безперебійну подачу води на поля, мінімальну фільтрацію, можливість будівництва існуючими машинами і механізмами та інше.
Конструкція каналів у земляному руслі визначається витратою каналу, необхідною величиною командування каналу, характером грунту, в якому він прокладається, призначенням каналів і розміщенням його на місцевості, формою поперечного перерізу.

## Slide 43
Форма поперечного перерізу каналів вибирається залежно від їх розмірів, характеру грунтів основи і способу виробництва робіт.
Канали середньої і малої пропускної здатності мають трапецієвидну форму, найпростішу з точки зору виробництва робіт і в той же час таку, що забезпечує необхідну стійкість укосів.
Канали прямокутного перерізу з кріпленням дна і стінок проектують дуже рідко ( наприклад, на косогорах, у сипких грунтах або в таких, що дуже фільтрують).
Канали глибиною понад 4,5…5 м часто будують з полігональною формою перерізу.

## Slide 44
Переріз параболічної форми незручний для виконання, але в інших відношеннях є найкращим.
Перерізи комбінованої форми доцільні у тих випадках, коли каналами протягом короткого періоду часу пропускають великі витрати, а в інший - малі.
Трикутна форма перерізу характерна для вивідних борозен і частково тимчасових зрошувачів. Цим каналам для зручного проходження через них сільськогосподарських машин можна надавати улоговиноподібного профілю.

## Slide 45
За умовами виробництва робіт з врахуванням рельєфу канали поділяють на 4 типи: у виїмці, напіввиїмці-напівнасипу, в насипу, на косогорі.
Канали у виїмці. На ділянках, де непотрібно забезпечувати командування над поверхнею землі, а також, коли похил каналу приймають меншим, ніж похил місцевості на його трасі, канали бажано будувати у виїмці.
Канали у напіввиїмці-напівнасипу - найбільш поширена конструкція, яка забезпечує командування каналу над зрошуваною площею. За співвідношенням обЇєму виїмки і насипу канали поділяються на три підгрупи:
канали з об"ємом виїмкиVв., що дорівнює об"єму насипу Vн.;
канали з Vв > Vн; канали з V в < Vн

## Slide 46
Канали у насипу застосовують, коли траса каналу проходить по понижених місцях рельєфу або по плоскому рельєфу і потрібно забезпечити командування над зрошуваною площею.
Канали на косогорі. При проектуванні каналів на косогорах з крутістю схилів до 20º поперечний переріз каналу, що проходить у глинистих грунтах, необхідно приймати таким, щоб поверхня землі проходила через точку пересічення укосу з форсованим рівнем води у каналі. Для підвищення стійкості дамби рекомендується надавати ступінчастого рисунку лінії стикання тіла дамби з основою

## Slide 47: Таблиця Закладання укосів каналів
Грунти | Підводні укоси | Надводні укоси
Галька, гравій з піском Глина, суглинок твердий і напівтвердий Суглинок м"якопластичний, супісок Пісок дрібний Пісок пилуватий | 1,25…1,5 1,0…1,5 1,25…2,0 1,5…2,5 3,0…3,5 | 1,0 0,5…1,0 1,0…1,5 2,0 2,5
Таблиця . Закладання зовнішніх укосів дамб
Грунти | Закладання укосів дамб каналів з витратою | 
 | до 0,5 м 3/с | понад 10 м3 /с
Глина, суглинок твердий і напівтвердий Суглинок м"копластичний Супісок Пісок | 0,75 1,0 1,0 1,25 | 1,0 1,25 1,5 2,0

## Slide 48
ККД каналів і системи каналів
Коефіцієнт корисної дії каналів дорівнює відношенню витрати води в кінці каналу до витрати у голові каналу
Qnt Qкін
Et = -------- = -------------
Qbr Qгол.
Якщо виразити витрати води через відповідні коефіцієнти, то коефіцієнт корисної дії системи дорівнює добутку ККД каналів, які працюють послідовно від магістрального каналу до тимчасового зрошувача по розрахунковій трасі
Еt = Еt м.к. Еt мг..к Еt г..к Еt д..к Еt т..зр.

## Slide 49
Втрати води із зрошувальних каналів
Під час пропуску води по каналах частина її втрачається :
на фільтрацію (40-60% води, що подається);
на випаровування (2-4%);
на експлуатаційні скиди і витікання через споруди (2-5%).

## Slide 50
Фільтраційні втрати у першу чергу залежать від водопроникності грунтів, які характеризуються коефіцієнтом фільтрації Кф, або коефіцієнтом всмоктування Ксер.. за період роботи каналу.
На першій стадії проектування відносні і абсолютні втрати визначаються за формулами А.Н.Костякова.
Фільтрація з каналів поділяється на вільну і підперту.

## Slide 51
У міру збільшення строку служби каналів фільтрація з них зменшується внаслідок природної кольматації ложа каналу та зменшення її водопроникності.
У каналах періодичної дії водопроникність грунтів збільшується в результаті утворення густої мережі тріщин у міжполивний період. Величина відносних втрат води у каналів зворотньо пропорційна витраті у каналі.

## Slide 52
Втрати на фільтрацію збільшуються при збільшенні глибини наповнення (ds) та периметра каналу (при вільній фільтрації градієнт напору Z>1) і зменшуються з підвищенням рівня грунтових вод, оскільки фільтрація буде підпертою, градієнт напору буде Z<1.
Абсолютні втрати води на фільтрацію прямо пропорційні довжині каналу. Тому при проектуванні слід домагатися мінімальної протяжності каналів.

## Slide 53
Втрати води на скид та витікання через нещільні затвори гідротехнічних споруд залежать від умов експлуатації системи та конструкції затворів. Великі витікання характерні для щитових і шандорних затворів (10-15%). Нові конструкції затворів ( дискові, тарільчаті, циліндричні) дають змогу повністю усунути такий вид витрат.

## Slide 54
Заходи по боротьбі з витратами води
Зменшити витрати води на фільтрацію можливо за допомогою експлуатаційних та конструктивних заходів.
До експлуатаційних заходів належать:
своєчасний ремонт і очистка каналів;
робота каналів без зайвого форсування витрат;
робота без великих підпорів.

## Slide 55
Найбільш поширені конструктивні заходи:
ущільнення і кольматація грунтів;
бетонні, залізобетонні та асфальтобетонні облицювання;
бетоноплівкові і грунтоплівкові покриття.

## Slide 56
Ущільнення грунтів.
У результаті штучного ущільнення зменшується активна шпаруватість грунту і водопроникність його падає у кілька разів. Грунт стає міцнішим і стійкішим до розмивання.
Штучне ущільнення грунту залежить від принципу дії машини, що застосовується і поділяється на наступні види: ущільнення котками, трамбовками, вібраторами. В умовах природного залягання грунтів - вибухами;
в умовах осідальних грунтів - попереднім замочуванням.

## Slide 57
При ущільненні грунтів необхідно забезпечити його оптимальну вологість, яка становить:
для піску - 8…13%, супіску - 9…13%,
суглинку легкого - 12…18%,
суглинку важкого - 14…20%
суглинку пилуватого - 15…20%,
глини - 16..26%.
Грунт у дні та укосах каналів можна ущільнювати за допомогою спрямованих вибухів.

## Slide 58
Кольматація грунтів - процес заповнення парового простору грунту найдрібнішими колоїдними, пилуватими і глинистими часточками, які перебувають у завислому стані в воді, що фільтрується.
Кольматуватись можуть піски різної крупності, а також зв"язані і структурні грунти, що мають багато тріщин і ходів землероїв.

## Slide 59
Існує два способи кольматації: у воді, що рухається і спокійній воді. Необхідну кількість глини для кольматації пісків встановлюють за залежністю
Р = 18DS, де Р - кількість глини
D - середній діаметр часточок, мм;
S-площа кольматації, м2.
У тих випадках, коли на каналах пропускається вода, яка має глинисті або мулові наноси, процес кольматації відбувається природним шляхом.

## Slide 60
Кольматація грунту вибухом.
Суть методу полягає в тому, що динамічна ударна хвиля вибуху в непружному водному середовищі передає миттєвий тиск на укоси і дно виїмки.
Водопроникність зменшується в результаті зміни мікроагрегатного стану грунту.
Вміст мулових частинок у суглинкових грунтах каналу після вибуху збільшується майже у 1,5 раза, а коефіцієнт фільтрації зменшується у 10 разів.

## Slide 61
Монолітні бетонні покриття застосовують для каналів усіх розмірів при умові механізованого виконання робіт.
В середньому товщина бетонних монолітних покрить становить 8-15 см при глибині води в каналі від 1 до 4 м.
Закладання укосів у каналах з монолітними бетонними покриттями повинно становити 1:1,5.
Для боротьби із здиманням зв"язних грунтів, яке виникає при їх замерзанні, покриття укладають на піщано-гравійну підготовку товщиною 10…15 см.

## Slide 62
Покриття розбивають швами на окремі секції або панелі.
За своїм призначенням шви поділяються на усадочні, температурні, і будівельні. Будівельні шви суміщують з температурно-усадочними або омонолічують.
Поздовжні і поперечні температурно-усадочні шви у монолітних бетонних покриттях слід передбачати через 3…4 м.
В осідальних і сифузійно-нестійких грунтах у монолітні бетонні покриття рекомендується закладання зварних сіток діаметром 7…8 мм.
Товщина бетонного покриття повинна бути не менше 10 мм.

## Slide 63
Збірні залізобетонні покриття застосовують з метою підвищен­ня довговічності каналів та індустріалізації будівництва. Особли­во ефективне застосування таких покрить в умовах сухого жаркого клімату, де догляд за монолітним бетоном пов'язаний з великими затратами.

## Slide 64
Для облицювання каналів застосовуються плити НПК, ПК і ПКУ довжиною 4…6 м, шириною 1,5...3 м і товщиною 6 см.
Плити НПК і ПК застосовують для будівництва каналів з гли­биною потоку води до 3 м, максимальною висотою хвилі 0,5 м і тов­щиною льоду до 0,5 м. Плити ПКУ допускається застосовувати у каналах з глибиною води 3...5 м, висотою хвилі не більше 1 м і товщиною льоду - до 0,8 м.

## Slide 65
Комбіновані покриття з поліетиленовими екранами.
В останні роки широке виробництво полімерних плівок дозволило створити комбіновані покриття: грунтоплівкові, а також
монолітні і
збірні бетоноплівкові.
Для виготовлення плівкових екранів застосовують поліетилено­ву плівку марки С товщиною 0,2 мм, шириною смуги 2500 мм, чор­ного кольору.

## Slide 66
При влаштуванні грунтоплівкового екрана у русло каналу укла­дають плівку і засипають її захисним шаром грунту товщиною до 1 м.
Так побудований Каховський магістральний канал з витратою 530 м3 /с.
Для підсилення протифільтраційного ефекту при бетонуванні каналів під бетонне покриття укладають плівку.
Широко застосовуються покриття з плівкових екранів, укладе­них на ґрунтову основу і захищених на укосах збірними залізо­бетонними плитами.

## Slide 67
Закладання укосів у каналах з монолітними бетоноплівковими покриттями повинно бути не менше 1 : 2,5, а в каналах із збірними залізобетонними покриттями по плівковому екрану — 1 : 2. У місцях майбутніх стиків між збірними залізобетонними плитами необхідно передбачати укладання на плівку смуг з пергаменту або толю шириною не менше 20 см для захисту плівкового екрана від пошкоджень.

## Slide 68
Втрати води у каналах з бетоноплівковим монолітним покрит­тям у 9...10 разів менші, ніж у каналах з монолітним бетонним по­криттям.
У каналах із збірними залізобетонними плитами по плів­ці вони у 24...25 разів менше порівняно з таким же покриттям безплівкового екрана.
При використанні комбінованого облицювання із збірних залізобетонних плит НПК з поліетиленовим екраном в умовах Каховської зрошувальної системи затрати праці зменши­лись на 33...36 %, а тривалість будівництва споруд скоротилась на 21…34%.

## Slide 69
Одним з перспективних шляхів застосування полімерних плівко­вих матеріалів є застосування бутилкаучуку для влаштування від­критих поверхневих екранів.
Бутилкаучук характеризується більшою, ніж поліетилен, опір­ністю зрізу і проколюванню, добре склеюється.
Влаштування екранів із бутилкаучуку може бути ефективним у районах з складними грунтово-геологічними умовами при будів­ництві зрошувальних систем на осідальних, суфозійних і грунтах, що набухають.