## Slide 1
Споруди на відкритій зрошувальній мережі
Залежно від призначення гідротехнічні споруди на каналах по­діляються на 5 груп:
- водовипускні, що регулюють витрати води;
- водопідпірні (перегороджувальні), що регулюють рівні води;
- спряжувальні, що регулюють швидкості води;
- водопровідні, призначені для транспортування води через перепону;
- наносо-уловлювальні - для затримування наносів.

## Slide 2
Споруди на каналах поділяються на типові, що мають однако­ву конструкцію і відрізняються один від одного лише розмірами, та індивідуальні.
Типові будуються за типовими проектами, а індивідуальні - за індивідуальними.
Як типові, так і індивідуальні гідротехнічні споруди бувають:
монолітними, збірними і комбінованими; відкритими і закритими (трубчастими).
Вони поділяються на регульовані і нерегульовані (з затворами і без них).

## Slide 3
Водовипуски (регулятори) розміщують у голові всіх розпо­дільників і тимчасових зрошувачів для регулювання подачі води в них з каналів старшого порядку.
На каналах з великими витратами і малими гідравлічними пе­репадами будують відкриті шлюзи-регулятори одно- і багатопрольотні. Для пропуску малих витрат при великому гідравлічному перепаді (0,5 і більше) застосовують трубчасті водовипуски.
Водовипуски будують з переїздом і без переїзду. Водовипуски обладнують плоскими або сегментними робочими затворами, піднімання і опускання яких здійснюється підйомниками ручними гвинтовими або обладнаним електроприводом.

## Slide 4
Водопідпірні (перегороджувальні) споруди призначені в основ­ному для підтримання у каналах необхідних командних рівнів во­ди при пропуску витрат 2<2норм. Конструктивно вони являють собою шлюзи-водовипуски з щитовими затворами, які повністю або частково перекривають водний потік і тим самим створюють підпір рівня води у каналі.
Водопідпірні споруди проектують на старших каналах за водовипусками у молодші канали. Це дає змогу забезпечити подачу води у молодші канали у порядку черговості без значного збіль­шення висоти дамб і скиду води із старшого каналу.
Роль водопідпірних споруд можуть виконувати обладнані зат­ворами спряжувальні, провідні і скидні споруди.

## Slide 5
Спряжувальні споруди.
Коли при трасуванні каналу у земля­ному руслі по похилу місцевості швидкості течії виявляються біль­ше допустимих на розмив, то його проектують з допустимим похи­лом, який визначають за формулою
Lnot = v2 доп. розм. /C2R
У цьому випадку застосовують спряжувальні споруди — пере­пади і консольні скиди

## Slide 6
Перепад - це гідротехнічна споруда, виконана у вигляді сту­пенів для зосередженого падіння води у каналі. Гасіння енергії па­даючої води здійснюється у водобійному колодязі. Залежно від по­хилу і довжини схилу проектують одноступінчасті і багатоступін­часті перепади.
У кінці скидних каналів, де допускається розми­вання відвідного каналу, проектують консольні перепади. Перепа­ди розміщують на ділянках з крутим похилом або біля обриву, де через перевищення допустимої швидкості не можна застосовувати бистроток.

## Slide 7
Бистроток - це бетонний похилий лотік, який з'єднує два канали, розміщені на різних рівнях. Лотік з'єднується з верхнім каналом входом у вигляді розтруба, а з нижнім - виходом у виг­ляді водобійного колодязя-заспокоювача. Для регулювання вит­рат і горизонтів води у щитовій стінці вхідного оголовка встанов­люють щит.

## Slide 8
Спряжувальні споруди розміщують на старшому каналі за водовипусками в молодші канали, щоб забезпечити самопливну по­дачу води в останні, їх часто суміщують з водопідпірними спору­дами або водовипуском, але вони можуть бути і самостійними нерегулюючими спорудами (з переїздом або без нього).

## Slide 9
Водопровідні споруди призначені для транспортування води на ділянках пересічення каналів, з природними (балки, яри, річки) або штучними (канали, дороги, насипи) перепонами. До них нале­жать дюкери, акведуки, лотоки, водопропускні труби, тунелі.

## Slide 10
Дюкерами називаються напірні трубопроводи, які влашто­вуються для транспортування води під каналами, дорогами, річка­ми, балками та ін.
Основні частини дюкера - вхідний і вихідний оголовки та напірні труби.
Дюкер розраховують на пропуск нормальної витрати і переві­ряють на пропуск максимальної і мінімальної витрат при швидкос­тях 1,5...4 м/с.

## Slide 11
Акведук являє собою лоток на опорах для перекидання води через місцеві пониження рельєфу (яри, долини).
Він складається з вхідного і вихідного оголовків і лотока з опорами.
Його застосовують у тих випадках, коли природні відмітки розміщені на 1...20 м нижче дна каналу.
Акведук розраховують на пропуск мак­симальної витрати з швидкістю течії до
2,5 м/с.

## Slide 12
Бетонні та залізобетонні лотоки влаштовують замість каналів на косогірних ділянках для зменшення виїмки грун­ту з нагірного боку і на ділянках, де спостерігаються оповзневі та осідальні явища, для запобігання великим осіданням каналу або оповзням земляних мас внаслідок змочування грунту.

## Slide 13
Водопропускні труби застосовують при пересіченні ка­налів з насипами доріг, каналів, а також для пропуску під кана­лом поверхневих вод. Для їх влаштування звичайно застосовують круглі залізобетонні труби заводського виготовлення.
Водопропускні труби під дорогами називають трубами-переїздами.
Тунелі на зрошувальних системах будують при пересіченні каналами великих височин, при перекиданні води з басейну однієї ріки в басейн другої.
Для переїзду через канали будують мости.

## Slide 14
Відстійники споруджують для затримання піщаних наносів і непропускання їх у зрошувальну мережу із джерела зрошення.
Вони являють собою розширені і заглиблені ділянки каналу, в яких потік істотно зменшує швидкість, завдяки чому відбувається випа­дання наносів.

## Slide 15
Вузли споруд. Для зручності експлуатації і здешевлення бу­дівництва окремі споруди на каналах об'єднують у вузли. В цьому випадку загальною для всіх споруд, що входять до вузла, є понурна частина і водопідпірна стінка по фронту водозабірних отворів.

## Slide 16
Споруди на лотоковій мережі.
Найбільш поширеними споруда­ми на лотоковій мережі є:
водовипуски із каналів у лотоки,
вододілильники,
скиди,
переїзди,
перепади і
водовипуски з лотоків.
Головні водовипуски призначені для регулювання по­дачі води у лотоки. У конструктивному відношенні вони являють собою або головну частину лотока, врізаного у дамбу каналу і об­ладнану затвором на вході, або трубчастий регулятор.

## Slide 17
Вододілильник - це розподільний вузол, де вода з лотокового каналу старшого порядку розподіляється у молодші (ділян­кові) лотокові канали. Відвідні лотоки приєднуються до розподі­льного за допомогою круглих або прямокутних у плані колодязів. Вхідні частини відвідних лотоків обладнуються затворами.

## Slide 18
Скиди влаштовують для спорожнення лотоків і запобігання їх переповненню.
У трубчастому скиді перед колодязем встанов­люється затвор-автомат для підтримання у лотоку постійного рівня.
Для аварійного скиду води на частині довжини лотока верх йо­го борта розміщується на відмітці розрахункового рівня.
При під­вищенні цього рівня вода з лотока зливається у ківш скидного ка­налу.

## Slide 19
Переїзди влаштовують у місцях пересічення лотоків з до­рогами.
Вода під дорогою пропускається по дюкеру із залізобетон­них труб.
Перепади на лотоках влаштовують у тих випадках, коли похили їх більше критичних.
Найчастіше будують перепади шахт­ного (колодязного) типу з розміщенням вхідних і вихідних лотоків на різних відмітках.

## Slide 20
Водовипуски призначені для подачі води з лотоків у тим­часові зрошувачі і гнучкі трубопроводи.
Як водовипуски викорис­товуються трубчасті регулятори з плоскими або дросельними зат­ворами, водовипуски у вигляді стальних патрубків діаметром 300 і 400 мм, закладених у борти лотоків і обладнаних засувками або тарілчастими затворами.

## Slide 21
У тих випадках, коли гнучкі трубопроводи прокладають від ді­лянок лотоків, в яких немає водовипусків, застосовують сифонні водовипуски у гнучкі трубопроводи. Такі сифони виготовля­ють з поліетиленових труб, склопластика або із листової сталі тов­щиною 1,5 мм.

## Slide 22
Для підтримання постійного рівня води у верхньому б'єфі (перед водовипусками) застосовують переносні перемички або затвори-а в т о м а т и.
Перемички роблять з листової сталі товщиною 1,5 мм, окантованої листовою гумою товщиною 3 мм.
Затвори-автомати забезпечують постійний рівень води, автоматично збільшуючи або зменшуючи пропуск транзитної витрати при зміні відведеної витрати або забору води з лотка у верхньому б'єфі.