## Slide 2
Зрошувальні мережі
Зрошувальна мережа на поливних ділянках.
Поливна ділянка - основна ланка зрошувальної системи, на якій здійснюється індивідуальна подача води для розподілу її на території.
Поливна ділянка являє собою частину зрошуваного масиву, обмежену постійними каналами, дорогами, або лісосмугами, поливи на якій виконуються з одного постійного зрошувального каналу або трубопроводу.
Поливні ділянки по можливості повинні мати прямокутну форму із співвідношенням сторін 1:2. Площа їх залежить від типу сівозміни, способу і техніки поливу, водопроникності грунтів і коливається від 20 до 100 га
. Середні площі в залежності від напрямку господарств становлять:для зернокормового напрямку - 80 - 100 га;
овочекормового - 40 - 60 га; зернобурякового - 70 - 80 га;
овочевого - 20 - 40 га.

## Slide 3
У деяких випадках, при складному рельєфі, поливна ділянка може мати неправильну форму і площу менше 20 га.
Довжина поливної ділянки повинна бути в межах 400 - 1200 м, ширина залежить від прийнятого способу і техніки поливу.
На поливній ділянці зрошення може здійснюватися самопливно і з механічною подачею води на полив.
Від правильного вибору форми, розмірів поливної ділянки і оптимального розміщення на ній зрошувальної мережі залежать вологозабезпеченість і меліоративний стан грунтів, а отже і ефективність використання земель на зрошуваній ділянці.

## Slide 4
При самоплинному зрошенні на поливній ділянці нарізають тимчасову зрошувальну мережу.
При дощуванні розміри поливних ділянок залежать від типу дощувальної машини.
При зрошенні машиною "Фрегат" поливна ділянка має квадратну форму, що дорівнює подвійній довжині машини.
При поливі дощувальною машиною ДФ-120 "Днепр" поливна ділянка повинна бути прямокутною, за шириною кратною двом захватам машини (460 х 2 = 920 м).
Середня площа поливної ділянки при цьому становить 70 - 80 га.

## Slide 5
При зрошенні дощувальною машиною ДКШ - 64 "Волжанка" поливна ділянка також прямокутна, ширина приймається кратною довжині 2-х крил (400 х 2 = 800 м).
Площа в середньому становить 40 - 60 га.
При зрошенні дощувальними агрегатами ДДА-100М і ДДА-100МА нарізаються тимчасові зрошувачі.
При поливі дощувальною установкою КИ-50 "Радуга" поливна ділянка являє собою прямокутник із співвідношенням сторін 856 х 576 м (площа 50 га).

## Slide 6
При внутрішньогрунтовому зрошенні форма поливної ділянки залежить від рельєфу.
Зрошувальна система може бути запроектована за поздовжньою, поперечною, або змішаними схемами.
Довжина ділянки приймається 600 - 800 м, ширина - 200м.

## Slide 7
Тимчасова зрошувальна мережа, призначення, склад.
Тимчасова зрошувальна мережа повинна задовольняти такі вимоги:
пропускати розрахункові витрати без розмивання ложа зрошувачів і борозен.
не мати зворотніх похилів.
командувати над зрошуваною територією.

## Slide 8
Тимчасова зрошувальна мережа призначена для забору води і з постійного зрошувального канала і розподілу її в поливні полоси і борозни при поверхневому поливі і подачі води до дощувальних машин при поливі дощуванням.
При самоплинному зрошенні тимчасова зрошувальна мережа складається з тимчасових зрошувачів, вивідних, розподільчих і поливних борозен і валиків, які влаштовуються по межах поливних смуг.
При дощуванні тимчасова зрошувальна мережа складається з тимчасових зрошувачів.

## Slide 9
Схеми розміщення і розміри.
Залежно від рельєфу і похилу тимчасова зрошувальна мережа може розміщуватись за двома схемами – поздовжньою і поперечною.
Поздовжня схема рекомендується при похилах менше 0,004.
При поздовжній схемі тимчасові зрошувачі розміщують вздовж смуг або борозен (перпендикулярно до горизонталей), а вивідні борозни – впоперек поливних борозен або смуг ( під гострим кутом до горизонталей).

## Slide 10
Вода із ділянкового розподільника через водовипуск надходить у тимчасовий зрошувач,
а з нього – у вивідну борозну,
з неї за допомогою сифонів, трубок та інших пристроїв, а іноді і без них – у поливні борозни або смуги.

## Slide 11
Довжину тимчасових зрошувачів призначають в межах 400…1200 м. Відстань між ними при односторонньому командуванні приймають 80…200 м, а відстань між вивідними борознами – такою, що дорівнює довжині поливних борозен або смуг.

## Slide 12
При поперечній схемі тимчасові зрошувачі нарізають впоперек поливних борозен або смуг з похилом 0,001…0,003.
Вода надходить у розподільні, а з них – у поливні борозни або смуги.
Поперечну схему приймають на ділянках з похилом понад 0,004.
Відстань між тимчасовими зрошувачами дорівнює довжині поливних смуг і борозен.
Довжину тимчасових зрошувачів залежно від їх похилу і витрати води в них, водопроникності грунту приймають від 400 до 1200 м. При складному рельєфі і великій водопроникності грунту довжину тимчасового зрошувача зменшують до 400м.

## Slide 13
При довжині поливних смуг або борозен понад 400 м при поперечній схемі замість тимчасових зрошувачів влаштовують постійні канали на пропуск витрати води від 200 до 250 л/с.
Вода з постійних зрошувачів через водовипуск подається у розподільні однобортні борозни, звідки надходить у поливні борозни.
При довжині постійного каналу 800 – 1200 м і довжині поливних борозен 400…500 м створюється поливна ділянка 32…60 га, що відповідає оптимальним умовам застосування сільськогосподарської техніки.

## Slide 14
Поливні смуги роблять одночасно з сівбою, а широкі смуги – до сівби. Поливні борозни нарізаюють перед поливом.
Вивідні борозни і тимчасові зрошувачі нарізають так: вслід за сівбою зернових культур і трав; перед першим поливом після нарізання поливних борозен; перед кожним черговим поливом після нарізання поливних борозен; перед кожним черговим поливом, якщо вони частково зруйновані в процесі попередніх поливів і культивації.
Тимчасові зрошувачі нарізають канавокопачами трапецієвидного перерізу. Розміри поперечного перерізу зрошувачів залежать від витрати води в них.

## Slide 15
Витрата води у тимчасовому зрошувачі залежить від поливної норми, площі, яку обслуговують, часу поливу даної площі.
m B L
Qnt = ------------------
10 4 86,4 t
В – ширина ділянки поливу,м;
L – довжина ділянки,м.
Пропускну здатність зрошувачів стандартизують, приймаючи їх витрати з округленням до більшої величини: 40…60…80…100…120…160 л/с.

## Slide 16: Таблиця Розміри поперечного перерізу тимчасовх зрошувачів при різних похилах і витратах
Похил | Розміри при витраті, л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 60 |  | 80 |  | 100 |  | 120 |  | 160 |  | 200 |  | 
 | b | h | B | H | B | H | b | h | b | h |  | b | h
0,0005 0,001 0,002 0,003 0,004 | 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 | 0,42 0,35 0,31 0,28 0,36 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | 0,43 0,37 0,32 0,30 0,30 | 0,5 0,5 0,5 - - | 0,45 0,38 0,32 - - | 0,5 0,5 0,5 - - | 0,48 0,42 0,35 - - | 0,6 0,6 - - - | 0,47 0,39 - - - |  | 0,6 0,6 - - - | 0,52 0,42 - - -

## Slide 17: Таблиця Основні машини для нарізування і зарівнювання тимчасової зрошувальної мережі
Машина | Марка | Основні параметри |  | Обслуг. персонал
 |  | ширина | продукт. км/год | 
Канавокопач начіпний Зарівнювач тимасових зрошувачів Канавокопач-зарівнювач універсальний Валороб-розрівнювач Канавокопач-борознороб | Д-716 МК-15 КЗУ-0,3 ПАЛ -0,3 КБН-0,35 | - 3,6 - 2,8 1,8 | 2,74 4,16 - 6,0 2,7 | 1 1 1 1 1

## Slide 18
Арматура на тимчасовій мережі.
Комплекс споруд, обладнання і приладів для забезпечення правильної роботи мережі і рівномірного розподілу води на поливні смуги і борозни називають арматурою на поливних ділянках. До арматури відносяться такі пристрої:
трубки -сифони, поливні трубки, поливні шитки, поливні наземні трубопроводи, підземні трубопроводи, підпірні щити.

## Slide 19
Трубки-сифони являють собою вигнуті трубки довжиною 1,3...2,2 м, укладені на валик тимчасового зрошувача або вивідної борозни.
Сифони виготовляють з жерсті, гумового шланга або поліетилену. Принцип дії їх грунтується на використанні різ­ниці горизонту води у вивідній і поливній борознах. Найбільш поширені сифони з поліетилену, які випускаються діаметром 20... 60 мм.
Полив за допомогою сифонів провадять при похилах поверхні грунту понад 0,003 на довгих борознах (200...400 м). Поливний потік становить 90...100 л/с, продуктивність праці при поливі - 2...3 га за зміну. Основний недолік - трудомісткість робіт по встановленню сифонів.

## Slide 20
Поливні трубки довжиною 60...70 см і діаметром 3...6 см вставляють у борт вивідної борозни або тимчасового зрошувача по відмітку урізу води .
Завдяки цьому вода одночасно і з одинаковою витратою надходить в усі поливні борозни.
Полив застосовують при похилах 0,003...0,01 при довжині борозни 350... 500 м.
Поливний потік становить 100...150 л/с, продуктивність праці при поливі З...4 га за зміну.

## Slide 21
Однобортна вивідна борозна від звичайної вивідної відрізняється тим, що у неї практично відсутній один борт і вода безпосередньо з вивідної борозни надходить у відкриті оголовки поливних борозен.
Поливальник може включати у полив одночасно до 100 і більше поливних борозен при похилах не більше 0,001 і керувати поливним потоком до 100 л/с і більше.
Продуктивність праці при добре організованому поливі досягає 3...4 га за зміну.

## Slide 22
Гнучкі трубопроводи застосовують при похилах 0,002... 0,015 і більше замість тимчасових зрошувачів і вивідних борозен при заборі води з каналів, лотків і трубопроводів.
Гнучкі трубо­проводи виготовляють з капрону, поліетилену і металу.
По довжині трубопроводів на відстані 60...70 см влаштовують отвори для над­ходження води в поливні борозни або смуги .

## Slide 23
Металеві трубопроводи складають з труб довжиною 5 м, отвори пропускають витрату від 0,5 до 1,5 л/с.
Роботи по укладанню трубо­проводів виконують вручну.
Для поливу зручні труби-шлейфи довжиною 200...300 м з полозами, які переміщують волоком.

## Slide 24
Гнучкі капронові та поліетиленові трубопроводи прокладають і знімають за допомогою спеціального намотувального пристрою, змонтованого на тракторі Т-28.
Діаметри гнучких трубопроводів - 150, 200, 250, 300, 350, 420 і 460 мм.
Діаметри отворів - 14,7; 16,7; 18,7 і 20,7 мм. Витрата води через отвір - 0,1…1,0 л/с.

## Slide 25
Застосування під час поливу трубопроводів дає змогу одночас­но включати в роботу 200…300 поливних борозен.
Продуктивність праці при добре організованому поливі досягає 4,5 га за зміну.
Схеми використання гнучких трубопроводів залежать від похилу і елементів техніки поливу

## Slide 26
У меліоративній практиці застосовуються і стаціонарні поливні трубопроводи, які закладають на глибину 0,35…0,45 м, достатню для того, щоб труби не руйнувались при обробці грунту.
У верхній частині труб роблять водовипускні отвори діаметром 4…8 мм.
Вода у трубопроводи подається від насосних станцій під напором 2…6 м, при якому над водовипускними отворами утворюються воронки розмиву, з яких вода надходить у поливні борозни .

## Slide 27
Механізація і автоматизація поверхневого способів поливу.
Для механізованого розподілу води при поверхневому поливі застосовують поливні машини.
Вітчизняна промисловість виго­товляє кілька типів поливних машин, з яких найбільш поширені ППА-165, ППА-165У і ППА-300.

## Slide 28
Поливний пересувний агрегат ППА-165 призначений для поливу сільськогосподарських культур по борознах в усіх зонах зрошуваного землеробства.
Він складається із на­чіплюваної на трактор Т-28Х4М на­сосної станції ПМС-165 і агрегато­ваного з трактором причіпного віз­ка, на якому розміщені барабан з гідравлічним приводом для транс­портування, розкладання і складан­ня гнучких трубопроводів
Застосо­вують при заборі води з каналів або лотків.

## Slide 29
Поливний пересувний агрегат ППА-165У відрізняється від ППА-165 компоновкою.
Всі частини агре­гату начіплені на трактор; насосна станція розміщена ззаду трактора, а шланговий барабан - спереду.
Передбачена можливість агрегатування з трактором Т-40, МТЗ-50, Т-54М.
Витрата насоса збільшена до 200 л/с.

## Slide 30
Поливний пересувний агрегат ППА-300 призначений для поливу по широких смугах і по чеках (затопленням).
Складається він з таких основних складальних одиниць: насосної станції, механізму намотки, гнучкого поливного трубопроводу, трактора.
Поливний трубопровід складається з чотирьох відрізків гнучкого капронового рукава довжиною по 120 м.
На кожному відрізку розміщені шість водовипусків на відстані 20 м один від одного з полотнами-гасниками для запобігання розмиву грунту.

## Slide 31
Комплект поливниий КП - 160 призначений для поливу по борознах і для вологозарядкових та промивних поливів.
Забір води здійснюється з лоткової мережі за допомогою лоткового сифону СЛ d 250 мм і вакуум-насоса з використанням пересувної НС, гідрантів закритої мережі.
Складається з транспортного і поливного гнучкого трубопроводів.
Трубопровід транспортується двохколісним візком з намотувальним пристроєм.

## Slide 32
Комплект поливний КП - 160 А використовується з тією ж метою, що і КП 160.
Транспортуючий трубопровід складається із полімерно-металевих труб d 250 мм, довжиною 5,4 м з швидкорозбірним з"єднанням.
Для перевозки труб до комплекту входить начіпний трубовіз.

## Slide 33
Комплект поливного обладнання КОП-200 працює від лоткового водовипуска або сифона, який подає воду з відкритого зрошувача.
Складається із транспортуючого і поливного поліетиленового трубопроводів довжиною до 50 м, які з"єднуються за допомогою кілець.
В комплект входить шість ручних катушок для транспортування відрізків шланги і пристрій для пробивання в поливному трубопроводі водовипускних отворів на місці поливу в залежності від ширини міждурядь зрошуваної культури.

## Slide 34: Таблиця Технічна характеристика поливних машин
Параметри | Марка агрегату |  |  |  | 
 | ППА-165У | ППА-300 | КП-160 | КП-160 А | КОП 200
Витрати води, л/с | 150-200 | 245-312 | 60 | 60 | 50
Тиск, МПа | 0,04-0,054 | 0,052-0,078 | 0,03 | 0,03 | 0,01
Одночасно зрошуванана площа, га | 8-10 | 7 | 16 | 16 | 5
Марка насосу | ОГ8-25А | ОГ 5-30 | - | - | -
Висота всмоктування | 1,5 | 1,5 | - | - | -
Тип трубопроводу | зрошувальний гнучкий із меліоративної капронової тканини |  |  | полімерно-металевий | Поліетилено вий
Діаметр, мм | 300 | 350, 420 | 300, 160 | 250 | 200
Довжина, м | 100 (3 шт) | 120 (4 шт) | 400 | 5,4 (74 шт) | 200 і 100
Відстань між водовипусками, м | 0,6; 07; 09 | 20 | 0,9 | 0,9 | Визначається по ширині борозни
Витрати води із водовипуска, л/с | 0-2 | 0-20,0 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | 0,3

## Slide 35
Швидкорозбірні поливні трубопроводи ТАП - 150, ТАП - 220, ТПР - 250 застосовуються для поливу просапних культур, на ділянках з підвищеними похилами, а також для проведення промивних і вологозарядкових поливів.
Працюють із забором води від сифона, який заряжається ручним вакуум-насосом, або від донного водовипуска лоткової мережі, від гідрантів закритої зрошувальної мережі, від каналів або відкритих джерел в комплекті з пересувною НС.

## Slide 36: Таблиця Технічна характеристика швидкорозбірних поливних трубопроводів
Параметри | Марка трубопровода |  | 
 | ТАП - 150 | ТАП - 220 | ТПР - 250
Витрати води, л/с Тиск, МПа Витрати води із водовипуска, л/с Відстань між водовипусками, м Ширина захвату,м Кількість секцій, шт. Довжина секцій,м Діаметри, мм Матеріал труб | 30 0,01 від 0 до 1 0,6 - 0,9 102 19 5,4 150 алюмінієвий сплав | 100 0,03 від 0 до 1 0,6 - 0,9 200 22 9 220 алімінієвий сплав | 200 0,05 від 0 до 1,7 0,6 - 0,9 200 37 5,4 250 стабілізований Сплав

## Slide 37
Колесний трубопровід ТК-2 х 150 призначений для поливу по борознах.
Складається із секцій двох паралельних трубопроводів.
Вода подається в кожний трубопровід одночасно з протилежних боків.
При поливі трубопроводи знаходяться на землі, після закінчення поливу вони автоматично підіймаються в транспортне положення і буксуються трактором в поздовжньому направленні.

## Slide 38
Колесний поливний трубопровід АПШ-1 уявляє собою 2 паралельних трубопровода, які установлені на колесні пари і з"єднані між собою гнучкими вставками.
До кожної секції транспортуючого трубопроводу під"єднана шлангом секція (шлейф) поливного трубопроводу, водовипуски якого укомплектовані резиновими гасниками напору.
Витрати води регулюються засувкою, що перекриває подачу води в поливний трубопровід по з"єднуючому шлангу. В транспортне положення шлейфи підіймаються ричагами.

## Slide 39
Як поливні машини застосовують і переобладнані дощувальні машини ДДА-100М і «Волжанка», проте замість дощувальних апа­ратів на них встановлюють водовипускні шланги для подачі води у поливні борозни.
Колесний поливний трубопровід ТКП-90 призначений для поливу по борознах. Створений на базі дощувальної машини ДКШ - 64. Складається з двох поливних крил, обладнаних 16 вільно обертаючими муфтами з каліброваними діафрагмами. Муфти монтуються на з"єднаннях фланців між кожними чотирма колесними секціями, які обладнані зливними клапанами. До муфт під"єднуються низьконапорні шланги-шлейфи з водовипускними отворами, відстань між якими відповідає ширині міждурядь. Полив проводиться позиційно

## Slide 40: Таблиця Технічна характеристика колесних поливних трубопроводів
Параметри | Марка трубопроводів |  | 
 | ТК - 2 х 150 | АПШ - 1 | ТКП - 90
Витрати води, л/с Тиск, МПа Витрати води із водовипуска, л/с Відстань між водовипусками, м Ширина захвату, м Кількість секцій, шт Довжина секцій, м Діаметр трубопроводу,мм | 100 0,02 0,8 0,9 108 20 5,4 150 (2шт.) | 120 0,05 0 - 1,2 0,6 0,7 0,9 108 - 9 220 | 90 - 110 0, - 0,2 - 0,6 0,7 0,9 800 - - 150

## Slide 41
Автоматизований шланговий пристрій АШУ призначений для поливу по борознах з водозабором від гідрантів закритої зрошувальної мережі. Складається із рами з барабаном і гідроприводом, поливного поліетиленового трубопроводу з водовипускною секцією, на якій розташовані 6 водовипусків. Перед початком поливу шланг розмотується на всю довжину і поливає 6 борозен. Потім за допомогою генератора командних імпульсів його переміщують на сусідні борозни. Після закінчення поливу на позицію трубопровід розмотують в другу сторону від гідранта і весь цикл роботи повторюється знову. Потім пристрій за допомогою трактора переводиться на другу позицію.

## Slide 42: Таблиця Технічна характеристика автоматизованого пристрою АШУ-32
параметри | АШУ-32
Витрати води, л/с | 4
Тиск на гідранті, МПа | 0,3
Витрати водовипусків, л/с | 0,1-1,5
Кількість водовипусків, шт | 6
Відстань між водовипусками, м | 0,6; 0,7; 0,9
Інтервал командних водовипусків, хв | 0,5-36
Діаметр трубопроводу, м | 50
Довжина трубопроводу, м | 100