## Slide 1
Розрахунок і проектування лотокових каналів.
Залізобетонні збірні канали-лотоки доцільно застосовувати за­мість бетонування порівняно невеликих каналів з перерізом до 3 м2 для проведення протифільтраційних заходів, підвищення к.к.д. зрошувальних систем, забезпечення командування каналів в несприятливих топографічних умовах, на ділянках переходів каналів через понижені місця при пересіченій місцевості, на скельних сильнофільтруючих і осідальних грунтах, на косогорах, що зазнають сповзання і т. ін.
Канали-лотоки застосовують на ділянках з похилами місцевос­ті 0,002...0,0005, а з похилом понад 0,003 - тільки при техніко-економічному обгрунтуванні.

## Slide 2
Конструкції каналів-лотоків.
Лотокові канали складають з ок­ремих розтрубних або безрозтрубних (гладеньких) лотоків довжи­ною від 5 до 8 м, як правило, параболічного, еліптичного або напівциркульного перерізу. Рідше застосовуються прямокутні і трапецієвидні лотоки. Товщина стінок лотоків - 5...8 см. Глибина се­рійних лотоків, на які розроблені типові проекти, становить: 30, 40, 60,70,80,90,100,120см.
Залежно від умов командування і несучої здатності грунтів лотоки укладаються у грунт на опорні плити, на стоякові або пальові опори . При укладанні на опори забезпечується висота командування 1...1.5 м.

## Slide 3
Встановлення лотоків на опорні плити без стояків або паль допускається тільки у скельних і гравелистих грунтах. Стоякові опори рекомендується застосовувати тільки у важких грунтах, де забивання паль утруднене. Палі під лотоки мають довжину 7 м.
Найвідповідальнішим елементом у конструкції лотокових каналів від якого залежать їх водопроникність і довговічність роботи, є шви, які влаштовуються у місці з"єднання лотоків на опорах.
Лотоки з гладенькими кінцями стикуються між собою за допомогою сідел, а розтрубні - за допомогою розтруба, в який вставляється гладенький кінець сусіднього лотка.
Водонепроникність і гнучкість шва забезпечуються прокладкою між лотоками і сідлами або розтрубом конопляних канатів, просочених дьогтем, круглої гуми товщиною 2…2,5 см, пороізолової прокладки, асфальтових матів.

## Slide 4
При добрій якості герметизації швів ККД лотокових каналів становить 0,97…0,98.
Канали лотки застосовують для влаштування постійної зрошувальної мережі будь якого порядку. Розміщення лотокової мережі у плані повинно бути пов"язане з сільськогосподарською організацією території і прийнятою технікою поливу.
По можливості передбачають розподіл води на обидва боки (двостороннє командування).

## Slide 5
Відстань між ділянковими лотоковими каналами приймається згідно з елементами техніки поливу.
Повертання лотоків у плані здійснюється під прямим кутом з відхиленням не більше 5º.
Міжгосподарські і господарські канали-лотоки допускається повертати і по кривих, якщо вони проходять по землях, що не використовуються.
З"єднання лотоків здійснюється встановленням колодязів або укладанням ланок лотока під кутом чи застосування лотоків з довжиною ланки від 4 до 8 м із скошеними краями.

## Slide 6
Споруди на лотоковій мережі.
Найбільш поширеними спорудами на лотоковій мережі є водовипуски із каналів у лотоки, вододіли- льники, скиди, переїзди, перепади і водовипуски з лотоків.
Головні водовипуски призначені для регулювання подачі води у лотоки. У конструктивному відношенні вони являють собою або головну частину лотока, врізаного у дамбу каналу і обладнану затвором на вході, або трубчастий регулятор.
Вододілильник - це розподільчий вузол, де вода з лотокового каналу старшого порядку розподіляється у молодші (ділянкові) лотокові канали. Відвідні лотоки приєднуються до розподільного за допомогою круглих або прямокутних у плані колодязів. Вхідні частини відвідних лотоків обладнуються затворами.

## Slide 7
Скиди влаштовують для спорожнення лотоків і запобігання їх переповненню. У трубчастому скиді перед колодязем встановлюється затвор-автомат для підтримання у лотоку постійного рівня. Для аварійного скиду води на частині довжини лотока верх його борта розміщується на відмітці розрахункового рівня. При підвищенні цього рівня вода з лотока зливається у ківш скидного каналу.
Переїзди влаштовують у місцях пересічення лотоків з дорогами. Вода під дорогою пропускається по дюкеру із залізобетонних труб.

## Slide 8
Перепади на лотоках влаштовують у тих випадках, коли похили їх більше критичних. Найчастіше будують перепади шахтного (колодязного) типу з розміщенням вхідних і вихідних лотоків на різних відмітках.

## Slide 9
Водовипуски призначені для подачі води з лотоків у тимчасові зрошувачі і гнучкі трубопроводи. Як водовипуски використовуються трубчасті регулятори з плоскими або дросельними затворами, водовипуски у вигляді стальних патрубків діаметром 300 і 400 мм, закладених у борти лотоків і обладнаних засувками або тарілчастими затворами. У тих випадках, коли гнучкі трубопроводи прокладають від ділянок лотоків, в яких немає водовипусків, застосовують сифонні водовипуски у гнучкі трубопроводи. Такі сифони виготовляють з поліетиленових труб, склопластика або із листової сталі товщиною 1,5 мм

## Slide 10
Для підтримання постійного рівня води у верхньому б"єфі (перед водовипусками) застосовують переносні перемички або затвори-автомати.
Перемички роблять з листової сталі товщиною 1,5 мм, окантованої листовою гумою товщиною 3 мм.
Затвори-автомати забезпечують постійний рівень води, автоматично збільшуючи або зменшуючи пропуск транзитної витрати при зміні відведеної витрати або забору води з лотока у верхньому б"єфі.