## Slide 1
Умови застосування зрошення з механічним підйомом води.
Механічний підйом води влаштовують у тих випадках, коли горизонт її у джерелі зрошення у місці забору нижче необхідного за умовами командування рівня води у зрошувальному каналі і не може бути підвищений іншими, економічними способами. При механічному підйомі воду піднімають насосами з джерела зрошення до командних відміток зрошуваної території. Цим способом на Україні зрошується понад 90% земель.

## Slide 2
За способом перекачування води механічні установки у зрошенні можна поділити на дві групи:
установки, що забирають воду з відкритих водоймищ;
установки, що піднімають воду з колодязів.
Розрізняються вони між собою і за принципом подачі води.

## Slide 3
Трасування зрошувальних каналів при механічному водопідйомі, пов’язане з розміщенням насосних станцій, може бути виконано за чотирма основними схемами.
Перша схема. Вся зрошувальна площа розміщена в одній зоні, зрошується одним головним магістральним каналом, який одержує воду від насосної станції по напірному трубопроводу.
Друга схема. Зрошувана площа обслуговується кількома каналами і поділяється на кілька зон підйому води.
Кожну зону обслуговує окремий магістральний канал, який трасують по підвищеним відміткам, і одержує воду по окремих напірних трубопроводах від загальної берегової насосної станції.

## Slide 4
Третя схема. Зрошувана площа поділена на зони, але кожний земельний канал живиться самостійно насосними станціями, які послідовно подають воду від зон, що лежать нижче, до зон, що розміщені вище. Четверта схема.
Четверта схема. Зрошувана площа поділена на зони. Причому кожна має незалежне від інших зон живлення водою. Тому схему застосовують, як правило, при роботі пересувних насосних станцій.

## Slide 5
Насосна станція - це комплекс гідротехнічних споруд, енергетичного і гідромеханічного обладнання, що забезпечує забір води із джерела, підйом та транспортування до місця призначення. На практиці насосні станції поділяють:
за призначенням - зрошувальні, осушувальні, водопровідні, каналізаційні та інші;
за родом привода - з електродвигунами і двигунами внутрішнього згоряння;
за насосним обладнанням - з відцентровими, пропелерними, поршневими та іншими насосами;

## Slide 6
за розміщенням відносно поверхні землі - наземні (відкриті) і заглиблені (обладнані заглибними насосами);
за розміщенням відносно вододжерела - берегові і руслові;
за конструктивними ознаками - споруди водопровідного, камерного і блочного типу;
за характером керування - станції з децентралізованим, централізованим, напівцентралізованим, автоматичним керуванням;
за режимом роботи - на сезонні та цілорічні.

## Slide 7
Насосні станції можуть бути стаціонарними і нестаціонарними (плавучі, пересувні). Зрошувальні насосні станції, що забирають воду з відкритих вододжерел називають головними, або станціями першого підйому, а ті, що забирають воду із зрошувальних каналів, резервуарів - зональними, або станціями другого підйому.
Зональна насосна станція складається з аванкамери, споруди станції камерного типу з обладнанням, напірного трубопроводу і регулювального басейну.

## Slide 8
У приміщанні насосної станції розміщують наступне обладнання:
основне гідромеханічне - головні насоси, що подають воду згідно з графіком водоподачі; частина всмоктувальних і напірних трубопроводів з регулювальною, контрольно-вимірювальною та запобіжною арматурою (засувки,водоміри, зворотні клапани);

## Slide 9
допоміжне гідромеханічне - вакуумні і дренажні насоси, трубопроводи допоміжних насосів з арматурою;
основне енергетичне - двигуни головних насосів, двигуни засувок трубопроводів головних насосів, спеціальне обладнання специфічне для даного типу двигунів;
допоміжне енергетичне - електродвигуни допоміжних насосів, засувок, тощо.

## Slide 10
Типи будівель насосних станцій та умови їх використання.
У меліорації застосовують будівлі насосних станцій чотирьох типів: наземного,
блочного,
камерного та
пересувного.

## Slide 11
Будівлі наземного типу споруджують при водозаборі з поверхневих джерел, що мають стійкі береги та відносно невеликі коливання води. Підлога насосного приміщення може розміщуватись нижче мінімального рівня води у джерелі, а вода до насосів підводиться самопливними трубопроводами. Для пуску насосів, встановлених з позитивною висотою всмоктування, необхідно передбачати вакуумні насоси, що дають змогу перед пуском заливати корпус насоса водою.

## Slide 12
Камерний тип будівлі застосовують при водозаборі з поверхневих джерел, в яких коливання рівня води перевищують допустиму висоту всмоктування основних насосів.
Насосне приміщення будівлі такого типу розміщене нижче рівня землі пристанційного майданчика.
У будівлі камерного типу основні насоси у більшості випадків встановлюють нижче мінімального рівня води у джерелі, що дає змогу їм завжди залишатись у залитому стані, тобто бути готовими до пуску.

## Slide 13
Блочний тип будівлі застосовують при водозаборі з поверхневих джерел з будь якими коливаннями рівня води.
Такі будівлі мають в основі масивну залізобетонну плиту, в якій розміщені вигнуті всмоктувальні труби основних насосів.
Практично всі насоси у будівлях станції блочного типу встановлюють нижче мінімального рівня води у джерелі і, як правило, суміщають з водоприймальною спорудою.

## Slide 14
Нестаціонарні насосні станції та установки пристосовані для швидкого переміщення з однієї робочої позиції на іншу. Їх застосовують на невеликих об’єктах при складних природних умовах.
Вони поділяються на:
пливучі - при водозаборі з поверхневих джерел з нестійкими берегами, амплітудою коливання рівня води понад 5 м і подачею води до 200 м3/с при напорі до 1,25 МПа;
поплавкові - з амплітудою коливання рівня води понад 4 м при подачі до 500 л/с при будь якому напорі;

## Slide 15
пересувні наземні - при водозаборі з поверхневих вододжерел для зрошення невеликих ділянок і для водовідливу з котлованів під час будівництва;
фунікулерні - при водозаборі з поверхневих джерел з амплітудою коливання рівня води, що перевищує допустиму висоту всмоктування насоса, рекомендується застосовувати для подачі води до 500 л/с при будь - яких напорах.

## Slide 16
Режим роботи насосної станції характеризується графіками водоподачі, висотою підйому води і потужністю насосної станції.
Розрахункова максимальна подача зрошувальної насосної станції визначається:
при поверхневому поливі - максимальною ординатою укомплектованого графіка гідромодуля, помноженого на коефіцієнт форсування;

## Slide 17
Розрахункова максимальна подача зрошувальної насосної станції визначається:
при дощуванні - графіком водоподачі з врахуванням одночасно працюючих дощувальних машин, та їх характеристик;
при подачі води на рисові системи - максимальною ординатою укомплектованого графіка водоспоживання, помноженою на коефіцієнт запасу 1,1.

## Slide 18
Під час проектування зрошувальних насосних станцій кількість основних агрегатів вибирають за максимальною і мінімальною водоподачею, можливий вибір також за форсованою та мінімальною подачею насосної станції.
В першому випадку: n = Q макс./Q мін. + 1
В другому випадку: n = Q форс./Q мін.
Досвідом проектування насосних станцій встановлено: оптимальна кількість насосів 4…5, мінімальна 2…3, максимальна - 8.

## Slide 19
Розрахунковий напір насоса визначається як сума середньозваженої геодезичної висоти підйому і втрат напору у спорудах станції від вододжерела до водоприймача:
Нр. = Н г.ср. + h д + h м
Н г.ср. - середньозважена геодезична висота підйому, м;
h д і h м - гідравлічні втрати по довжині всмоктувального і напірного трубопроводів і на місцеві опори.
При роботі насосної станції на закриту мережу напір визначається за формулою:
Н = Н г + h заг. + h г
h заг. - загальні втрати ;
h заг. = h д + h м
h д + h м - сума втрат по довжині і місцевих втрат;
h г - напір на гідранті

## Slide 20
Знаючи розрахункову витрату і розрахунковий напір за каталогами підбирають тип і марку насоса та їх кількість.
Потужність насосно-силового обладнання встановлюється від розрахункової витрати насоса і напору за залежністю:
γ Qн. Н
N = ------------------ k
102 Et1 Et2
γ- густина води, приймається 1000 кг/м3;
Et1 - к.к.д. насоса;
Et2 - к.к.д. передачі;
k- коефіцієнт запасу, дорівнює 1,1…1,2

## Slide 21
Регулювальні резервуари і водосховища. Наявність регулювальних басейнів при машинному підйомі води дає змогу зменшити потужність водопідйомної установки або збільшити зрошувану площу, одержавши необхідну витрату води, якщо джерела або насосна станція невзмозі її забезпечити, гарантувати поливи при аваріях або ремонті водопідйомної установки.

## Slide 22
Регулювальні резервуари необхідні і в тих випадках, коли водні ресурси джерела обмежені і можливий забір з них менше необхідної витрати. За допомогою регулювальних резервуарів досягають узгодженої водопідйомної установки з режимом зрошення.

## Slide 23
Питання про доцільність влаштування резервуара у кожному конкретному випадку вирішують на основі техніко-економічного порівняння варіантів роботи насосної станції з резервуаром і без нього.
Регулювальні басейни при самопливному зрошенні встановлюють на високих відмітках, щоб дно їх командувало над зрошуваною площею, а при подачі води з них закритою мережею - у місцях, найдоцільніших за рельєфними та економічними умовами.

## Slide 24
Глибину резервуарів приймають не менше 1,2…1,5 м з метою зменшення площі фільтрації та випаровування. Дамби резервуарів піднімають на 0,5…0,7 м вище дзеркала води.

## Slide 25
Застосування регулярного зрошення на місцевому стоку.
Місцевий стік створюється за рахунок весняних талих та зливових вод, що стікають з водозбірних площ у протяжини, лощини, балки, яри і річки, а також в озера і замкнуті пониження.

## Slide 26
Використання вод місцевого стоку дає змогу підвищити врожайність сільськогосподарських культур, зменшити паводкове затоплення територій та ерозію ґрунту на водозаборах, підвищити внутрішній вологообмін і ґрунтове живлення річок.
Найбільш ефективним і доцільним є комплексне використання місцевого стоку і підземних вод, коли одночасно вирішуються задачі водопостачання, обводнення і риборозведення

## Slide 27
Ставки і водосховища, їх водогосподарські розрахунки.
Ставком вважають водойми, що створюються греблею, об’єм якої не перевищує 2 млн. м3.
Водойми, що створюються греблями, але мають більшу ємність, називаються водосховищами і являють собою більш складний комплекс споруд.

## Slide 28
Для проектування ставків проводять необхідні польові розвідування. Топографічні роботи провадять для складання плану місцевості у горизонталях, поперечних і поздовжніх профілях, а також для побудови кривих об’ємів W і площ дзеркала F ставка залежно від рівня підпору h, F = f (h) і V= f (h).

## Slide 29
Ставок розміщують на невеликій відстані від основного споживача. При використанні води для зрошення необхідно, щоб положення створу греблі забезпечувало самопливну подачу води на зрошувану ділянку.

## Slide 30
Якщо самопливний забір води з ставка неможливий, то положення створу греблі вибирають таким чином, щоб була найменша довжина напірного трубопроводу, що подає воду від насосної станції до зрошуваної ділянки і найменша висота підйому води.

## Slide 31
У процесі водогосподарських гідрологічних розрахунків викреслюють водотопографічну характеристику водойми, визначають потребу господарства у воді, характерні об’єми води у ставку і відмітки рівня, що їм відповідають, а також скидну витрату.
Середній об’єм весняного стоку визначається за залежністю
V сер. = β hсер. А вод х 1000, м3
β - коефіцієнт зменшення стоку з водозабору за рахунок агротехнічних заходів;
hсер. - середній шар весняного стоку, мм;
А вод. - площа водозбору, км2;
Об’єм весняного стоку 75% забезпеченості
V75 = Кр. Vсер. , млн. м3

## Slide 32
Загальний об’єм води у ставку, що призначений для зрошення і водопостачання складається з робочого і мертвого об’єму:
Vзаг. = V роб. + Vм., м3
Робочий об’єм водосховища складається з корисного об’єму і втрат води на випаровування і фільтрацію
V роб. = Vкор. + V втр., м3
Корисний об’єм водосховища
Vкор. = V зрош. + V вод + Vв. потр., м3
Об’єм води на зрошення
Vзрош. = Jсеред. br. Аbr., м3

## Slide 33
Об’єм води на водопостачання
V водоп. = (m1 N1 + m2 N2 + ….. mп Nп) 365, м3
Об’єм води на водогосподарські потреби
Vв. потр. = 0,05 (V зрош. + Vвод.)
Втрати на фільтрацію і випаровування
Vвтр. = 20%Vкор = 0,2 Vкор., м3

## Slide 34
Мертвий об’єм - це придонна частина об’єму води у ставку, яка призначена для акумуляції наносів, створення підпору у випадку самопливної її подачі на поля, господарських і санітарно-технічних потреб.
Мертвий об’єм визначають за формулою:
Vм. = W зав.нан. Т, м3
W зав.нан.- об’єм завислих наносів;
Т - період експлуатації ставка у роках (40…50 років).

## Slide 35
Визначивши мертвий об’єм за графіком V=f (h) визначають глибину води мертвого об’єму біля греблі і коректують з врахуванням санітарних вимог, згідно з якими глибина води біля греблі ставків на місцевому стоку повинна бути влітку 2…3 м, а біля берегів водойми по можливості не менше 1 м.

## Slide 36
Визначивши об’єм ставка, порівнюють його з об’ємом весняного стоку заданої забезпеченості. Якщо V заг. < V весн. - виконують сезонне регулювання стоку. Якщо V заг. > V весн. - необхідно застосовувати багаторічне регулювання стоку.
Ставки та водосховища, призначені для водопостачання при сезонному регулюванні, повинні наповнюватись стоком 97%-і забезпеченості, а призначені для зрошення - 75…80% -і забезпеченості.

## Slide 37
Водоскидні споруди.
Як водоскид застосовують природний водообхід, штучний канал, бистротік, перепад, консольний скид, шлюз-регулятор, а також влаштовують напірні труби, сифонні та шахтні водоскиди.

## Slide 38
Поріг водоскиду розміщують на відмітці НПР. Тому скид води із водосховища починається автоматично після того, як ставок наповниться до цього рівня. Ставки для зрошення, водопостачання і риборозведення при ємності понад 0,2 млн.м3 належать до 1У класу, а при меншій ємності - до У класу капітальності. При цьому розрахункова забезпеченість максимальних витрат приймається для 1У класу - 3…5%, для У класу - 5…10%.

## Slide 39
При сприятливих топографічних умовах будують ставки більшої ємності, що дозволяє затримувати стік 5…3%-і забезпеченості і обходитись без влаштування водоскидної споруди, яка дорого коштує.
Висоту греблі визначають як різницю відміток гребеня греблі і тальвегу балки у створі греблі. Відмітку гребеня греблі розміщують вище ФПР на 1…2 м (висота нагону вітрової хвилі + конструктивний запас).

## Slide 40
Водовипуски.
Для самопливного зрошення воду з ставка забирають через трубчасті водовипуски, які влаштовують у материковому ґрунті на рівні мертвого об’єму.
При механічному водопідйомі на березі ставка розміщують насосну станцію.