## Slide 1
Джерела води для зрошення
Види джерел для зрошення, вимоги до них.
Джерелами води для зрошення і обводнення є:
- річки у природному і зарегульованому стані,
- місцевий поверхневий стік,
- підземні води.
Для зрошення також можна використовувати господарсько-побутові, промислові, шахтні, колекторно-дренажні води зрошувальних систем, а також морські води.

## Slide 2
Джерела зрошення і обводнення характеризуються такими показниками:
витратою води, якою може забезпечити джерело зрошення на протязі зрошувального періоду;
об"ємом води, який може бути забраний із вододжерела за вегетаційний період;
рівнем води в джерелі зрошення по відношенню до зрошувальної площі на протязі зрошувального періоду в роки з різною забезпеченістю;
якістю води.

## Slide 3
Вимоги, що ставляться до вододжерел:
вода повинна бути придатна для зрошення, а при обводненні - для забезпечення побутових та господарських потреб;
запаси і витрати води у вододжерелі повинні повністю задовольнити потреби зрошення. Джерело зрошення повинне забезпечувати потребу у воді протягом всього поливного сезону.

## Slide 4
Технічні вимоги до якості поливної води
Придатність води для зрошення визначається взаємодією різних факторів.
Найважливіші з них: загальний вміст солей у воді; хімічний склад і водно-фізичні властивості грунту; вміст і склад солей у грунті; дренованість території.
Для більшості сільськогосподарських рослин не шкідлива вода з мінералізацією до 1,5 г/л. води.
Оцінка якості поливної води повинна бути комплексною з врахуванням усіх вище наведених факторів.
Експертна оцінка якості поливної води повинна складатись з оцінок: санітарно-токсикологічної та меліоративної..

## Slide 5
Санітарно-токсикологічна оцінка якості поливної води здійснюється на підставі аналізу вмісту хімічних сполук і елементів та хвороботворних мікроорганізмів у поливній воді і величини гранично допустимих концентрацій.
Меліоративна оцінка може визначатися за декількома методиками. Остаточна оцінка приймається середньозваженою, або за найгіршими показниками.
Згідно комплексної оцінки якості поливної води за методом УкрНДіГіМУ встановлюється п"ять оцінюючих показників: критична мінералізація, кальційовий показник, рН, токсична лужність, загальний вміст хлору.

## Slide 6
Критична мінералізація поливних вод - це така мінералізація, яка не збільшує засолення грунту на одну градацію при зрошенні оптимальними нормами.
Для півдня України критичну мінералізацію приймають 1 г/л
При зрошувальній нормі 4-5 тис. м3 /га і збалансованому режимі зрошення в однометровий шар грунту за 4-5 вегетаційних періодів вноситься солей не більше 0,1% вагових.
При мінералізації 1,5 г/л спостерігається збільшення концентрації грунтового розчину в 3-4 рази і інтенсивне накопичення солей за 1-3 роки.
Зменшення величин зрошувальних норм до 2-2,5 тис. м3 /га не ліквідовує небезпеки засолення, а лише продовжує період накопичення солей.

## Slide 7
Кальційовий показник, який незалежно від співвідношення у воді диспергаторів (натрію, калію, магнію, амонію) є стабільним.
При вмісті Са2+ більше 34%-екв/л - вода є придатною для зрошення.
При вмісті Са2+ = 34-25% екв/л - може спостерігатись слабкий ступінь осолонцювання.
При вмісті Са2+ < 25% екв/г - осолонцювання вище слабкого ступеню досягає на третій рік при мінералізації води до 1 г/л і за один сезон при мінералізації 1-3 г/л.
При вмісті у воді кальцію більше 50% екв/л - може спостерігатися процес розсолонцювання грунтів.

## Slide 8
Величина рН. Оптимальне значення величини рН - 6,5…8,0. При рН > 8,0 спостерігається інтенсивне поглинання грунтом натрію навіть при високому вмісті кальцію (більше 34%).
Токсична лужність визначається карбонатами і гідрокарбонатами натрію, калію і магнію. Якщо різниця перевищує 125 мекв/л або вода містить більше 0,3 мекв/л СО2-3, то воду можна вважати придатною для поливу тільки з застосуванням меліоративних заходів.

## Slide 9
Вміст хлору.
При вмісті хлору менше 2 мекв/л вода безпечна для всіх рослин. При 2-4 мекв/л деякі культури відчувають дію хлору. При вмісті хлору більше 10 мекв/л (0,35 г/л ) пригнічуються середньостійкі культури, а токсичне накопичення в грунті досягається за два періоди. Остаточна оцінка якості води є середньозваженою за всіма показниками .

## Slide 10
Вода першої категорії - абсолютно придатна для зрошення всіх грунтів і культур.
На солонцюватих грунтах є меліорантом, поскільки є джерелом кальцію. Середньозважений показник якості води <1.
Вода другої категорії - придатна для зрошення, потребує додаткових меліоративних заходів тільки на солонцюватих грунтах, які обгрунтуються в кожному окремому випадку.
Середньозважений показник якості води дорівнює 1-2.

## Slide 11
Вода третьої категорії - умовно придатна для зрошення.
Може застосовуватися тільки після внесення кальційових меліорантів до поновлення вмісту кальцію до 34-50% екв./л і нейтралізації високої лужності.
Середньозважений показник якості води - 2-4.
Вода четвертої категорії не придатна для зрошення.
Середньозважений показник якості води більше 4.

## Slide 12
Ріки як джерела зрошення, їх водозабезпеченість і способи регулювання.
Основні джерела зрошення і обводнення України - річки.
Річкова мережа України - це річкові системи Дніпра, Вісли, Дунаю, Дністра. Південного Бугу, Сіверського Дінця та річок чорноморського й азовських узбережь.
В Україні понад 63 тис. малих річок і водотоків.
Розподіл річного стоку на території країни дуже нерівномірний, тому важливо знати їх водний режим і внутрішньорічний розподіл стоку, що залежить від характеру їх живлення і ступеня зарегулювання.

## Slide 13
Залежно від умов формування водного режиму, а отже і характеру гідрографу, а також рельєфних умов водозабору, річки поділяються на рівнинні та гірські.
Рівнинні річки мають малі похили і займають більш низьке положення відносно зовнішньої території. Води основних рівнинних річок - прісні, мають мало наносів, живляться за рахунок грунтових вод. Різновидом рівнинних є степові річки. Джерелом живлення для них є в основному зимові атмосферні опади.

## Slide 14
Гірські річки мають великі похили, несуть багато наносів (до 4 кг/м3), живляться за рахунок снігів та льодовиків, тому основний паводок на них буває в найбільш жаркий період року - влітку, що дозволяє найповніше використовувати їх для зрошення без будівництва водосховищ

## Slide 15
При зрошенні з річки з незарегульованим стоком порівнюють гідрограф річки 65…90 %-ї забезпеченості з витратами, необхідними для зрошення. Якщо в окремі періоди витрати на зрошення дорівнюють витратам річки, то забезпечити зрошення водою самопливом можна лише при гребельному водозаборі.

## Slide 16
Якщо витрати на зрошення перевищують витрати у річці, то для забезпечення її водою влаштовують регулюючі водосховища або резервуари, які штучно змінюють витрати вододжерела у часі.
В залежності від тривалості накопичення води і наступного її використання регулювання може бути добовим, сезонним, багаторічним.

## Slide 17
Добове регулювання застосовують найчастіше при використанні підземних вод, коли вночі воду накопичують в резервуарах або в басейнах, а вдень забирають на зрошення або водопостачання.
Сезонне регулювання полягає в перерозподілі стоку протягом одного року. З цією метою створюється на річці водосховище, в якому у період паводку стік повністю або частково затримується і використовується у поливний період. Сезонне регулювання застосовують у тому випадку, коли річне споживання води менше річного стоку розрахункової забезпеченості (70-97%)

## Slide 18
Багаторічне регулювання стоку застосовують у тих випадках, коли споживання води перевищує стік розрахункової забезпеченості. При цьому воду запасають у водосховищі у багатоводні роки, а використовують на зрошування та обводнення у маловодні роки.

## Slide 19
Типи водозабірних споруд.
Водозабірні або головні споруди призначені для забору води із джерела зрошення і подачі її у зрошувальну мережу. Їх завдання:
забезпечувати подачу в систему необхідної кількості води відповідно до графіка водоспоживання незалежно від рівня води у джерелі;
запобігати потраплянню у зрошувальну систему великої кількості наносів, шуги, льоду, плаваючих тіл;
забезпечувати пропуск паводкових та зливових вод;
при необхідності задовольняти потреби риболовства, судноплавства, водопостачання, енергетики, лісосплаву.

## Slide 20
Тип водозабірної споруди залежить від характеру джерела зрошення та рівня води в ньому відповідно до зрошуваних площ. При самопливному виведенні води з річки в зрошувальну мережу застосовуються два основних типи водозабірних споруд: безгребельний та гребельний.

## Slide 21
Безгребельний водозабір влаштовують у тих випадках, коли рівні та витрати води достатні для самопливної подачі води у систему. Забирають води до 20% витрати річки. Їх споруджують на стійких угнутих берегах річок, щоб зменшити надходження наносів у канали.

## Slide 22
Найдосконаліші безгребельні водозабори з головними регуляторами. Для зменшення надходжень у канали системи наносів, перед головними спорудами рекомендується встановлювати струмененапрямні щити для створення перед входом у канали поперечної циркуляції води. На головних ділянках магістральних каналів перед регуляторами можна споруджувати відстійник і бокові скиди

## Slide 23
Найкращі із безгребельних водозаборів - водозабір з головним регулятором на вході, скидом і підпірною спорудою перед ним. Між головним регулятором і підпірною спорудою влаштовують відстійник.
Перехідними від безгребельних до гребельних є шпорні водозабори, тобто безгребельні водозабори з водозахватними дамбами, висунутими у русло річки для збільшення забору води у канали.

## Slide 24
Гребельний - кращий тип водозаборів, що дозволяє забирати з річки частину або всю витрату. При цьому зменшується довжина підвідної частини магістрального каналу, створюються умови для успішної боротьби з наносами, можливе влаштування відстійників з гідравлічним промиванням. Гребельні водозабори будують на стійких ділянках річок, що мають береги і дно, які трудно розмиваються.

## Slide 25
Відстійники на зрошувальних системах охороняють канали від замулення. Вони призначені для осадження та видалення завислих наносів заданої фракції. Відстійники влаштовують у комплексі з водозабірними спорудами у тих випадках, коли мутність води у джерелі зрошення перевищує трансформуючу здатність каналів.
За конструкцією відстійники можуть бути однокамерні, двокамерні та багатокамерні.

## Slide 26
Відстійники можуть бути з періодичним і безперервним промиванням наносів, гідравлічним і механічним їх видаленням. Відстійники з періодичним промиванням мають ширину камер 5…7 м, довжину - 15…20 м, глибину 4 - 5 м, похил дна 0,02…0,0005, тривалість промивання камер - 0,5-1 год., період замулення 1…3 доби, середня швидкість руху потоку 0,25…0,4 м/с.