## Slide 1
Лиманне зрошення.
Лиманне зрошення - це одноразова весняна вологозарядка ґрунту талими водами способом затоплення.
В зв’язку з відсутністю річок з постійним стоком і плоским степовим рельєфом лиманне зрошення в цих місцях є єдиним можливим меліоративним заходом, здатним забезпечити стійкі врожаї сільськогосподарських культур.
Лиманне зрошення застосовується на рівнинних ділянках з похилом до 0,001…0,002 при наявності достатнього стоку води.
Переваги лиманного зрошення: мала вартість капітальних вкладень, простота будівництва і експлуатації, мала кількість гідротехнічних споруд, зменшення водної ерозії ґрунту.

## Slide 2
Недоліки:
одноразове зволоження у період паводка,
нерівномірність зволоження ґрунту,
мінливість площі зрошення за роками,
застосування тільки на ділянках з малим похилом.
Лиманне зрошення значно підвищує врожайність всіх сільськогосподарських культур і природних сінокосів (кукурудзи на силос - у два рази, люцерни на сіно - у 3,6…17,6 рази, природних трав - у 6,5…7,7 рази).

## Slide 3
Класифікація лиманів.
Лимани поділяють на природні і штучні, постійні і тимчасові, мілкого і глибокого затоплення, одноярусні і багатоярусні.
Природні лимани створюються при затопленні паводковими водами блюдцеподібних понижень рельєфу.
Штучні постійні лимани являють собою систему земляних водоутримувальних валів і гребель з водовипускними спорудами, які дають змогу затоплювати ділянки паводковими водами і в необхідних випадках звільнювати їх від води.
Тимчасові лимани влаштовують на водорозділах і верхніх елементах пологих схилів шляхом насипання невисоких земляних валів, які щорічно поновлюються.
У мілководних лиманах середня глибина наповнення становить 0,2…0,4 м, в глибоководних - 0,4 - 2 м.

## Slide 4
Простий одноярусний лиман являє собою територію, огороджену одним рядом дамб.
Багатоярусні лимани - це ряд послідовних ділянок на схилі місцевості, відокремлених одна від одної огороджувальними валами. Яруси можуть бути розділені поздовжніми валами. Один або кілька ярусів лиману, розміщених між поздовжніми валам, називають секцією лиману.

## Slide 5
Постійні канали, які живлять лимани водою, називають каналами лиманного зрошення. Сукупність каналів, валів та інших гідротехнічних споруд, призначених для лиманного зрошення певної площі, називають системою лиманного зрошення. Залежно від джерела зрошення штучних лиманів їх поділяють на три типи, які, в свою чергу, поділяються на такі види: лимани безпосереднього наповнення , що затоплюються талими водами, які стікають з вище розміщених водозборів. Вони бувають двох видів:
лимани з поздовжнім, поперечним, а також комбінованим розміщенням головних валів відносно тальвегу балки;
лимани, розміщені у природних замкнутих пологих пониженнях, котловинах.
Заплавні лимани, що затоплюються водами степових річок у період повені. Вода у лимани надходить через водовипуски і через них скидається назад у річку після проходження повені.

## Slide 6
Лимани, що живляться скидними паводковими водами водосховищ.
До цього типу належать також лимани, які заповнюються водою з каналів зрошувальних та зрошувально-обводнювальних систем
Поєднування регулярного зрошення з лиманним дає змогу: ефективніше використовувати поверхневий стік і споруди системи.
Проектування систем лиманного зрошення зводиться до встановлення розмірів валів, площі лиманного зрошення і розрахункових скидних витрат, за якими потім проектують скидні споруди.

## Slide 7
На мілководних лиманах насипають водозатримувальні вали трапецієвидного перерізу з шириною по верху 0,75…1,1 м і закладанням укосів 1:1.
У глибоководних лиманах вали насипають з шириною гребеня, що приблизно дорівнює висоті вала, з закладанням мокрого укосу 1:2 і сухого 1:1,5. Вали перехідного профілю насипають висотою до 0,65 м з закладанням обох укосів 1:4. Ширина ярусів лиману визначається за величиною похилу місцевості і глибиною затоплення.
hmax. - hmin.
В = -----------------
Lnot.
Lnot. - похил поверхні землі.
Довжина секції лиману призначається залежно від умов рельєфу та ефективного застосування механізмів від 400 до 1500 м. Між секціями залишається відстань 50…100 м на водообходи.

## Slide 8
Споруди на лиманах.
До споруд на системі лиманного зрошення належать: греблі у руслах річок, на балках і ярах; водоскиди при греблях; огороджувальні, водоскидні, розподільні та напрямні вали (дамби); водообходи; водовипуски; водозбірно-скидні канали з водоприймальниками та регулювальними спорудами для відведення води з понижених ділянок; переїзди через огороджувальні вали.
Греблі будують лише у глибоких поперечних лиманах, переважно висотою до 4…6 м. Перевищення гребеня греблі над рівнем води у лимані приймають 0,5…0,75 м. Поширені м’які наливні (або мембранні) греблі висотою до 3 м.

## Slide 9
Водообходи - це земляні водозливи з широким порогом, які влаштовуються біля оголовків огороджувальних валів і призначені для запобігання переповнення лиманів водою або автоматичного перепуску води з верхніх ярусів в нижні.
Водовипуски будують у тілі земляних валів для подачі води в секції лиманів, наповнення і спорожнення їх у розрахункові строки
Скидні споруди для спорожнення лиманів розміщують у найнижчих місцях.

## Slide 10
Зрошення підземними водами.
Зрошення підземними водами широко застосовується в окремих країнах. У США підземними водами зрошується 40%, а в Індії - 30 % зрошуваних земель.
На території СНГ підземними водами поливають близько 10% зрошуваної площі, в основному на півдні України, у Вірменії, Азербайджані, Туркменії.

## Slide 11
Водоносні горизонти, що мають достатньо води для зрошення, розміщені, в основному у межах алювіальних, передгірських і міжгірських впадин, у рівнинних впадинах. За класифікацією А.М.Овчинникова підземні води поділяються на верховодку, ґрунтові та артезіанські.

## Slide 12
Верховодка - тимчасовий водоносний горизонт, що створюється на лінзах і прошарках слабкопроникних порід при просочуванні атмосферних опадів, поверхневих і поливних вод.
Ґрунтові води залягають на першому від поверхні землі водопроникному або слабкопроникному водоупорі.
Артезіанські води залягають у водопроникних ґрунтах, розміщених між водопроникними шарами, і перебувають під напором.
Для зрошення в основному застосовуються ґрунтові та артезіанські води.

## Slide 13
Якість підземних вод оцінюється :
фізичними властивостями (температура, прозорість, смак, запах, колір, електропровідність, радіоактивність);
хімічним складом (мінералізація, вміст іонів НСО3, Сl, SO4 , Са, Мq, Na, реакція води рН, жорсткість, агресивність, наявність заліза, газів, мікрокомпонентів);
наявністю органічних речовин та бактеріологічним складом.
Для зрошення придатна вода з температурою не нижче 14 ºС. За мінералізацією підземні води поділяються на прісні ( до 1 г/л), слабкомінералізовані 1…3 г/л), солонуваті (3…10 г/л), сильно солоні (25-50 г/л) і розсоли (понад 50 г/л).
За своїм хімічним складом вода повинна бути доступною для рослин і не викликати засолення та осолонцювання ґрунту. Хімічний склад визначають аналізами.

## Slide 14
Придатність води для зрошення оцінюють за загальною мінералізацією, вмістом натрію і співвідношенням його з кальцієм та магнієм. Для зрошення придатна вода з мінералізацією 1…1,5 г/л. Небезпека осолонцювання ґрунту при поливі підземними водами виникає тоді, коли еквівалентне відношення
[ Са + Мq ] : [ Na ]< 0,23 С
С - мінералізація води, г/л.

## Slide 15
При використанні для зрошення солонуватих і солоних вод їх слід розчиняти прісними і поливати лише добре дреновані ґрунти з застосуванням промивного режиму зрошення.
Переваги використання підземних вод для зрошення - одержання води на місці без будівництва водозабірних та провідних споруд, які дорого коштують. Але не завжди їх можна використати для поливів через малий дебіт і високу мінералізацію. Для зрошення придатні підземні води з дебітом свердловин не менше 15 л/с.

## Slide 16
Типи водозабору для зрошення залежать від характеру підземних вод.
Якщо вони виходять на поверхню, влаштовують каптажні пристрої. Їх використовують в більшості випадків для зрошення нижче розміщених схилів.
У передгірських районах ґрунтові води можна вивести на поверхню за допомогою горизонтальних підземних галерей.
При заляганні підземних вод на глибині до 40 м влаштовують шахтні, а при більшій глибині - трубчасті колодязі.

## Slide 17
Особливості зрошувальних систем. Зрошення підземними водами має такі особливості:
незначний дебіт свердловин,
відсутність у воді наносів,
температура води нижче 12 ºС,
розміщення вододжерела поряд із зрошуваною ділянкою, площа якої становить в межах 15…100 га..

## Slide 18
Для повнішого використання підземних вод і збільшення площі зрошення необхідно встановлювати регулювальні резервуари, які дають можливість не тільки збільшувати площі, а й аерувати та підігрівати підземні води перед поливом.
Насосну станцію і регулюючий басейн бажано розміщати в центрі зрошуваного масиву.

## Slide 19
Найефективнішою зрошувальною мережею при використанні підземних вод для зрошення, особливо у районах напівпустель, є закрита, що дає змогу застосовувати різні дощувальні установки і машини, включаючи широкозахватні.
Для охорони від виснаження, для поповнення запасів підземних вод застосовують самопливну або напірну інфільтрацію.

## Slide 20
Самопливна інфільтрація здійснюється затопленням обвалованої площі, влаштуванням спеціальних басейнів з водопроникним дном і густою мережею мілких каналів, тощо.
Суть напірної інфільтрації полягає у накачуванні води у водоносний горизонт через свердловини, заглиблені в нього.

## Slide 21
Досвід зрошення підземними водами на півдні України і Молдови свідчить про те, що витрати на будівництво зрошувальних систем, включаючи буріння свердловин, влаштування закритої зрошувальної мережі і регулювального басейну окупаються за два - три роки експлуатації. Не слід забувати, що прісні підземні води необхідно застосовувати для побутових цілей, а не для зрошення.

## Slide 22
Зрошення стічними водами.
Україна займає перше місце серед країн СНГ по застосуванню стічних вод у сільському господарстві. Зрошення стічними водами дає змогу вирішити важливі господарські задачі:
збагатити грунт водою і живильними речовинами;
скоротити витрати добрив;
очищати стічні води для запобігання забрудненням зовнішнього середовища;
одержувати високі врожаї сільськогосподарських культур.

## Slide 23
Стічними водами називаються стоки населених пунктів, промислових підприємств і тваринницьких комплексів, що видаляються гідравлічним способом через каналізацію. Зрошення стічними водами поширене у багатьох країнах. Найбільша кількість їх застосування в Австралії (понад 40%), Англії (33%), ФРН (30%). На Україні зрошення стічними водами застосовується навколо таких великих міст, як Київ, Одеса.

## Slide 24
За своїм походженням стічні води поділяються на :
господарсько-побутові,
промислові,
змішані,
тваринницькі та
зливові.
Хімічний, механічний і бактеріологічний склад стічних вод залежить від характеру промислового виробництва, норм водоспоживання, атмосферних опадів та інших факторів.

## Slide 25
Найбільш придатні для зрошення господарсько-побутові, змішані, тваринницькі та зливові стоки.
Якісний склад стічних вод повинен відповідати агромеліоративним, санітарно-гігієнічним і ветеринарним вимогам. Кількість і розміри зважених наносів та механічних включень приймають з врахуванням технічних вимог на наноси, трубопроводи і поливну техніку.

## Slide 26
Стічні води піддають комплексній очистці, тобто механічній та біологічній.
При механічній очистці води пропускають через решітки, жироловки та первинні відстійники. Затримані решітками великі відходи подрібнюють дробарками і спускають у потік води, очищений від великих частинок. Великі мінеральні частинки, головним чином пісок, транспортуються на піскові майданчики для знешкодження. Протікаючи через первинні відстійники, стічна вода вивільняється від завислих наносів.

## Slide 27
Механічно освітлені стічні води піддають біологічній очистці.
Біологічна очистка проводиться у природних або штучних умовах.
У природних умовах стічні води очищаються в біологічних ставках, на полях фільтрації і полях зрошення.
Стічні води застосовуються для зрошення на спеціалізованих меліоративних системах, основним елементом яких є землеробські поля зрошення (ЗПЗ).

## Slide 28
ЗПЗ – спеціально виділені ділянки, обладнані спорудами для зрошення сільськогосподарських культур стічними водами. ЗПЗ можуть бути трьох видів:
з цілорічним прийомом стічних вод і цілорічним зрошенням;
з цілорічним прийомом стічних вод у регульовані ємності і зрошенням сільськогосподарських культур лише у вегетаційний період;
з прийомом стічних вод і зрошенням тільки у вегетаційний період.
Мінімальна площа ЗПЗ повинна бути не менше 10 га.

## Slide 29
Зрошувальна система відрізняється від звичайної наявністю споруд для підготовки, накопичення і регулювання витрати стічних вод, можливістю мережі працювати у холодний період року.
Система споруд на ЗПЗ складається з таких основних частин: відстійників або очисних споруд, насосної станції, трубопроводів, ставків-накопичувачів, ставків біологічної очистки, зрошувальної і скидної мереж, доріг, лісонасаджень, будинків.
Зрошувальна мережа може мати вигляд відкритих каналів або закритих трубопроводів.

## Slide 30
Зрошувальні норми становлять: для зернових культур – 1…2 тис. м 3/га, для трав – 2…4 м 3 /га. Поливні норми становлять 400…700 м 3/ га. Кількість поливів визначають залежно від метеорологічних умов, виду сільськогосподарської культури та водно-фізичних властивостей.
Полив може здійснюватись поверхневим способом, дощуванням і внутрішньогосподарським зрошенням. При дощуванні полив здійснюється з використанням дощувальних машин ДДН-70, ДДН-100, «Волжанка», «Ока».

## Slide 31
На полях з похилом 0,001…0,02 культури суцільного посіву поливають поверхневим способом: напуском по смугах і затопленням по чеках.
В осінній період із заступанням заморозків полив на ЗПЗ можна провадити по борознах - щілинах.
При дощуванні на якість поливу впливає швидкість вітру. При швидкості вітру 3 м/с і більше якість поливу зменшується, по завітреній стороні далеко розносяться дрібні краплини стоків і запах гною, великі краплі дощу ущільнюють грунт
У санітарному відношенні кращим способом зрошення стічними водами є внутрішньогрунтовий. Заглиблення дрен і кротовин на 50…60 см запобігає контакту сільськогосподарських культур і людей із стічною водою

## Slide 32
За санітарно-гігієнічними умовами на зрошувальних системах, де використовуються стічні води, дозволяється поливати такі культури: технічні, кормові, зернові і силосні; однорічні та багаторічні трави, овочеві, що вживаються після термічної обробки (буряки, кабачки, баклажани); картопля; плодово-ягідні та декоративні насадження.
Площу зрошення стічними водами з врахуванням їх якісного складу можна визначити за формулою
Аnt. = 10WSak/n
Аnt. - можлива площа зрошення, га;
W - річний об’єм стоків, м3;
S - вміст азоту у поливній воді ,%;
а - кількість культур у сівозміні;
n - винос азоту кожною культурою сівозміни, кг/га;
k - коефіцієнт використання азоту рослинами.

## Slide 33
Не допускається проектування зрошувальних систем з використанням стічних вод:
на території 1 і 11 поясів зони санітарної охорони вододжерел централізованого господарсько-питного водопостачання та джерел мінеральних вод;
на території, розташованої в межах області живлення підземних водозаборів;
на території з виходом на поверхню карстових порід, а також піщаних і гравійних відкладень;
в межах санітарної зони охорони курортів.
Між землями, зрошуваними стічними водами і населеними пунктами, дорогами передбачають санітарно-захисну зону.

## Slide 34
Для використання тваринницьких стоків на зрошення необхідна їх попередня підготовка, яка повинна забезпечити їх дегельмінтизацію і карантин.
Вологість стоків комплексів великої рогатої худоби повинна бути не менше 95%, від свиноводчих комплексів - не менше 98%, розмір твердих фракцій - не більше 10 мм.
При поливі дощувальними машинами з гідравлічним приводом вологість стоків повинна бути не менше 99%, а розмір твердих фракцій - не більше 2,5 мм.
При оцінці придатності тваринницьких стоків враховують слідуючи дані: рН, лужність, вміст іонів, сухого залишку, зважених наносів, сульфатів і хлоридів, а також повну хімічну і біохімічну необхідність в кисні.

## Slide 35: Таблиця .Технічна характеристика дощувальних машин для зрошення стоками тваринницьких комплексів
Показники | ДМУ-Асс |  | ДФС-120 |  | ДКН-80 |  | 
 | 392-50 | 412-55 | ДФС-120 | ДФС-120-03 | ДКН-80 | ДКН-80-01 | ДКН-80-02
Кількість опорних візків Витрати води, л/с Тиск, МПа Середня інтенсивність дощу, мм/хв. Шар дощу за прохід машини, мм Відстань між зрошувачами, м Ширина захвату дощем, м Продуктивність за год., при нормі поливу 600м3/га Зрошувана площа, га | 14 50 0,55 0,33 14,5 800 422 - 51,2 | 15 55 0,57 0,33 15,2 860 447 - 54,6 | 17 120 0,45 0,3 - 920 460 0,71 120 | 14 93 0,45 0,3 - 760 379 0,59 95 | 22 91 0,55 0.34 - 600 600 0,54 85 | 18 76 0,34 0,34 - 500 500 0,45 75 | 14 60 0,34 0,34 - 400 400 0,35 60