## Slide 1
Заходи по попередженню і боротьбі із засоленням і заболоченням зрошувальних систем
Засолення і заболочення зрошуваних земель, причини їх виникнення.
Засоленими називаються землі, що мають надлишкову кількість легкорозчинних солей, які пригнічують сільськогосподарські культури і призводять до зниження врожаю і його якості.

## Slide 2
Пригнічення сільськогосподарських культур розпочинається при вмісті в профілі ґрунтів солей більше 0,25% маси ґрунту.
Найбільш шкідливими водорозчинними солями є: Na2СО3, Na 2SO4, NaCl, MqSO4, CaCl2.
Значна кількість солей утворюється при вивітрюванні порід.
Щорічний притік легкорозчинних солей в океан з суші складає 2735 млн. т., біля 1 млрд. т. солей кожного року поступає в безстічні області материків.
Багато легкорозчинних солей утворюється при виверженні вулканів.
Найістотнішим джерелом солей у ґрунті є осадочні породи.

## Slide 3
Підземні води, розчиняючи солі осадочних порід, збагачуються ними.
При відповідних гідрогеологічних умовах мінералізовані води по капілярах піднімаються у поверхневі шари ґрунту.
Випаровуючись, ці води залишають в них солі. Утворення солей у ґрунті за рахунок осадочних порід називається первинним засоленням, а засолення за рахунок мінералізованих ґрунтових вод, що піднімаються по капілярах - вторинним.

## Slide 4
Вторинне засолення і заболочення часто відбуваються внаслідок неправильного зрошення.
Цьому сприяють надмірні поливні норми,
низький к.к.д. зрошувальних каналів,
відсутність або незадовільна робота колекторно-дренажної мережі, що викликає підвищення рівня мінералізованих ґрунтових вод.

## Slide 5
За генезисом засолення поділяють на реліктове (залишки минулих епох) і сучасне.
Встановлення генезису необхідне для оцінки можливої реставрації засолення при промиваннях ґрунтів, прогнозування рівня ґрунтових вод і загальної оцінки меліоративного стану всієї території.
Глибина рівня ґрунтових вод, при якій починається засолення ґрунту, називається критичною глибиною.
Критична глибина коливається від 1,5 м для ґрунтів легкого механічного складу до 3,5 для ґрунтів важкого механічного складу.

## Slide 6
Засолені ґрунти поділяються на слабо -, середньо -, сильно засолені, а також на солончаки, солонці і солоді.
Слабозасолені ґрунти містять в собі 0,25-0,4% легкорозчинних солей, середньозасолені - 0,4-0,7%, сильнозасолені - 0,7-1%.

## Slide 7
Солончаки - це ґрунти, в метровому профілі яких міститься велика кількість легкорозчинних солей. Вміст солей в них перевищує 2% від маси сухого ґрунту, досягаючи іноді 10% і більше. Класифікація солончаків і солончакуватих ґрунтів за типом і ступенем засолення наведена в таблицях.
Таблиця Типи засолених ґрунтів
Тип засолення | Хлор, частка від загального вмісту солей
Хлоридний Сульфатно-хлоридний Хлоридно-сульфатний Сульфатний | понад 0,40 0,25…0,40 0,12…0,25 менше 0,12

## Slide 8
Таблиця. Класифікація ґрунтів за ступенем засолення залежно від типу засолення
Ступінь засолення | Вміст легкорозчинних солей, % сухої маси ґрунту у метровому шарі, в типах засолення |  |  | 
 | содовому | хлоридному | хлоридно-сульфатному | сульфатному
Незасолені Слабкозасолені Середньозасолені Сильнозасолені Солончаки | 0,10 0,10…0,20 0,20…0,30 0,30…0,50 0,50 | 0,15 0,15…0,30 0,30…0,50 0,50…0,80 080 | 0,20 0,25…0,40 0,40…0,70 0,70…1,20 1,20 | 0,30 0,30…0,60 0,60…1,00 1,00…2,00 2,00

## Slide 9
Солончаки містять багато (до 25%) солей на поверхні, що пов’язано з особливостями їх утворення.
Утворюються вони головним чином при випітному типі водного режиму, коли випаровування перевищує кількість опадів.
Склад солей різний і залежить від умов утворення.
Частіше других зустрічаються солончаки хлоридно-сульфатні, які містять на поверхні Na 2SO4, NaCl.
В солончаках з засоленням NaCl поверхня ґрунту покривається кіркою.
Культурні рослини на солончаках не ростуть.
Найбільш шкідливе для рослин содове засолення ґрунту, коли на поверхні солончаку велика кількість соди (Na2СО3).
Солончаки і солончакуваті ґрунти піддаються розсоленню за допомогою промивання.

## Slide 10
Солонці - це ґрунти у поглинальному комплексі яких є обмінний натрій. Ці ґрунти мають несприятливі фізико-хімічні властивості. Вони відрізняються високою щільністю, тріщинуватістю у сухому стані, а при зволоженні сильно набухають, водопроникність їх зменшується, а лужність збільшується, грунт стає в"язким і липким.
Залежно від вмісту натрію у ґрунтовому поглинальному комплексі розрізняють такі види солонців і солонцюватих ґрунтів:
слабкосолонцюваті - з вмістом натрію менше 10% ємності поглинання;
середньосолонцюваті - 10…20%;
сильносолонцюваті - 20…30%;
солонці - понад 30% ємності поглинання.

## Slide 11
За складом солей розрізняють:
содові;
хлоридно-сульфатні.
В залежності від умов утворення:
лугові;
лугово-степові;
степові.
За потужністю надсолонцюватого горизонту солонці поділяються на:
коркові ( менше 5 см);
мілкі (5-10 см);
середні (10-18 см);
глибокі ( більше 18 см.)
Найбільш ефективний прийом окультурення солонців - внесення гіпсу ( на 1 га вносять від 3 до 25 т).
[ ГПК ]NaNa + СаSO4 [ ГПК ] Са +Na2 SO4

## Slide 12
Після гіпсування проводять глибоку оранку для перемішування гіпсу, надсолонцюватого і солонцюватого горизонтів.
Внесений кальцій витісняє із ґрунтового поглинального комплексу обмінний натрій.
Сульфат натрію легко видаляється із ґрунту водою атмосферних опадів, або при зрошенні.

## Slide 13
Солоді відносяться до групи напівгідроморфних ґрунтів. Характерною ознакою солодей і осолоділих ґрунтів є наявність в верхніх горизонтах аморфної кремнекислоти. Процес осолодіння і утворення вільної кремнієвої кислоти проходить в умовах підвищеного зволоження і промивання ґрунтів. Розрізняють лугово-болотні, лугово-степові і дерново-глеєві солоді.

## Slide 14
Чутливість до солей різних рослин неоднакова.
Найменш солестійкими сільськогосподарськими культурами є: овес, горох, кукурудза, картопля, огірки, люцерна.
Ці культури різко знижують врожайність при засоленні ґрунтів у межах 0,2…0,3%.
Більш солестійкі: ячмінь, озиме жито, яра пшениця, соняшник, помідори, бавовник. Вони витримують засолення до 0,4…0,6%. Такі культури, як м’яка пшениця, цукровий буряк, донник, витримують засолення до 1%.

## Slide 15: Таблиця Солестійкість культурних рослин в залежності від загальної концентрації солей в ґрунті
Культури | Солестійкі (5-10 г/л) | Середньосолестійкі (2,5-5 г/л) | Несолестійкі (2,5 г/л)
Польові Кормові Овочеві Плодові дерева і кущі | Ячмінь, кормовий і цукровий буряк Пирій, м'ятлик Капуста кормова, ріпка, шпинат, спаржа - | Пшениця, жито, кукурудза, рис, льон, соняшник Донник, суданка, райграс, люцерна Капуста, картопля, морковка, цибуля, огірки, томати, гарбузи Виноград | Горох, квасоля Клівер луговий і гібридний Редис, сельдерей Абрикос, груша, слива, персик, яблуня.

## Slide 16
Методи меліорації засолених ґрунтів
Для поліпшення засолених земель застосовують різні методи меліорації, основні з них: будівельні, фізичні, біологічні, хімічні, експлуатаційні, гідротехнічні.
До будівельних належать: боротьба з втратами води на фільтрацію; автоматизація водорозподілу; застосування техніки для поливу, що виключає живлення ґрунтових вод; недопускання затоплення зрошуваних земель паводковими водами.

## Slide 17
Фізичні методи включають:
глибоку оранку на глибину 60…90 см,
розпушення для сприяння поліпшення водопроникності ґрунту і
піскування на ґрунтах важкого механічного складу для збільшення водопроникності поверхневого шару засолених ґрунтів.

## Slide 18
До біологічних методів належать вирощування сільськогосподарських культур як меліорантів при освоєнні засолених ґрунтів. Культура-меліорант повинна мати здатність мобілізувати живильні речовини і втягувати мінеральні елементи в біологічний кругообіг. Цим умовам найбільше відповідає люцерна і буркун.

## Slide 19
Основою хімічних методів меліорації є нейтралізація вільної соди і заміна поглинутого натрію іонами кальцію у солонцевих ґрунтах. Як хімічні меліоранти застосовують гіпс ( СаSO4), вапно (СаСО3) і кислотні сірковмісні речовини - сірчану кислоту (Н2SO4), сірку (S), сульфат заліза (FeSO4). Ці речовини вступають у реакцію з ґрунтовими карбонатами і утворюють гіпс, що є джерелом розчинного кальцію.

## Slide 20
До експлуатаційних заходів належать: суворе виконання плану водовикористання системи при цілодобовому поливі; додержання режимів зрошення сільськогосподарських культур; підвищення к.к.д. зрошувальної системи.
Гідротехнічні методи меліорації найбільш ефективні і включають промивання засолених ґрунтів на фоні дренажної мережі, влаштування дамб, нагірних і ловильних каналів.

## Slide 21
Для виявлення направленості грунтово-меліоративних процесів (засолення, розсолення, заболочення) і визначення кількості води, яку необхідно відвести із зрошуваної площі за допомогою дренажу, застосовують метод водного балансу, розроблений О.М. Костяковим.
Водний баланс показує сумарну зміну запасів води на площі за певний проміжок часу. Водний баланс описується рівнянням, до якого входять прихідні і витратні елементи
±∆W = Mbr + P + G + V - Eo - Oт - Vс
±∆W- сумарна зміна запасів води у межах розглянутої території за розрахунковий період;
Mbr. - зрошувальна норма брутто;
Р - атмосферні опади;
G - приплив ґрунтових вод;
V - приплив поверхневих вод з сусідніх територій;
Eo. - випаровування вологим ґрунтом, водною поверхнею і транспірація рослин;
Oт. - стік ґрунтових вод;
Vс. - стік поверхневих вод за межі зрошуваної території.

## Slide 22
Якщо ∆W негативне, то запаси води у ґрунті розрахункового шару зменшуються і рівень ґрунтових вод знижується. Водний баланс формується за типом розсолення.
Позитивне значення ∆W додається до початкового запасу вологи (на початок розрахункового періоду). Якщо ∆W + W більше граничної польової вологоємкості ґрунтів Wппв. на величину ∆G, то ця різниця ∆G піде на поповнення ґрунтових вод і підвищення їх рівня на величину ∆
∆G
∆Н = --------------, ∆G = ∆W+W-Wппв, м3 /га,
10000δ
δ - дефіцит заповнення ґрунту водою до повної вологоємкості, що дорівнює 0,08…0,4 об’єму ґрунту.

## Slide 23
Промивка засолених земель.
Промивка засолених земель проводиться з метою зниження вмісту в ґрунтовому шарі легкорозчинних солей до допустимої межі. Промивка ґрунтів - це корінне покращення засолених і солонцюватих ґрунтів. Ефективність промивання залежить від водно-фізичних властивостей ґрунту, ступеня його засолення і глибини залягання ґрунтових вод. Здійснюють промивання шляхом подачі на засолені землі певного об’єму води, що розчиняє солі і витісняє їх у вигляді розчину у ґрунтові води, які перехоплюються і відводяться дренажною мережею.

## Slide 24
Промивання поділяють на капітальне та експлуатаційне:
капітальне промивання - це первинне видалення солей з розрахункового шару ґрунту до допустимих меж;
експлуатаційне промивання повинно підтримувати допустимий вміст солей у розрахунковому шарі після капітальних промивань, забезпечувати наступне опріснення більш глибоких горизонтів і зниження мінералізації ґрунтових вод.

## Slide 25
Промивання ґрунту провадять в осінній період, коли ґрунтові води залягають глибоко, а випаровування незначне. Перед промиванням поле повинно бути сплановане, зоране і забороноване, тоді просочування води у глибину ґрунту буде відбуватись рівномірно. Для промивання поле ділять на чеки площею 0,5…2,0 га.
Найкращий спосіб промивання - це затоплення по великих спланованих чеках, а при похилій поверхні поля - по мілкіших чеках. Висота валиків чеків - 0,4…0,6 м, а шар затоплення - 10…20 см.

## Slide 26
Промивання ґрунту провадять у два етапи.
На першому етапі відбувається зволоження розрахункового шару ґрунту до найменшої (польової) вологоємкості, при цьому солі, що містяться у ґрунті, переходять у розчин. Другу подачу води провадять через 4…5 днів після першої.
У другому етапі відбувається подальший розчин солей у ґрунті і витіснення їх з промивного шару ґрунту у ґрунтові води, а потім у дренажну мережу.

## Slide 27
Найбільша ефективність промивної дії води спостерігається при разовій промивній нормі, що відповідає 30…40% граничної польової вологоємкості розрахункового шару ґрунту.
Для метрового шару вона становить: на легких ґрунтах -700…900 м3 /га, на середніх - 900…1100 м3 /га, і на важких - 1100…1500 м3 /га. Кожна наступна доза подається після просочування попередньої.

## Slide 28
При промивних нормах понад 8 000 м3 /га важко закінчити промивання за один сезон, тому його провадять протягом двох, а при дуже великих нормах - трьох років.
Якщо розрахункова промивна норма досягає 15 000 м3 /га, то в умовах заплавних і дельтових територій вона може поєднуватись з вирощуванням рису. Такий досвід освоєння засолених земель накопичено і на Україні (дельта Дунаю).

## Slide 29
Після проведення промивання доцільно провести глибоку оранку, внести органічні добрива і висіяти культури з потужною кореневою системою, найкраще люцерну.
В останні роки провадяться випробування нових методів меліорації засолених земель. Вивчається ефективність застосування для промивання води, попередньо обробленої у магнітному полі (магнітомеліорація).
При цьому значно збільшується розчинність солей у ґрунті, що сприяє скороченню тривалості промивання. Особливо ефективним виявилась сумісна дія омагніченої води і хімічного меліоранту (сірчаної кислоти). При цьому коефіцієнт фільтрації зростав у 8…10 разів, а винесення солей - на 40%.

## Slide 30
Досліджуються також сумісні дії постійного електричного струму (електромеліорація) і промивання для розсолення ґрунтів. Електромеліорація поліпшує фізичні властивості ґрунтів, прискорює процес капітального промивання у 3…4 рази, забезпечуючи економію води у 2 рази.
Крім меліоративної дії на грунт магнітне і електричне поля підвищують польову схожість насіння і прискорюють одержання сходів, що сприяє росту врожайності сільськогосподарських культур.

## Slide 31
Дренажно-скидна мережа на зрошувальній системі.
Дренаж на зрошуваних землях являє собою комплекс гідротехнічних споруд, призначених для збору і відведення ґрунтових вод.
Основним призначенням дренажу є:
створення умов для зниження рівня ґрунтових вод,
стійкого опріснення засолених земель шляхом проведення промивань і підтримання водно-сольового режиму ґрунтів, що виключає реставрацію засолення у період експлуатації зрошувальної системи.
При меліорації засолених земель на зрошуваних землях застосовують горизонтальні, вертикальні і комбіновані дренажі.

## Slide 32
Горизонтальний дренаж може бути відкритим і закритим.
Відкритий дренаж складається з глибоких каналів, що проходять у виїмках, а закритий – з труб, прокладених на певній глибині, які приймають ґрунтові води і транспортують їх за допомогою колекторів у водоприймачі.
Залежно від призначення і розміщення дрен на зрошуваній території дренаж буває систематичний, вибірковий, ловильний і береговий.

## Slide 33
Систематичний дренаж – це система відкритих або закритих горизонтальних дрен, розміщених рівномірно на зрошуваній площі. Вибірковий дренаж – це система дрен, призначених для дренування окремих, в основному понижених зрошуваних ділянок. Ловильний дренаж перехоплює і відводить поверхневий та ґрунтовий потоки, що надходять на зрошувану територію. Береговий дренаж визначений для перехвату підземного потоку з боку річки або водосховища з метою попередження підтоплювання зрошуваної території.

## Slide 34
Горизонтальний дренаж.
Основним типом систематичного дренажу є горизонтальний дренаж.
Відкритий дренаж виконують у вигляді каналів у виїмці глибиною 3…4 м. Розміри поперечного перерізу каналу визначаються гідравлічним розрахунком.
Відкритий дренаж має такі недоліки:
заростання і сповзання укосів;
втрата корисної площі;
погіршення умов механізації польових робіт;
великі експлуатаційні витрати.
Закритий дренаж складається з дрен, внутрішньогосподарських і міжгосподарських колекторів різних порядків, ловильних і берегових дрен, споруд на дренажно-колекторній мережі.

## Slide 35
Колекторно-дренажну мережу розміщують на плані з врахуванням
рельєфу,
грунтово-меліоративних умов території,
розміщення зрошувальної мережі
організації території і
високопродуктивного застосування сільськогосподарської техніки.

## Slide 36
Дрени розміщують у напрямку гідроізогіпс.
А колектори – впоперек дрен по похилу місцевості.
Для запобігання замуленню дрени споруджують на відстані 15…25 м від зрошувальних каналів.
Глибина закладання дрен і відстань між ними залежить від механічного складу ґрунтів, гідрогеологічних умов і ступеня засолення ґрунтів.
Закриті дрени роблять з гончарних труб довжиною 33 см з діаметром 50…150 мм, керамічних – довжиною 70 см, азбестоцементних безнапірних – довжиною 4 м, бетонних і залізобетонних безнапірних труб, а також труб з різних полімерів – поліетилену, поліхлорвінілу, полівінілхлориду

## Slide 37
В останні роки почали застосовувати гнучкі виті дренажні труби з полівінілхлориду. Вода у порожнину такої труби надходить через спіральні зазори між суміжними витками смуги. Мінімальні похили відкритих дрен приймають 0,0005, а закритих – 0,001…0,002.
Стики трубок обсипають щебенем, гравієм або піщано-гравійними сумішками, створюючи фільтр. Як дренажні фільтри застосовують також мати із скловати і базальтового волокна, склотканину, технічну марлю і склосітку.

## Slide 38
Відстань між дренами можна визначити за формулою
L = ( 200 … 300 ) √ k
К – коефіцієнт фільтрації, м/добу.
Для кожної розрахункової схеми відстань між дренами визначається за своїми залежностями.
При глибині закладання дрен 3 м і глибокому заляганні водоупору (20…30 м) відстань між дренами становить від 200 ( для важких ґрунтів) до 500-600 м (для легких ґрунтів).

## Slide 39
Розрахункові витрати дрен, їх діаметри і швидкості руху води у дренах визначають гідравлічним розрахунком за формулами рівномірного руху води при безнапірному режимі на пропуск нормальної витрати при повному наповненні дрени.
Модуль дренажного стоку приймають: для суглинкових ґрунтів 0,25…0,45 л/с з 1 га, піщаних – 0,28…0,7.

## Slide 40
Будівництво закритого горизонтального дренажу залежно від рівня ґрунтових вод і вологості ґрунтів провадять механізованим або напівмеханізованим способами.
У ґрунтах природної вологості при глибині ґрунтових вод понад 2,5 м для влаштування дрен і колекторів доцільно застосовувати дреноукладачі Д-658, Д-659 та ін. Труби і фільтр укладають вручну.
При влаштуванні дрен екскаватором у мокрих ґрунтах влаштовують «полицю».
Укладання витих дренажних труб провадять механізованим способом з попереднім підсипанням піску шаром 5…7 см.

## Slide 41
Для нормальної роботи дренажно-скидна мережа оснащується гідротехнічними спорудами.
На поворотах, у місцях зміни похилів і спряження дрен, а також на прямолінійних ділянках довжиною понад 1 км через кожні 200… 400 м споруджують оглядові колодязі.
На всіх закритих колекторах і дренах, що впадають у відкриті канали, необхідно влаштовувати гирлові споруди.
Якщо самопливне відведення неможливе, то будують насосні станції.

## Slide 42
Вертикальний дренаж застосовується у тому випадку, коли під верхньою товщею ґрунтів, що характеризуються невеликим значенням коефіцієнта фільтрації, залягають породи з великою водопроникністю.
Вертикальний дренаж призначений для відкачування і відведення підземних вод буровими свердловинами – колодязями діаметром 30…70 см, глибиною 20…150 см, закріпленими обсадними трубами з отворами для надходження води.

## Slide 43
Вертикальний дренаж порівняно з горизонтальним має ряд переваг:
можливе глибоке зниження рівня ґрунтових вод,
незначні втрати корисної площі,
дренажні води можна застосовувати для зрошення. Основні недоліки:
потреба в електроенергії, насосно-силовому обладнанні, значні експлуатаційні витрати.

## Slide 44
Свердловини для відкачування ґрунтових вод розміщують на зрошуваній території у шаховому порядку або по периметру. Свердловини розміщують на відстані 1,5…3 км по похилу і 0,7…1,5 км по горизонталі. Кожна свердловина обслуговує 100…400 га.

## Slide 45
Свердловини – колодязі обладнують установками з артезіанськими і глибинними насосами. Насосні установки обладнуються контрольно-вимірювальною апаратурою для обліку кількості відкачуваної води, витрат електроенергії і контролю положення рівня ґрунтових вод

## Slide 46
Комбінований дренаж являє собою поєднання горизонтальних дрен з вертикальними розвантажувальними свердловинами. Влаштовується у тому випадку, коли верхній слабопроникний шар потужністю до 15 м підстилається і підживлюється водоносним напірним горизонтом потужністю 10…15 м з доброю водопроникністю.

## Slide 47
Горизонтальні дрени забезпечують зниження рівня ґрунтових вод і відводять за межі дренованої території воду із свердловин-підсилювачів.
Свердловини розміщують на відстані 50…150 м одна від одної і закріплюють металевими, азбестоцементними або пластмасовими трубами.
Для підсилення дії комбінованого дренажу можна застосовувати вакуумування.

## Slide 48
Вакуумний дренаж.
У районах річкових долин, що являють собою двошаровий пласт з верхнім шаром суглинків невеликої потужності, застосування горизонтальних або вертикальних дренажів неекономічне або його технічно важко виконувати.
За принципом дії вакуумні дренажні системи поділяються на системи вакуумування ґрунтів і системи вакуумного водовідводу.
Горизонтальний дренаж може бути системою вакуумування ґрунтів, а вертикальний – вакуумного водовідводу.

## Slide 49
Горизонтальний вакуумний дренаж влаштовують як звичайні системи горизонтального дренажу, різниця в тому, що мережа не має оглядових колодязів, а обладнана вакуумними колодязями, в яких створюється розрідження вакуумним насосом. Дрени застосовують азбестоцементні, пластмасові і пористі. Стики між трубами перекривають муфтами. Перфорацію на трубах виконують тільки в їх нижніх частинах.
Вертикальний вакуумний дренаж – це система свердловин або трубчастих колодязів, об'єднаних колектором, з якого роздільно відкачують повітря і воду.

## Slide 50
Водозбірно-скидна мережа.
Для спорожнення каналів після поливу і видалення надлишкових поверхневих вод з понижених ділянок після зливних опадів і сніготанення на зрошувальних системах влаштовують водозбірно-скидну мережу. Розміщують її у пониженнях, балках, тальвегах, вздовж доріг, розподільних каналів, по межах полів сівозміни і землекористування.
Відстань між водозбірно-скидними каналами при односторонньому командуванні розподільників приймають у межах 800…1200 м, а при двосторонньому – до 2500 м.

## Slide 51
Зрошувальні канали з витратою понад 250 л/с закінчуються скидними спорудами, що з'єднуються з водозбірно-скидною мережею. На великих каналах, крім кінцевих скидів, влаштовують аварійні скиди.
Водозбірно-скидні канали будують у виїмках, переріз їх має трапецієвидну форму. Горизонти води у скидних каналах при розрахункових витратах повинні бути нижче поверхні землі на 15…20 см для забезпечення скиду води з найнижчих місць.
У скидних каналах старшого порядку горизонт води повинен бути на 5…10 см нижче горизонту у каналі молодшого порядку для забезпечення самопливного відведення води.

## Slide 52
Контроль режиму ґрунтових вод здійснюється за допомогою спостережних свердловин, розміщених рівномірно по всій території зрошувальної системи і по створах. Одна свердловина припадає в середньому на 100…200 га.
Рівномірно розміщена мережа спостережних свердловин служить для складання карт глибин залягання і мінералізації ґрунтових вод
Відстань від урізу води в каналі до спостережних свердловин приймають: 25, 50, 100, 200, 500, 700, 1000 м і далі через кожні 500 м.
Глибину свердловини приймають такою, щоб вона показувала рівень ґрунтових вод при будь якому їх положенні.