## Slide 1
3. ОСУШУВАЛЬНІ МЕЛІОРАЦІЇ
3.1 Основні відомості про осушення і осушувальні меліорації
Поняття про осушення, основні райони осушення земель.
Осушення проводиться для усунення перезволоження ґрунту і створення оптимального водно-повітряного режиму на протязі всього вегетаційного періоду. Це досягається штучним зниженням рівня ґрунтових і відводом надлишкових поверхневих вод.
Отже, осушення - це видалення надлишкової вологи з ґрунту.
Осушення проводиться в сільському і лісному господарствах, при будівництві доріг, аеродромів, промислових підприємств, при добуванні корисних копалин, при освоєнні території під міста і сільські населені пункти, для санітарного покращення місцевості та інших цілей.

## Slide 2
Потенціальні можливості осушувальних меліорацій України дуже великі.
За даними Стрільця Б.М. (1987) площа боліт і перезволожених земель в Україні складає 4190 тис. га, із них боліт і торфоболотних земель -613 тис. га, заболочених земель - 745 тис. га і перезволожених земель -2834 тис. га.
Всі західні області були і є об’єктами осушення. Значно перезволоженим є Українське Полісся, яке включає слідуючи області: Волинську, Житомирську, Київську, Рівненську, Сумську, Чернігівську. Перезволоженими рахуються Вінницька, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області та інші площі розміщені в басейнах річок Дніпра, Прип’яті, Десни, Західного Бугу, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, та інших.

## Slide 3
Проблему меліорації заболочених та перезволожених земель західних областей України науковці досліджували ще у другій половині ХУШ століття.
Архівні та літературні джерела свідчать, що вишукувальні і меліоративні роботи на цих землях проводились вже у 1759 -1797рр. у зв’язку з проектом сполучення річок Дністра і Вісли за допомогою каналу Вишня - Сан. Перший відомий проект регулювання р. Дністер, а також проект осушення боліт на правому березі ріки були здійснені інженером Малицьким у 1826-1847 рр.

## Slide 4
З середини Х1Х століття для осушення перезволожених земель у Галичині почали застосовувати гончарний дренаж. Одним з перших об’єктів, осушених гончарним дренажем, була ділянка поблизу м. Журавне Львівської області.
Проводились роботи по осушенню заплав у басейнах верхів’я Західного Бугу і Стиру, які зводились в основному до регулювання річок-водоприймачів і їх притоків. Незначні обсяги робіт з регулювання річок і осушення земель відкритою мережею каналів були проведені також у басейнах Прута і Тиси.
На території Прип’ятського Полісся перші спроби осушення окремих заболочених ділянок відбулись до 70-років Х1Х століття, під час відомих досліджень Західної експедиції під керівництвом Й. Жилінського.

## Slide 5
В Україні Полісся охоплює Поліську низовину й частину Придністровської низовини. Його площа становить 117,7тис км2 (19,5% території України). осушені землі в заплавах річок Трубіж, Горинь, Случ, Стохід, Стир, Ствига, Псел, Прип’ять, Вижівка, Турія та ряду інших. У 1920-1930рр. осушення проводилось в заплавах річок Остер, Супій, Золотоношка, Сула, тощо. Найбільші площі були осушені у 1933 році в заплаві річки Ромен - 14 тис. га
У 60 роках минулого століття меліоратори розпочали будівництво великих осушувальних систем з відкритою мережею каналів.
Новий етап більш цілеспрямованих досліджень і осушувальних робіт на землях західних областей України розпочався у кінці шестидесятих - початку сімдесятих років

## Slide 6
Була розпочата інтенсивна робота по осушенню земель у гумідній зоні України, яка тривала до 1985 р.
До 1990 року у західних областях було осушено 2,2 млн. га заболочених та перезволожених земель На 01.01.96 року в Україні загальна площа осушення становила 3299,4 тис. га, побудовано 60 великих осушувальних систем. У тому числі Ірпінська, Трубізька, Верхньоприп"ятська, Берегівська, Латорицька, Турська, Замисловицька, Остерська та інші.

## Slide 7
Значення і завдання осушувальних меліорацій.
Найважливішою умовою планомірного розвитку країни є забезпечення промисловості сировиною сільськогосподарського виробництва, а населення - продуктами харчування.
У системі заходів по досягненню цієї мети у гумідній зоні центральне місце належить осушувальній меліорації, якій надається вирішальна роль у стійкому нарощуванні продовольчого фонду країни.
Отже, завдання осушувальних меліорацій - перетворення боліт і перезволожених земель в родючі землі, які повинні забезпечувати одержання високих і стійких врожаїв сільськогосподарських культур.

## Slide 8
Осушувальні меліорації значною мірою сприяють підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва,
росту врожайності і валового збору сільськогосподарської продукції,
укріпленню економіки,
перетворенню багатьох регіонів у високорозвинені аграрно-промислові комплекси.

## Slide 9
Заболочені та перезволожені землі являють собою важливий резерв підвищення рівня сільськогосподарського виробництва як в цілому по країні, так і в окремих регіонах.
Потенціальні можливості осушувальних меліорацій країни дуже великі, але ще багато не вирішених питань щодо екологічного обґрунтування осушувальних меліорацій, розробки ефективних заходів з метою оптимізації меліоративної ситуації на осушених землях, відсутні узагальнюючі наукові напрацювання, які б були присвячені регіональним проблемам меліорації. Вирішення зазначених проблем необхідно для подальшого вдосконалення осушувальних систем та інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на осушених землях.

## Slide 10
Види осушуваних земель.
Надлишково зволожені землі, по А.Д. Брудастову, поділяються на три види:
мінеральні надлишково зволожені,
болота і
заболочені.
Мінеральні надлишково зволожені землі - це землі, більша частина твердої фази яких представлена мінеральною речовиною - піщаними, глинистими або пилуватими часточками.
Слід розрізняти мінеральні надлишково зволожені землі тимчасового або постійного надлишкового зволоження: слабко - середньо - або добреводопроникні.
До тимчасового перезволоження відносяться землі розміщені на водорозділах і пологих схилах, які перезволожуються періодично під час весняного сніготанення та при випаданні інтенсивних опадів. Також до тимчасово надлишково зволожених земель належать заплави річок, які періодично затоплюються весняними або літніми паводковими водами.
До постійно надлишково зволожених земель відносяться замкнуті пониження у заплавах річок, ділянки, що зволожуються напірними ґрунтовими водами, а також землі, що підтоплюються у зонах водосховищ та озер.

## Slide 11
Основною відміною боліт і заболочених земель від інших видів земельних угідь є наявність на їх поверхні шару торфу.
Торф - це органічна маса, що утворюється в результаті відмирання і неповного розкладення рослинних залишків в анаеробних умовах.
Болотом називається частина земної поверхні, що характеризується сильно застійним або слабко-проточним режимом зволоження верхніх горизонтів ґрунту, на якій виростає типова болотна рослинність, відбувається процес торфонагромадження, і потужність торфу становить 30…50 см.
Розрізняють низинні, перехідні і верхові болота.
Ґрунти з шаром торфу до 50 см. називають заболоченими.

## Slide 12
Основні властивості та характеристики торф’яних ґрунтів:
ботанічний склад торфу, який показує, з яких рослин утворився торф. Торф складається з залишків деревної рослинності, кущів, трав’янистої рослинності, моху гіпнового (зеленого), сфагнового (білого) та ін.;
ступінь розкладання торфу показує вміст у торфі рослинних залишків, визначається візуально. За ступенем розкладання розрізняють:
- слабко розкладені торфовища - коли велика частина ( більше 60%) рослинних залишків не розклалася, а зберігається у вигляді стовбурів дерев, стеблин та ін.;
- середньо розкладені торфовища - з ступенем рослинних залишків, що збереглися, від 40 до 60%;
- добре розкладені торфовища - коли більша частина ( більше 60%) рослинних залишків розклалась і являє собою безструктурну масу.

## Slide 13
зольність торфу - показує вміст у торфі мінеральних речовин (золи при згоранні) у процентах. Торфовища з великою зольністю краще застосовувати для вирощування на них сільськогосподарських культур, а з меншою зольністю - на паливо;
потужність торфу - торфовища поділяються на :
малопотужні з шаром торфу до 1 м.,
середньо потужні -1…2 м торфу і
потужні - понад 2 м торфу;

## Slide 14
велика вологість і вологоємкість торфу у природному стані. Неосушений торф має за об’ємом 88…97% води, 2…10% сухої речовини і 1…7% газів. Торфовища мають високу вологоємкість - здатність поглинати велику кількість води і добре утримувати її;
осідання торфу у процесі осушення - це ущільнення торф’яного перелогу при видаленні з нього води. Осідання спостерігається протягом тривалого часу (до 15…20 років), але основна частина його відбувається у перші 2…3 роки. Величина осідання торфу може досягати 10…15% для щільних торфовищ і 25…40% для пухких;
просідання торфу - ущільнення торф’яного перелогу під дією зовнішніх навантажень - дамб, дорожнього полотна, важких машин;

## Slide 15
Водопроникність торф’яних ґрунтів. Коефіцієнт фільтрації торфу до осушення становить в середньому від 0,2 до 2,0 м/ доб., в процесі осушення та ущільнення торф’яного перелогу він може зменшуватись у 2…3 рази і більше.
Утворення боліт обумовлюється характером ґрунтоутворювальних процесів, а також гідрографічними та гідрогеологічними факторами. Прийнято розрізняти два основних типи заболочування та болотоутворення:
заболочування суші,
заторфовування водоймищ.

## Slide 16
Осушувальні системи - це комплекс заходів та споруд, спрямованих на запобігання або ліквідацію надмірного зволоження земель та призначених для видалення з осушуваної території надлишкової поверхневої і ґрунтової води.
Основні елементами осушувальної системи.
1.Водоприймач (річка, озеро та ін.) - призначений для прийому води з осушуваної території.

## Slide 17
2.Осушувальна мережа, яка за призначенням поділяється на регулюючу, огороджувальну та провідну:
регулююча мережа призначена для відведення з кореневмісного шару надлишкових вод і підтримання в ньому оптимального водно-повітряного режиму;
огороджувальна мережа призначена для захисту осушуваної території від припливу надлишкових поверхневих і ґрунтових вод зі сторони;
провідна осушувальна мережа збирає надлишкову воду з регулюючої і огороджувальної мереж і відводить за межі осушуваної території в водоприймач

## Slide 18
3.Зволожувальна або зрошувальна мережа, яка забезпечує подачу води у кореневмісний шар ґрунту у посушливі періоди.
4.Гідротехнічні споруди - призначені для керування потоком води у каналах і трубопроводах.
5.Водосховища - проектуються для регулювання стоку і забезпечення зволоження осушених земель.
6.Дамби обвалування - забезпечують захист осушуваних земель від затоплення з боку водосховищ, озер або річок-водоприймачів.

## Slide 19
7.Дорожна мережа - служить для проїзду транспорту і сільськогосподарських машин на осушувальній системі, (дороги, мости, переїзди та ін.).
8.Природоохоронні споруди і пристрої - застосовуються для охорони ґрунтового покриву, тваринного і рослинного світу, (лісові смуги, охоронні зони, пляжі, підживлювальні і скидні канали для водоймищ, мости-переходи для диких тварин та ін.).
9. Експлуатаційні споруди - забезпечують контроль і керування водним режимом ґрунтів, а також підтримання меліоративної системи у справному стані.

## Slide 20
Види осушувальних систем.
Осушувальні системи поділяються на такі види:
За характером дії на водний режим ґрунту:
осушувальні системи односторонньої дії;
осушувальні системи з попереднім шлюзуванням;
осушувально-зволожувальні системи двосторонньої дії.
За способом відведення надлишкових вод з осушуваної території у водоприймач:
самопливні;
з машинним водопідйомом (польдерні системи);
змішані.

## Slide 21
За конструкцією;
відкриті системи;
закриті системи;
комбіновані системи.
За розміщенням осушувальної мережі на місцевості;
горизонтальні;
вертикальні.
Сучасні меліоративні системи за характером дії на водний режим ґрунтів проектуються, як правило, осушувально - зволожувальними двосторонньої дії, за конструкцією - комбінованими.

## Slide 22
Вимоги до осушувальних систем.
Осушувальна система повинна забезпечувати створення сприятливого водного режиму ґрунтів для вирощування високих і гарантованих врожаїв сільськогосподарських культур.
Сучасні осушувально-зволожувальні системи, що ґрунтуються на відкритій чи закритій регулюючій мережі з використанням традиційних конструкцій регулюючих споруд та технічних заходів водорегулювання, мають ряд експлуатаційних вад, які істотно знижують ефективність використання осушених земель:
нерівномірність регулювання рівнів ґрунтової води та вологості ґрунту,
пересушення або перезволоження окремих ділянок,
недостатня оперативність управління системою та ін.

## Slide 23
Перспективним напрямом розвитку осушувально-зволожувальних систем є перехід на блочно-модульний принцип будови системи з управлінням рівнів ґрунтових вод, розроблений в інституті "Укрдніпроводгосп".
Структурна система складається з окремих блоків (сівозмін), усередині яких поля обслуговуються автономними модульними ділянками. Управління блоками здійснюється з головної споруди за допомогою автомата нижнього б’єфа з дистанційним управлінням.

## Slide 24
Керування модульними ділянками ведеться з розподільчих вузлів за допомогою гідроавтоматів багатофункціонального призначення або мікропроцесорів, що працюють за заданим алгоритмом. Система забезпечує безперервне автоматичне регулювання рівня ґрунтових вод у різних експлуатаційних режимах усіх її технологічних ланок. Даний принцип реалізовано на дослідно-виробничих ділянках Ірпінської осушувально-зволожувальної системи та системи "Смолянка" в Чернігівській області.