## Slide 1
3.2 Режим осушення земель
Вимоги сільськогосподарського виробництва до водного режиму осушуваних земель.
Для вирощування високих і стійких врожаїв сільськогосподарських культур необхідно створювати оптимальні умови всіх найважливіших для життя рослин факторів зовнішнього середовища:
вологи,
повітря,
поживних речовин,
тепла і
світла.

## Slide 2
Водний режим ґрунтів повинен бути таким, при якому забезпечуються оптимальні умови для росту сільськогосподарських культур. Необхідний водно-повітряний режим грунту встановлюють для таких періодів:
росту сільськогосподарських культур (вегетаційний період);
основних сільськогосподарських робіт;
найбільшого перезволоження грунту.
Періоди найбільшого перезволоження грунту (весняного сніготанення та літньо-осінніх злив і затяжних дощів) - називаються критичними.

## Slide 3
Оптимальний водно-повітряний режим грунтів характеризується наступними показниками:
1.Аерація грунту
2.Оптимальна вологість осушуваних
грунтів
3.Норма осушення
4.Допустима тривалість
перезволоження.

## Slide 4
1.Аерація грунту повинна бути такою, при якій забезпечується вільний газообмін між грунтом та атмосферою. Оптимальний рівень аерації становить 20…40% шпаруватості грунту.
2.Оптимальна вологість осушуваних грунтів у вегетаційний період повинна становити від 55 до 80% повної вологоємкості, 70…80% відповідають вологолюбним рослинам, 55…65% - зерновим та технічним культурам.

## Slide 5
3.Норма осушення - це необхідна глибина стояння рівня грунтових вод, при якій у кореневмісному шарі грунту підтримується оптимальний водно-повітряний режим для сільськогосподарських культур.
Норма осушення залежить від:
видів сільськогосподарських культур;
видів грунту і в першу чергу від висоти капілярного підняття вологи в них;
періодів року;
кліматичних факторів (опадів та випаровування).

## Slide 6: Норма осушення встановлюється на посівний, вегетаційний та збиральний періоди. В основному, приймають норми осушення, які наведені в таблиці.
Культура | Середні значення норм осушення, см |  | 
 | передпосів ний період | перший місяць вегетації | другий місяць вегетації
Зернові ярі Зернові озимі Конопля Картопля,цукрові і кормові буряки Овочі, соняшник, кукурудза на силос | 45…50 70…80 50…60 70…80 50…60 | 70…80 70…80 70…85 85…100 70…80 | 70…90 70…90 85…105 90…100 80…100

## Slide 7
Норма осушення - простий та зручний показник водного режиму, але його не можна застосовувати до важких мінеральних земель, на яких в періоди весняного сніготанення та літньо-осінніх дощів може утворюватись верховодка, не пов"язана з грунтовими водами.
На таких землях встановлюється допустима тривалість перезволоження.

## Slide 8
4.Допустима тривалість перезволоження.
Допустимі строки вивільнення орного (0…25 см) шару грунту від надлишкової води такі: для зернових і овочевих культур -1…2 доби, для багаторічних трав - 2…3 доби.
З підорного (30…50 см) шару надлишкова вода повинна відводитись на наступні 2…3 доби, а з горизонту 50…80 см - ще за 4…5 діб.
У вегетаційний період затоплення без зниження врожаїв сільськогосподарських культур можливе не більше як на 0,5 доби для зернових, 0,8 - для овочевих культур і коренеплодів і 1…2 доби - для багаторічних трав.
Весною не допускається затоплення озимих зернових. Луки, залежно від складу травосуміші, можуть затоплюватись на 10…25 діб.

## Slide 9
Причини перезволоження осушуваних земель
Надлишкове зволоження земель відбувається під дією комплексних зональних факторів.
Клімат - зональна умова, в основі якої закладені атмосферні опади та сумарне випаровування з поверхні грунту і рослинами. Тому у зоні надлишкового зволоження, де опади перевищують сумарне випаровування, розміщено понад 70% всіх перезволожених земель.

## Slide 10
Геологічна будова виявляє великий вплив на водний режим території.
Найбільш заболочені великі впадини і пониження земної поверхні, складені потужною товщею осадових порід, в які стікають поверхневі та підземні води з прилеглих височин.
Ці води є додатковими до атмосферних опадів джерелами надлишкового зволоження.
До таких крутих понижень належать Білоруське та Українське Полісся, Мещерська, Барабинська, Колхідська та інші низини.

## Slide 11
Рельєф місцевості також істотно впливає на заболоченість грунту. У зоні надлишкового зволоження менше заболочені підвищені елементи рельєфу (водорозділи, круті схили). Найбільш заболочені безстічні, слабкопроточні пониження та безпохилі рівнини.

## Slide 12
Природна дренованість характеризується густиною річної мережі, її глибиною, похилами поверхні землі, водопроникністю грунтів та порід, що їх підстилають.
Літологічні умови характеризують будову грунтів і порід, що їх підстилають. Добре проникні грунти (піски, супіски) рідко бувають надлишково зволоженими, проте на важких грунтах (глина, суглинки) вода застоюється і тривалий період грунт перезволожений. При неоднорідній літологічній будові на погано проникних грунтах як на водоупорі вода на тривалий час застоюється, формуючи безстічну верховодку. На болотах надлишкова зволоженість і характер її формування залежать від будови ложа болота та прилеглих схилі

## Slide 13
Гідрогеологічні умови характеризують перезволоженість грунту за ознакою залягання рівня грунтових вод над водоупором, який формується за рахунок поглинутих атмосферних опадів.
Причиною перезволоження земель можуть бути напірні, артезіанські води, що знаходяться у водоносних горизонтах, перекритих слабкопроникними водоупорними шарами.

## Slide 14
Перезволоження грунтів може бути викликане і діяльністю людини (антропогенне заболочення):
затоплення земель при спорудженні водосховищ;
каналів міжбасейнових перекидок стоку;
зрошувальних та обвідних каналів;
заболочування лісових вирубок ( за рахунок усунення біологічного дренажу).

## Slide 15
Тип водного живлення об"єднує в собі всі основні джерела перезволоження земель. Встановлюють його на основі аналізу причин перезволоження грунтів за матеріалами геолого-гідрогеологічних, грунтових і других досліджень та вишукувань.
Розрізняють такі типи водного живлення:
Атмосферний - основним джерелом перезволоження є атмосферні опади. На ділянках з малими похилами та глинистими слабкопроникними грунтами атмосферні опади застоюються на поверхні і в орному шарі, періодично утворюючи верховодку. Атмосферний тип водного живлення проявляється також на плоских рівнинах.
Грунтовий -перезволоження проходить під впливом неглибокого залягання рівнів грунтових вод і притоків грунтових вод зі сторони схилів.

## Slide 16
Грунтово-напірний - характерний для грунтів, на яких нижче безнапірних вод залягають водоносні горизонти, що містять напірні води.
Вони надходять знизу через "вікна" (розмиви) водонепроникної товщі або під тиском просочуються через слабкопроникний шар (капілярне підживлення).
Схиловий (делювіальний) - характерний для рівнин, на які поверхневий стік поступає зі схилів.

## Slide 17
Намивний (алювіальний) - звичайний для річних і озерних заплав, перезволожених за рахунок періодичного затоплення водами, що надходять на заплави з річок під час розливів.
Тут найскладніший водний режим.
Живлення здійснюється за рахунок намивних алювіальних і схилових вод, а також за рахунок атмосферних опадів, грунтового безнапірного (а іноді і напірного) живлення.

## Slide 18
Таким чином, основними причинами надлишкового зволоження є:
слабководопроникних грунтів - уповільнений поверхневий стік;
водопроникних грунтів - високе стояння рівня грунтових вод і уповільнений поверхневий стік;
заплавних земель - затоплення їх під час паводків.

## Slide 19
Водний баланс і його елементи.
Водний баланс - кількісна характеристика типу водного живлення. Він визначається співвідношенням між приходом і витратами вологи в грунті за визначений проміжок часу.
Для вегетаційного періоду розрахунок водного балансу кореневмісного шару грунту виконують за формулою
± M = Wпр + Pe – E
М - показник водного балансу, м3/га; при негативному його значенні ( - М ) у вегетаційний період буде спостерігатись дефіцит грунтової вологи і необхідне додаткове зволоження, при позитивному заченні (+М) - у грунті буде надлишок вологи, який необхідно відвести для підтримання у кореневмісному шарі грунту допустимих запасів вологи;
Wпр -запас продуктивної вологи у грунті на початок вегетаційного періоду, м3/га;
Pe - ефективні опади за вегетаційний період, м3/га;
Е - сумарне випаровування (водоспоживання) рослинами і грунтом за вегетаційнй період, м3/га.

## Slide 20
Складові рівняння водного балансу визначаються так:
1.Запас продуктивної вологи у розрахунковому шарі грунту, м3/га, на початок вегетаційного періоду визначають за формулою
Wп р = p Hp (γпоч - βmin )
р - шпаруватість грунту, % від об"єму;
Hp -потужність розрахункового шару грунту, м, приймається, як правило, 1 м.;
γпоч і βmin - середня для розрахункового шару у процентах від повної вологоємкості вологість грунту на початок вегетаційного періоду і найменша допустима у вегетаційний період.

## Slide 21
2. Ефективні опади, м3/га, за вегетаційний період
Ре = 10 kв hp
10 - переводний коефіцієнт від шару опадів ( у мм) до об"єму води ( у м3/га);
kв - коефіцієнт використання опадів;
hp - розрахункові опади за вегетаційний період, мм.
3.Сумарне випаровування, м3/га, за вегетаційний період на осушуваних землях України рекомендується визначити за формулою Янголя
Е = α У + n Σ D
α - коефіцієнт, що залежить від виду сільськогосподарських культур У - проектна врожайність сільськогосподарських культур, т/га;
n - коефіцієнт, що залежить від середньої за вегетаційний період глибини залягання рівня грунтових вод Н
Σ D - сума середньодобових дефіцитів вологості повітря за вегетаційний

## Slide 22
На основі водно-балансових розрахунків встановлюють тип меліоративної системи та необхідну кількість води М на зволоження.
Якщо для більшості сільськогосподарських культур величина М для середнього і сухого років негативна, то слід проектувати осушувально-зволожувальну систему двосторонньої дії,
якщо величина М позитивна - осушувальну систему односторонньої дії,
якщо значення М наближається до 0, то проектують осушувальну систему з попереджувальним шлюзуванням.

## Slide 23
3.3 Методи і способи осушення
Методи осушення визначають основні шляхи усунення надлишкової зволоженості земель . Вони призначаються залежно від типів водного живлення та причин надлишкового зволоження.
Основні методи осушення:
зниження рівня грунтових вод;
зниження напірності грунтових вод;
прискорення стоку поверхневих вод і відведення води з орного горизонту;
огородження осушуваної території від припливу з боку надлишкових поверхневих та грунтових вод.

## Slide 24
Способи осушення - це технічні заходи, за допомогою яких забезпечується боротьба з надлишковим зволоженням земель. Вони залежать від методів осушення, господарського використання територій, економічних можливостей, досягнень науки і техніки.
Основні способи осушення:
закритий горизонтальний дренаж;
відкриті канали;
нагірні і ловильні канали;
вертикальний дренаж.

## Slide 25
Орні землі осушують переважно закритим горизонтальним дренажем.
Низькопродуктивні луки та пасовища - мережою відкритих каналів.
Огородження осушуваних територій - нагірними і ловильними каналами.
У відповідних гідрогеологічних умовах при грунтовому та грунтово-напірному типу водного живлення - вертикальним дренажем.

## Slide 26
Одже, всі розглянуті методи і способи осушення земель необхідно застосовувати у комплексі з такими заходами:
регулюванням річок-водоприймачів з метою поліпшення пропуску паводків на заплавах;
регулюванням (затриманням) стоку на водозборі і у верхів"ї річки за допомогою будівництва ставків та водосховищ, створення лісових смуг;
агромеліоративними заходами, спрямованими на прискорення поверхневого стоку або підвищення водопроникності осушуваних земель.