## Slide 1
Тема: Осушувальні мережі
1. Регулювальна мережа.
Призначення і види регулювальної мережі.
2. Розміщення у плані провідних каналів і закритих
колекторів.
3. Огороджувальна осушувальна мережа.
4. Методи і способи зволоження осушуваних земель.
Л1 стор.253…289

## Slide 2
3.4 Осушувальні мережі
Регулювальна мережа.
Призначення і види регулювальної мережі.
Регулювальна мережа призначена для видалення із грунтів надлишкової вологи і підтримання в них необхідного водно-повітряного режиму.
За принципом дії регулювальна мережа поділяється на:
дренажну, що забезпечує своєчасне зниження рівня грунтових вод до норми осушення;
збиральну, яка забезпечує відведення надлишкових поверхневих вод і вод з орного горизонту у задані строки.

## Slide 3
Мережа по зниженню рівня грунтових вод проектується на порівняно водопроникних грунтах ( з коефіцієнтом фільтрації у верхньому метровому шарі понад 0,3 м/доб.);
мережа по прискоренню поверхневого стоку викорисовується при осушенні важких за механічним складом грунтів.
За конструкцією регулювальна мережа виконується:
відкритою (канали) ;
закритою (закритий дренаж).
За розміщенням на місцевості мережа може бути:
систематичною ( при осушенні всієї території);
вибірковою ( для осушення окремих ділянок).

## Slide 4
Переваги і недоліки відкритої регулювальної осушувальної мережі.
Відкриті регулювальні канали прості за конструкцією і дешеві у будівництві.
Але вони мають ряд недоліків:
разом з смугами відчуження займають значну частину осушуваної площі (до 15…20%), у зв"язку з чим знижується коефіцієнт земельного використання -Kul;
утруднюють роботу сільськогосподарських машин і знижують їх продуктивність;
при осушенні відкритими каналами потрібно багато споруд - шлюзів регуляторів і переїздів;
канали є розсадниками бур"янів;
значні експлуатаційні витрати для обслуговування.
Тому використання відкритої мережі у наш час обмежене.

## Slide 5
Переваги закритої регулювальної осушувальної мережі:
При влаштуванні закритої осушувальної мережі не буде втрат площ,
підвищується коефіцієнт земельного використання,
немає перепон щодо механізації сільськогосподарських робіт,
спрощується і здешевлюється експлуатація системи,
полегшується внутрішньогосподарське землевпорядкування,
скорочується кількість споруд на відкритих каналах. До недоліків закритої мережі належать:
повільне відведення поверхневих вод;
висока вартість будівництва.

## Slide 6
Відкриті і закриті збирачі.
Відкриті канали-збирачі застосовують в основному при екстенсивному використанні осушуваних територій, наприклад природних сіножатей, лісів та ін.
Систематична мережа проектується у плані лише впоперек напрямку поверхневих вод, що витікають, під гострим кутом до горизонталей і на певних відстанях одна від одної.
Відстань між відкритими збирачами залежить від інтенсивності опадів, похилів та шорсткості поверхні землі. На практиці відстань між відкритими збирачами приймають від 50 до 100 м.

## Slide 7
Вибіркова мережа відкритих збирачів проектується на тальвегах. Довжину відкритих збирачів приймають 300…500 м, глибину 0,7…0,8 м. Форма поперечного перерізу - трапецієвидна, ширина по дну 0,25…0,4 м, коефіцієнт закладання укосів - 1,0…1,5.
Нарізають відкриті збирачі звичайними канавокопачами. Відкриті збирачі перешкоджають руху сільськогосподарських машин. Замість них можна застосовувати улоговини, що мають більш пологі укоси - (4…10). Глибину улоговини приймають від 10…20 см у витоку до 40…50 см у гирлі.

## Slide 8
Закриті збирачі на відміну від звичайного закритого дренажу мають у траншеї фільтрувальну засипку з піску, гравію, шлаку до підошви орного шару.
Поверхневі води проходять фільтрувальну засипку і надходять у гончарні або інші трубки. Через орний шар і фільтрувальну засипку надходить від 30 до 60% води, інша вода надходить як у звичайні дрени.

## Slide 9
Закриті збирачі працюють як звичайні дрени для відведення верховодки і як збирачі для відведення поверхневих вод.
Відстань між закритими збирачами визначають за спеціальним графіком залежно від механічного складу грунтів і приймається в межах від 12 до 24 м
Глибину закритих збирачів приймають 0,8…1,0 м, довжину до 200 м. У плані їх проектують впоперек витоку поверхневих вод.

## Slide 10
Види регулювальної мережі для прискоерння відведення поверхневих вод.
На слабководопроникних мінеральних грунтах, важких за механічним складом, опади і весняні води не просочуються у глибокі горизонти, а застоюються на поверхні і в орному горизонті, створюючи тимчасове надлишкове зволоження.
Для боротьби з надлишковим зволоженням на таких грунтах проектується регулювальна мережа по прискоренню поверхневого стоку.
Прискорення відведення поверхневих вод здійснюється за рахунок скорочення шляху руху води по поверхні до осушувальної мереж

## Slide 11
Регулювальна мережа по прискоренню поверхневого стоку поділяється:
а) за конструкцією –
на відкриту,
закриту і
комбіновану;
б) за характером влаштування - на постійну і
тимчасову;
в) за розміщенням на місцевості - на систематичну і
вибіркову.

## Slide 12
Основні види постійної регулювальної мережі:
відкриті канали-збирачі,
закриті збирачі,
улоговини.
До тимчасової регулювальної мережі належать тимчасові канали, борозни та ін.
Для підвищення ефективності регулювальної мережі на важких за механічним складом слабководопроникних грунтах необхідно додатково застосовувати заходи по організації поверхневого стоку та агромеліоративні заходи.

## Slide 13
Відкрита мережа по зниженню рівнів грунтових вод.
Мережу відкритих каналів застосовують при осушенні:
природних малопродуктивних сіножатей;
мілкоперелогових торфовищ, що підстилаються піщаними водопроникними грунтами;
земель у зоні вічної мерзлоти і з глибоким їх промерзанням;
територій, у грунтових водах яких є більше 20 мг/л закислого заліза;
при попередньому осушенні глибоких торфовищ.

## Slide 14
Відкриті канали для зниження рівнів грунтових вод проектують трапецієвидного перерізу з шириною по дну 0,4…0,6 м, глибиною 1,0…1,2 м,
з закладанням укосів - 1,0…1,5.
Відстань між відкритими каналами залежить в першу чергу від водопроникності грунтів і приймається в межах 60…100 м, рідше 150 м.

## Slide 15
На торфовищах, що підстилаються з глибини 1,0…1,5 м добреводопроникними піщаними грунтами, відкриті канали врізають у водопроникний грунт до 30…50 см, завдяки чому досягається більший осушувальний ефект. У цьому випадку відстань між відкритими каналами може бути збільшена до 300…600 м.

## Slide 16
Закритий горизонтальний дренаж.
Закритий дренаж - це порожнини, що влаштовують у грунті для прийому і відведення надлишкових вод.
За способом влаштування горизонтальний дренаж поділяється на траншейний і безтраншейний.
Траншейний дренаж влаштовують з гончарних та пластмасових труб, а також з місцевих матеріалів. Для великих закритих колекторів (діаметром 20 см і більше) застосовують азбестоцементні та залізобетонні труби.

## Slide 17
Дренаж з місцевих матеріалів є найдревнішим видом дренажу.
Траншеї, заповнені камінням, влаштовували для осушення у древньому Римі.
Дерев"яні жалоби і труби з дощок застосовували в Х1 -Х11 столітті у древньоруських містах Новгороді і Пскові для відведення напірних вод із джерел.
Для заповнення траншей можна застосовувати також жердини, фашини та ін. Між камінням, жердинами і хворостинами будуть великі водопровідні щілини, але вони швидко замулюються.
Дренаж з місцевих матеріалів недовговічний і вимагає великих затрат ручної праці, тому в останні роки майже не застосовується.

## Slide 18
Гончарний дренаж застосовують при осушенні мінеральних грунтів мілкоперелогових торфовищ (потужністю до 1,2 м), а також на потужних торфовищах після попереднього осушення їх відкритими каналами. В останньому випадку на потужних торфовищах гончарні трубки укладають на стелажі.

## Slide 19
Гончарні трубки згідно з ГОСТ 8411- 74 "Трубы керамические, дренажные. Технические условия" виготовляються стандартних діаметрів від 5 до 25 см і довжиною 33 см. Товщина стінок - від 1,1 до 2,5 см, маса трубок - від 1 до 12,5 кг. Зовні трубки виконуються круглими або багатогранними.

## Slide 20
Трубки укладають впритул одна до одної, зазори, що між ними утворюються, не повинні перевищувати 1…2 мм, для цього трубки в траншеї підганяють вручну.
В останні роки гончарні трубки почали з"єднувати за допомогою пластмасових муфт. Вода у гончарні дрени надходить через зазори між трубками або через перфорацію у пластмасових муфтах.
Для запобігання замуленню частинками грунту застосовують захисно-фільтрувальні матеріали - органічні (мох, торф"яна крошка, тирса та ін.) або синтетичні (склотканина, скловата та ін.), якими обгортають повністю труби або тільки стики.

## Slide 21
Пластмасовий дренаж застосовують у мінеральних і торф"яних грунтах при вмісті в них розчиненого заліза не більше 5 мг/л.
Пластмасові труби виготовляють з полівінілхлориду (ПВХ) або поліетилену високої міцності (ПВП) діаметром від 50 до 125 мм. Товщина стінок - від 1 до 3 мм, маса 1м труб - від 0,3 до 1,0 кг.
Труби випускають цільними гладкостінними або гофрованими з поздовжніми чи круглими перфораціями (отворами) для прийому води, а також витими, що мають значно більші отвори. Пластмасові дрени також захищають фільтрами від замулення.

## Slide 22
Укладають їх в траншеї пристосованими для цього дреноукладачами ЭТЦ-202А. В останні роки все більше застосовується безтраншейний спосіб укладання пластмасових труб за допомого дреноукладача МД-4.
Цей дреноукладчик продавлює у грунті щілину шириною 20 см і забезпечує укладання пластмасових труб діаметором від 50 до 90 мм на глибину 180 см.
Безтраншейний спосіб будівництва пластмасового дренажу можна застосовувати у торф"яних і мінеральних грунтах з коефіцієнтом фільтрації не менше 0,3 м/доб.

## Slide 23
Кротовий дренаж являє собою порожнини у грунті, що продавлюються за допомогою кротодренажних машин КН-1200, Д-657 та інших.
Ці машини начіпляються на трактори.
Під час руху ніж, розміщений у вертикальній площині, прорізає у грунті щілину, а дренер і розширювач, закріплені внизу ножа, продавлюють круглі отвори необхідного діаметра.
Кротові дрени доцільно застосовувати для осушення безпенькових боліт при ступені розкладання торфу менше 60% і потужності торф"яного покладу понад 0,8…1,0 м.
Ці дрени можуть застосовуватись і на мінеральних грунтах, що складені глинистими однорідними грунтами.

## Slide 24
Діаметр кротових дрен у мінеральних грунтах приймають 6…8 см, у торфовищах продавлюють отвори діаметром 15…20 см, які під дією пружних сил майже відразу стискаються до 10 см. Похил дрен у торф"яних грунтах приймають не менше 0,015, довжину до 150…200 м.
Кротові дрени впускають у відкриті канали і їх гирла закріплюють відрізками гончарних, пластмасових або інших трубок. Нарізають кротові дрени від каналу до середини. Найкращий час для влаштування кротового дренажу - рання осінь, коли рівні грунтових вод розміщуються глибоко і поля вільні від посівів.

## Slide 25
Щілинний дренаж застосовують для осушення як пенькуватих так і безпенькуватих боліт з ступенем розкладання торфу менше 50…60%. Цей вид дренажу застосовується в основному при осушенні боліт з метою торфодобування.
Щілинний дренаж влаштовують за допомогою дренажно-щілинних машин ДШ-1,2 і ДЩ - 1,4. Різальний ланцюг цих машин у процесі руху вирізає у торфі щілину шириною 11,5 см і глибиною 1,2…1,4 м. За різальним ланцюгом розміщені два конусних диска, які стискають верхню частину щілини, закриваючи її на глибину 50 см.

## Slide 26
Заходи по боротьбі з замуленням дрен залізистими сполуками.
На ділянках, де грунтові води мають закисне залізо (понад 3 мг/л), виникає загроза закупорки дренажних ліній залізистими сполуками.
При осушенні і аерації розчинені закисні форми заліза в результаті хімічних реакцій та життєдіяльності бактерій переходять у нерозчинені окисли, що випадають в осад.
Такого замулення зазнає у першу чергу пластмасовий дренаж, тому на об"єктах, у грунтових водах в яких є понад 5 мг/л закисного заліза, пластмасові дренажі не влаштовують.

## Slide 27
Для захисту дрен від замулення і закупорювання залізистими сполуками застосовують профілактичні заходи, спрямовані на:
перехоплення ловильними каналами грунтових вод і джерел з високим вмістом розчиненого заліза;
збільшення пропускної здатності дренажних ліній і швидкостей руху води в них; для цього збільшують діаметри дрен і колекторів та їх похили;
недопущення в дренажній лінії кисню повітря, для чого передбачають підтоплення гирлових ділянок колекторів і влаштовують дренажні колодязі закритого типу;
затримання залізистих сполук у грунті на підході до дрен за допомогою внесення на поверхню грунту і в траншейні засипки інгібіторів (вапна або фосфорного борошна), що зв"язують залізо.

## Slide 28
Визначення глибини закладання дрен і відстані між ними.
Глибину закладання дрен і відстань між ними визначають з умови забезпечення необхідного зниження рівня грунтових вод у задані строки.
Глибина закладання регулювальних дрен повинна бути більшою необхідного зниження рівня грунтових вод (норми осушення) внаслідок спаду депресійної кривої від міждрення до дрен і тим більше, чим більша відстань між ними. При цьому необхідна глибина закладання дрен Т, м, визначається за залежністю
Т = Нпос + h2
Нпос - норма осушення на посівний період, для сільськогосподарських культур ранньої весняної сівби приймається 0,45…0,6 м;
h2 -спад депресійної кривої від міждрення до дрен, що залежить від інтенсивності відведення дренажних вод і відстані між дренами, на кінець передпосівного критичного періоду, становить у середньому 0,3…0,5 м.

## Slide 29
Глибина закладання гончарних і пластмасових дрен, крім того, повинна бути більше глибини промерзання грунтів у даній місцевості, інакше дрени будуть закупорюватись льодом, тривалий час не будуть працювати і швидше зруйнуються.
У торф"яних грунтах глибину закладання дрен збільшують на величину осідання і спрацювання торфу.

## Slide 30
Оптимальну глибину закладання гончарних і пластмасових дрен у польових сівозмінах на мінеральних грунтах і торфовищах після їх осідання приймають 1,0…1,2 м, у садах - 1,2…1,4 м.
Середня глибина закладання кротових дрен у торф"яних грунтах 0,8…1,0 м.
Відстань між дренами встановлюється розрахунком і коректується дослідними даними існуючих осушувальних систем, побудованих в аналогічних умовах, та рекомендаціями науково-дослідних організацій.

## Slide 31
Відстань між дренами залежить від:
водно-фізичних властивостей і в першу чергу від коефіцієнтів фільтрації і водовіддачі;
глибини закладання дрен;
норми осушення;
розрахункового часу, за який необхідно забезпечити зниження рівня грунтових вод;
від кліматичних факторів ( від опадів і випаровування);
від місцевих умов - похилів поверхні землі, місця розташування дренажу на схилі.

## Slide 32
Відстань між довершеними дренами ( які прорізають весь водопроникний шар грунтів і лежать на водоупорі) визначають за формулами
О.М.Костякова
K tр h1 h2
Едов = 2 √-----------------------
φβ ( h1 - h2 )
- А.М.Янголя
K tр h1 h2
Едов = 2 √-----------------------
β ( h1 - h2 α ) + N - e
Й. Роте
k
Едов = 2 hср √------
Рср
Едов - відстань між довершеними дренами,м;
k- коефіцієнт фільтрації водопроникного шару грунтів, м/добу;
tр - розрахунковий час зниження рівня грунтових вод посередині між дренами, приймається для умов України 10…15 діб;
h1 - напір води на початку розрахункового періоду, h1 = Т - u;
Т - середня глибина закладання дрен, м;
u- глибина стояння рівня грунтових вод на початку розрахункового передпосівного періоду, становить 0…0,1 м;
h2 -напір наприкінці розрахункового періоду, h2 = Т - Нпос
Нпос - норма осушення;
φ і α- коефіцієнти, що враховують кривизну депресійної поверхні, приймають 1,0 м;
β- коефіцієнт водовіддачі грунту;
N - опади за розрахунковий період, м ;
е - випаровування за розрахунковий період, м;
Рср - середній за розрахунковий період приплив до дрен, м/добу;
hср - середній за розрахунковий період напір.

## Slide 33
При великій потужності водопроникних грунтів дрени проектуються недовершеними (не доводяться до слабководопроникної основи) і відстань між ними визначається за формулою
Енедов = Едов √ В
В - коефіцієнт висячості, що визначається за формулою В.С.Козлова.
При встановленні відстані між регулювальними дренами слід враховувати місцеві рекомендації та дослідні дані. Часто відстань між дренами визначають залежно від механічного складу грунтів. Нижче наведені оптимальні відстані між гончарними дренами на мінеральних надлишково зволожених землях України залежно від вмісту в них часточок діаметром менше 0,05 мм.

## Slide 34
Вміст часточок грунту діаметром менше 0,05 мм,% | Відстань між дренами, м, при похилі місцевості |  | 
 | менше 0,005 | 0,005…0,03 | понад 0,03
100…80 80…60 60…40 40…30 30…20 20…10 10…00 | 10…13 13…15 15…18 18…20 20…23 23…25 25…30 | 11…14 14…16 16…20 20…22 22…25 25…27 27…33 | 15…20 20…22 22…27 27…30 30…34 34…37 37…45

## Slide 35
Потужність шару торфу, м | Відстань між дренами на болотах.м |  |  | 
 | що не мають деревного і очеретяного торфу |  | що мають деревний і очеретяний торф | 
 | при ступені розкладання торфу, % |  |  | 
 | 40 | 40 | 40 | 40
Торфовища, що підстилаються водонепроникними грунтами 0,6…0,9 20 21…22 23 24…25 0,9…1,2 20 23…24 25 26…27 1,2…1,5 24 25…26 27 28…29 Торфовища, що підстилаються водопроникними грунтами 0,7…0,9 24 25…26 27 28…29 0,9…1,2 26 27…28 29 30…31 1,2…1,5 28 29…30 31 32…33 1,5 30 31…32 33 34…35 Примітка: При осушенні земель під штучні сіножаті відстані збільшуються на 10…20%. При нормі опадів понад 650 мм на рік відстані зменшуються на 10…20%, а при нормі опадів менше 650 мм - збільшуються на 10…20 %. |  |  |  | 

## Slide 36: Таблиця Відстані між відкритими осушувачами для умов України
Глибина осушувачів. м | Норми осушення на посівний період,м | Відстань між осушувачами на болотах, м | 
 |  | безнапірного живлення | напірного грунтового живлення
0,8 0,9 1,0 | 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 | 100 90 75 110 100 90 125 110 100 | 90 75 60 105 90 75 120 105 90

## Slide 37
Розміщення дренажу в плані.
Залежно від потреб в осушенні дренаж проектується систематично по всій території або вибірково для осушення тільки окремих перезволожених понижень.
При похилах поверхні землі понад 0,005 дрени у плані проектують під гострим кутом до горизонталей і впоперек похилу поверхні (поперечна схема), а при похилах поверхні менше 0,005 - переважно впоперек горизонталей, вздовж похилу поверхні ( поздовжня схема).

## Slide 38
На ділянках з недостатніми похилами поверхні землі (Lnot < 0,002), наприклад, у гирлах річок, матеріальний дренаж проектують з штучним похилом (Lnot ≥ 0,002). При цьому у верхів"ях дрен і колекторів глибина закладання приймається мінімальною, а до гирла - поступово збільшується. Для запобігання значному заглибленню дренажної мережі довжина дрени скорочується до 100…150 м, а колекторів до 300…400 м.
На ділянках із значним похилом поверхні землі довжина матеріальних дрен може становити 200…250 м, а колекторів - до 1000 м.

## Slide 39
В останні роки почали проектувати малопохилий і безпохилий дренажі з
Lnot< 0,002.
Його можна застосовувати в основному на заплавних безпохилих територіях, де в грунтових водах немає розчинного заліза і небезпека замулення дренажу мінімальна.
Безпохилі гончарні або азбестоцементні дрени проектуються довжиною до 600…800 м і підключаються з обох боків до відкритих каналів.
Діаметр дрен збільшується до 7,5…15 см, а відстані приймаються -15…30 м.

## Slide 40
Кротові дрени нарізають впоперек відкритих каналів.
На ділянках з похилами поверхні землі до 0,001 кротові дрени проектують довжиною до 150…200 м і підключають до відкритих каналів з обох боків.
При похилах поверхні землі 0,002…0,004 дрени підключають до каналів також з двох боків; при цьому дрени розміщені у напрямку похилу місцевості, проектують довжиною 150…200 м, а дрени, що нарізають проти похилу поверхні, скорочують до 60…100 м.
При похилах поверхні понад 0,005 дрени проектують лише за напрямком похилу поверхні максимальною довжиною до 200 м.

## Slide 41
Провідна мережа.
Провідна мережа призначена для прийому надлишкових поверхневих та грунтових вод з регулювальної і огороджувальної мережі і своєчасного їх відведення у водоприймач.
До складу провідної мережі входять магістральні канали, та їхні вітки, транспортуючі збирачі, відкриті і закриті колектори.
Велика провідна мережа виконується відкритою, а менша - закритою (на ділянках гончарного дренажу) або відкритою ( на потужних торфовищах, що осушуються кротовим дренажем).

## Slide 42
Розміщення у плані провідних каналів і закритих колекторів.
Магістральний канал з"єднує осушувальну систему з водоприймачем і є найвідповідальнішою частиною провідної мережі. При проектуванні його у плані необхідно додержувати таких правил:
магістральний канал прокладують по найнижчих відмітках осушуваної площі і по тальвегах, на болотах магістральний канал проектують по місцях з найбільшою глибиною торфу;

## Slide 43
магістральний канал повинен мати по можливості найменшу довжину, трасу каналу намічають за напрямком найбільших похилів поверхні землі;
при наявності річки на осушуваній території магістральний канал проектують по її руслу;
трасування магістрального каналу виконується по найстійкіших грунтах і в напрямку течії паводкових вод;
магістральний канал повинен впадати у водоприймач у тому місці, де є міцні і прямолінійні береги, а також достатня пропускна здатність русла

## Slide 44
При проектуванні траси магістрального каналу необхідно враховувати розміщення на даній території населених пунктів, границь землекористувачів та угідь, доріг і лісонасаджень.
Бокові провідні канали (транспортуючі збирачі і відкриті колектори) проектують у плані також по пониженій місцевості, по границях господарств і полів сівозмін, вздовж доріг і лісових смуг.
Транспортуючі збирачі проектують з відстанями від 800 до 1500 м, а відкриті колектори - через 250…400 м. При цьому осушувані ділянки між відкритими каналами будуть мати площу від 30 до 60 га.

## Slide 45
Розміщення осушувальної мережі у плані і у вертикальній площині необхідно також пов"язувати з підземними комунікаціями водо-, газо-, і нафтопроводами, кабелями та ін.), проходами під мостами залізниць та шосейних доріг, з наземними лініями електропередач.
Всі канали у плані повинні бути прямолінійними з мінімальною кількістю поворотів. Допускаються кути поворотів до 60…80º. На поворотах канали закругляються радіусом r = 10 В для незакріплених русел і r = 5 В для закріплених русел, В - ширина каналу по верху.

## Slide 46
Під магістральні канали та їх вітки відводяться смуги, що дорівнюють ширині каналу по верху і п"ятиметровим смугам для проїзду з кожного боку каналу.
Вздовж відкритих колекторів смуги відчуження приймаються шириною до 1 м, вздовж транспортуючих збирачів передбачається з одного боку смуга для проїзду - 5 м, а з другого смуга без проїзду - 1 м.
Закриті колектори у першу чергу проектують по тальвегах і інших пониженнях місцевості.

## Slide 47
Конструкція провідних каналів.
Конструкції каналів і форма поперечного перерізу провідних каналів повинні забезпечувати найбільшу стійкість і максимальну пропускну здатність.
Форма поперечного перерізу осушувальних каналів може бути трапецієвидною або параболічною.

## Slide 48
Для забезпечення стійкості каналів їх укоси повинні бути не крутіші кута природного укосу грунту у насиченому водою стані і при природному зчепленні його часточок. Проте канали трапецієвидної форми мають неоднакову стійкість за глибиною - у верхній частині, де грунти сухіші, укоси можуть бути крутішими, а у нижній частині каналу, особливо у зоні виходу грунтових вод, стійкість укосів різко знижується. Рівностійкішому поперечному перерізу відповідає параболічна форма, при якій коефіцієнт закладання укосів збільшується за глибиною, і тим більше, чим більший параметр параболи .

## Slide 49
Необхідне значення параметра параболи приймається не менше 4…8 і визначається з рівняння
р = 2 φ2доп hпоб
- ширина каналу параболічного перерізу визначається за формулою
(b/2)2 = 2 p h
- фактичне закладання укосів на будь якій глибині
р
φ = √ —
2h
φ- допустимий для розглянутих грунтів коефіцієнт закладання укосів;
hпоб - глибина води у каналі при побутових або меженних витратах;
b - ширина перерізу каналу на глибині h, рахуючи від дна, м.
Поперечний переріз параболічної форми приймається для великих осушувальних каналів ( при b>5) і водоприймачів, що проходять у слабостійких грунтах

## Slide 50
Допустимі швидкості і похили каналів
У земляних незакріплених руслах максимальні допустимі швидкості руху води (при гідравлічному радіусі потоку R = 1 м) приймають такі, м/с:
для мулів -0,15…0,30; - для пісків - 0,4…0,9;
для глин - 0,9…1,2; - для торфів добрерозкладених - 0,5…0,7;
середньорозкладених - 0,7…1,1.­ - слабкорозкладених - 1,1…1,4.
Для закріплених русел середні нерозмиваючі швидкості такі, м/с:
для залізобетонних плит - 10…15; - для камінної накидки у клітках - 3…4;
для камінного мощення - 2,5…3,5; - при одернуванні укосів -1,5 ;

## Slide 51
При гідравлічному радіусі потоку, який не дорівнює 1 м, розрахункова допустима швидкість визначається за залежністю
Vрозр = VR=1 3√ R
Мінімальна незамулююча швидкість руху води приймається 0,2 м/с.
Проектні похили каналів повинні бути такими, при яких швидкості руху води в них були б у допустимих межах
2min 2min
Vзам Vрозм
L not min= —— L not max = ----------
С2R С2R
L not min і L not max - мінімальний та максимальний допустимі похили каналу;
С - швидкісний коефіцієнт;
R - гідравлічний радіус, м
Проектні похили магістральних каналів приймаються у межах від 0,0002 до 0,001. Похили дна бокових провідних каналів звичайно приймають такими, що дорівнюють похилу поверхні землі по трасі каналу, але не менше 0,0003.

## Slide 52
Спряження каналів у вертикальній площині.
При проектуванні спряження у вертикальній площині і визначенні розмірів поперечного перерізу провідні канали залежно від площі водозбору поділяються на дві категорії:
канали площею водозбору понад 5 км2 називаються гідравлічно розрахунковими, для таких каналів встановлюються розрахункові витрати і пов"язування їх у вертикальній площині виконується за розрахунковими горизонтами води;
канали площею водозбору менше 5 км2 називаються нерозрахунковими і пов"язування їх у вертикальній площині виконується по дну каналів.

## Slide 53
Спряження каналів між собою, з закритим дренажем і водоприймачем у вертикальній площині виконують за такими схемами.
Перша схема.
При спряженні закритого дренажу з відкритими провідними каналами дно для будь яких каналів повинно розміщуватись нижче гирла дрен і колекторів, що до нього прилягають, не менше як на 0,3…0,5 м, а для гідравлічно розрахункових каналів, крім того, побутовий або меженний горизонт води в них повинен розміщуватись нижче гирла дрен і колекторів не менше як на 0,1…0,2 м.
Друга схема
Спряження між собою двох розрахункових каналів виконують так, щоб дно старшого каналу містилось нижче дна молодшого каналу не менше як на 0,2…0,3

## Slide 54
Третя схема.
Спряження молодших нерозрахункових каналів з старшими гідравлічно розрахунковими каналами виконується так, щоб побутовий або меженний горизонт води у старшому каналі був на рівні або нижче дна впадаючого розрахункового каналу. Перепад між дном впадаючого каналу і побутовим горизонтом води у приймаючому каналі може бути від 0 до 1…2 м, краще спряження забезпечується при перепаді 0,2…0,3 м.
Четверта схема
Спряження великих гідравлічно розрахункових каналів між собою і з водоприймачем виконують так, щоб горизонти води у старшому каналі або водоприймачі розміщувались на рівні відповідних горизонтів води у молодшому каналі або трохи нижче їх. Перепад горизонтів води не повинен перевищувати 0,2…0,3 м.

## Slide 55
Гідрологічні розрахунки.
Гідрологічні розрахунки зводять до визначення модулів стоку і витрат води у річках і каналах, що мають водозбірну площу понад 5 км2.
На більшості річок, що протікають по заболочених територіях, максимальні витрати проходять у періоди весняного сніготанення і літньо-осінніх дощів. У літні бездощові періоди за рахунок грунтових вод формуються побутові або меженні витрати.
При проектуванні осушувальних систем розрахункові періоди і розрахункові витрати, що їм відповідають, призначають залежно від сільськогосподарського використання осушуваних земель та критичних періодів надлишкового зволоження

## Slide 56
Максимальні весняні витрати визначаються лише для встановлення розмірів отворів гідротехнічних споруд і осушувальних каналів при використанні земель під сади та озимі зернові.
У період літньо-осінніх злив осушувальні канали розраховуються на високі літні витрати.
У вегетаційний період найчастіше спостерігаються побутові (меженні) витрати.
Тому при використанні осушуваних земель під посів багаторічних трав, ярих зернових, овочевих та технічних культур розміри поперечного перерізу каналів розраховують на пропуск посівних, високих літніх і побутових витрат.

## Slide 57
Розрахункові витрати для будь якого періоду визначають за формулою,м3 /с
Q = 0,001q Aвод.
q-розрахунковий модуль стоку, л/ ( с.км2 );
Aвод.-площа водозбору каналу або річки у розрахунковому створі, км2.
Якщо на даній річці проводились спостереження за горизонтами і витратами води, то розрахункові модулі стоку визначаються або безпосередньо за даними натурних спостережень, або шляхом зведення їх до багаторічних характеристик за допомогою річок-аналогів.

## Slide 58
Гідравлічні розрахунки виконуються для встановлення розмірів поперечного перерізу і перевірки швидкості руху води в них. Провадять їх за формулами рівномірного руху води у відкритих руслах
Q = S V = S C √ R Lnot V = C √ R Lnot k = Q/√Lnot
V- середня за живим перерізом швидкість течії води,м/с;
Q- витрата, м3/с;
R- гідравлічний радіус, R = S/χ;
S-площа живого перерізу, м2;
χ - змочений периметр, м;
Lnot- проектний похил каналу;
С - швидкісний коефіцієнт,
п -коефіцієнт шорсткості осушувальних каналів, приймається залежно від розрахункових витрат, при Q>25 м3/с - п = 0,025; при Q = 1…25 м3/с - п = 0,030; при Q< 1 м3/с - п = 0,035;
у - показник степеня, у = f (n,R), змінюється в середньому від 1/5 до 1/6.

## Slide 59
При використанні осушуваних земель під посів багаторічних трав, ярих зернових, овочевих і технічних культур розміри поперечного перерізу повинні бути такими, щоб горизонти води в них при проходженні посівної витрати розміщувались нижче бровки каналу не менше як на 0,7…1,0 м, високолітньої - на 0,1…0,2 м,
побутовий (меженний) горизонт води у каналі розміщувався на рівні або нижче дна нерозрахункових каналів, що впадають в нього.

## Slide 60
Отже, необхідна глибина каналу, що розраховується, приймається більша з трьох обчислених, м
Т´р = hпос + (0,7…1,0); Т´´р = hвр + (0,1…0,2); Т´´´р = hпоб + Тта
Тта - глибина нерозрахункового каналу, що впадає в гирло,м;
hпос, hвр, hпоб - розрахункові глибини наповнення каналу при посівній, високолітній і побутовій витратах, м;

## Slide 61
При використанні осушуваних земель під озимі зернові поперечний переріз приймають таким, щоб забезпечити пропуск паводкових витрат на рівні бровки каналу, тобто
Тр = hпав
Для осушувальних каналів, що проектуються у торф"яних грунтах, необхідно враховувати величину осідання торф"яного покладу, Он
Тбуд = Тр + Он

## Slide 62
Особливості встановлення розмірів провідних каналів:
для невеликих осушувальних каналів, що прокладаються по цілині, ширину по дну приймають, м
1
b= — Q
3
Q - середня з посівної і високолітньої витрат, м3/с;
для великих каналів, що проходять по існуючим водотокам, не завжди витримуються гідравлічно найвигідніші перерізи.

## Slide 63
Проектну глибину приймають за середньою глибиною річки з заглибленням мілких і зарослих ділянок. При необхідності проектують розширення русла;
при заляганні пісків на невеликій глибині для підсилення осушення канали врізаються в ці добре водопроникні грунти;
При наявності нестійких грунтів (пливуни, мули), зменшується глибина каналу.

## Slide 64
Встановлення розмірів поперечного перерізу нерозрахункових каналів.
Розміри поперечного перерізу нерозрахункових каналів, що мають площу водозбору менше 5 км2, приймаються конструктивно. Форма поперечного перерізу - трапецієвидна. Ширина по дну визначається габаритними розмірами робочих органів землерийних машин і приймається 0,6 м, при реконструкції існуючих каналів - 1,0…1,5 м. Закладання укосів встановлюється залежно від грунту. Глибина нерозрахункових каналів
Твід = Тдр + ( 0,3…0,5 ); Ттз = Твід + (0,2…0,3 )
Твід - розрахункова глибина відкритих колекторів, м;
Тдр - глибина закладання закритих дрен і колекторів у гирлі; для кротових дрен - 0,9…1,2 м, для гончарних колекторів - 1,1…1,4 м;
Ттз - розрахункова глибина транспортуючих збирачів,м;
Глибину відкритих колекторів приймають у межах 1,2…1,6 м, а транспортуючих збирачів -1,5…2,0 м. У торф"яних грунтах будівельну глибину каналів приймають більше розрахункової на величину осідання торфу.

## Slide 65
Гідравлічний розрахунок закритих колекторів.
Закриті дренажні системи розраховуються на внутрішній (дренажний) стік.
Розрахункова витрата дренажних колекторів збільшується від верхів"я до гирла і в будь якому перерізі визначається за формулою Qx = qp Ax
qp - розрахунковий модуль дренажного стоку, л/ (с.га);
Ax - площа дренування, га

## Slide 66
Розрахунковий модуль дренажного стоку часто визначають за формулою Янголя
qp = qо kР kв kE
qо -рекомендований модуль дренажного стоку: під ріллю і весняні пасовища - 0,61 л (с.га), під сінокоси і літні пасовища - 0,52 л (с.га), під сади - 0,70 л (с.га);
kР - коефіцієнт, що залежить від річної норми опадів, при Р = 500…600 мм - kР =1,0, при Р = 600…700 мм - kР = 1,19, при Р = 700…800 мм - kР =1,21;
kв -коефіцієнт, що залежить від водопроникності грунтів, для слабководопроникних глинистих грунтів - 0,7, середньоводопроникних - 0,9, для добреводопроникних піщаних грунтів - 1,38;
kE -коефіцієнт, що залежить від відстані між дренами, при Е = 10 м - kE = 1,0. При Е = 20 м - kE = 0,70, при Е = 30 м - kE - 0,65.
Розрахунковий модуль дренажного стоку для різних районів коливається в межах від 0,4 до 1,0 л (с.га).

## Slide 67
Пропускна здатність дренажних колекторів і швидкість руху води в них розраховуються за формулами рівномірного руху води і при повному наповненні труб
Q = S V; V = C √ R Lnot = k √d Lnot;
S-площа перерізу колектора, м2; S = π d2 / 4, d-внутрішній діаметр колектора,м;
R-гідравлічний радіус, для круглого перерізу R = d/4;
С-швидкісний коефіцієнт, визначається при коефіцієнті шорсткості п = 0,012…0,016
k = С/2;

## Slide 68
При визначенні діаметрів гончарних колекторів необхідно пам"ятати, що витрати в них збільшуються безперервно від верхів"я до гирла, а колектори встановлюють з труб стандартних діаметрів.
Принцип підбору діаметрів такий.
У верхів"ях приймають колектор діаметром 7,5 см. З таким діаметром проектують колектор доти, поки дренажна витрата, що надходить, не буде дорівнювати пропускній здатності колектора. Далі змінюють діаметр колектора на більший стандартний, що дорівнює 10 см.

## Slide 69
При цьому розрахунок виконується в слідуючій послідовності:
у верхів"ї колектора при d1 = 7,5 см і заданому значенні Lnot встановлюють Q1 і V1. Якщо швидкість недопустима, змінюють похили колектора (допустимі швидкості руху води у дренажних колекторах приймаються в межах від 0,2 до 1.5 м/с);
визначають площу А1, яка буде обслуговуватись колектором, га, А1 = Q1/qр;
кількість дрен на площі, п = А1/Ад.
Діаметр колектора на наступний стандартний необхідно змінювати після підключення до нього дрен, рахуючи зверху.

## Slide 70
Поздовжні і поперечні профілі.
Поздовжні профілі відкритих каналів складають у масштабах: горизонтальному 1:10 000 і вертикальному 1:100.
Спочатку складають профілі бокових нерозрахункових каналів. На плані по пікетах визначають відмітки поверхні землі, глибини залягання торфу, грунти, що підстилають торф і наносять їх на поздовжні профілі
їх за середні похили поверхні землі, але не менше 0,0003. Від осередненої лінії поверхні землі відкладують вниз будівельну глибину каналів і призначають відмітку дна каналів у гирлі, тобто на ПК 0.
Далі через проектний похил обчислюють відмітки дна каналу на інших пікетах і їх глибини. Від осередненої лінії поверхні землі відкладають вниз глибину каналу і отримують лінію дна.
Від одержаної лінії дна каналу, відкладають вверх глибини наповнення і одержують відповідні горизонти води. Поздовжній профіль магістрального каналу проектується аналогічно.

## Slide 71
На поздовжніх профілях показують місця підключення всіх каналів і відмітки їх дна, перевіряють правильність спряження каналів у вертикальній площині згідно з вимогами.
На профілях показують план траси каналів, параметри поперечного перерізу та гідравлічні елементи.

## Slide 72
Огороджувальна осушувальна мережа
Огороджувальна мережа призначена для захисту осушуваної території від припливу зовні поверхневих або грунтових вод.
Для огородження від припливу поверхневих вод застосовують відкриті нагірні канали, приплив грунтових вод перехоплюють відкритими ловильними каналами або закритим ловильним дренажем.
Нагірні канали прокладають вздовж верхньої межі осушуваної території, у місцях інтенсивного припливу поверхневих вод з водозборів, що розміщені вище.
При наявності зораних еродованих схилах огороджувальні канали для запобігання їх замуленню зміщують на 40…60 м нижче підошви схилу.

## Slide 73
Огороджувальні канали у плані можуть бути суцільними або переривчатими.
Суцільні канали краще перехоплюють поверхневі води, але через велику протяжність перевантажені водою.
Переривчаті канали не перешкоджають сполученню між осушуваними ділянками і прилеглою територією.
Форма поперечного перерізу огороджувальних каналів - трапецієвидна. Розміри, в основному, приймаються конструктивно: глибина їх - 1,0…1,5 м, ширина по дну - 0,4…0,6 м, закладання укосів - 1,0…2,0. Грунт, який виймають з каналів, складають на низову сторону.
Ловильні канали проектують по лінії виклинювання грунтових вод або в місцях меншої потужності водоносного горизонту.

## Slide 74
При значній потужності водопроникних грунтів ловильні канали проектуються глибиною 1,5…2,0 м, тобто на 0,5…0,7 м глибше норми осушення.
При цьому частина грунтового потоку буде проходити під дном каналу, але на осушуваній території буде забезпечене необхідне зниження грунтових вод.
При значній потужності водопроникних грунтів ловильні канали проектуються глибиною 1,5…2,0 м, тобто на 0,5…0,7 м глибше норми осушення. При цьому частина грунтового потоку буде проходити під дном каналу, але на осушуваній території буде забезпечене необхідне зниження грунтових вод.

## Slide 75
Якщо ж водоносний пласт 1,5…2,0 м підстилається водотривким шаром, то ловильний канал врізають на 0,2…0,3 м у цей шар, у цьому випадку досягається повне перехоплення грунтових вод.
Замість глибоких (2,5…3 м) відкритих ловильних каналів проектують закриті ловильні дрени.
Для кращого перехоплення грунтових вод
траншею над дреною слід засипати
водопроникними грунтами.

## Slide 76
Споруди на осушувальних системах.
Споруди, що влаштовуються на відкритих осушувальних каналах поділяють на декілька груп:
регулювальні- призначені для регулювання рівнів і витрат води в каналах, ( шлюзи регулятори різного типу);
переїздні - забезпечують переїзд через канали і річки, (мости, трубчасті переїзди та пішохідні містки);
спряжувальні - призначені для зменшення похилів каналів та для спряження каналів у місцях пересічення їх з балками, ярами та іншими водотоками (перепади, бистротоки, дюкери, акведуки);

## Slide 77
природоохоронні - застосовують для охорони тваринного і рослинного світу, рекреаційних цілей, (водопої, відстійники, охоронні зони, мости-переходи для диких тварин);
експлуатаційні - забезпечують контроль та керування водним режимом грунтів на системі, (гідромеліоративні створи, спостережні свердловини, гідрометричні пости, водоміри, засоби зв"язку і керування).

## Slide 78
Споруди різного призначення по можливості слід суміщувати (наприклад, шлюзи - регулятори з переїздами, перепадами та ін.)
Руслові шлюзи проектують на магістральних каналах у створах, що мають найкращі умови командування для подачі води в осушувальну та зволожувальну систему.
На осушувальних системах з попереднім шлюзуванням руслові шлюзи створюють підпір води у каналах, розміщених вище шлюзів.

## Slide 79
На осушувально-зволожувальних системах шлюзи-регулятори призначені для створення командування над територіями, що розміщені нижче.
На бокових каналах шлюзи-регулятори необхідно розміщувати з розрахунку створення у каналах горизонтів (30…60 см від бровки), що забезпечують подачу води у кореневмісний шар грунту.

## Slide 80
Підпірні шлюзи на великих магістральних каналах роблять відкритими, індивідуальної конструкції з клапанними, сегментними або іншими затворами. Отвори цих споруд дво-, три- або багатоочкові.
На невеликих каналах застосовують типові одно- або двоочкові шлюзи-регулятори із збірних залізобетонних труб діаметром від 50 до 150 см і плоскими металевими затворами.
Для переїзду через річки-водоприймачі і великі осушувальні канали будують мости, на невеликих каналах - трубчасті переїзди. У зонах населених пунктів на каналах влаштовують перехідні містки.

## Slide 81
Великі гідротехнічні споруди проектують незатоплюваними і їх отвори розраховують на максимальні паводкові витрати забезпеченістю 1…10% (залежно від класу споруди).
Невеликі шлюзи-регулятори на магістральних каналах і боковій мережі, розміщені на заплавних землях, можуть затоплюватись під час паводків.
На закритих дренажних системах влаштовують гирлові споруди і колодязі.

## Slide 82
Гирлові споруди являють собою кінцеву частину дренажного колектора довжиною 1,0…1,5 м, підсилену азбестоцементною трубою, і закріплену ділянку укосу каналу у місці виходу колектора.Дно дренажних колекторів повинно бути розміщено вище дна каналу не менше як на 0,3 м і вище побутових горизонтів води не менше як на 0,1 м.
Колодязі на дренажній мережі за своїм призначенням поділяються на:
з"єднувальні - влаштовують у вузлах з"єднання кількох колекторів або в місцях різких поворотів у плані;

## Slide 83
регулятори - застосовують на осушувально-зволожувальних системах для створення підпору води у колекторах за допомогою засувок, проектують у пониззях колекторів; поглиначі - влаштовують для відведення поверхневих вод із замкнутих та безстічних понижень, а також у місцях впуску відкритих каналів у закриті колектори;
відстійники - застосовують для осадження завислих наносів з дренажних вод, проектують у місцях різкого зменшення за течією похилів колекторів і швидкостей руху води в них;
перепади - влаштовують на ділянках з великими похилами поверхні землі для спряження дренажних ліній на різних рівнях.

## Slide 84
За конструкцією колодязі можуть бути відкритими або закритими.
У відкритих колодязях кришка підвищена над землею не менше як на 0,3 м, у закритих - кришка заглиблена не менше як на 0,7…0,8 м від поверхні землі, щоб вона не перешкоджала глибокому обробітку грунту.
Закриті колодязі влаштовують на ділянках, що мають у грунтових водах закисле залізо.
Споруди на відкритих каналах і закритих колекторах розміщують по можливості на міцній основі, при наявності слабкої основи (пливунів, торфів, сапропелю, мулу) передбачають піщані подушки або розвантажувальні плити.

## Slide 85
Зволоження осушуваних земель.
На осушуваних землях у літні періоди невистачає природньої вологи у грунті , поверхня грунту розтріскується, що приводить до глибокого висушування.
Поповнення недостатньої кількості вологи у грунті на осушуваних землях можна здійснювати шляхом внутрішньогрунтового зволоження по кротових і гончарних дренах. Гарантоване водозабезпечення осушуваних боліт запобігає від можливих випадків пожежі на торф"яних грунтах.

## Slide 86
Джерелами води для зволоження осушуваних земель можуть бути річки, водосховища, ставки, підземні і стічні води та ін.
При проектуванні зволоження визначають витрату джерела зволоження, його зрошувальну здатність, потім порівнюють зрошувальну здатність і витрату джерела з потребою води на зволоження, визначену в результаті водобалансових розрахунків для років 50, 75 і 90%-ої забезпеченості за опадами.

## Slide 87
Методи і способи зволоження осушуваних земель.
Рекомендуються такі основні методи зволоження: підгрунтове зволоження (шлюзування) і
дощування.
Підгрунтове зволоження передбачає підвищення, уповільнення або повне припинення зниження рівнів грунтових вод шляхом створення підпору води в осушувальній мережі завдяки стоку з власного водозбору або за рахунок подачі води зовні. Відбувається підгрунтове зволоження за принципом періодичного підйому рівнів грунтових вод і створення у кореневмісному шарі грунту оптимальної вологості.
Дощування здійснюється дощувальними машинами або установками

## Slide 88
Підгрунтове зволоження осушуваних земель здійснюється:
інфільтрацією води з одиночного каналу або систематичної відкритої осушувальної мережі;
по кротових дренах;
за допомогою матеріального дренажу.
Залежно від природно-господарських і грунтово-кліматичних умов зволоження відбувається такими способами:
торфовищ глибиною торфу понад 1,0 м - по кротових або гончарних дренах;
мінеральних земель, мілких торфовищ і оторфованих земель - дощуванням;
овочевих культур і культурних пасовищ - дощуванням.
Спосіб зволоження визначає характер регулювальної зволожувальної мережі і конструкцію осушувально-зволожувальної системи.

## Slide 89
Підгрунтове зволоження.
Підгрунтове зволоження застосовується у таких випадках:
при наявності грунтів з коефіцієнтом фільтрації не менше 1 м/доб;
при спокійному мікрорельєфі і похилах місцевості не більше 0, 005;
при використанні осушуваних земель переважно під багатоукісні луки;
при наявності інтенсивного грунового водного живлення.

## Slide 90
Розрізняють попереджувальне і зволожувальне шлюзування.
За допомогою попереджувального шлюзування уповільнюють або повністю припиняють стік з осушуваної території на спаді весняного паводка і після літніх дощів.
Зволожувальне шлюзування застосовують у тому випадку, коли є постійне джерело води, яке дає змогу подавати її в осушувальну мережу протягом всього вегетаційного періоду.
Підгрунтове зволоження шляхом інфільтрації води із відкритих осушувально-зволожувальних каналів можна передбачати при наявності добре водопроникних грунтів, що дозволяє здійснювати цикл зволоження за 6…10 діб при прийнятій за умовами осушення відстані між каналами.

## Slide 91
Зволоження середніх і важких за механічним складом грунтів, осушених за допомогою матеріального дренажу, повинне здійснюватись у комплексі з агромеліоративними заходами.
Шлюзи-регулятори на осушувально-зволожувальних каналах необхідно будувати так, щоб рівень води між суміжними шлюзами підтримувався на глибині 0,3…0,5 м від бровки.
На системах попереджувального шлюзування шлюзи-регулятори передбачаються на магістральних і провідних каналах, у створах, що забезпечують найкраще командування над осушувально-зволожувальною мережею, а також у гирлах колекторів - зволожувачів.

## Slide 92
Дощування осушуваних земель.
Зволоження дощуванням застосовується при використанні осушуваних земель під овочеві і кормові культури, сади і культурні пасовища, на ділянках з слабководопроник-ними грунтами.
При наявності розвинутого мікрорельєфу на місцевості з великими похилами застосовуються найбільш поширені дощувальні машини:
короткоструминні - ДДА-100М, ДДА-100МА.
"Кубань";
середньоструминні - КИ-50, "Сигма", "Волжанка",
"Фрегат". "Днепр";
далекоструминні - ДДН-70, ДДН-100.

## Slide 93
Зрошувальні системи при дощуванні можуть бути :
стаціонарними,
напівстаціонарними або
пересувними.
Найчастіше застосовуються напівстаціонарні і пересувні системи дощування, що складаються з стаціонарних або пересувних насосних станцій і трубопроводів, а також пересувних дощувальних машин.
Режим зволоження. При зволоженні осушуваних земель розрахунковими елементами режиму зволоження є: норми зволоження, кількість, тривалість і строки зволоження, сумарна витрата води.
При внутрішньогрунтовому зволоженні по кротових, гончарних дренах або шляхом інфільтрації з каналу поливні і зрошувальні норми з врахуванням втрат на фільтрацію і поповнення рівня грунтових вод повинні бути збільшені до 20%.

## Slide 94
Тривалість зволоження сільськогосподарських культур на осушених землях залежить від способів, норми зволоження і водопроникності грунту.
Орієнтовні значення тривалості зволоження:
при зволоженні по кротових дренах на торфах з низькою водопроникністю - 3…5 діб;
на торфах з доброю водопроникністю - до 3 діб;
при зволоженні по трубчастих дренах тривалість зволоження збільшується у 1,5…2 рази;
при зволоженні інфільтрацією з каналів - до 10 діб;
при дощуванні тривалість зволоження залежить від продуктивності дощувального агрегату, але не повинна перевищувати 6…8 днів для кожної зволожувальної культури.

## Slide 95
Конструктивні особливості осушувально-зволожувальних систем.
Використання для зволоження лише однієї осушувальної мережі не завжди можливе у зв"язку з великими похилами місцевості, не завжди можна застосовувати і дощувальну техніку.
Тому проектування осушувально - зволожувальних систем часто потребує складніших інженерних рішень. У виробничій практиці застосовуються перспективні схеми осушувально-зволожувальних систем з можливістю внутрішнього зволоження, розроблені Українським інститутом водного господарства разом з Укрдіпроводгоспом.

## Slide 96
У запропонованих схемах більшість елементів осушувальних систем використовується для зволоження.
В цих системах додатково проектуються лише підвідні канали, зволожувальні канали і колодязі-регулятори.
При зволоженні вода з підвідного каналу через колодязі-регулятори, встановлені у верхів"ї дренажних систем, надходить у закриті зволожувальні колектори, а звідти - у дрени.

## Slide 97
При цьому у всій закритій мережі створюється підпір води за допомогою регуляторів рівня, встановлених у нижніх колодязях.
У період надлишку вологи у грунті верхні колодязі-регулятори перекриваються, а відкриваються регулятори рівня, встановлені у нижніх колодязях, і вода із закритої мережі вільно витікає в осушувальні канали.

## Slide 98
Оперативніше і ефективніше водний режим на осушуваних землях можна регулювати за допомогою двоярусної осушувально-зволожувальної мережі, яка у конструктивному відношенні принципіально відрізняється від існуючих.
Основна різниця такої системи полягає в тому, що верхній ярус дрен зв"язаний з колекторами нижнього ярусу за допомогою пластмасових фасонних частин (трійників, колін, дренажних муфт) та вертикальних стояків і являє собою єдину замкнуту систему.
Така система складається з колекторів діаметром 75 мм, що розміщуються на глибині 1,2…1,6 м, та регулюючих дрен, що лежать на водоупорі на глибині 0,5…0,7 м, діаметром 50 мм. Відстань між колекторами - 40…100 м, між регулювальними дренами - 10…15 м.

## Slide 99
Осушення вертикальним дренажем.
Вертикальний дренаж - один із нових способів меліорації, який дає змогу оперативно керувати водним режимом грунтів, економно витрачати водні ресурси, автоматизувати процеси регулювання грунтової вологи як при осушенні так і при зволоженні.
Осушення заболочених грунтів за допомогою вертикального дренажу здійснюється відкачуванням води насосами із спеціальних колодязів або свердловин, закладених у водоносному шарі.

## Slide 100
Вертикальні системи осушення бувають двох видів:
осушення шляхом відкачування з вертикальних колодязів;
осушення за допомогою поглинальних колодязів.
Осушення шляхом відкачування з вертикальних колодязів застосовують при великій потужності водопроникних горизонтів. Вертикальні дрени являють собою трубчасті колодязі, що мають водоприймальні отвори по всій довжині водопроникного горизонту і захищені фільтрами. Роблять колодязі з азбестоцементних, залізобетонних або металевих труб діаметром від 250 до 800 м. При повній водовіддачі грунту навколо фільтра влаштовують гравійну обсипку товщиною 12…15 см.

## Slide 101
Кількість води, що відводиться дренажними колодязями, залежить від коефіцієнта фільтрації грунту і від зниження рівня води у колодязі.
При нормальній роботі насоса глибина відкачування води для піщано-гравелистих грунтів - 6…10 м і для суглинкових - 15…20 м.
Цим і визначається глибина дренажних колодязів, дно яких повинно бути опущене нижче потрібної глибини відкачування на 3…5 м.

## Slide 102
Питомий дебіт дренажних колодязів становить від 4…5 л/с для суглинкових грунтів до 40…50 л/с для галькових.
Розміщення вертикальних колодязів може бути:
площадковим - коли колодязі розміщені на осушуваній площі у шаховому порядку більш менш рівномірно і призначені для відкачування води з будь якого басейну підземних вод і зниження рівня грунтових вод на цій площі;
лінійним - коли колодязі розміщені в один-два ряди перпендикулярно до напрямку потоку підземних вод і призначені для перехоплювання цього потоку.

## Slide 103
Дренажні колодязі обладнують вертикальними глибинними насосами продуктивністю від 15 до 100 л/с і більше. При більших дебітах, але малих напорах встановлюють вертикальні пропелерні насоси, а при добрій водопроникності водоносного шару і при великій висоті підйому можна застосовувати і відцентрові насоси з горизонтальною віссю обертання.

## Slide 104
Осушення за допомогою поглинальних колодязів застосовують лише у тих випадках, коли на невеликій глибині залягає добре водопроникний, але ненасичений водою горизонт, перекритий зверху водоупором.
У цьому випадку грунтові води, які нагромаджуються над водотривким шаром, через систему вертикальних колодязів можна скинути у поглинальний ненапірний водоносний шар.

## Slide 105
Поглинальні колодязі бурять до поглиналього шару і стінки їх закріплюють гончарними трубами діаметром 75…150 мм.
Для запобігання пошкоджень під час обробки осушеного поля їх встановлюють на 40…50 см нижче поверхні землі і закривають пробками.

## Slide 106
Поглинальні колодязі розміщують правильними рядами на відстані 5…80 м один від одного залежно від фільтраційної здатності осушуваного шару і глибини залягання ненапірного рівня грунтових вод у поглинальному шарі.
Поглинальні колодязі можна застосовувати як водоприймачі для горизонтального дренажу.
Закриту осушувальну мережу будують звичайним способом з виходом закритого колектора у спеціальну підземну камеру, що влаштовується на глибині нижче 1 м від поверхні землі.

## Slide 107
На деякій відстані від цієї камери влаштовується трубчастий поглинальний колодязь діаметром 200…250 мм. У межах водопоглинального шару у трубі колодязя просвердлюють отвори. Зовні трубу обкладають фільтрувальним шаром з щебеня і гравію.
Приймальну камеру з"єднують з поглинальним колодязем горизонтальним відрізком труби, причому для запобігання забрудненню колодязя цю трубу з"єднують сифонним коліном.
Для осадження великих завислих наносів у нижніх частинах приймальної камери влаштовують відстійник.