## Slide 1
3.5. Водоприймачі осушувальних систем та їх регулювання
Вимоги до водоприймачів та причини їх незадовільного стану.
Водоприймачами осушувальних систем можуть бути природні або штучні водотоки і водойми, здатні приймати воду з осушуваної території, а саме: річки, струмки, канали, балки, моря, озера, водосховища, ставки, карстові воронки.

## Slide 2
Природні та штучні водоприймачі повинні задовільняти такі вимоги:
забезпечувати пропуск річкових літньо-осінніх паводків без затоплення осушуваних площ, а затоплення весняними паводками не повинно перевищувати допустимий строк, що визначається початком польових сільськогосподарських робіт і посівом культур;
не створювати підпору в осушувальних каналах і закритих колекторах, підпір з боку водоприймача допускається лише при проходженні весняного паводка;
повинні мати сталість і стійкість русла;
річки-водоприймачі повинні мати такий режим проходження паводків, при якому виключалась би можливість відкладання у заплавах великих піщаних наносів;
вздовж річок-водоприймачів слід передбачати водоохоронні та лісозахисні смуги.

## Slide 3
Основні причини незадовільного стану водоприймачів- водотоків, природні та штучні:
малі розміри поперечного перерізу русел, недостатні для пропуску розрахункових витрат;
заростання русел водною рослинністю, кущами, забруднення наносами, камінням, що призводить до зменшення поперечного перерізу і збільшення коефіцієнта шорсткості;
звивистість русел, яка зменшує поздовжні похили;
бурхливе проходження паводків, що призводить до надходження на заплаву наносів;
високі затоплення та розмиви;
високе положення водоприймача відносно осушуваної території;
підпір води гідротехнічними спорудами - греблями, мостами, шлюзами, трубопереходами з недостатніми розмірами отворів.

## Slide 4
Способи регулювання річок водоприймачів.
Регулювання водоприймачів з метою усунення перелічених вище причин їх незадовільного стану виконують за допомогою таких заходів:
розширення, поглиблення і випрямлення русла;
розчистка русла від рослинності і забруднень;
випрямні роботи для рівномірного руху води;
влаштування розвантажувальних і обвідних каналів;
усунення місцевих підпорів;
зниження рівня води в озерах і водоймах.

## Slide 5
Розширення, поглиблення та випрямлення русла водоприймача.
Збільшення поперечного перерізу русла шляхом розширення і заглиблення застосовується у тих випадках, коли русло прямолінійне у плані, але не може пропустити розрахункові витрати без підпорів в осушувальній мережі.
Роботи, пов"язані їз збільшенням перерізу русел водоприймачів, виконують екскаватором. На великих річках-водоприймачах, а також на заболочених ділянках роботи по розширенню і поглибленню русла виконують за допомогою плавучих екскаваторів, землечерпальних машин і землесосів.
Якщо на окремих ділянках водоприймача є виходи скальних порід або накопичилось багато великих валунів, то заглиблення і розширення русел виконують вибуховим способом.

## Slide 6
Випрямлення русел найчастіше роблять на річках, що протікають по заболочених заплавах і долинах, яким властива значна звивистість. На звивистих ділянках річка має малий гідравлічний похил, і пропускна здатність її дуже зменшується.
Якщо звивисте русло має незначні розміри, то проектують нове русло по можливості прямолінійним, не враховуючи положення старого русла, таке випрямлення називають рішучим.
Якщо звивисте русло має значні розміри, то випрямляють лише найбільші звивини. Такі випрямлення можуть бути одиночними або систематичними.

## Slide 7
Після випрямлення водоприймача по всій його трасі необхідно забезпечити рівномірний рух води. Цього досягають шляхом створення на різних ділянках річки постійних і одинакових похилів.
Старорічище і ділянки русел невеликих річок засипають.
На середніх і великих річках-водоприймачах старорічище перекривають перемичками у верхній частині і залишають на природне замулення.
Старорічища, розміщені поблизу населених пунктів, можна застосовувати для влаштування водоймищ, баз відпочинку

## Slide 8
Розчистка русел від рослинності та забруднення.
Високе стояння рівня у водоприймачі може пояснюватись заростанням русла водною рослинністю і кущами, а також забрудненням його хворостом, опалою листвою, затонулими деревами та ін. У таких випадках русло розчищають екскаваторами, а водну рослинність скошують косилками.

## Slide 9
Випрямні роботи.
Для створення на всій протяжності річки-водоприймача однотипного русла, що має правильну і стійку форму поперечного перерізу, виконують випрямні роботи.
Для надання руслу правильної форми його необхідно розширити у вузьких ділянках і звузити у широких з плавними поворотами динамічної осі потоку, при яких забезпечується рівномірний рух води.
Випрямні споруди, які звужують русло і випрямляють динамічну вісь потоку, застосовуються у вигляді струмененапрямних дамб і водостискальних споруд.

## Slide 10
Струмененапрямні дамби розміщують вздовж берегів, що підмиваються, або у місцях різкого розширення водотоку на деякій відстані від берега, паралельно проектованій динамічній осі потоку.
При такому розміщенні дамб вся витрата потоку проходить через звужене русло між дамбою і протилежним берегом або між двома дамбами. Огороджене русло між дамбою і берегом буде поступово замулюватись.

## Slide 11
Водостискувальні дамби, які називають напівзагатами або бунами, розміщують у руслі впоперек течії води з одного або з обох боків розширеного русла.
У деяких випадках в кінці кожної напівзагати влаштовують короткі відрізки дамб, які утворюють переривчасті струмененапрямні дамби, що називають траверсами.
Дія поздовжніх струмененапрямних дамб відбувається відразу ж після будівництва, але їх влаштовують по глибоких місцях русла, а це складно і дорого.
Дія поперечних напівзагат починається лише після того, як проміжки між ними заповняться відкладеними наносами, але їх будівництво значно простіше і дешевше, оскільки його ведуть з берега з просуванням до найглибших місць.

## Slide 12
На малих і середніх водотоках струмененапрямні дамби і напівзагати влаштовують у вигляді двох паралельних огорож з відстанню між ними 1…2 м, які через кожні 2…3 м стягують поперечними огорожами.
Клітки, які при цьому утворилися, заповнюють камінною накидкою або утрамбованим грунтом. На крупніших річках дамби і напівзагати влаштовують з камінної накидки, важких фашин, габіонів або залізобетонних блоків.

## Slide 13
Фашинні дамби та напівзагати будують шириною по верху 2…3 м, з закладанням укосів 1:1; з камінної накидки - шириною по верху 1…2 м з закладанням укосів 1:1,5.
Для запобігання обходу з боку берега струмененапрямні дамби і напівзагати врізають у корінний берег річки не менш як на 1…2 м. Гребені напівзагат і дамб роблять на 0,3…0,4 м вище побутового рівня води у водоприймачі.

## Slide 14
При стискуванні русел протилежні дамбам береги можуть руйнуватись, для запобігання цьому на небезпечних ділянках їх укріплюють.
Залежно від характеру руйнувань та ступеня небезпеки розмиву застосовують такі типи кріплення берегів:
посів травосумішей; покриття дерном; кріплення нижніх частин відкосу фашинами; закріплення плотовими клітками з укладанням у них дерну або камінної накидки. Круті укоси, що підмиваються, закріплюють камінною кладкою, або суцільною камінною накидкою.

## Slide 15
Розвантажувальні та обвідні канали.
У ряді випадків горизонти води у водоприймачі можна знижувати шляхом його розвантаження за допомогою розвантажувальних або обвідних каналів .
Перехоплювальними та розвантажувальними каналами можна забирати стік притоків і впускати воду у водоприймач нижче ділянки, що розвантажується, де річка має достатню пропускну здатність.
Розвантажувати водоприймачі можна шляхом затримання паводкових вод за допомогою регулювальних водоймищ.
Перехоплювальні канали трасують по підвищених ділянках ближче до корінного берега заплави. Вони одночасно можуть служити і нагірними каналами для осушуваного масиву.

## Slide 16
Усунення місцевих підпорів.
У багатьох випадках місцеві підпори води у водоприймачах викликаються довільним влаштуванням штучних перепон (загат для побутових потреб, завалів для переїздів, переходів або прогонів худоби та інше).
Якщо підпір води у водоприймачі викликаний побудованими на ньому греблями, то питання про їх знесення або перебудову вирішують виходячи із міркувань економічної та народногосподарської діяльності.
У більшості випадків протилежні інтереси осушення, лісосплаву, риборозведення та використання гідроенергії взаємно пов"язуються.

## Slide 17
Зниження рівня в озерах і водоймах.
У зонах осушувальних меліорацій водоприймачами можуть бути озера, ставки, водойми, рівні води в яких підпирають осушувальні системи.
У більшості випадків невелике зниження рівня води в них є достатнім для усунення підпорів. Повне осушення водойм виконують у рідких випадках, коли це необхідно для забезпечення повної норми осушення на прилеглих землях та коли ці водойми не становлять особливої цінності для задоволення потреб інших галузей народного господарства.

## Slide 18
Обгрунтування параметрів відрегульованих русел.
Основне завдання регулювання річки-водоприймача - створення такого русла річки, яке б задовільнило всі вимоги, що ставляться до водоприймачів. Роботи по складанню проектів регулювання річок-водоприймачів виконують у такій послідовності:
за матеріалами топографічних і гідрологічних досліджень встановлюють характерні ділянки водоприймача, на яких потрібне регулювання;
згідно водно-фізичних та фізико-механічних властивостей грунту встановлюють форму поперечного перерізу русла.
На малих річках і струмках, де відрегульованим водоприймачем є магістральний канал глибиною до 2 м і розрахунковою витратою до 15 м3/с, проектують русло трапецієвидного перерізу.

## Slide 19
При регулюванні великих річок з максимальною витратою понад 15 м3/с або таких, що проходять у нестійких грунтах приймають параболічний переріз. Параметр параболи нового русла повинен відповідати значенню, яке має природне русло річки на стійких ділянках. Величину параметра параболи можна визначити за формулами:
p = B2 / 8 h або p = 0,5 B φ
B і h - середня ширина по верху і середня глибина природного русла на стійких ділянках;
φ- закладання укосу на ділянці від урізу побутового горизонту води до бровки русла;
У широких руслах проектують горизонтальну вставку по дну.
Визначають розрахункові модулі стоку і витрати. Розрахунковими витратами річок-водоприймачів є максимальна весняна паводкова. Посівна, мксимальна літньо-осіння паводкова, меженна (побутова).

## Slide 20
Після визначення розрахункових витрат для всіх періодів виконують попередньо гідравлічний розрахунок і наближено встановлюють необхідний поздовжній похил дна водоприймача по ділянках. Мінімально допустимий похил водоприймача, при якому буде досягнута оптимальна середня швидкість руху побутових вод, визначається за формулою:
V2min V2поб
Lnot min = ---------- = ------------
C2R C2ds
C - швидкісний коефіцієнт; R - гідравлічний радіус (для широких русел приблизно дорівнює середній глибині води в них ds).

## Slide 21
Розрахований і уточнений мінімальний похил дна порівнюють з дійсним похилом річки по існуючому руслу і визначають, на яких ділянках і наскільки потрібно зменшити довжину водотоку шляхом випрямлень.
Проектують трасу річки -водойпримача у плані з таким розрахунком, щоб на всій протяжності річки-водоприймача похил дна був якомога ближчий до розрахункового, якщо це неможливо, слід проектувати трасу так, щоб похил дна поступово збільшувався до гирла річки. Якщо траса проходить по заплаві, то, по можливості, слід зменшити кількість поворотів.

## Slide 22
Проектують поздовжній профіль по наміченій трасі річки-водоприймача.
На профілі дно проектують так, щоб водоприймач мав достатню глибину. Відмічають гирла всіх осушуваних каналів, що впадають в регульований водоприймач, і наносять у кожному гирлі відмітки горизонтів води у всі розрахункові періоди, крім весняного паводка.
Проектують поперечні перерізи русла і роблять остаточний гідравлічний розрахунок.

## Slide 23
Розрахункові створи по водоприймачах приймають у таких точках:
у найнижчому перерізі регульованого русла;
безпосередньо вище кожної точки зміни поздовжнього похилу;
у найвищій точці регульованої ділянки;
вище і нижче великих притоків та магістральних каналів.