## Slide 1
3.6 Меліорація заболочених заплав. Захист земель від підтоплення і затоплення
Значна територія України, особливо гірська її частина (Карпати, Крим), характеризуються інтенсивним сніготаненням та значними зливовими опадами, які формують часті, а іноді катастрофічні паводки і повені на річках. Повені і паводки періодично трапляються на площі 165 тис. км2, що становить понад 27% території України. Це райони Карпат і Прикарпаття, Полісся, Донбасу, української дільниці р Дунаю.
Повені щорічно повторюються в один і той самий сезон - навесні.
Причина їх - збільшення притоку води у річках за рахунок танення снігу. На малих рівнинних річках весняна повінь триває 15-20 днів, на великих - 2-3 місяці.
Паводки - це також щорічні, але короткочасні підйоми води в річках зумовлені дощами.

## Slide 2
Понижена частина річної долини або низини, яка періодично затоплюється весняними паводками або літніми зливовими дощами називається заплавою. Заплавні землі дуже різноманітні.
Заплава на окремих ділянках річки може повністю бути відсутньою, бути односторонньою, двосторонньою, мати ділянки з розширенням в декілька кілометрів.

## Slide 3
По рельєфу, грунтам і гідрогеологічним умовам заплава неоднорідна . В її складі виділяють притерасну, центральну і прируслову частину:
притерасна частина - понижена частина заплави, розміщена біля корінного берега, як правило, складена торфами;
центральна заплава рівнинна, складена глинистими і суглинистими грунтами. В середині центральної заплави є пониження - тальвег;
прируслова частина заплави найближче розміщена до річки і складена легкими грунтами;

## Slide 4
Основні причини заболочення і перезволоження заплавних земель:
тривалі і неодноразові затоплення протягом року паводковими водами;
високе положення грунтових вод у післяпаводковий період у зв"язку з малою пропускною здатністю річок у природному стані;
велика кількість водопідпірних споруд на річці (судохідні шлюзи, греблі, гідроелектростанції, мости).

## Slide 5
Водний режим заплавних земель залежить від режиму паводків, тривалості і глибини затоплення. Разом з паводковими водами на заплаву надходить велика кількість завислих наносів, які збагачують грунт родючим наілком.
Водний і живильний режими заплавних земель перш за все визначаються режимом річок. Для всіх заплавних земель однаково притаманні підвищений ступінь зволоження, значний вміст у грунті живильних речовин, великі можливості для штучного зволоження сільськогосподарських культур у посушливі роки.
Заплави малих і середніх річок - дуже цінні родючі землі, придатні для вирощування сільськогосподарських культур. Для їх інтенсивного використання на них необхідно провести комплекс меліоративних робіт.

## Slide 6
Тому головна задача меліорації заплав - регулювання тривалості і висоти затоплення.
Другою задачею є створення умов для швидкого, визначеного характером використання заплав, збросу паводка, після того, як річка повернеться в свої береги.
Третя задача - своєчасне відведення грунтових вод, схилового і дощових стоків, якщо вони приймають участь в перезволоженні грунтів.

## Slide 7
У загальному виді до комплексу меліоративних заходів при освоєнні заплавних земель входять:
аккумуляція стоку на водозборі,
регулювання річок-водоприймачів,
осушення і зволоження заплавних земель
обвалування заплав та механічне
відкачування води з обвалованих територій,
підвищення поверхні низини.

## Slide 8
Найефективніший спосіб меліорації заплав полягає у влаштуванні відкритої або закритої осушувально-зволожувальної мережі, яка дає змогу регулювати водний і повітрятий режими грунту протягом літньо-осіннього періоду після вивільнення заплави від весняних паводкових вод.
Основні схеми комплексної меліорації заплав. Внаслідок різноманітності природних і кліматичних умов заплав не можна запропонувати універсальної схеми осушення і освоєння заплавних земель. Проект осушення кожної заплави індивідуальний і складається у комплексі з врахуванням всіх природно-кліматичних факторів, технічних можливостей на основі техніко-економічних показників і доцільності прийнятого рішення.

## Slide 9
Для сільськогосподарського освоєння заплав у комплекс гідромеліоративних заходів включають: захисні дамби, що огороджують осушувальну територію від затоплення паводковими водами; мережу нагірних і ловильних каналів, що огороджують заплавні землі від притоку води із зовнішнього водозбору;

## Slide 10
відкрита і закрита осушувально-зволожувальна мережа на обвалованій території, насосні станції, що забезпечують відведення води з осушуваної території у періоди паводків.
Такі комплексні меліорації запроектовані у заплавах річок Ірпінь і Трубіж на Україні, Прип"ять з її численними притоками у Поліській низині Білорусії і України.

## Slide 11
Обвалування земель.
Обвалування - це влаштування дамб для огородження територій з цінними сільськогосподарськими угіддями, населеними пунктами, різними комунікаціями, від затоплення.
Обвалування доцільно робити на широких заплавах і лише у тих випадках, коли витрати на будівництво дамб, осушувальних систем, гідротехнічних споруд будуть економічно обгрунтованими.

## Slide 12
Необхідно враховувати, що обвалування зменшує регулювальну ємкість долини, внаслідок чого збільшуються швидкості руху води, розмивна активність русла річки, рівні води під час повені і паводків; погіршуються умови відведення води з обвалованої території.

## Slide 13
Захисні дамби можуть бути незатоплюваними і затоплюваними.
Необхідність влаштування тих чи інших дамб у кожному окремому випадку слід обгрунтовувати техніко-економічним розрахунком.
Незатоплювані дамби влаштовують для постійного огородження територій, на яких розміщені населені пункти, промислові підприємства та інші об"єкти, затоплення яких не допускається.
Незатоплювані дамби застосовуються також для захисту сільськогосподарських угідь у заплавах річок, у яких максимум високих вод припадає на літо або осінь, коли затоплення цих угідь не допускається.

## Slide 14
Ширина гребеня незатоплюваних дамб - не менше 3…6 м, по яких можна влаштовувати проїзд.
Перевищення гребеня дамб над рівнем найвищих вод повинно бути не менше 0,6 м. За дамбами влаштовують фільтраційні канали, для зниження рівнів грунтових вод з внутрішніх боків дамб.

## Slide 15
Затоплювані дамби застосовують для захисту заплавних земель від затоплення у періоди літньо-осінніх паводків при менш високих рівнях води у річці.
У період весняних паводків допускається тимчасове затоплення території з посівом багаторічних трав і більш пізніх просапних культур. Укоси дамби повинні бути закріплені посіяними травами або висадженими кущами і деревами. Затоплювані дамби не мають проїзду по гребеню, ширина їх по верху 2…4 м.

## Slide 16
Розміри затоплюваних і незатоплюваних дамб при напорах води до 3 м приймаються конструктивно;
при напорах понад 3 м повинні розраховуватись як греблі 1У класу висотою до 15 м із змінним напором.
Між дамбою і берегом залишають смугу шириною не менше 10 м; з неї беруть резерви землі при насипанні дамб. Резерви роблять глибиною від 0,6…0,8 м поблизу дамби і до 2,5 м у віддаленні від неї. Дно резерву повинно мати похил 0,02 за напрямком до русла. Відстань між дамбою і резервом повинна бути в межах 2Н…4Н, в залежності від механічного складу грунтів.

## Slide 17
Для запобігання різкому переливу через гребінь затоплюваних дамб весняних паводкових вод у дамбах влаштовують водопропускні отвори, що мають поріг на відмітці максимального розрахункового рівня літніх і осінніх паводків. Крім отворів, які призначені для впуску води на обваловану територію, у затоплюваних і незатоплюваних дамбах влаштовують шлюзи для скиду паводкових і поверхневих вод з обвалованої території у періоди низького стояння рівня води у річці-водоприймачі.
Водовпускні шлюзи влаштовують на підвищених ділянках рельєфу, а водоскидні - у найнижчих точках обвалованої території.

## Slide 18
Основні захисні дамби споруджують вздовж русла річки на однаковій відстані від нього (при двосторонньому обвалуванні).
При огородженні від затоплення великих площ крім поздовжніх дамб вздовж русла річки влаштовують поперечні дамби, які проходять від поздовжньої дамби до корінного берега заплави.
Такими дамбами огороджують найцінніші ділянки сільськогосподарських угідь, культурних пасовищ, комплекси літніх тваринницьких ферм, щоб вони не затоплювались у випадках можливих проривів поздовжніх дамб.
На Поліссі (Волинська і Рівненська області) збудовано дамби обвалування загальною довжиною 220 км, берегоукріплення - 15, 3 км. Дамбообвалування є основним засобом захисту від повеней на заплавних землях р. Дунаю.

## Slide 19
Заходи по боротьбі з підтопленням земель.
Підтоплення - підйом рівня грунтових вод, пов"язаний з господарською діяльністю людини. На річках України побудовано і будується багато водосховищ, за допомогою яких регулюється місцевий стік і найдоцільніше використовуються водні ресурси для гідроєнергетики, судноплавства, меліорації земель, риборозведення та ін.
Внаслідок значного підйому рівня води у водосховищах у їх прибрежній зоні піднімається рівень грунтових вод, який у багатьох випадках
підходить до денної поверхні грунту, а в
понижених місцях виходить на поверхню –
відбувається підтоплення території.

## Slide 20
Методи ліквідації підтоплень залежать від площі підтоплення, гідрологічних умов, горизонтів води у водосховищі і вимог до зниження рівня грунтових вод.
Для захисту території від підтоплення застосовують горизонтальний, вертикальний і комбінований дренаж, вздовж берегів водосховища влаштовують берегові ловильні дрени, води притоків і тальвегів з прилеглих схилів
перехоплюють нагірними каналами
або ловильними дренами.

## Slide 21
Боротьба з мілководним затопленням.
Для охорони території від мілководного затоплення на всіх ділянках, де таке затоплення за умовами рельєфу можливе, водосховище огороджують незатоплюваними дамбами.
Їх розміщують по лінії, де глибина затоплення при нормальному підпертому горизонті води у водосховищі не перевищує 1 м.

## Slide 22
Висоту таких дамб приймають не більше 1,5…2 м. Одночасно з будівництвом огороджувальних дамб необхідно вжити заходів для боротьби з підтопленням огородженої території. Для цього вздовж огороджувальних дамб на відстані 50…100 м влаштовують ловильний канал глибиною на 0.5 м більше допустимої глибини стояння рівня грунтових вод. Цей канал, як правило, виконує функції водоприймача осушувальної мережі, яка необхідна на
огороджених територіях мілководдя.
У такому випадку осушення часто
здійснюється з механічним водопідйомом.

## Slide 23
Осушення з механічним водопідйомом.
У тих випадках, коли поверхня осушуваної площі розміщується нижче рівня води у водоприймачі або терпить від тривалого затоплення, застосовують машинний підйом води з осушуваної мережі.
Осушення з механічним водопідйомом поширене у всіх прибережних державах - Голландії Данії, ФРН, Великобританії, Польщі, Італії, США, Прибалтиці, на заплавних землях Поліської низини України і Білорусії.
Прикладом машинного водопідйому на
Україні може бути Ірпінська осушувально-
зволожувальна система.

## Slide 24
Переваги осушення з механічним водопідйомом порівняно з самопливним осушенням наступні:
механічний водопідйом дає можливість керувати процесами стоку з осушуваної території, тобто прискорювати відведення води у вологі періоди року і уповільнювати його у посушливі періоди;
на заплавах і низинах можна знижувати (або підвищувати) рівень грунтових вод залежно від вимог сільськогосподарських культур;
шляхом відкачування можна знижувати рівні грунтових вод взимку, що сприяє підтриманню у грунті нормального водно-повітряного режиму і знижує весняні витрати відкачування.

## Slide 25
Недоліки механічного осушення:
відносно великі витрати на будівництво дамб обвалування і насосних станцій;
високі експлуатаційні витрати. Осушення земель з механічним водопідйомом є перспективним, оскільки дає змогу мобільно і гнучко керувати водним режимом на великих площах, зайнятих під сільськогосподарські угіддя, не торкаючись проблем регулювання великих водоприймачів
Ділянка, огороджена дамбами, нагірними і ловильними каналами, що осушується за допомогою механічного водопідйому, називається польдером.
Кожний польдер обслуговується однією
насосною станцією, а на великих системах
двома і трьома.

## Slide 26
Осушувальні системи на польдерах.
З метою зменшення висоти підйому води насосними станціями на польдерах будуються переважно мілкі за глибиною осушувані канали.
Закриті осушувальні системи, що потребують значного заглиблення осушувальної системи, влаштовують лише на польдерах середнього і високого рівня,
що мають відмітки на 1…1,5 м вище
рівня води у водоприймачі.

## Slide 27
Осушувальні канали на польдерах проектують з мінімальними похилами (0,0002…0,0005).
Пропускна здатність каналів збільшується завдяки збільшенню ширини по дну. Особливістю осушувальних систем на польдерах є влаштування перед насосною станцією регулювального басейна, який акумулює частину паводкових вод під час паводка. Це дає змогу підібрати тип насосної станції з найдоцільнішими техніко- економіч-
ними характеристиками насосів.

## Slide 28
Необхідний об"єм регулювальних басейнів визначають за формулою
V = 86,4 (qmax Ап - QHC) Tп
qmax - максимальний модуль стоку з обвалованої території, л / (с.га);
Ап - площа польдера (обвалованої території), яку обслуговує насосна станція, га;
QHC - продуктивність НС, л/с;
Tп - розрахункова тривалість
паводка, діб.

## Slide 29
Глибину регулювальних басейнів встановлюють з таким розрахунком, щоб він не перевищував максимального розрахункового рівня у магістральному каналі осушувальної системи.
Дно регулювального басейну
повинно бути нижче дна
магістрального каналу, що в
нього впадає, на 0,5…1 м.

## Slide 30
Насосні станції на польдерах працюють від 60 до 150 днів на рік по декілька годин на добу. Найбільше навантаження припадає на весняний період або на період інтенсивних літньо-осінніх дощів.
У зимовий період насосні станції можуть включатись у роботу лише при сильних відлигах.
Розрахункова витрата насосної станції, м3/с;
V
QHC = Qр - 0,28 -------
Tп
Qр - максимальний приплив паводкових вод, м3/с;
V - регулювальна ємкість басейну, тис. м3;
Tп - тривалість паводка, год.

## Slide 31
Потужність насосної станції на польдерах визначають за формулою, кВт
QHCHO
N=9,8———
Et
HO - повний розрахунковий напір, м;
Et - к.к.д. установки (0,5…0,8).
Для відкачування води застосовують низьконапорні насоси великої продуктивності: відцентрові, пропелерні, гвинтові або капсульні (заглибні).
На насосних станціях встановлені електродвигуни,
на випадок припинення подачі
електроенергії проектують аварійні
дизельні двигуни.

## Slide 32
Гідровузол машинного водопідйому може бути суміщеним або з роздільним водозабором. Суміщений розміщується у тілі дамби разом з всмоктувальною і напірними лініями.
Будівля насосної станції може бути камерною з сухою камерою;
камерною з мокрою камерою і затопленим насосом, блочною.

## Slide 33
Насоси у станціях відносно рівня води можуть розміщуватись нижче (для осьових насосів) і вище рівня води ( для відцентрових насосів). Широко застосовуються капсульні (заглибні) насоси, які встановлюють безпосередньо у каналах без будівлі насосної станції.
Перевага таких насосів полягає у простоті конструкції, керування, експлуатації. Для
забезпечення зволоження осушуваних
земель на польдерних системах
будують насосні станції
двосторонньої дії.

## Slide 34
Біля кожної осушувальної станції влаштовують скидний шлюз, через який з осушуваної території скидається вода самопливом протягом часу, коли рівень води у водоприймачі розміщується нижче горизонту води у магістральному каналі. Через скидні шлюзи можлива і зворотна подача води на зволоження.
Перспективними є насосні станції з можливістю роботи в автоматичному режимі, вони включаються в той момент, коли рівень води у басейні знижується до встановленої мінімальної відмітки і, навпаки, включаються при підйомі рівня
до максимально допустимого на
осушуваному польдері.

## Slide 35
Кольматаж заболочених низин.
Процес природного або штучного нарощування поверхні грунту в результаті поступового відкладення на ньому мулових часточок називається кольматуванням.
У природних умовах кольматування відбувається у дельтах всіх великих річок, вода яких несе велику кількість завислих наносів. Відкладення завислих часточок на заплавних землях сприяє нарощуванню поверхні грунту, в той час як рівень грунтових вод залишається попереднім. Тобто, на кольматованій площі можна вирощувати
сільськогосподарські культури без
влаштування осушувальної мережі.

## Slide 36
Кольматування здійснюється шляхом систематичних напусків на меліоровану територію річкової води, багатої завислими наносами.
Для осадження наносів воду з річки подають на попередньо розділену валами площу (карти). Відстань між валами залежить від рельєфу місцевості і висоти шару кольматації.
Закольматована поверхня повинна бути вища
меженного рівня води у річці, щоб
можна було відвести у річку
надлишкові води.

## Slide 37
Осадження наносів на ділянці здійснюється періодичним або безперервним кольматуванням.
При періодичному кольматуванні вода на ділянці стоїть протягом 0,5…2 діб, після осадження наносів її скидають через відвідний канал у річку. Карти знову наповнюють
мутною водою, і процес
повторюється.

## Slide 38
Періодичне кольматування дає можливість регулювати склад наносів, що відкладуються. Спочатку відкладаються крупніші фракції наносів завдяки швидкому скиду води із карт. При тривалому затриманні води у
картах відкладаються мілкіші
мулові часточки.

## Slide 39
Підвищення поверхні низин іноді здійснюється засобами гідромеханізації. При гідромоніторному способі розробки грунт розмивають струменем води з швидкістю 20…60 м/с. Розріджений грунт самопливом по каналах, лотках або під напором по трубах транспортують на карти. Намивання можна здійснювати і за допомогою землесосів.
Кольматажні карти проектуються з таким
розрахунком, щоб після
кольматування поверхня ділянки мала
одноманітний похил близько
0,0002…0,0005.

## Slide 40
Для кольматування необхідні споруди:
головний шлюз-регулятор для забору води з річки і подачі її у відповідний канал;
скидні шлюзи для спуску освітленої води у скидний канал
або річку.

## Slide 41
При безперервному кольматуванні карти, що розміщені ступінчасто, з"єднують відкритими укріпленими водозливами. Воду при цьому способі кольматування подають у верхню карту, звідки вона повільно тече вниз по схилу, переливаючись з карти у карту через водозливи. З нижньої карти вода скидається у скидний канал.
Крупність осаджених наносів регулюють швидкістю течії води через кольматажні карти. Для осадження тільки піщаних часточок швидкість течії повинна бути не менше 0,3 м/с, а
для осадження пилуватих часточок - не менше
0,15 м/с;
при меншій швидкості осаджуються всі зависл і наноси.

## Slide 42
Кольматування можна робити не тільки для підняття поверхні над рівнем грунтових вод, а й для покриття шаром родючих наносів безплодних прирічних пісків і гальки, що не потребують осушення.
У всіх випадках кольматування сприяє підвищенню родючості грунту, на якому одержують високі і стійкі врожаї
сільськогосподарських культур.

## Slide 43
Спеціальні види осушення.
Осушення лісових угідь
Перезволоженість лісних масивів знижує щорічний приріст деревини,
погіршує іі якість,
затруднює природне відновлення лісу,
погіршує санітарно-гігієнічні і естетичні умови місцевості.
Роботи по осушенню проводять в основному в
лісах 1 групи, обмежено - 11, а також
в районах інтенсивних лісозаготівель в
лісах 111 групи.

## Slide 44
Основна мета осушувальних заходів у лісах, на вирубках і молодих насадженнях - значно підвищити продуктивність лісів, поліпшити ведення лісового господарства.
Максимальний ефект від осушення в лісах 1 групи іноді досягає 15-20 м3/га, особливо відзивчиві на осушення ліса 1У і У бонітетів.
Найвищі результути від осушення
одержують в молодняках.
Високі - в середньолітніх і помірні -
в стиглих лісах.

## Slide 45
Ефективність лісогосподарського освоєння осушених земель оцінюють по наступних показниках:
запас (м3);
об"ємний приріст дерев (м3);
лінійний приріст (м3);
породний склад;
лісистість (%) та ін.
На осушених торфяних грунтах з високою родючістю виростають соснові і ялинкові ліси з
20 років з запасом деревини 150 м3/га,
через 60 років - 400 м3/га.

## Slide 46
Лісові площі осушують переважно за допомогою систематичної мережі відкритих каналів, розміщених один від одного на відстані 100…300 м, а прилеглі лукові угіддя, лісорозсадники, лісопарки - закритої осушувальної мережі або комбінованих систем.

## Slide 47
Лісоосушувальна система складається з таких елементів:
регулювальної мережі (осушувачів, дрен і закритих збирачів, тальвегових каналів);
граничних і огороджувальних каналів (нагірних, ловильних, нагірно-ловильних);
провідної мережі (збирачів, магістральних каналів, закритих колекторів);
водоприймачів (річок, озер та ін.)

## Slide 48
Провідні канали осушувальної системи проектують з максимальним використанням існуючих просік і доріг, по зниженнях місцевості або по тальвегах.
Регулюючі елементи з метою найповнішого перехоплювання води проектують під гострим кутом до
горизонталей або ліній
гідроізогіпс.

## Slide 49
Глибина відкритих регулювальних елементів коливається від 0,8 до 1,4 м. Глибину транспортуючих збирачів приймають на 0,1…0,2 м більше глибини осушувачів, а глибину магістральних каналів - на 0,2…0,3 м більше глибини транспортуючих збирачів.
Ширину осушувачів по дну на лісових землях приймають 0,3 м, а провідних каналів при площі водозбору менше 500 га –
0,4-0,5 м, при більшій площі водозбору
ширину по дну визначають
гідравлічним розрахунком.

## Slide 50
У проектах лісоосушення у зонах нестійкого зволоження передбачаються заходи, що дають змогу регулювати вологість грунту у період вегетації лісу і зменшувати пожежну небезпеку.
Водний режим регулюється двома способами: попереднім шлюзуванням і періодичним зволоженням.
Шлюзи закривають до настання посушливого
періоду. Весь вегетаційний період
рівень води у каналах підтримується
на 0,4…0,6 м нижче поверхні землі.

## Slide 51
Для попередження лісових пожеж і боротьби з ними створюють протипожежні розриви, влаштовують шлюзи для затримання води в каналах, протипожежні водоймища, підводять канали від вододжерел до верхів"я осушувальної системи. Водоймища проектують глибиною 2…3 м, шириною по дну 4…5 м і довжиною , що забезпечує запас води 150…200 м3. Протипожежні водоймища наповнюються з осушувальних
каналів за рахунок грунтових або
артезіанських вод.

## Slide 52
Осушення боліт з метою торфодобування.
Торф добувають на паливо, на приготування органічних добрив, для застосування у хімічній промисловості.
Для приготування добрив найбільш придатні перехідні болота, а для заготівлі торфової підстилки - верхові.
Торфові поклади у більшості розробляють фрезерним способом. При цьому їх інтенсивно осушують, поліпшують якісні показники торфу, а також забезпечують
умови для проходу важких машин
для торфодобування.

## Slide 53
Осушувальна мережа при торфодобуванні включає в себе регулювальну,
провідн
огороджувальну мережі і
водоприймач.
Регулювальна мережа призначена для досягнення необхідної вологості торфу. До неї належать відкриті картові канали або закритий дренаж.Картові канали прокладають на відстані 30…50 м один від одного, паралельно магістральному каналу. Якщо торфовий поклад , підстилається добре водопроникними піщаними
грунтами, то поля торфодобування
осушують рідкими глибокими
каналами, що врізають у грунт, який підстилає
торф.

## Slide 54
Провідна мережа, що складається з валових і магістральних каналів, приймає воду з регулювальної мережі і осушує прилеглу до неї територію.
Огороджувальна мережа у вигляді нагірних, ловильних або нагірно-ловильних каналів перехоплює грунтові і поверхневі води, що надходять з водозбору і розвантажує регулювальну осушувальну мережу на болоті.
Водоприймачем є річка, озеро або інші
водойми.

## Slide 55
Посередині болота прокладають магістральний канал, який проходить по найглибшому торфу і, як правило, врізається у мінеральне дно болота. Перпендикулярно до магістрального каналу з обох боків від нього на відстані близько 800…1000 м один від одного прокладають валові канали, що відповідають транспортуючим збирачам при осушенні земель для сільсько-
господарського використання.

## Slide 56
Глибина осушувальних каналів для торфодобування приймається такою: картових каналів -1,4…1,7 м, валових 2…2,5 м, магістральних 3…3,5 м. Коефіцієнт закладання картових каналів - 0,5, для інших такий, як у звичайних осушувальних системах. Похил дна магістральних, валових і огороджувальних каналів повинен бути не менше 0,0003, а
дрен при закладанні у торфовий
поклад - не менше 0,001, у
придонні фільтрувальні шари -0,003.

## Slide 57
Осушення торфових боліт для добування торфу виконують у два прийоми.
Спочатку за одни-два роки до початку добування торфу попередньо осушують болота. По найнижчих ділянках болота прокладають канали: магістральні, нагірно-ловильні та деякі з валових. Вони можуть мати неповну глибину.
На другому етапі раніше прокладені канали доводять до проектних глибин,
нарізають всі валові і картові
канали.

## Slide 58
На об"єктах торфодобування обов"язково передбачають протипожежні заходи:
будівництво водоймищ,
шлюзування каналів,
заглиблення валових каналів для створення протипожежних запасів води, тощо.

## Slide 59
Болота після добування торфу мають використовуватись як сільськогосподарські угіддя. З цією метою залишають торф близько 0,5 м, поверхню болота вирівнюють, проектують відповідно до сільськогосподарського освоєння осушувальну мережу з можливим використанням каналів, що залишилися після добування торфу. Проводять глибокий обробіток грунту з внесенням необхідних добрив.
У будь-яких випадках торфодобувальні підприємства повинні зробити рекультивацію вироблення торфовищ і передати цю територію
для дальшого використання у сільському,
лісовому або рибному господарствах.

## Slide 60
Осушення території тваринницьких комплексів та сільськогосподарських населених пунктів.
При будівництві тваринницьких комплексів, населених пунктів, промислових підприємств на території з близьким заляганням грунтових вод або в зоні підтоплення при проектних розробках необхідно провадити ретельні дослідження природного гідрологічного режиму грунтових вод. За результатами досліджень передбачаються
спеціальні заходи по боротьбі з
підтопленням. Ці заходи поділяються на попереджувальні і захисні.

## Slide 61
Попереджувальні заходи передбачають зменшення живлення грунтових вод, попередження припливу поверхневих вод з боку,
влаштування споруд вздовж напрямку потоку поверхневих і грунтових вод.
Не можна допускати втрат води з водопроводів, каналізації, водостоків з водоймищ, резервуарів, відстійників, гноєсховищ та ін.
До попереджувальних (профілактичних)
заходів слід також віднести
збереженість, розчищення і
заглиблення балок, ручаїв, стариць.

## Slide 62
На пониження грунтових вод позитивно впливає посадка дерев і чагарників у вигляді смуг або зелених масивів.
Для перехоплювання води, що просочилася, під днищами басейнів, резервуарів, під трубопроводами, галареями і каналами влаштовують дренаж з відведенням води за межі населеного пункту або тваринницького
комплексу.

## Slide 63
До захисних заходів належать:
штучне підвищення поверхні забудівельної території;
локальний захист окремих споруд і будівель ( гідроізоляція, контурний дренаж);
зменшення припливу грунтових вод збоку шляхом будівництва головних, берегових, перехоплювальних каналів і дрен;
систематичний дренаж на всій
забудівельній території або на
частині її.

## Slide 64
На період будівництва великих тваринницьких комплексів, сховищ, жилих будівель і споруд, з метою водопониження, застосовують тимчасові дренажі.
Для тривалого осушення з метою створення нормальних умов експлуатації підземних комунікацій, заглиблення інженерних споруд, підвальних приміщень виробничих і жилих будівель застосовують постійний дренаж.
Будівельне (тимчасове) водозниження
здійснюють за допомогою
голкофільтрових установок і
вертикального дренажу.

## Slide 65
Голкофільтрова установка складається із всмоктувальної системи, яка має заглиблені у грунт голкофільтри і з"єднані з ними складений колектор, а також насосний агрегат, що підключається за допомогою з"єднувального трубопроводу до колектора.
При роботі голкофільтрової установки за допомогою насоса у колекторі створюють вакуум. За рахунок якого повітря і вода з грунту надходять до насосного агрегату і відводяться за межі осушуваного котловану.
На будівельних площадках як тимчасовий спосіб осушення застосовують шпунтове огородження і вертикальний дренаж. Залежно від виду пристроїв, що застосовуються як захисні постійні заходи, на промислових майданчиках розрізняють такі види дренажу:
горизонтальний,
вертикальний,
комбінований,
пластовий і
вакуумний.

## Slide 66
Горизонтальний дренаж роблять лише закритим і глибоким. Глибина дрен іноді досягає 8…12 м, діаметри дрен - 20…60 см і більше, труби відрізняються підвищеною міцністю, для дренажних фільтрів застосовують крупнозернистий пісок. щебінь і гравій.
Горизонтальний дренаж у плані розміщують за такими схемами:
однолінійною, дволінійною,
кільцевою і площадковою.

## Slide 67
Однолінійні дренажні системи застосовують для перехоплення потоків грунтових вод, що надходять з боку річки або водойм на майданчик. Вони складаються з однієї дрени прямолінійної або криволінійної у плані, що охоплює
промисловий майданчик з
однієї-трьох сторін.

## Slide 68
Дволінійні дренажні системи складаються з двох приблизно паралельних дрен, що проходять з двох сторін осушуваного майданчика. Їх прокладають по можливості по межі осушуваного майданчика або за його межами.
Кільцевий дренаж окільцьовує майданчик з усіх боків. Його часто застосовують для осушення основних будівель і споруд, а також для осушення стадіонів і спортивних
майданчиків. Кільцеві дрени влаштовують
при зниженні рівня грунтових вод,
коли немає виражених протоків.

## Slide 69
Площадковий дренаж складається з систематичної мережі паралельно розміщених дрен, що відводять воду у закриті колектори.
На промислових майданчиках і забудівельних територіях дрени розміщують вздовж вулиць і проїздів, по незабудованих ділянках з пов"язуванням існуючими або запроектованими комунікаціями тваринницького комплексу або населеного пункту.

## Slide 70
Вертикальний дренаж являє собою систему свердловин, з яких підземну воду відкачують глибинними насосами і відводять по водовідвідних пристроях (колектори, галереї, трубопроводи, сифони) за межі осушуваної ділянки.
Свердловини вертикального дренажу розміщують рядами і у вигляді систематичної мережі.
У сприятливих гідрологічних умовах застосовуються поєднання горизонтальних дрен з рядом вертикальних, тобто, комбінований дренаж. У цьому випадку
свердловини працюють як
самовиливні у горизонтальні дрени.

## Slide 71
Пластовий дренаж застосовують для захисту окремих споруд і комунікацій від затоплення або капілярного перезволоження грунтовими водами.
Пластовий дренаж являє собою тришаровий
фільтр під спорудами (будівлі, дорога), який
приймає у себе гравітаційні та капілярні води і відводить за межі основної споруди.
Вода з пластового дренажу відводиться по дренах, прокладених або безпосередньо під основною спорудою, поряд з фундаментом, або за його межами.
З зовнішнього боку фундаментів
споруд відсипають з піску і гравію
пристінний дренаж.

## Slide 72
Вакуумний дренаж являє собою осушувальну мережу, за допомогою якої у грунті створюється штучне гравітаційне поле, що збільшує осушувальний ефект дрени (свердловини).
Штучне гравітаційне поле утворюють шляхом утворення вакууму у порожнинах закритих дрен ( або свердловин).
Вакуумний дренаж ефективний у грунтах з коефіцієнтом фільтрації від 0,01 до 3 м/добу.
Вакуумний дренаж рекомендується для
локального захисту від підтоплення
підземних комунікацій частин споруд і
будівель, при розробці котлованів і
траншей.