## Slide 1
Тема: Рекультивація земель
План
1. Землі які підлягають рекультивації.
2. Основні завдання рекультивації.
3. Технічна рекультивація.
4. Біологічна рекультивація.
Л1 стор.340…344

## Slide 2
4.2 Рекультивація земель
В регламентуючих положеннях "Науково-методичних рекомендацій по рекультивації порушених земель в Українї" вказано, що рекультивація земель - один з ефективних заходів у вирішенні питань раціонального використання земельних ресурсів і проблеми охорони природи в цілому.
Рекультивація земель - це комплекс робіт, спрямованих на відновлення продуктивності і господарської цінності порушених земель, а також на поліпшення умов довкілля відповідно інтересам суспільства.

## Slide 3
Рекультивації підлягають усі землі,
що зазнають змін у рельєфі, грунтовому покриві, материнських та підстеляючих породах,
що відбуваються або вже відбулися у процесі гірничих, будівельних, гідротехнічних, геологорозвідувальних та інших робіт
Слід рекультувати також еродовані грунти, а при відповідних умовах і землі з низькопродуктивними грунтами.

## Slide 4
Основне завдання рекультивації полягає в тому, щоб виконати комплекс спеціальних робіт і заходів, довести порушені землі до стану, придатного для їх використання у сільському, лісовому, рибному господарствах, для промислового та комунального будівництва, створення тепличних господарств і зон відпочинку.
Роботи з рекультивації порушених земель виконують поетапно і поділяють на технічну та біологічну рекультивацію

## Slide 5
Технічна рекультивація є комплекс інженерних робіт, до складу якого входять:
знімання та складування родючого шару і потенційно родючих порід;
формування відвалів шахт, кар"єрів, а також гідровідвалів;
вирівнювання поверхні, виположування, терасування та закріплення укосів відвалів, бортів і кар"єрів, засипання шахтних провалів, закріплення їх бортів;
хімічна меліорація токсичних грунтів;
покриття вирівняної поверхні шаром родючого грунту або потенційно родючих порід;
інженерне впорядкування рекультивованої території (дренажна мережа, дороги, виїзди, тощо);
вирівнювання дна та бортів кар"єру при створенні водойм.

## Slide 6
Знімання родючого шару грунту є обов"язковим при всіх видах робіт по видобуванню корисних копалин, промисловому будівництві, будівництві житлових і комунальних об"єктів, доріг і гідротехнічних споруд, а також при відведенні родючих земель під териконники, відстійники, ложа ставків, водосховищ, тощо.
Знятий шар складають або вивозять на малопродуктивні землі, розташовані неподалік для подальшого відновлення родючості порушених земель

## Slide 7
Глибина знімання родючого шару визначається глибиною гумусового профілю грунту та вмістом в ньому гумусу. Знімається гумусо-акумулятивний горизонт грунту.
Глибина шару торфу, що залишається при торфорозробках, необхідного для забезпечення водно-повітряного та поживного режимів на торфовищах при рекультивації торфовищ повинна становити:
для вирощування сільськогосподарських культур - не менше 0,5 м;
для лісорозведення - не менше 0,3 м;
для використання під водойми, ставково-рибні господарства та інші цілі - 0,15 м.

## Slide 8
Біологічна рекультивація - це комплекс заходів щодо створення сприятливого водно-повітряного та поживного режимів грунту для сільськогосподарських і лісових культур.
Цей комплекс охоплює :
запровадження сівозмін, насичених культурами на сидеральне добриво, внесення підвищених норм органічних і мінеральних добрив,
мульчування, тощо.

## Slide 9
Технічний етап рекультивації.
До комплексу робіт технічного етапу належать: вирівнювання, формування укосів,
знімання, транспортування та нанесення на рекультивовані землі грунту
докорінна меліорація
будівництво доріг,
спеціальних гідротехнічних споруд (ГОСТ-83).
Найпоширенішими вимогами до технічного етапу рекультивації є такі:
селективне знімання родючих гумусованих горизонтів грунту;
селективне знімання потенційно родючої породи (переважно леси та лесовидні суглинки);
переміщення до відвалів суміші безплідних і токсичних порід;
своєчасне огрублене планування (вирівнювання) відвалів з токсичними та індиферентними породами для забезпечення рівномірного їх осідання;
покриття токсичних порід після їх ретельного планування шаром глинистих порід;
нанесення шару потенційно родючої породи завтовшки 1,5-2 м;
покриття відвалів шаром родючого грунту завтовшки 30-50 см.

## Slide 10
Орієнтована потужність шару грунту, що знімається, згідно з науково-методичними рекомендаціями може бути такою, см:
дерново-підзолисті окультурені грунти - 15-20;
ясно - сірі та сірі опідзолені грунти - 15-30;
темно - сірі опідзолені грунти- 40-50;
чорноземи типові, вилуговані, опідзолені та реградовані - 100-120;
чорноземи звичайні - 40-70;
чорноземи південні та темно - каштанові грунти - 35-50;
каштанові грунти - 20-30.

## Slide 11
Технічний етап рекультивації при будівництві шляхів та інших лінійних об"єктів полягає у зніманні у порушеній смузі шару грунту, створенні насипів з підгрунтя і покритті резервних ділянок гумусовим шаром.
При шахтному способі видобування корисних копалин пуста порода знову повертається у вироблені штреки.
При неможливості повернення її у штреки створюються зовнішні відвали (терикони, териконники), під які відводяться малопродуктивні землі чи яри.
Після 2-3 річного осідання відвали вирівнюють, покривають потенціально родючою породою, шаром грунту та передають для біологічної рекультивації.

## Slide 12
При підземному добуванні корисних копалин може відбуватися деформація поверхні грунту внаслідок осідання. Залежно від характеру деформацій у межах шахтного поля на поверхні знімається шар грунту, провали засипаються, розрівнюються і після остаточного осідання вирівнюються і покриваються шаром грунту.

## Slide 13
Вироблені торфовища при фрезерному і машино-формувальному способах видобування торфу потрібно повернути землекористувачам для використання їх під сіножаті, пасовища, обліснення та обводнення.
З цією метою влаштовують осушувальну мережу, проводять планування поверхні, споруджують дороги.
Торфовища, вироблені гідроспособом, звичайно рекультивують для рибно-господарського використання. На них здійснюють корчування та вивезення пнів, планування та закладення осушувальної мережі.

## Slide 14
Біологічний етап рекультивації - це етап загальної рекультивації, що охоплює комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів для підвищення родючості порушених земель.
Біологічна рекультивація може бути сільськогосподарською або лісовою.
Сільськогосподарська рекультивація виконується для підготування землі під ріллю, багаторічні насадження чи природні кормові угіддя.
У зоні поширення родючих чорноземів під ріллю слід рекультивувати не більше 70% порушених земель. Решту 30% відводять під укоси відвалів, терасовидні уступи, під"їздні шляхи, протиерозійні споруди.

## Slide 15
Порушені землі мають несприятливі режими, на них навіть багаторічні трави потребують удобрення. Найбільші прирости врожаю були отримані у варіанті з повним мінеральним добривом. Велике значення має глибина насипного гумусованого шару. . У загальному випадку економічно доцільним є насипання гумусового шару грунту до глибини 50 см. Для відновлення родючості і підвищення врожайності сільськогосподарських культур велике значення мають норми внесення добрив.

## Slide 16
У меліоративний період рекультивації найдоцільніше вирощувати багаторічні трави, особливо бобові - люцерну, еспарцет, буркун - з використанням їх як сидератів.
Після проходження меліоративного періоду рекультивовані землі включають до складу ріллі під польові, кормові і грунтозахисні сівозміни.
Створення кормових угідь на рекультивованих землях є найдоцільнішим тоді, коли не вистачає гумусованого шару для їх покриття.

## Slide 17
На рекультивованих землях без покриття гумусованим шаром створюють сіяні сіножаті, які підвищуватимуть їх потенціальну родючість.
При протиерозійній організації території рекультивованих земель під залуження відводять укоси відвалів, щоб травостій попереджав розвиток водної ерозії

## Slide 18
Під лісову рекультивацію можна відводити відвали з різними грунтосумішами без селективного відсипання. Якщо грунтосуміші токсичні, проводять їх хімічну меліорацію або перекривають потенційно родючими породами. Менш строгими у даному випадку є і вимоги до загального планування (вирівнювання) відвалів.

## Slide 19
Складовою частиною проекту рекультивації земель є протиерозійні заходи:
будівництво водозатримних і водовідвідних валів,
водоскидних споруд,
терасування,
залуження та залісення,
застосування грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур.