## Slide 1
6.2. Захисні лісові насадження
"Лісова меліорація", "агромеліорація", їх роль і народногосподарське значення.
Значення лісу і одного із видів його використання - лісових меліорацій - в житті людини велике і багатогранне.
Лісові меліорації - наука про покращення природних умов сілськогосподарського виробництва і навколишнього середовища за допомогою лісорозведення.
Агромеліорація - система заходів по борьбі з ерозією грунтів, посухами і суховіями. Вона включає створення захисних лісових насаджень на ярках, балках, агротехнічні, гідротехнічні і організаційно-господарські заходи.

## Slide 2
Комплексне виконання протиерозійних робіт, разом з грунтозахисним землеробством, зберігає і підвищує родючість грунтів, послаблює шкідливий вплив засух, підвищує врожайність сільськогосподарських культур і продуктивність природних кормових угідь, а також покращує навколишнє середовище. Лісові меліорації, агролісомеліорація - прості, ефективні і загальновизнані засоби захисту грунтів від ерозії, а ріллі - від посух і суховіїв, що має велике значення не тільки для сільського господарства, але і для охорони природи в цілому.

## Slide 3
Природні фактори, які викликають необхідність лісової меліорації.
Клімат лісостепових і степових районів нашої країни змінюється від помірно-континентального до континентального. Разом з континентальністю з заходу на схід збільшується суворість зимового і посушливого літнього періодів
В цьому направленні збільшується частота і сила таких важливих для сільського господарства кліматичних явищ, як посухи, суховії, пилові бурі, хуртовинні вітри, водна ерозія, тощо.
Ці особливості клімату створюють великі труднощі для сільського господарства і визивають необхідність для вивчення і розробки заходів від їх шкідливого впливу.

## Slide 4
Засухи і суховії.
Засуха - це бездощовий період, достатньо тривалий для того, щоб волога, яка засвоюється рослинами в кореневмісному шарі грунту була витрачена.
Засуха супроводжується підвищенням температури повітря вище середньої багаторічної на 2-3ºС, що визиває відповідне зниження оптимальної вологості повітря.
Шкода від засух дуже велика, зниження врожаю складає 20-25% від норми, а це негативно впливає не тільки на розвиток сільського господарства, а і на народне господарство країни в цілому

## Slide 5
Засухи супроводжують суховії, тобто сухі вітри, швидкість яких більше 5 м/с.
Вони посилюють шкідливу дію засух на рослини. Найбільша частота суховіїв приходиться на середину вегетаційного періоду і складає 32%, тобто третя частина періоду в степових умовах буває суховійною, це наносить велику шкоду сільському господарству зони.

## Slide 6
Чорні або пилові бурі найбільш яскраве проявлення вітрової ерозії грунту.
Особливо часто вони спостерігаються в засушливих районах не тільки літом, але і зимою, коли мало снігу.
При сильному вітрі ( від 5 до 20 м/с і більше) видувається з поверхні грунту глина, пил, який переноситься у вигляді чорної хмари на великі відстані і відкладується біля різних перешкоджень.
Глибина видування за рік інколи може досягати 20 см і більше.

## Slide 7
Видування грунту на полях може спостерігатися п"ятнами, смугами і цілими ділянками.
Від чорних і пилових бурь на великих площах гинуть озимі хліба, які приходиться пересівати весною яровими культурами.
Ще більше ушкодження наносять такі бурі в результаті зносу верхнього шару грунту, що визиває зниження родючості.

## Slide 8
Одне із головних засобів захисту ріллі від вітру - лісові насадження, які значно послаблюють дію засух.
Основним елементом агролісомеліорації є лісові смуги. Смугові насадження характеризують такі показники:
конструкції лісосмуги - продувні, ажурні, непродувні (щільні);
форма - прості одноярусні і складні - дво- і триярусні
склад насаджень визначають виділи;
спосіб посадки або посіву - рядовий, гніздовий, шахматний ;

## Slide 9
походження - штучні і природні;
вік - якщо головна порода розрізняється на один клас або більше (тривалість класу віку в лісовій і лісостеповій зонах для всіх порід, окрім тополя і іви складає 10 років, в сухостеповій і напівстеповій зоні - 5 років);
висота - якщо ділянки відрізняються не менше, ніж на 20%;
ступінь зімкнутості крон - якщо загальна зімкнутість дерев без врахування чагарників змінюється не менше ніж на 20%;
ширина - якщо смуги розрізняються на одне або більше міжряддя;
рядність - при зміні на один і більше ряд

## Slide 10
Полезахисне лісорозведення.
Лісові смуги розташовують по можливості у взаємно перпендикулярних направленнях так, щоб обмежовані ними ділянки мали прямокутну форму.
Основні лісові смуги розміщують впоперек пануючих ерозійно небезпечних суховійних вітрів ( відхилення не повинно перевищувати 30º).
Відстань між основними лісовими смугами не повинна перевищувати більше ніж в 30 раз робочу висоту дорослого деревостою; відстань між допоміжними смугами приймають до 2000 м.

## Slide 11
Таблиця. Параметри полезахисних лісових смуг
Грунти | Можлива висота дорослих деревостоїв | Відстань між смугами - не більше, м | 
 |  | Основними | допоміжними
Сірі лісові, оподзолені і вилужені | 20-22 | 600 | 2000
Типові і звичайні чорноземи | 16-18 | 500 | 2000
Південні чорноземи | 12-14 | 400 | 2000
Темно-каштанові і каштанові | 8-10 | 350 | 1500
Світло каштанові | 6-8 | 250 | 1500

## Slide 12
На легких грунтах для запобігання ерозії, відстань зменшують. В залежності від розміщення смуг площа ріллі, складає 20-120 га.
Полезахисні лісові смуги застосовують при похилах місцевості не більше 2º. Конструкція смуг впливає на зниження швидкості вітру, на умови ерозії грунту, снігонакопичення і випаровування вологи. Найбільш ефективні продувні і ажурні смуги.
Полезахисні лісові смуги закладають в три-чотири ряди, рідко в п"ять рядів шириною до 15 м. Всередині полів сівозміни допускається застосування дворядних смуг.

## Slide 13
Лісові смуги бувають чистими або змішаними.
Чисті насадження складаються із однієї головної породи.
При використанні повільноростущих порід (дуб, сосна) для прискорення дії смуги вводять швидкоростущу породу, на каштанових грунтах вводять 20-30% чагарників, чергуючи їх з деревними породами.

## Slide 14
Змішані насадження із світлолюбивих і тіневиносливих деревних порід застосовують в степових районах. Останні розташовують в крайніх рядах, а в трьохрядних смугах висаджують через одне дерево головної породи.
Відстань між рядами на сірих лісових грунтах і чорноземах 2,5-3 м, на південних чорноземах і каштанових грунтах - 3-4 м, відстань між сіянцями в ряду - 1,5-2 м. Необхідна кількість сіянців на 1 га лісової смуги складає від 880 до 4000 штук. Саджанці і черенки висаджують через 2,5-3 м.

## Slide 15
Таблиця . Кількість сіянців на 1 га при рядовому висаджуванні, шт
Відстань між сіянцями в рядах,м | Відстань між рядами,м |  |  |  | 
 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5
1,0 | 4000 | 3300 | 2900 | 2500 | 2200
1,5 | 2668 | 2201 | 1934 | 1668 | 1467
2,0 | 2200 | 1650 | 1450 | 1250 | 1100
2,5 | 1600 | 1320 | 1160 | 1000 | 880

## Slide 16
Лісові смуги створюють
діагонально-груповим,
шахматним,
групово-рядовим і
другими способами, при яких забезпечується механізований догляд за грунтами.
Шахматний спосіб краще використовувати в засушливих районах.

## Slide 17
Вплив полезахисних лісосмуг на мікроклімат, випаровування, вологість грунту, снігозатримання.
На полях, які прилягають до лісових смуг змінюються всі елементи мікроклімату: температура, вологість повітря, вологість грунту, випаровування, розподіл снігу, промерзання та ін.

## Slide 18
Температура повітря пов"язана з температурою грунту і швидкістю теплообміну.
Із зменшенням швидкості вітру в зоні впливу лісових смуг зменшується турбулентність і швидкість теплообміну. Це змінює температуру повітря. Ці зміни, в свою чергу, залежать від стану поверхні грунту, від наявності на ньому рослин.

## Slide 19
Температурний режим повітря на захищених полях залежить від конструкції лісових смуг.
На полях серед непродувних лісових смуг температура повітря підвищується до 3º С, серед ажурних смуг - до 1º С.
Продувні лісові смуги майже не впливають на температуру повітря на прилеглих полях.

## Slide 20
Вологість повітря також залежить від швидкості вітру і його турбулентності.
Оскільки швидкість вітру і турбулентний обмін під впливом лісових смуг зменшується, то пари води довше утримуються в приземному шарі, і тому вологість повітря на таких полях буде вище, ніж у відкритому степу.
Різниця вологості повітря досягає в засушливий період у відносному значенні до 12%. При суховіях таке перевищення збільшується в 1,5-2 рази, що має велике значення для життєдіяльності рослин.

## Slide 21
Дуже важливим показником мікроклімату є випарність, яка визначається відношенням опадів до випаровування.
На полях, захищених лісовими смугами, швидкість вітру зменшується в середньому на 40-45%, а вологість повітря підвищується на 5%, тому значно знижується випарність (на 25%).
Якщо в степу відношення опадів до випаровування дорівнює приблизно 0,6, то під дією лісових смуг воно збільшується до 0,9, тобто умови зволоження становляться в степу такими як і в лісостепу.

## Slide 22
Отже, лісові смуги перетворюють степ в лісостеп не тільки по зовнішньому вигляду, але і по мікроклімату полів.
Зменшення випаровування серед лісових смуг має велике значення для зрошуваного землеробства.
При наявності лісових смуг можна знизити норму поливу на 15%.

## Slide 23
Відкладення снігу. Величина і характер відкладення снігу на полях в значній мірі визначає глибину промерзання і швидкість відтаювання грунту, кількість води, що впитується і інтенсивність стоку.
Кількість води ( у вигляді снігу) на полях серед лісових смуг в 1,3-1,4 рази більше, ніж на полях незахищених, з яких сніг зноситься в балки і ярки.
Додаткове снігонакопичення на полях серед лісових смуг, зменшення випаровування і поверхневого стоку на полях, сприяє збільшенню запасів вологи в грунті за вегетаційний період до 15%.

## Slide 24
Більш рівномірно сніг розподіляється на полях захищених лісовими смугами продувної або ажурної конструкції.
Непродувні лісосмуги накопичують великі кучугури снігу всередині (до 3 м) і на галявинах (до 2,5 м).
Це визиває повільне танення снігу весною і затримує початок польових робіт.

## Slide 25
В зв"язку із зменшенням швидкості вітру, кращому розподіленню снігу і підвищенню вологості грунту на полях, захищених лісовими смугами, майже повністю припиняється вітрова ерозія.
Лісомеліоративне районування.
Вибір деревних і чагарникових порід залежить від конкретних умов природно-господарських зон. У відповідності з агролісомеліоративним районуванням виділений цілий ряд грунтово-біокліматичних областей, кожна із яких має зони ( лісова, лісостепова, степова і напівпустельна) і райони.

## Slide 26
По лісопридатності в залежності від ступеню солонцюватості грунти розділені на 4 групи:
1-а група: несолонцюваті або слабосолонцюваті (каштанові і світло-каштанові) грунти, поза комплексом або в комплексі із солонцями до 10%.
До глибини 2 м відсутні водно-розчинні солі, грунтові води залягають глибоко (6-8м).
Лісорослинні властивості грунтів хороші, окрім солонців.
2-а група: каштанові і світло-каштанові, слабо і середньо-солонцюваті грунти з участю солонців до 25%, сольові горизонти на глибині до 15 м.
Для насадження лісосмуг провадять попередню меліорацію солонців.

## Slide 27
3-я група: солонцюваті і сильносолонцюваті світло-каштанові грунти, солонці складають 25-50%, місцями солончаки і легкі бурі грунти.
Легкорозчинні солі залягають на глибині до 1 м.
Перед насадженням лісових смуг на грунтах проводять меліорацію.
4-я група: бурі і світло-каштанові грунти важкого механічного складу, засолені, з участю солонців більше 50%, солончаки, глибокі піски.
Перед насадженням лісових смуг провадять протисолеву меліорацію.

## Slide 28
Для захисного лісорозведення посадковий матеріал вирощують із насіння, зібраного в штучних насадженнях або в природних лісах.
В лісомеліоративних розсадниках застосовують в основному трипільну сівозміну:
чистий або сидеральний пари,
сіянці першого року і
сіянці другого року вирощування.

## Slide 29
Розміщення полезахисних лісосмуг в умовах рівнинного рельєфу.
На рівнині, де відсутній виражений поверхневий стік води, основні (поздовжні) лісові смуги розміщують перпендикулярно направленню вітрів, які визивають чорні бурі, завірюхи і суховії.
Ширина захищеного поля в залежності від кута зустрічі вітра з лісовою смугою повинна мінятися таким чином:
при 90º - 25Н (найбільша), при відхиленні від нормалі на 30º - 21Н, на 45º - 18Н.

## Slide 30
Цю залежність необхідно враховувати при землеустрої, так як лісові смуги розміщують по межах полів.
При прямокутній формі полів сівозміни довгі їх сторони розміщують поперек направлення шкідливих вітрів.
По цих межах проектують основні лісові смуги, а по коротких - допоміжні (поперечні). В особливих випадках, як виключення, допускається відхилення від нормалі, але не більше 30-45º.

## Slide 31
При проектуванні розміщення лісових смуг величина Н приймається рівною висоті дорослих дерев. Швидкоростучі породи досягають цієї висоти у віці 25-30 років, середньоростучі - в 40-50 років
Ширину полезахисних лісових смуг встановлюють в залежності від їх конструкції: для утворення продувних смуг на суглинистих грунтах від 7,5 до 15 м і ажурно-продувних на пісчаних грунтах від 12,5 до 21 м. В цих межах основні лісові смуги створюють більш широкими, а допоміжні - вузькими.

## Slide 32
На пасовищах закладаються пасовищезахисні лісові смуги. Вони позитивно впливають на ріст травостою, зменшують випаровування вологи, зменшують інтенсивність транспірації, підвищують вологість повітря, покращують якість травостою і збільшують урожайність трав на пасовищах.
Пасовищелісозахисні смуги створюються у вигляді основних і допоміжних.
Основні лісові смуги виконують головну вітрозахисну роль і розміщуються поперек направлення шкідливих вітрів
Допоміжні закладаються перпендикулярно до основних. Таким чином, відстань між основними смугами -300-400 м, між допоміжними -1500-200 м. Ділянки під пасовища будуть мати площу 45-80 га.

## Slide 33
Пасовищні лісові смуги створюються із п"яти рядів деревовидних і чагарникових порід при розміщенні рослин між рядами 3 м і в ряду 1 м.
Для захисту тварин від сонцепеку і створення кращих умов відпочинку в місцях водопою на пасовищах створюються "зелені зонти" із деревних і чагарникових порід, площею 0,5-1,2 га.

## Slide 34
Для захисту тваринницьких приміщень зимою від заносу снігом або при сильних вітрах - від дрібнозему, закладують прифермські і прикошарні захисні насадження із трьох лісових куліс (стрічок) шириною 10-20 м кожна. Відстань між стрічками -15 м. Кожна куліса має 5 рядів деревних і чагарникових порід.
Лісові смуги вздовж залізничних і автомобільних доріг мають свою специфіку і призначені для захисту доріг від заносу снігом. Їх висаджують у вигляді 2-3 куліс з розрахунком відкладення снігу між ними.
Польові дороги обсаджують алейними або продувними лісовими смугами, розміщуючи їх на завітреній стороні.

## Slide 35
Захисні лісові смуги в плодових садах створюють для захисту плодових дерев від шкідливої дії вітру. Під захистом лісових смуг створюється затишок із особливим мікрокліматом:
вологість повітря збільшується на 30%,
в період цвітіння збільшується температура до 4-5ºС,
збільшується відвідування квітів бджолами, більше і рівномірніше накопичується сніг під плодовими деревами, створюються кращі умови їх зимування.
Врожай плодів підвищується на 25%.

## Slide 36
Конструкції полезахисних лісових смуг.
Вітрозахисна дія лісових смуг знаходиться в великій залежності від конструкції лісових смуг.
Конструкція - це склад лісової смуги, яка характеризується розмірами і розподіленням просвітів по вертикальному профілю, тобто вітропроникністю лісового насадження. Конструкція лісової смуги залежить від її ширини, складу порід і ярусності. Виділяють такі основні конструкції:
Непродувна;
Ажурна;
Продувна.

## Slide 37
непродувна (масивна) конструкція відрізняється майже повною відсутністю просвітів на боковій поверхні лісової смуги; насадження багатоярусні, але можуть бути і простими.
Основна маса потоку вітру обтікає таку смугу зверху; через неї проходить не більше 10% вітрового потоку;
ажурна конструкція характеризується рівномірним розміщенням просвітів ( різної крупності) на боковій поверхні лісової смуги.
Площа просвітів складає 25-30% площі стіни лісу.
Ширина таких смуг 15-20 м; насадження складні.
Основна частина потоку повітря проходить через таку ажурну стіну, а інша обтікає її зверху;

## Slide 38
продувна конструкція відрізняється від ажурної більшою щільністю зверху і в середині бокового профілю і більш великими просвітами внизу. Площа просвітів між стовбурами більше 60%, в кронах -15%. Ширина таких лісових смуг 10-15 м; насадження двоярусні, без підліску або з низьким чагарником. Основна частина потоку повітря проходить через нижню частину такої полоси, а інша обтікає її зверху.

## Slide 39
Таблиця. Сучасні конструкції лісових смуг
Конструкція | Вітропроникність в літній період,% | 
 | між стовбурами | в кронах
Непродувна (густа між стовбурами і в кронах) | менше 10 | менше 10
Ажурна (ажурна між стовбурами і в кронах) | 15-35 | 15-35
Продувна (рідка між стов-бурами і густа в кронах) | більше 60 | 0-15

## Slide 40
Вирощування лісосмуг.
Закладка лісових смуг здійснюється різним посівним і садивним матеріалом- насінням, плодами, сіянцями, черенками, саджанцями.
Насіння і сухі плоди використовують для посіву в лісовому розсаднику для вирощування сіянців.
Сіянці - 1-2 річні деревні рослини, вирощені із лісового насіння. Необхідна висота сіянців всіх порід дерев і чагарників не менше 10 см і не більше 60 см. Коренева система повинна бути довжиною від 10 до 30 см, товщина стовбуру біля кореневої шийки не менше 2 мм.

## Slide 41
Черенки - частини річних пагонів товщиною 0,5 - 2 см і довжиною 25-30 см з 4-5 бруньками.
Розмножаються черенками тополя, іви і деякі плодові чагарники.
Для розмноження декоративних дерев і чагарників використовують зелені черенки з 2-3 листками.
Кореневими черенками розмножають осину, тополю білу, шовковицю і др. Їх нарізають восени, після опадання листя, із коренів товщиною 8-10 мм і довжиною 10-15 см.

## Slide 42
Саджанці вирощують із сіянців і черенків на протязі 2-10 років, в залежності від іх виду і призначення.
Для посадки лісових смуг використовують 2-3 річні саджанці висотою 1,5-3,0 м, діаметром на висоті грудей (130 см) від 2 до 4 см і кореневою системою довжиною 35-40 см.
Саджанці чагарників повинні мати висоту 0,70-1,0 м, кореневу систему довжиною і шириною 30-35 см.
Сіянці, черенки і саджанці вирощують на спеціально відведених майданчиках які називаються лісовими розсадниками.

## Slide 43
Сіянці вирощують в посівному відділі лісового розсадника.
Великомірний садивний матеріал вирощують в особливому відділенні лісового розсадника - деревовидній школі.
Тут у них формують крону і компактну для пересадки кореневу систему
В залежності від величини саджанці вирощують в одній або в 2-3 школах - пересаджують з однієї школи в іншу.
Цим досягається формування необхідної кореневої системи, збільшується площа живлення рослин.
В першій школі саджанці тримають 2-3 роки.

## Slide 44
У саджанців дерев формують рівний сильний стовбур і рівномірно розвинену крону.
У багатьох деревних порід хороша крона формується без обрізання ( береза, каштан, рябіна, горіхи і ін.)
У хвойних порід крону не формують. В лісовому розсаднику є маточні плантації ів і тополі, з яких щорічно зрізають всі річні пагони на черенки.
При організації лісового розсадника виходять із необхідності в садивному матеріалі на період 5 - 10 років. Загальна площа розсадника визначається як сума корисних площ відділень (посівного, школи, плантації) з врахуванням службової площі, яка приймається 40% від корисної площі.

## Slide 45
Лісонасадження на зрошуваних землях.
Захисні лісові насадження на зрошуваних землях окрім основного призначення (боротьба з ерозією) виконують такі функції:
зменшують непродуктивне випаровування і забезпечують економію поливної води;
покращують рівномірність і якість поливу, особливо при дощуванні;
знижують вплив пилових бурь і захищають канали від заносу піском та дрібноземом;
затримують сніг і сприяють вологонакопиченню в грунті;
захищають посіви від вимерзання, видування або атмосферної засухи;
дренують землі і послаблюють процеси повторного засолення грунтів;
укріпляють берега каналів і зменшують їх заростання та ін.

## Slide 46
Розміщення лісових смуг ведуть одночасно з проектуванням зрошувальної мережі.
Створюють їх, як правило, вздовж постійних каналів і лоткової мережі, по межах полів сівозмін. Відстань між основними смугами на зрошувальних системах з поверхневим поливом приймається в межах 450-600 м, на рисових системах від 600 до 800 м, при дощуванні відстань між смугами повинна бути кратною ширині захвату машин.
Відстань між поперечними лісовими смугами приймається не більше 2 км, а на пісчаних грунтах - 1 км. Лісові смуги вздовж внутрішньогосподарської зрошувальної і колекторно-зкидної мережі розміщують з однієї сторони каналів для забезпечення можливостей їх очищення і використання.

## Slide 47
Таблиця. Розміщення лісових насаджень на зрошувальних системах
Елемент зрошувальної системи | Кількість рядів в лісовій смузі | Ширина лісової смуги | Розміщення лісових смуг відносно каналу
Магістральні канали і великі колектори | ≥5-8 | 18-25 | З двох сторін
Гілки МК і міжгосподарських розподільників | 3 2 | >10 6 | З однієї сторони З двох сторін
Внутрішньогосподарські канали | 2-3 | 6-12 | З однієї сторони
Канали колекторно-дренажної мережі | ≥2 | ≥6 | З двох сторін
Розподільчі лотоки | ≥2 | ≥6 | З однієї сторони
Дороги | 1-2 | ≥3 | З двох сторін
Ставки, водосховища | ≥3 | ≥20 | По периметру
Межа зрошуваного масиву | ≥5 | ≥15 | 

## Slide 48
Відстань між поздовжніми смугами встановлюється кратній ширині захвату дощувальної техніки або у відповідності з конструктивними розмірами спеціалізованих внутрішньогосподарських систем:
на зрошувальних системах при поливі по борознах із застосуванням поливного колісного трубопроводу ТКП -90 - 400 м;
передвижного агрегату ППА-165 У в залежності від типу грунтів кратним 100 м;
самонапірної зрошувальної мережі з поливними трубопроводами - 300-500 м;
засобів малої механізації - від 450 до 600 м

## Slide 49
на зрошувальних системах при поливі по смугах із застосуванням
передвижного агрегата ППА- 300 - відстань повинна бути кратною 120 м;
на зрошувальних системах при поливі дощуванням із застосуванням
широкозахватних дощувальних машин типу Кубань - 807 м;
дощувальної машини "Фрегат", в залежності від модифікації-від 880 м до 1150 м;
дощувальних машин "Волжанка", "Ока", ДКН-80, від 205 до 409 м;
дощувальних машин "Днепр" - від 704 до 920 м;
двохконсольного дощувального агрегата ДДА-100 МА і дощувально-поливного агрегата ДДПА-130/140 - кратним 120 м;
далекоструминних дощувальних агрегатів ДДН-70 і ДДН-100 - відстань приймають у відповідності з принятою в проекті зрошення схемою іх роботи, вона повинна бути кратною відстані між зрошувачами - від 70 до 155 м.

## Slide 50
На рисових зрошувальних системах в залежності від типів карт
карта-чек з широким фронтом заливу і збросу -500-600 м;
карта кубанського типу - 300 м;
карта краснодарського типу - 400-1200 м;
карта далекосхідного типу -600-1200 м;
закриті рисові системи - 300-400 м.
При внутрішньогрунтовому і крапельному зрошенні
розміщення лісових смуг пов"язують з організацією території садів, виноградників і ягідників.

## Slide 51
Лісові насадження на зрошуваних землях створюють із швидкорослих, довговічних і цінних порід.
На засолених землях і при неглибокому заляганні мінералізованих грунтових вод використовують солестійкі деревні породи (білу акацію, топіль , шовоковицю білу та ін.)
В останні роки запропонована технологія створення смуг з вузькими (1,3 м) міжряддями для вирощування дерев з пірамідальною кроною. Це забезпечує економію землі до 28%.

## Slide 52
Лісомуги на осушених землях.
На осушених землях захисні лісові смуги необхідні, перш за все, для боротьби з вітровою ерозією грунтів, водною ерозією на заплавах, для покращення мікроклімату і боротьби з заморозками, покращення якості води і умов ведення рибного господарства, для захисту доріг від снігових заносів і ін.

## Slide 53
Принципи розміщення захисних насаджень такі як і на зрошуваних землях. Застосовують в основному ажурні і масивні (щільні) лісосмуги.
Ширина смуг 10 м, відстань між рядами - 2,5 м, на торфяних грунтах - 1,5 м.
На осушених землях під насадження лісових смуг відводять непридатні землі (гряди або острови серед торфяників), а також зберігають найбільш цінні окремі дерева, острівки лісу і чагарників.

## Slide 54
Економічна ефективність захисних лісонасаджень.
Захисні лісонасадження повністю окупають витрати на їх створення за 3-5 роки.
Кожний гектар лісової смуги дає більше 400 грн. агролісомеліоративного прибутку.
Запас деревини у віці 20 років складає 400-500 (до 1000) м3/км насаджень.
Поля, захищені лісовими смугами значно менше потерпають від вітрової ерозії.
Лісові смуги своїм впливом на режим вітру і поверхневий стік води змінюють мікроклімат роблять його більш вологим, що сприяє одержанню більш високих і стійких врожаїв сільскогосподарських культур.

## Slide 55
Економічна ефективність захисних лісонасаджень.
Прибуток від додаткового зібраного врожаю перевищує 25 грн/га.
Лісові насадження захищають водоймища і ставки від замулення, покращують водопостачання території і підвищують літній стік води в річках.
Важливим є загальноекологічне значення лісових смуг.
В лісових смугах поселяються багато птахів і тварин, які знищують шкідники сільськогосподарських культур.
Більшість штучних лісонасаджень на берегах балок, ярків, ставків, водосховищ утворюють мальовничі куточки природи, як є місцем відпочинку людини.

## Slide 56
6.3 Закріплення і залісення ярів та піщаних земель
Ярки - результат прискореної водної ерозії, сипучі піски - результат вітрової ерозії. Ті і другі належать до категорії земель, непридатних для вирощування сільськогосподарських культур.
Їх площі постійно збільшуються, що призводить до втрат все нових і нових високопродуктивних сільськогосподарських угідь. Але ці землі при умілому їх використанні можна перетворити в продуктивні

## Slide 57
Яружна ерозія виникає при концентрації струменів води в потужні водні потоки.
Це може бути при стіканні води зі схилів водозбору в природну гідрографічну мережу або в штучну ложбину.
Оскільки поверхневий стік талих або ливневих вод періодично повторюється, то щорічно спостерігається подальший ріст ярків в глибину, довжину і ширину.

## Slide 58
Яри - завершальна стадія розвитку лінійної ерозії. Їх глибина становить 3-50 і може досягати 100 м.
Типовою для яру є наявність вершини, відвершків, дна, русла, гирла, конуса виносу, схилів та брівки.
Вершиною називають ту його частину, через яку надходить найбільша частина поверхневого стоку. Багато ярів мають декілька вершин. Головною з них називають вершину найбільшого розміру, інші, менші вершини називають відвершками.

## Slide 59
Нижня частина яру обмежується схилами. На ній осідають продукти виносу, вона і є дном яру.
В старих ярах по дну проходить русло, по якому тече вода, в молодих ярах водний потік тече по всьому дну.
В яружно-балкових системах ділянки дна займають лише 0,1-2% їх загальної площі.

## Slide 60
Гирло яру - найстаріше за віком місце сполучення яру з річковою долиною або балкою, швидкість водного потоку тут знижується, внаслідок чого відкладається дрібнозем у вигляді віяла, або конуса виносу.
Схил яру - це похила площина землі між брівкою та дном яру, або бічна стінка яру, яка знизу обмежена дном, згори - прилеглим схилом. Брівка яру - це перетин земної поверхні з бічними стінками яру.

## Slide 61
Яри діляться на первинні і вторинні.
До первинних відносяться ярки, які вперше перерізають нові поверхні землі,
до вторинних - що поглиблюють існуючу гідрографічну мережу
Первинні ярки утворюються в результаті концентрації стоку води по штучних ложбинах на схилах водосбору будь якого елементу гідрографічної мережі (балки і др.) Ці ярки називають первинними схиловими ярками.

## Slide 62
Вторинні ярки утворюються в результаті розмиву і поглиблення дна гідрографічної мережі, тому їх називають донними.
Ярки, які ростуть по дні ложбини, роззміщеної у верхів"ї балки, називають вершинними. Окрім того, виділяються ярки, що ростуть по дну бокових ложбин, ці ярки можна назвати вторинними схиловими.

## Slide 63
Стадії розвитку яру.
Розвиток ярів відбувається у чотири стадії: утворення промивин, вершинного розмиву, вироблення поздовжнього профілю і досягнення рівноваги та затухання росту.
На першій стадії утворюються промивини, або ритвини глибиною 30-50 см, найчастіше вони спостерігаються по дну борозен та знижень після сніготанення. Далі ці промивини поглиблюються до 50-100 см. Вони непрохідні для сільськогосподарських машин і знарядь, тому їх виводять із складу ріллі.

## Slide 64
На стадії вершинного росту під дією водного потоку в промивині з"являється вершинний перепад висот відносно до місцевого базису ерозії. Коли цей перепад досягає 1,5-3 м, під дією спадаючої води утворюється лійка розмиву, а також підмивання грунту, що причинює зсув грунту назустріч стічній воді. Ріст яру в довжину відбувається дуже швидко. Одночасно з ним руйнується і поглиблюється дно яру. Бічні схили набувають зривистої форми.
На цій стадії розвитку яр глибоко врізається в товщу грунту і його ріст здійснюється у багатьох напрямках, однак гирло ще не досягає місцевого базису ерозії. Воно неначе зависає на схилі, тому такі яри дістали назву "висячі".

## Slide 65
На стадії вироблення поздовжнього профілю і досягнення рівноваги розширюється і поглиблюється донна частина яру. Русло яру перестає бути висячим, яр набуває поздовжнього профілю, що має форму увігнутої кривої, крутість якої рівномірно зменшується в напрямку від вершини яру до його гирла.
Поперечний профіль розширюється через підмивання та обсипання схилів, що тривають до закінчення цієї стадії розвитку яру, після чого схили перестають обсипатися і заростають рослинами-піонерами (буркуном, свинороєм, підбілом та ін.).

## Slide 66
Для стадії затухання яру характерні повне припинення глибинної ерозії, зупинка процесів підмивання та завершення природної стрімкості схилу. Дно яру затягується делювієм і поступово вирівнюється. Яр остаточно досягає місцевого базису ерозії і на його схилах поселяються трав"янисті рослини та чагарники. Яр поступово перетворюється в балку.
Причинами затухання росту яру є досягнення профілю рівноваги та зменшення площі водозбору.

## Slide 67
Види насаджень по елементах ярів та балок
Борьба з ярами за допомогою лісових насаджень основана на їх здатності поглинати поверхневий стік води, окрім того, корені дерев і чагарників частково скріплюють грунт.
Для зупинення росту ярів за допомогою лісу необхідно так розміщати лісові смуги, щоб вони поглинали поверхневий стік води ще на підступах до ярів. Це досягається створенням прияружниї лісових смуг, які закладаються в загальній схемі водорегулюючих і прибалочних лісових смуг.

## Slide 68
Прияружні полоси закладають вздовж бровки яру, відступаючи від неї на 3-5 м, з врахуванням можливості відколювання укосів яру. Вони можуть бути створені по типу прибалочної або полезахисної лісової смуги, в залежності від умов поступання стоку води в ярок, що в свою чергу, залежить від типу яру і стадії його розвитку.

## Slide 69
Прияружні лісові смуги при розвитку первинних ярів. (берегові, схилові).
На перших стадіях розвитку первинного яру основна маса води поступає в нього через вершину по штучній улоговині і лише незначна частина стоку - через стокоударну бровку.
В цьому випадку прияружну лісову смугу необхідно закладати лише вздовж стокоударної бровки яру по типу полезахисної, шириною 12,5-15 м.
Основне призначення такої смуги - розподілення снігу.
Продовження росту такого яру може бути припинено відводом води від вершини яру найпростішими гідротехнічними спорудами ( вали-розпилювачі і канави).

## Slide 70
В послідуючих стадіях розвитку первинного яру необхідно вздовж бровки закладувати прияружну смугу шириною 20 м. По стокоударній галявині через 30-50 м будуються валики розпилювачі для відводу води в лісові смуги.
Прияружні лісові смуги при розвитку вторинних ярів.
В кожний елемент гідрографічної мережі основна маса води поступає з прилягаючих до нього схилів і частково через вершину. В цих випадках прияружні лісові смуги закладають по типу прибалочних вздовж старих балок, лощин і улоговин з обох сторін, тому що у них обидві бровки стокоударні.

## Slide 71
При розвитку яру по дні улоговини (вершинний яр) прияружну лісову смугу закладають вздовж бровки яру, відступаючи від неї на 4-5 м. В цьому випадку лісову смугу продовжують далі вершини яру до 50 м, тобто майже до краю улоговини, щоб перехватити боковий стік, що поступає в улоговину.
Якщо берега балок розсічені струминними розмивами або короткими береговими ярами, прияружну лісову смугу закладають паралельно бровці балки, але вище вершини промивин на ширину смуги.

## Slide 72
Яри всіх типів, що досягли останньої стадії розвитку, підлягають суцільному облісненню .
В першу чергу посадки лісу проводять на тіневому укосі і по дну яру, при цьому русло водотоку не засаджують.
В подальшому, по мірі покращення мікроклімату під впливом лісового насадження проводять посадку на сонячному укосі.
Насадження лісу на укосах ярів і змитих берегах балок проводять, розміщуючи ряди по горизонталях.
Для цього при похилах укосів до 12º нарізають плужні борозни, роблячи смугу шириною 1-1,5 м, на схилах до 18º споруджують тераси двократним проходом пятикорпусного плугу, а на більш крутих - бульдозерами.
На невеликих ярах насадження лісу проводять вручну майданчиками і рядами без терас.

## Slide 73
Лісові протиерозійні насадження на території землекористувань, їх проектування
.Створення постійних рубежів між еколого-технологічними групами орних земель може забезпечуватись як насадженням водорегулювальних лісосмуг, так і будівництвом валів-терас чи смуг залуження.
На території господарств створюють мережу полезахисних, водорегулювальних, вітроломних (навколо садів), прибалкових, прияружних лісосмуг, насаджень навколо ставків, водойм, а також на незручних угіддях.
Усі ділянки території, що непридатні для сільськогосподарських угідь, підлягають залісненню і повинні використовуватись з рекреаційною метою.

## Slide 74
Лісомеліоративні насадження проектуються з метою надійного захисту грунтів від ерозії в комплексі з другими протиерозійними заходами. Місцеположення і площа протиерозійних заходів визначається конкретними умовами, а також призначенням кожного виду лісонасаджень.
Їх розміщення на території землекористувачів диктується умовами і наявністю очагів ерозії, що підлягають суцільному залісенню.
При протиерозійній організації території їх місцеположення повинно бути взаємопов"язано з лінійними елементами благоустрою території, вони повинні займати мінімальну площу і створювати систему, яка б забезпечувала надійний захист грунтів від водної і вітрової ерозії грунтів.

## Slide 75
Під системою захисних насаджень розуміється комплекс різного виду насаджень, взаємодіючих між собою, які б створювали меліоративний ефект на визначеній території і забезпечували захист сільськогосподарських культур від впливу шкідливих природних явищ та сприяли одержанню високих стійких врожаїв.

## Slide 76
Від системи смуг слід відрізняти мережу смуг, яка може складатись із захисних насаджень, правильно розміщених, але молодого віку, що не досягли розрахункової висоти і тому ще не створили повного меліоративного ефекту на всій території, для якої ці насадження створені.

## Slide 77
Така мережа смуг становиться системою лише тоді, коли лісові смуги досягнуть визначеної висоти, характерної для даних грунтово-меліоративних умов і почнуть впливати на всю захищену площу, тобто розпочнуть взаємодіяти.
В цьому випадку на захищеній території виникає новий якісний стан, оскільки на ній створюється особлива атмосфера з мікрокліматом, грунтами, фауною і флорою, відмінними від таких же показників у відкритому степу.
Насадження, що входять в систему, повинні виконувати одну головну задачу - боротьбу з засухами, суховіями, водною і вітровою ерозією.
Але протиерозійна роль лісових насаджень значно ширше.

## Slide 78
Проектування системи лісових насаджень ведеться в два етапи:
на рівні схеми - в проекті протиорганізаційної території
і на стадії робочого проекту - після його виносу в натуру, тобто в період його здійснення.
Згідно робочим проектам проводиться створення, тобто закладка запроектованих лісозахисних насаджень.

## Slide 79
На території землекористувачів в залежності від конкретних умов можуть проектуватися такі види захисних лісових насаджень:
полезахисні,
водорегулюючі, прибалочні і
прияружні лісові смуги,
лісові насадження в заплавах річок, а також
лісові насадження на рекультивованих землях.
Кожний із перерахованих видів лісових смуг має своє призначення і будучи розміщеним на території землекористувачів повинен забезпечити надійний захист грунтів від ерозії.

## Slide 80
Таблиця . Максимальна відстань між поздовжніми і поперечними полезахисними лісовими смугами
Грунтово-кліматичні зони і грунти | Відстань між смугами на грунтах,м |  |  |  |  | 
 | Суглинистих |  | супіщаних |  | піщаних | 
поздовжні (основні) лісові смуги |  |  |  |  |  | 
Південна степ каштанові солонцюваті темно-каштанові південні чорноземи |  | 250-300 300-400 400-450 |  | 250-300 |  | 200-250
Степ Чорноземи |  | 450-500 |  |  |  | 
Лісостеп всі види грунтів |  | 550-650 |  | 350-400 |  | 300-350
Полісся дерново-підзолисті |  | - |  | 350-400 |  | -
поперечні (допоміжні) лісові смуги |  |  |  |  |  | 
Південна степ і степ | 1500-2000 |  | 500-800 |  | 400-500 | 
Лісостеп | 1000-2000 |  | 1000 |  | 500 | 
Полісся | - |  | 700-800 |  | - | 

## Slide 81
Таблиця. Рекомендовані відстані між лісовими смугами (Павловський Є.С., Зиков І.Г.)
Грунти | Крутизна схилів, градуси |  |  | 
 | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5
Сірі лісові | 220 | 180 | 160 | 140
Опідзолений вилужений чорнозем | 320 | 260 | 230 | 200
Чорнозем звичайний | 290 | 240 | 210 | 190
Чорнозем південний | 230 | 190 | 170 | 150
Каштанові | 180 | 150 | 130 | 120
Світло-каштанові | 130 | 110 | 100 | 90

## Slide 82
Ці відстані можуть змінюватися з врахуванням умов проектування, а також способів зарегулювання поверхневого стоку, типу схилів, виду стоку (ливневий, від сніготанення) і других умов.
Водозатримуюча здатність лісових смуг може бути збільшена, якщо в міжряддях розмістити водозатримуючу канаву і вал. При цьому відстань між лісовими смугами збільшиться, відстань може також збільшена при надійному захисті схилів посівами сільськогосподарських культур.

## Slide 83
Полезахисні лісові насадження проектуються на рівнинних землях і водорозділах. При їх розміщенні особливу увагу звертають на направлення вітрів в умовах складного рельєфу - при розміщенні їх на приводороздільній частині - на направлення водорозділів.
Допускається відхилення в сторону південних і південно-східних схилів. Ширина лісових смуг залежить від конструкції.
Перевагу віддають продувній конструкції, при якій їх ширина досягає від 7 до 15 м. Допустимі відхилення переважаючого направлення вітрів - до 30º і від горизонталей - до 10º з таким розрахунком, щоб похил вздовж лісової смуги не перевищував 2º.

## Slide 84
Водорегулюючі лісові смуги розміщують на розораних землях в місцях перелому профілю. Допустимі відхилення - до двох градусів вздовж лісової смуги.
Прибалочні і прияружні лісові смуги проектуються по можливості за рахунок малопродуктивних земель вздовж бровки балок і ярів на відстані 1,5-2 кратній їх глибині. При відстані між вершинами ярів до 100 м, проектується одна захисна прибалкова лісова смуга на 20-25 м вище вершин берегових промивин і ярів. Якщо ярок має декілька вершин з відстанню між ними 50-100 м, то лісова смуга проектується вище всіх вершин, а ділянки між ними відводяться під суцільне заліснення або залуження.
В діючих ярах, які не підлягають засипанню або виположуванню, залісненню підлягають укоси і дно. Заліснення ярів передбачається в комплексі з вершинними гідротехнічними спорудами. Ширина прияружних і прибалкових лісових смуг -12…20 м.

## Slide 85
Лісові насадження по берегах річок і водоймищ проектуються у вигляді суцільних лісових смуг, які розміщуються вище урізу високих вод, а при крутих берегах - вище бровки улоговин.
Греблі ставків заліснюються по бровці, а також з мокрого і нижнього сухого укосів.
Принципи підбору порід, схеми змішування, технологія вирощування протиерозійних насаджень повинна враховувати складність рельєфу і можливості їх вирощування.

## Slide 86
Для закріплення межі водоохоронної і прибережної зон створюються лісові смуги. На Україні середня ширина захисної водоохоронної зони по берегах річок більше 100 км складає 50-100 м, довжиною менше 100 км до 50 м.
На річках, які пересихають, ширина смуг не менше 20 м., на річках з постійним водотоком 20-40 м.
При розробці проекту протиерозійної організації території дається характеристика розміщення запроектованих лісових насаджень, підраховується їх площа, по нормативних даних встановлюється вартість їх створення.

## Slide 87
Добір асортименту порід та складання схем змішування для лісомеліоративних насаджень.
Перш ніж приступити до закладки лісових насаджень підбирають необхідний видовий склад деревних рослин.
Це досягається співставленням вимог окремих деревних рослин до факторів життя і умовам навколишнього середовища: родючості гранту, зволоженості території, теплового режиму.

## Slide 88
Керуючись рекомендаціями для конкретного грунтово-кліматичного району складається перелік необхідних деревних порід з врахуванням місцевого досвіду і біології порід. Потім вибирають тип лісових культур: деревно-чагарниковий або деревно-тіневий.
При цьому враховують меліоративне призначення лісового насадження і його біологічну стійкість.
В степових умовах біологічно-стійким типом лісового насадження є деревно-чагарниковий, а в лісостепових - деревно-тіневий.

## Slide 89
Наступний крок в проектуванні лісонасаджень - вибір сполучення деревних порід
Із складеного списку деревних порід вибирають головну породу. Стосовно до неї підбирають супутникові породи і чагарники. Правильно складене сполучення деревних порід забезпечує формування біологічно стійкого змішаного лісового насадження. Це саме складна задача в розведенні лісу і лісоводстві.
В таблиці приведені основні види насаджень, які рекомендуються для агролісомеліорації в різних зонах України.

## Slide 90: Таблиця. Основний асортимент деревних і чагарникових порід для агролісомеліорації
Гранти | Рекомендовані породи |  | 
 | Головні | супутникові | чагарники
Сірі лісні опідзолені вилужені і типові чорноземи | береза плакуча (бородавчата), дуб мережчатий, іва деревовидна, сосна звичайна, тополя, ясень звичайний | в’яз звичайний, груша лісова, клен гостролистий і серебряний, липа великолиста і дрібнолиста. | Акація жовта, бузина червона, бояришник, клен татарський, ліщина, обліпиха.
Звичайні і південні чорноземи | береза плакуча (бородавчата), дуб мережчатий, іва деревовидна, сосна звичайна, тополя, ясень звичайний | в’яз звичайний, груша лісова, клен гостролистий, липа дрібнолиста, горіх чорний | Клен татарський, бояришник, кизильник, ліщина, обліпиха, смородина золота, терен
Типові звичайні і південні чорноземи | акація біла, дуб мережчатий, іва деревовидна, горіх грецький, сосна звичайна, (кримська), тополя (пірамідальна, дельтовидна, берлінська, осокора) | груша лісова, клен (гостролистий, польовий), явір, шовковиця, липа великолиста і дрібнолиста | Алича, жимолость (звичайна, татарська), кизильник, обліпиха, клен татарський, смородина золота
Темно каштанові і каштанові | акація біла, в’яз приземистий, дуб мережчатий, іва дерево видна (звичайна, кримська), тополя (бальзамічна, дельтова, берлінська) | груша лісова, клен (гостролистий, польовий), шовковиця, в’яз звичайний | Акація жовта, жимолость татарська, клен татарський, смородина золота, скумпія, тамарикс
Світло-каштанові | акація біла, в’яз приземистий, дуб мережчатий, іва деревовидна, сосна звичайна, тополя | груша лісова, клен ясенелистий, ясень (зелений, звичайний) | Акація жовта, жимолость татарська, клен татарський, смородина золота.

## Slide 91
Схеми змішування складають у вигляді малюнка, на якому показано просторове розміщення різних видів порід по відношенню один до одного.
Ця схема - основа проекту лісових культур; вона показує, які породи, в якій кількості і як повинні розташовуватися на площі.
При складанні схеми змішування велике значення має вибір способів змішування, за допомогою якого можна регулювати взаємовідношення деревних рослин.
Деревні породи змішують одна з другою в ряду подеревно або ланками, рядами - порядно або кулісами (стрічками), а також групами (гніздами) або майданчиками.

## Slide 92
Подеревне змішування використовується для рослин, взаємовідношення яких благополучні, а також для рослин, що виконують другорядну роль в лісовому насадженні.
Змішування ланками застосовують для порід із слабкими благополучними відношеннями з метою посилення стійкості основної породи. Наприклад, ланка із 8-9 посадкових місць дуба чергується із ланкою з 1-2 посадкових місць ясеня і т.д.
Змішування рядами застосовують частіше. Воно використовується при змішуванні з благополучними і байдужими взаємовідношеннями. Цим способом змішують головну породу з супутниковою або з чагарниками.

## Slide 93
Кулісне (стрічкове) змішування застосовується для збільшення долі участі головних порід, а також якщо взаємовідношення дуже неблагополучні, а невелика суміш породи - інгібітору необхідна. Куліса або стрічка утворюється із декількох чистих рядів однієї породи. Наприклад 6-8 рядів сосни чергується з двома рядами берези або 2-3 рядами дуба, з одним рядом клена або липи.
Змішування групами (гніздами, або майданчиками проводиться при відповідному способі вирощування лісових насаджень. Група створюється із однієї деревної породи посадкою або сівбою насіння на майданчику.

## Slide 94
Окрім способу змішування, на схемі показують відстань між посадовими місцями в ряду і між рядами, що визначає кількість рослин, які висаджуються на 1 га. Густота і характер розміщення посадових місць повинні бути такими, щоб зручно було обробляти смуги і враховувати особливості клімату, гранту і швидкість росту деревних порід.

## Slide 95
Згідно інструкції, при посадці полезахисних смуг рядовим способом прийнято таке розміщення посадових місць;
в лісостеповій зоні на всіх грантах і північній частині степової зони на типових і звичайних чорноземах - 2,5-3,0 м;
в степовій зоні на південних чорноземах, темно-каштанових і каштанових грантах - 3,0 м, на пісках всіх зон - до 3,0 м;
при рядовій посадці водорегулюючих, прибалочних і прияружних лісових смуг від 3,0 до 4,0 м.
Ширина закрайків з кожної сторони лісової смуги приймається рівною половині ширини міжрядь.

## Slide 96
Відстань між рядами при посадці сіянців і не вкорінених черешків від 0,8 до 1,5 м; садженців і закоренілих черешків - від 1,5 до 3,0 м.
Відстань між рядами встановлюють тим більше, чим більше росте порода, наприклад для дуба - 0,8 м, для сосни і берези - 1м, для тополі -1,5 м.

## Slide 97
Умовно можна розділити головні породи на дві групи:
швидкозростаючі - тополя, береза, в’яз дрібнолистий, акація біла, які в перші десять років досягають 6 м висоти і більше; середньої швидкості росту - дуб, сосна, ясень.
Для полегшення роботи по складанню конкретних схем змішування приведені типові схеми для різних по меліоративному значенню лісові смуги в двох варіантах: з головною породою швидкої і середньої швидкості росту.

## Slide 98
Для складання типових схем змішування деревних порід прийняті слідуючи позначення груп деревних порід:
Д - головні деревні породи середньо зростаючі (дуб, в’яз ясень),
Ш - головні швидкорослі породи (береза, тополя, акація біла та ін.)
Сп - супутникові деревні породи,
Ч - чагарники.
Розглянемо принцип складання схем змішування деревних порід.
Полезахисні лісові смуги:
а) схема змішування з головною породою середнього росту, позначається буквою Д і включає породи: дуб, в’яз, ясень. Типова схема буде виглядіти так:
основна смуга Ш Д Д Д Ш
Сп Д Д Д Сп
Ш Д Д Д Ш і т. д.

## Slide 99
Робоча схема складається на основі типової з врахуванням кліматичних, ґрунтових умов і взаємовпливу деревних порід.
Наприклад для Харківської області на ділянках з вилуженими чорноземами із середньо зростаючими головними породами можна підібрати дуб мережчатий на місце рядів, позначених буквою Д, із швидко зростаючих можна взяти березу повислу на місце Ш по типовій схемі. Із супутникових порід на місце СП необхідно підібрати породу - активатор для дуба. Нею може бути клен гостролистий.

## Slide 100
Тоді робоча схема матиме вигляд:
Бз Дб Дб Дб Бз
Кг Дб Дб Дб Кг
Бз Дб Дб Дб Бз
Бз - береза повисла; Дб - дуб мережчатий; Кг - клен гостролистий
б) типова схема змішування з головною породою швидкого росту має вигляд:
основна смуга - Сп Ш Ш Ш Сп
Сп Ш Ш Ш Сп
Сп Ш Ш Ш Сп
Супутникова порода служить для відділення міжрядь.
Робоча схема буде мати вигляд:
Лп Тб Тб Тб Лп
Лп Тб Тб Тб Лп
Лп Тб Тб Тб Лп і т. д.

## Slide 101
Водорегулюючі лісові смуги:
а) схема змішування з головною породою середнього росту складається із ланок типової схеми.
Наприклад, водорегулююча лісова смуга шириною 15 м з головною породою середнього росту буде мати шість рядів
Ш Д Д Д Ш Ш
Сп Д Д Д Сп Сп
Ш Д Д Д Ш Ш і т. д
б) схема змішування з головною породою швидкого росту буде мати вигляд:
Сп Ш Ш Ш Сп Ш
Сп Ш Ш Ш Сп Ш і т.д.
Типові схеми для допоміжних смуг можуть бути представлені в такому вигляді:
Схема з головною породою швидкого росту - Сп Ш Ш.
Схема з головною породою середнього росту - Ш Д Д.

## Slide 102
Прибалкові лісові смуги.:
Наприклад, прибалкова лісова смуга шириною 20 м із 8-ми рядів буде мати вигляд:
а) схема змішування головної породи швидкого росту буде мати вигляд:
Д Д Д Д Ш Д Д Ш
Ч Д Д Д Ч Д Д Ч
Ш Д Д Д Ш Д Д Ш і т.д.
б) схема змішування головної породи швидкого росту:
Сп Ш Ш Ш Сп Ш Ш Сп
Ч Ш Ш Ш Ч Ш Ш Ч
Сп Ш Ш Ш Сп Ш Ш Сп і т. д

## Slide 103
Прияружні лісові смуги:
Схеми змішування порід складаються з використанням типових схем, але з врахуванням включення коренепаросткових чагарників і супутникових порід, в яких добре визріває насіння (клен ясенелистий, клен татарський ), наприклад:
а) схема з головною породою середнього росту:
Чкп Кя Д Д Д Ш
Чкп Кя Д Д Д Ч
Чкп Кя Д Д Д Ш і т.д.
б) схема з головною породою швидкого росту:
Чкп Кя Ш Ш Ш Сп
Чкп Кя Ш Ш Ш Ч
Чкп Кя Ш Ш Ш Сп і т.д.
Чкв- чагарник коренепаростковий (терен, обліпиха, акація жовта, бояришник і т.д.); Кя - клен ясенелистий, клен татарський.

## Slide 104
При складанні робочих схем змішування для головних порід вибирають 2-3 види із супутникових, щоб не ускладнювати процес насадження.
При цьому бажано в галявини вводити плодові породи в розмірі 10-15% від числа посадкових місць.

## Slide 105
Закріплення і залісення пісків.
До пісків відносяться рихлі накопичення мінеральних частинок розміром від 0,05 до 2 мм. При нераціональному їх використанні вони швидко впливають під дію вітрової ерозії і перетворюються в рухомі піски.
Піщані ґрунти особливо необхідно захищати від вітрової ерозії, а голі рухомі піски - закріпляти і перетворювати в сільськогосподарські угіддя. Велика роль в цьому відводиться лісомеліорації. Інтереси народного господарства потребують застосування активних засобів закріплення рухомих пісків і правильного їх використання, щоб не допускати їх перетворення в розбиті і бросові землі.

## Slide 106
Голі рухомі і напівзарослі піски, переведені в розряд бросових земель, необхідно закріпляти і перетворювати в продуктивні сільськогосподарські або лісові угіддя.
В залежності від кліматичних умов і рельєфу піщаних площ на них можна створювати сінокоси, пасовища або виростити ліс.
Рухомі піски необхідно попередньо закріпити, в першу чергу, ділянки біля доріг, зрошувальних каналів, населених пунктів. Для цього використовують механічні і живі захисти.

## Slide 107
Механічні захисти використовують в основному в засушливих районах на сильно рухомих пісках.
Для цього застосовують солому, стебла різних трав, лозу та ін, які встановлюють в нарізані борозни ( стоячий рядовий захист), або устилають смугами шириною 1-1,5 м поверхню пісків. Борозни засипають, висота щитів над поверхнею пісків 0,4-0,6 м, відстань між щитами і смугами 4-6 м.
В останні роки застосовують хімічні способи закріплення поверхні рухомих пісків різними речовинами. Цей спосіб дає короткочасний ефект, тому необхідно слідом засівати піски або насаджувати деревні рослини для кінцевого закріплення пісків

## Slide 108
Живі захисти створюються насадженням іви шелюги, вона необхідна для подальшого насадження лісу.
В останній час розроблений спосіб закріплення пісків глибокою посадкою саженців тополі. Кореневу шийку закладають на глибину 20-40 см від поверхні піску.

## Slide 109
Залісіння пісків проводиться в залежності від кліматичних умов і господарського призначення шляхом створення полезахисних лісових смуг, лісових масивів, куліс, кілкових і куртинних насаджень.
Полезахисні лісові смуги створюють на землях, які використовуються в для покращення умов вирощування сільськогосподарських культур і трав та захисту тварин на пасовищах від сильних вітрів і запобігання гранту від вітрової ерозії. Створюється густа мережа лісових смуг. Сипучі піски попередньо закріплюють механічними або живими захистами, а потім засівають травами та засаджують лісом.

## Slide 110
Масивні лісові насадження створюються в лісостепу і степу на слабо хвилястих розбитих голих і напівзарослих пісках, відведених для вирощування лісу.
Голі рухомі піски попередньо закріплюють шелюгою. На напівзарослих пісках проводять часткову підготовку ґрунту вузькими (1-1,5 м) смугами з відстанню між їх центрами 2,5-3 м.
На супіщаних грантах, непридатних для сільськогосподарського використання масивні насадження закладають в два прийоми. Спочатку розорюють грунт смугами шириною 15-25 м, залишаючи між ними неораними смуги такої ж ширини. Через 3-4 роки після насадження лісу на смугах першої черги розорюють і засаджують лісом смуги другої черги.

## Slide 111
Кулісні насадження створюють в напівпустелях на барханних рухомих пісках з застосуванням механічного захисту, на ділянках з близьким заляганням прісних ґрунтових вод. Ширина куліс 30-50 м, міжкулісний простір - 100-150 м. Масивні лісові насадження на таких ділянках не створюють із за сухості клімату.
Кілкові і куртинні насадження вирощують в пониженнях між буграми в пісках степу і напівпустелі на ділянках з близьким заляганням ґрунтових вод. Розмір кілків біля 1-2 га. Розмір куртин 0,1-0,2 га. Їх розміщають в місцях відпочинку тварин, біля водопою.

## Slide 112
Рухомі піски можна освоювати посівом трав. Своєю надземною частиною і кореневою системою вони зупиняють піски і можуть бути цінними пасовищами або сінокосами.
Закріплення пісків травами передбачає швидке закріплення рухомих пісків і перетворення їх в пасовища і сінокоси.

## Slide 113
Для посіву на рухомих пісках застосовуються такі рослини:
Пісковий овес - багаторічна злакова культура, висотою до 1,2…1,5 м. При засипанні піском утворює придаткові корені і стеблові пагони, на видутих частинах кореневищ постійно з’являються нові бруньки. Коренева система розповсюджується в горизонтальному направленні до 15-16 м. Легко переносить високі літні температури, вимогливий до вологи ґрунту. Тривалість життя -5…10 років. В один укіс пісковий овес дає до 15-18 ц сіна з гектара.

## Slide 114
Кумарчик - однорічна рослина висотою до 0,5…0,8 м, розмножається насінням. Добре розвинена коренева система, в горизонтальному направленні досягає 6 м., урожайність 15-20 ц сіна з гектара, іде на корм тваринам. Кумарчик, поряд з пісковим вівсом, використовується для закріплення рухомих пісків.

## Slide 115
Сибірський житняк - багаторічна злакова культура, засухостійка, широко розповсюджена на піщаних грантах напівпустелі і високо цінується як кормова рослина, дає від 8 до 20 ц сіна з гектара. Із других рослин, які можна висівати на пісках з метою їх закріплення і які мають кормову цінність можна назвати люцерну, донник і вівсяницю. Також заслуговує уваги солодка, яка добре росте на піщаних ґрунтах напівпустелі.

## Slide 116
Залісення пісків. При використанні піщаних площ під сільськогосподарські культури застосовують полезахисні лісові смуги. Основне призначення лісових смуг на пісках зводиться до захисту посівів від видування, засипання і засікання
Разом з тим лісосмуги виконують свою роль і по захисту від суховіїв, затриманню снігу, рівномірному його розподіленню.
Основні смуги проектують проти пануючих вітрів, відстань між смугами може бути в межах від 100 до 500 м.
При залісенні рухомих пісків одночасно з висадкою деревних порід застосовується механічний захист, або шелюгування.
Посадка виконується сіянцями під меч Колесова з відстанню в ряду 0,75 або 1 м між рядами -1,25, 1,5, 2, 2,5 і 3 м

## Slide 117
Асортимент деревних та чагарникових порід рекомендується такий:
Сосна звичайна - придатна для залісіння пісків в окремих районах, висаджується весною дворічними сіянцями.
Сосна кримська задовільно росте в змішуванні із сосною звичайною на середніх і глибоко гумусованих пісках.
Акація біла порівняно добре росте на пісках в ряді південно-східних районів. Акація біла утворює потужну кореневу систему і дає кореневі паростки, розмножається насінням, на постійне місце висаджується однорічними сіянцями.
Саксаул білий і чорний. Кращі насадження утворюються на рихлих піщаних ґрунтах, в улоговинах і котловинах між барханами.
Тополя канадська і тополя чорна (осокора) швидко ростуть на голих, рихлих, потужних і вологих пісках, висаджуються черешками.

## Slide 118
Дуб літній задовільно росте на супіщаних чорноземах щільної структури, що підстилаються світло-червоними суглинками і дуже щільними темно кольоровими глинами.
Береза бородавчата може бути рекомендована для залісення пісків в понижених місцях з близьким заляганням ґрунтових вод.
Клен американський задовільно росте на середньо гумусованих супісках. Заслуговує уваги здатність цієї породи розвивати придаткові корені на засипаних піском стовбурі і гілках.
Лох вузьколистий росте в змішуванні з білою акацією і кленом американським, досягаючи в таких умовах значних розмірів.

## Slide 119
В’яз туркестанський добре росте на гумусова них супісках з заляганням (на глибині 150 см) щільного суглинистого шару, висаджується однорічними сіянцями.
В’яз звичайний успішно росте на бугристих пісках в змішуванні з кленом американським.
Шовковиця біла добре росте на пісках в південних районах, висаджується однорічними і дворічними сіянцями.
Абрикос дикий використовується на пісках південних і південно-східних районів.

## Slide 120
Яблуня дика зарекомендувала себе стійкою рослиною на бугристих пісках. Росте і в чистих і в змішаних групових насадженнях.
Бересклет бородавчатий. Кращі місця для цієї культури - нерухомі рихлі піщані і супіщані ґрунти, розводиться сіянцями і черешками.
Яловець віргінський задовільно росте на гумусованих супісках.
Піщані площі використовуються також під плодові культури. На піщаних ділянках ростуть яблуні, різні сорти вишні, абрикоси, черешні і другі плодові породи

## Slide 121
Піщані ґрунти особливо придатні для виноградників. Культура винограду на піщаних ґрунтах має ряд переваг в порівнянні з виноградниками на других ґрунтах:
на піщаних ґрунтах виноград менше страждає від філоксери і других паразитів.
виноградники на пісках обходяться дешевше, так як потребують значно менше витрат праці, ніж на других ґрунтах.
виноградні лози на пісках більш потужні і дають більший врожай.

## Slide 122
Отже, до основних заходів на піщаних площах відносяться:
профілактичні заходи (введення травопільних сівозмін, раціональне використання пасовищ та ін.);
закріплення рухомих пісків шляхом залуження, шелюгування, механічними засобами;
лісорозведення;
створення захисних лісових смуг;
закладка насаджень із плодових і технічних порід.
В насадженнях технічних порід застосовуються: іва, тополя, шовковиця, скумпія і біла акація.