## Slide 1
7.2 Ландшафтна організація території
Системна організація ландшафтів - основа раціонального землекористування та екосистем.
Характер взаємодії людини на ландшафти залежить від рівня економічного розвитку, типу суспільного устрою. У розвинутому суспільстві людина, спираючись на пізнані наукою закони природи, все в більшій мірі регулює вплив природного середовища на виробництво й намагається при цьому зменшити свій негативний вплив на ландшафти.
В нинішній час при прогнозуванні використання певних видів ландшафтних ресурсів і змін у природному середовищі необхідні фундаментальні й всебічні дослідження регіональних особливостей біогеохімічних взаємозв’язків кожного типу ландшафту з урахуванням антропогенного впливу.

## Slide 2
Важливою є оптимізація природного ландшафту як одного з основних засобів організації ефективного і комплексного його використання та охорони.
Ця задача припускає знаходження кращого з можливих рішень, яке дасть змогу при інших рівних умовах максимально використати корисні властивості ландшафту, його потенціал для задоволення різноманітних потреб суспільства.
Оптимізація ландшафту повинна сприяти якнайдовшому збереженню його корисних властивостей. Вибір способів раціонального використання ландшафту пов’язаний із визначенням мети використання, оцінкою можливих варіантів експлуатації, виявленням природних, соціально-економічних та інших обмежень.

## Slide 3
Відомо, що природа, як об’єктивна, існуюча поза людиною й незалежно від її свідомості реальність, нескінченна в часі та просторі - це умова, місце і засіб нашого проживання та праці.
Матеріальною системою, яка забезпечує взаємодію суспільства і природи, є Земля - ландшафт.
Ця взаємодія реалізується в двох основних формах:
прямого використання природного середовища ( у першу чергу землі);
організації її охорони (свідомої та цілеспрямованої діяльності, спрямованої на забезпечення раціонального природокористування і відтворення природних ресурсів) як у процесі експлуатації, так і за допомогою поліпшення, відновлення і збереження природи.

## Slide 4
Виходячи з мети повнішого забезпечення постійно зростаючих матеріальних та духовних потреб нашого суспільства, об’єктивними стають систематичне освоєння і докорінне перетворення природного середовища, передусім земної поверхні, що в умовах науково-технічної революції дає можливість комплексно реалізувати основні функції землекористування:
безпосереднє використання землі;
організацію процесу та умов, форм і способів користування землею;
охорону земельних ресурсів;
відновлення та перетворення ландшафту.

## Slide 5
Найсуттєвіше досягнення у цьому напрямі - системний підхід як найважливіший принцип наукового способу уявлення і відображення об’єктивної дійсності в ландшафтознавстві й організації землекористування.
Системні погляди на ландшафт, форми організації використання та упорядження території, які склалися, дадуть можливість поглибити способи характеристики й оцінки її неоднорідності та різноманітності.

## Slide 6
Трансформація природних угідь. Трансформація угідь повинна проводитись на базі розробленої агроекологічної класифікації придатності земель (обмеження їхнього використання за рельєфом та ґрунтовими умовами), яка включає п´ять груп:
1. АЕГЗ: Землі, придатні під зерно-паро-просапні сівозміни.
1.Плато, тераси і схили стрімкістю до 1˚ із повно профільними і напівгідроморфними ґрунтами суглинкового та глинистого механічного складу.
2.Схили стрімкістю до 3˚ зі слабо еродованими ґрунтами суглинкового і глинистого механічного складу.

## Slide 7
11 АЕГЗ: Землі, придатні під зерно-трав’яні сівозміни.
1.Плато і схили стрімкістю до 3˚ із ґрунтами вкороченого (30-50 см) профілю на щільних породах слабощебенювато-кам'янисті (на схилах стрімкістю до 1˚ екологічне допустиме їх використання в 1 АЕГЗ, але потребує високого рівня агротехніки).
2.Схили стрімкістю 3-5˚ із слабо еродованими ґрунтами на рихлих породах суглинкового і глинистого механічного складу (на схилах дуже уражених улоговинами, такі землі належать до 1У АЕГЗ).
3.Плато і схили стрімкістю до 3˚ із дефльованими ґрунтами супіщаного та легкосуглинистого механічного складу.

## Slide 8
111 АЕГЗ: Землі, придатні під кормові та овочеві сівозміни.
1.Заплави високого рівня, широкі днища балок із намитими і луко - чорноземними ґрунтами.
1У АЕГЗ: Землі сінокісно-пасовищного призначення.
1.Заплави низького та середнього рівня (заливні).
2.Схили стрімкістю 3-5˚ із середньо - та сильно змитими ґрунтами на рихлих породах суглинкового і глинистого механічного складу.
3.Схили стрімкістю понад 5˚ зі слабо змитими та намитими ґрунтами.
4.Плато і схили стрімкістю до 3˚ із ґрунтами на щільних породах переважно середньо щебенистими.
5.Рівнинні ділянки і схили стрімкістю до 3˚ середньо - та сильно солонцюватими ґрунтами, солонцями глибокими і мочаруватими ґрунтами.
6.Землі з вторинно-засоленими і підтопленими ґрунтами.

## Slide 9
У АЕГЗ: Землі, що підлягають "консервації".
1.Землі схилів стрімкістю понад 5˚ із середньо - і сильно змитими ґрунтами на рихлих породах.
2.Землі схилів стрімкістю понад 3˚ із середньо - і сильно змитими ґрунтами на щільних породах.
3.Землі із сильно щебенистими та каменистими ґрунтами.
4.Землі з піщаними ґрунтами, а також із супіщаними і легкоглинистими ґрунтами на схилах стрімкістю понад 3˚.
5.Розмиті, а також слабо змиті та намиті ґрунти схилів стрімкістю понад 12˚.
6.Солонці мілкі й середні, сильно засолені ґрунти, мочари.
7.Землі вздовж водойм і річок (у межах прибережної захисної смуги).
8.Порушені ґрунти.
Консервацію необхідно проводити диференційовано - постійну і тимчасову, з тривалістю до 10 років для відновлення структури ґрунту та його родючості природним шляхом.

## Slide 10
Ландшафтний підхід у землеустрої. Земельні ресурси та сприятливі кліматичні умови України зумовлюють високий потенціал сільськогосподарського виробництва.
Однак надмірна розораність сільськогосподарських угідь призвела до порушення науково - обґрунтованого співвідношення між орними землями і природними біоценозами, що сприяло збільшенню енергоспоживання в сільськогосподарському виробництві, активному розвитку ерозійних процесів та порушенню екологічної рівноваги.

## Slide 11
В пошуках шляхів раціонального землекористування доцільним може бути покладений в основу комплексний ландшафтно-екологічний підхід при територіальній організації сільськогосподарського виробництва, максимальне використання потенційних можливостей самої природи.

## Slide 12
Ландшафтна система землеробства дає можливість реалізувати оптимальне рішення у цій сфері, яка об’єднує дві антагоністичні цілі:
перша - забезпечення високого рівня продуктивності сільськогосподарських угідь;
друга - зменшення негативного впливу на природу шляхом зниження антропогенного навантаження на земельні ресурси.

## Slide 13
Ландшафтне землеробство повинно в комплексі забезпечити:
підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь в еколого-економічних рамках природного ландшафту;
гармонічне поєднання із законами розвитку і трансформації ландшафтів;
надійний захист ґрунтового покриву від деградації, в тому числі і ерозії;
необхідні умови для інтенсивного розвитку землеробства і екологічної рівноваги в агроландшафтах.

## Slide 14
Нова концепція землекористування максимально враховує природні і інші соціально-економічні фактори, відповідає місцевим умовам і являє собою раціональну, взаємопов’язану систему протиерозійних і грунтополіпшуючих заходів на основі контурної організації території, вписаної в структуру ландшафтів, що склалися, забезпечує високу продуктивність сільськогосподарських угідь та охорону довкілля.

## Slide 15
При сучасному землеробстві не вирішується питання екологічно обґрунтованої структури земельних угідь і інших компонентів навколишнього середовища, вони не узгоджуються із законами розвитку і функціонування агроландшафтів. Внаслідок чого активно розвиваються деградаційні процеси в ґрунтовому покриві

## Slide 16
Запобігти цьому можливо тільки шляхом формування оптимальних сільськогосподарських ландшафтів з дотриманням основних принципів:
адекватність антропогенних компонентів в агроландшафтах природним закономірностям функціонування навколишнього середовища;
оптимальність структури агроландшафту (оптимальне співвідношення ріллі і природних угідь);
відповідність штучного фітоценозу земельних ділянок;
просторова і видова різноманітність середовища;
врахування мікрозональних природних умов;
оптимальне співвідношення економічних і екологічних заходів.
Агроекосистеми - це "одомашнені екологічні системи", які в багатьох відношеннях займають проміжне становище між природними (луки, ліси) і штучними екосистемами (міста, селища, рілля).

## Slide 17
Нові засади ведення сільськогосподарського виробництва повинні сприяти більш ефективному і раціональному використанню енергії,
скороченню втрат ґрунту і води при ерозійних процесах,
підвищенню ефективності поживних речовин і
зниженню непродуктивних витрат добрив,
використанню рослинних решток для мульчування ґрунту,
збільшенню різноманітності культур і сівозмін,
зниженню небажаної залежності від пестицидів широкого спектру дії,
переходу до мінімального обробітку ґрунту.
Всі природоохоронні агротехнічні заходи наближають агроекосистеми до природних систем і перетворюють їх в гармонічні складові частини загального ландшафту.

## Slide 18
Перехід сільськогосподарського виробництва України на природоохоронне землеробство з еколого-ландшафтним облаштуванням території землекористування зумовлено такими обставинами:
існуючим соціально-економічним становищем;
значною пересіченістю території землекористування;
інтенсивним розвитком процесів водної і вітрової ерозії;
неефективністю в питаннях продуктивності і збереження навколишнього середовища існуючих систем;
необхідністю раціонально використовувати енергоресурси.

## Slide 19
Нова система землекористування, в першу чергу, передбачає поступове зниження засвоєння земельних ресурсів.
В системі ландшафтного землекористування для зменшення ерозійних процесів і збереження ґрунтового покриву в умовах ринкових відносин важливого значення набуває структура посівних площ.
До цього часу в Україні необґрунтовано широке поширення набули посіви просапних культур, особливо цукрових буряків, соняшника, що призвело до необхідності розміщувати їх посіви на ерозійно небезпечних землях.
Це обумовлює інтенсивний розвиток ерозійних процесів, призводить до погіршення екологічної ситуації в агроландшафтах

## Slide 20
Висновок.
Основним напрямком сучасного землеустрою стає оптимізація ландшафтних систем в гармонійному поєднанні економічних, соціальних та екологічних інтересів суб’єктів земельних відносин.
Головним принципом створення оптимальних рекреаційних форм в агроландшафтах (природних луків і пасовищ, лісів і захисних лісових насаджень, ставків, територій природоохоронного фонду та інших природних об’єктів) має бути екологічна гармонізація їх з природним середовищем та господарською діяльністю землекористувачів.

## Slide 21
Розміщення сільськогосподарських угідь, лісових смуг, пасовищ і сіножатей.
Еволюція поглядів систем землеробства цілком логічно прийшла до ландшафтної основи, що передбачає умови для розширеного відтворення родючості землі і сталого розвитку на цій основі аграрного виробництва.
Подальший розвиток ґрунтозахисних систем землеробства з контурною організацією території відбувається в наш час на засадах ландшафтної спрямованості землевпорядкування, яка передбачає створення стійких екологічно збалансованих агроландшафтів з гармонійним поєднанням соціально-економічних, екологічних та естетичних функцій.

## Slide 22
Втіленням цих принципів на сьогоднішній день є еколого-ландшафтна система землеробства, яка базується на двох основних принципах:
Ландшафтна організація території - це фундамент, на якому формується система землеробства незалежно від категорій землекористувачів і форм власності.
Вирішення цієї задачі передбачає оптимізацію співвідношення угідь і категорій земель, контурну організацію території, оптимальне розміщення захисних лісонасаджень, гідроспоруд, ділянок, призначених під залуження та природно-заповідних територій.

## Slide 23
Агротехнічний блок (структура посівних площ, сівозміни, система обробітку ґрунту, внесення добрив та ін.) адаптується до створеної просторової структури агроландшафту.
Він повинен передбачати розширене відновлення родючості ґрунтів і будуватись на принципах екологізації та біологізації землеробства.

## Slide 24
Підгрунтям ландшафтно-екологічного землеробства є системний підхід, який враховує :
зональність,
адаптивність культур і технологій їх вирощування до місцевих умов,
соціально-економічну доцільність,
екологічну безпеку заходів та
естетико-соціальну привабливість.

## Slide 25
Перш за все необхідно сформувати екологічно збалансовані агроландшафти, які б забезпечували виробництво основних видів сільськогосподарської продукції і захист сільгоспугідь від всіх видів деградації шляхом
найбільш раціональної просторової організації території,
оптимізації співвідношень агроугідь,
водокористування,
меліорації і
полезахисного лісорозведення

## Slide 26
Виділення структурних одиниць агроландшафту доцільно проводити по принципу від загального до конкретного (масив - ландшафтна смуга - контур), а
проектування систем землеробства, що пов’язано з вибором культур, технологій вирощування, сівозмін - по принципу від конкретного до загального (контур-смуга-масив).

## Slide 27
Групування земель за ступенем однорідності проводиться у певній послідовності.
Спочатку виділяються ґрунти по рівню надходження сумарної радіації, а далі з урахуванням цього і режиму зволоження.
Це є основою для виділення однорідних масивів земель і переходу до класифікації вищого рангу - детермінації контурів по родючості ґрунтів і культуртехнічному стану земель.
Далі визначається склад культур, їх чергування та технологія вирощування.

## Slide 28
Оптимальна структура посівних площ і використання раціональних сівозмін - найважливіша умова виробництва сільськогосподарської продукції.
Для цього всі сівозміни повинні проектуватися ґрунтозахисними з врахуванням різних агроекологічних груп земель.
На орних землях із схилами від 3 до 5 градусів рекомендується втілювати зерно-трав’яні сівозміни, які складаються із культур суцільного сіву і мають найбільш високу ґрунтозахисну ефективність.

## Slide 29
Для великих господарств рекомендуються 7-8-польні сівозміни, а для малих фермерських - 4-5- пільні сівозміни, але в обох випадках необхідно:
Дотримуватися принципу чергування сільськогосподарських культур згідно ротації за біологічними особливостями культур і технологією вирощування.
Дотримуватись оптимальних строків повернення культур на попереднє місце в сівозміні.
Враховувати ґрунтозахисну ефективність вирощуваних сільськогосподарських культур, забезпечувати ґрунтозахисну здатність рослинного покриву на схилах від 0 до 3 градусів не менше 65-70%, від 3 до 5 градусів - 80-85%.
Гарантувати бездефіцитний баланс гумусу за рахунок внесення достатньої кількості органічних добрив.
Приділяти увагу сортам, агротехніці вирощування, добривам, гербіцидам, засобам захисту рослин, сільськогосподарській техніці.

## Slide 30
Наступний важливий аспект - обробіток ґрунту. В умовах України ґрунтозахисну ефективність оранки можна підвищити, якщо
проводити її поперек схилу, або за горизонталями місцевості,
застосовувати комбіновану відвально - безвідвальну, гребеневу або ступінчасту оранку,
проводити щілювання.
Не можна протиставити один одному відвальний і безвідвальний обробіток ґрунту. Найбільш правильним буде розумно, творчо поєднувати їх в сівозміні.
Це дозволить на фоні науково - обгрунтованих сівозмін, паралельно з використанням грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур, надійно захистити грунт від ерозії, підвищити його родючість, забезпечити стабільно високу врожайність.

## Slide 31
Ландшафтна спрямованість землеустрою передбачає деякі особливості при створенні систем захисних лісонасаджень.
Для якісної оцінки стану агроландшафтів, для яких безпосередньо розробляється лісомеліоративний комплекс, доцільно застосовувати окремий склад критеріїв, що дозволяють враховувати характерні їх особливості по окремих видах.

## Slide 32
У склад цих критеріїв входить :
загальна лісистість по відношенню до оптимальної (а також її складові: мінімально необхідна полезахисна лісистість, протиерозійна, грунтоводоохоронна тощо);
розораність;
розчленованість яругами;
втрата гумусу та його темпи;
продуктивність пасовищ по відношенню до оптимальної;
захищеність окремих типів угідь лісовими насадженнями різних просторово-цільових форм;
радіаційний фон;
наявність токсичних і небезпечних для продукції рослинництва речовин та інші.

## Slide 33
Лісомеліорація як просторово-часова основа еколого-ландшафтних систем землеробства повинна бути
комплексною (охоплювати всі просторові елементи агроландшафту),
будуватись на водозбірному принципі проектування та
мати максимально тривалий строк дії.

## Slide 34
Щодо протиерозійних лісонасаджень на схилових орних землях, то еколого-ландшафтна організація території передбачає значні об’єми створення стокорегулюючих лісосмуг та чагарникових куліс, які повинні ділити поля на контурні ландшафтні смуги шириною 80-100 м.

## Slide 35
При цьому слід враховувати слідуючи моменти:
Конструктивно-технологічні параметри на протязі стокорегулюючих лісосмуг можуть мати змінний характер (ширина та кількість рядів, породний склад, схема та тип змішування, поєднання з гідроспорудами, ширина міжсмугового простору). Для конкретних умов такі параметри визначаються робочими проектами на розрахунковій основі, в залежності від рельєфу, грунтово-кліматичних умов та характеру антропогенного навантаження;

## Slide 36
Стокорегулюючі лісосмуги розміщуються через 200-300 м ( залежно від експозиції схилів, їх вітрового навантаження в різні періоди року та лісорослинних умов), їх ширина 10-12 м.
Між ними через 80-100 м влаштовують однорядні чагарникові куліси, які
закріплюють напрямок обробітку ґрунту поперек схилу,
розділяють схили на більш короткі лінії току,
підвищують меліоративну захищеність полів між стокорегулюючими лісовими смугами;

## Slide 37
На улоговинах захисні лісонасадження поєднуються з найпростішими гідротехнічними спорудами.
Захисні лісонасадження, крім того, необхідно поєднувати із залуженими узліссями, шириною 1-1,5 висоти насадження.

## Slide 38
Агротехнічний блок системи землеробства повинен передбачати комплекс заходів, при якому поверхневий стік максимально затримується на полі і використовується для живлення рослин.
Надлишок його затримується лісосмугою чи кулісою та направляється в залужені улоговини для безпечного відведення в гідрографічну мережу.
Перед залуженням дно улоговин розширюють і вирівнюють ( їх поперечний профіль повинен бути горизонтальним, щоб вода проходила широким, а не сконцентрованим потоком).

## Slide 39
Розміщення лісосмуг на місцевості потребує дуже уважного підходу.
Іноді їх можна проектувати не на всьому протязі контурних рубежів, а замінити на між улоговинному вододілі чагарниковою кулісою, або розірвати її і змістити частину нижче або вище по схилу, щоб не пересікати горизонталі.
Залежно від того, зближуються чи віддаляються горизонталі, допускається влаштування лісосмуг перемінної ширини, а в окремих випадках вони можуть доповнюватись бордюрами багаторічних трав.

## Slide 40
У залежності від отриманої оцінки визначається склад біотичних елементів ландшафтів у відповідності до їх біоекологічних та біоенергетичних властивостей.
Коефіцієнт екологічного значення біоти хвойних лісів -0,38, листяних - 1,0, хвойно-широколистих - 0,63; лісових смуг - 0,43, луків - 0,62, продуктивних пасовищ - 0,68, польових культур - 0,14.

## Slide 41
У лісоаграрних ландшафтах :
швидкість вітру зменшується на 25-60%
вологість повітря підвищується на 5-20%,
а випарність, навпаки, скорочується на 2-25%.
Завдяки збереженню снігового покриву взимку, запобіганню інтенсивному поверхневому стоку вологість ґрунту на полях лісомеліоративних систем збільшується на 15-30%.

## Slide 42
Захисні лісові насадження сприяють збільшенню видового різноманіття флори і фауни, в тому числі флори агролісосистем на 20-80%, ентомофауни -25-60%, зоофауни в 1,5-3,0 рази.
Лісомеліоративні об’єкти сприяють загальному покращенню мікрокліматичних умов.

## Slide 43
Характерним прикладом ефективного поєднання лісомеліорації та систем степового землеробства є Юницьке лісництво Луганської області (Старобільська ділянка) та Маріупольська ЛНДС (Велико-Анадольска ділянка). Відомо, що під впливом степових лісових насаджень та полезахисних лісових смуг Маріупольської ЛНДС за останні 30-40 років спостерігається середнє збільшення опадів на 40-80 мм, поверхневий стік талих і дощових вод скоротився до 1,9%, кількість суховіїв зменшилась на 7-15 днів.

## Slide 44
Сума лісистості по окремих категоріях угідь складає загальну прогнозну захисну лісистість лівобережного Лісостепу і відносне співвідношення її по основних захисних функціях у загальній структурі лісів:
берегові - 44,8%
протиерозійні -15,4%;
полезахисні - 5,7%,
уздовж шляхів транспорту - 1,1%;
масиви і інші види - 36,7%.

## Slide 45
Вирішення питань підвищення ефективності агроландшафтів повинна включати реальну оцінку вже існуючих лісових насаджень та заходи по приведенню у відповідність їх лісивничо-меліоративних показників.
За попередньою оцінкою в Степу лише 39,1% полезахисних смуг відповідають сучасним вимогам,
25,4% відносно задовільного стану,
26% - потребує виправлення, а
15,5 (або 41,5 тис. га) у незадовільному стані і вимагає повної реконструкції або перетворення.

## Slide 46
Важливою умовою вирішення складних екологічних проблем землеробства є назріла необхідність інтеграційних процесів аграріїв, лісомеліораторів, землевпорядників.
Доцільним є створення міжгалузевої науково-координаційної комісії, що б корегувала зусилля науковців і першочерговість вирішення екологічних проблем агроландшафтів.

## Slide 47
Еволюція агроландшафтів.
Сучасні агроландшафти - це складна система, створена з різних елементів агроекосистем (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження, тощо) і розташованих між ними незначних ареалів лісів, чагарників, природних лук, боліт, торфовищ.
Вони являють собою екологічну різноманітність і структуру агроландшафту, що тісно пов’язані як з його стабільністю так і з продуктивністю .

## Slide 48
Нині природних ландшафтів, не порушених господарською діяльністю майже не лишилося.
У цілому антропогенне навантаження на перетворення агроландшафтів збільшилося в1,5-2 рази.
Екосистеми агроландшафтів значно спрощені, їхній видовий склад, екологічна розмаїть угідь і зв’язки між компонентами ландшафту порушені, деградується ґрунтовий покрив, а на деяких територіях активізувались ерозійні та інші негативні процеси.

## Slide 49
За останні 30 років площі еродованих земель зросли у 2,5 рази, в тому числі еродованої ріллі - у три рази.
Внаслідок ерозійних процесів щорічний змив з розораних схилових земель досягає 460 млн. т.
У ньому міститься 11 млн. т гумусу, 0,5 азоту, 0,4 - фосфору і 7 млн. т калію
Найбільший змив ґрунту зафіксовано в Чернівецькій (27,8 т/га), Харківській (24 т/га), Тернопільській (24,5 т/га), Закарпатській (23,3 т/га) областях.

## Slide 50
Спостерігається інтенсивна деградація схилових земель унаслідок зсувів, обвалів, опливів.
Ці явища дуже поширені в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях.
Великі площі земель у Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській областях порушені ерозійно-провальними карстовими явищами. Карстова напруженість тут становить 1,4-2,1 млн. га.

## Slide 51
У зоні Полісся інтенсивно збільшуються площі заболочених земель.
Виявлено тенденцію до збільшення площі земель із кислими ґрунтами.
В багатьох областях щорічний винос гумусу зростає на 1,8-2,2 т/га.
Значні площі земель у районах розробки корисних копалин (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Луганська, Чернівецька та інші області) забруднюються важкими металами, нафтопродуктами, газопиловими викидами, скидами стічних вод.
Ці процеси охоплюють вже не окремі масиви, а цілі системи агроландшафтів.

## Slide 52
Назріла потреба створити організовану мозаїку сталих і несталих елементів агроландшафту, які мали б високий ступінь саморегуляції з мінімальними витратами енергії та ресурсів.
До еколого-стійких факторів належать:
локальний водний режим, регулювання поверхневого стоку і його раціональне використання;
захист ґрунтів від водної ерозії та дефляції, підвищення їхньої родючості;
життєвий простір для дикої флори і фауни.

## Slide 53
До екологічно нестійких належать:
висока розораність території;
ерозійні процеси, що перевищують регіонально допустимі норми;
забрудненість ґрунтових і поверхневих вод залишками пестицидів;
від’ємний баланс гумусу та поживних речовин в агрофітоценозах.
З метою поліпшення агроландшафтів найближчим часом необхідно здійснити такі заходи:
провести обстеження і дати оцінку кожного поля, кожної ділянки, визначити родючість, розробити систему заходів від ерозії ґрунтів;
здійснити інвентаризацію меліорованих земель, меліоративних систем, протиерозійних споруд, контролювати їх експлуатацію;
намітити заходи щодо відтворення родючості деградованих земель, створити оазиси, національні парки;
розширити науково-дослідні роботи по охороні земель і підвищенню їх родючості при контурно-меліоративній організації території тощо

## Slide 54
Охорона земель і ландшафтів.
Земельна реформа є невід’ємною складовою частиною економічної реформи в Україні, орієнтованої на ринкові відносини, тому потребує відповідного правового забезпечення.
Головним нормативно-правовим актом з регулювання земельних відносин є Земельний кодекс.

## Slide 55
Охорона земель - згідно статті 162 Земельного кодексу - це система правових, організаційних, економічних та інших заходів,
спрямованих на раціональне використання земель,
запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення,
захист від шкідливого антропогенного впливу,
відтворення і підвищення родючості ґрунтів,
підвищення продуктивності земель лісового фонду,
забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

## Slide 56
Охорона земель включає:
обгрунтуванння і забезпечення досягнення раціонального землекористування;
захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб;
захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, пересушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними і радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів;
збереження природних водно-болотних угідь;
попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів;
консервацію деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.

## Slide 57
Важливо також, що до основних завдань землеустрою (ст.183) віднесено:
створення екологічно сталих ландшафтів;
здійснення заходів щодо прогнозування, планування, організації раціонального використання та охорони земель на національному, регіональному, локальному і господарських рівнях;
організація територій сільськогосподарських підприємств із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сінокосо - і пасовищезмін;

## Slide 58
розробка системи заходів по збереженню і поліпшенню природних ландшафтів, відновленню і підвищенню родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і землюванню малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, зсувів та інших видів деградації, попередженню інших негативних явищ.