## Slide 1: Економіка виробництва цукрових буряків

## Slide 2
Цукрові буряки – одна з основних технічних культур. При врожайності 400 ц/га забезпечують вихід 50 – 55 ц цукру, 150 – 200 ц гички, 260 – 280 ц сирого жому, 15 – 18 ц меляси, які використовуються на корм.

## Slide 3
За поживністю цукрові буряки значно перевищують кормові. 100 кг коренеплодів відповідають 26 корм. од. і містять 1,2 кг пере­травного протеїну, а 100 кг листків – відповідно 20 корм. од. і 2,2 кг протеїну. Це одна з найпродуктивніших сільськогосподарських культур

## Slide 4: Агрокліматичні зони вирощування цукрових буряків
Зона зволоження | Кількість опадів |  | Сума температур повітря, °С | Запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на початку весни, мм | Гідротермічний коефіцієнт
 | за рік | за вегета­цію |  |  | 
Достатнього Нестійкого Недостатнього | Більше 550 550 - 480 480 - 430 | 450 - 340 340 - 300 300-250 | 2300 - 2600 2600 - 2850 2850-3100 | 170-200 150-180 100-150 | 1,2-1,5 0,8-1,2 0,75-0,90

## Slide 5
Гідравлічна подача
Зважування
Здрібнення в стружку
Підготовка буряків до
дифузійного процесу
Приймання буряків
домішки
Миття
Отримання дифузійного соку
Сушіння
Дефекація
Сульфація
Очищення
дифузійного соку
Сатурація
Випаровування соку
Згущення соку
Очищення сиропу
вапнякове
молоко
вуглекислий газ
сірчастий газ
Варка утфеля і кристалізація
Відбілювання цукру
Отримання кристалічного цукру
Центрифугування утфеля
відтоки
Сушіння, пакування та зберігання цукру
Технологічна схема виробництва цукру