## Slide 1
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Рогатинський державний аграрний коледж
8.1.Технологія забою та переробки птиці
Тема лекції
Мультимедійний супровід лекції з дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва»
Викладачі Петращук В.М.
Тринів І.В.

## Slide 2
План
1.Організація процесу забою та переробки птиці.
2.Вимоги державних стандартів.
3.Технологія забою та первинної обробки птиці.
4.Охолодження тушок, маркування, пакування та реалізація.
5.Утилізація відходів продуктів забою птиці.

## Slide 3
Література
Основна
Бородай В.П., Вертійчук А.І. підручник «Технологія виробництва продукції птахівництва» Вінниця «Нова Книга» 2006 с.328-338
Додаткова
1.Бесулін В.І., Гужва В.І. підручник «Птахівництво і технологія виробництва яєць та м’яса птиці» Біла церква 2003 с.435-443
2.Бусенко О.Т. підручник «Технологія виробництва продукції тваринництва» Київ «Аграрна освіта» 2001 с.386-388
3.Бусенко О.Т. підручник «Технологія виробництва продукції тваринництва» Київ «Вища освіта» 2005 с.384-391

## Slide 4
На сільськогосподарську птицю, яка надходить до забою (курчата, кури, курчата-бройлери, індики, індичата, качки, каченята, гуси, гусенята, цесарки, цесарята) поширюється стандарт ДСТУ
3136-95 «Птиця сільськогосподарська для забою. Технічні умови», який визначає вимоги до птиці під час здавання-приймання.
ДСТУ 3136-95 «Птиця сільськогосподарська для забою. Технічні умови»
Птицю, призначену для забою, поділяють на молодняк (курчата, курчата-бройлери, індичата, каченята, гусенята, цесарята)
і дорослу (кури, індики, качки, гуси, цесарки).

## Slide 5: Жива маса птиці, яка допускається до забою
Вид птиці | Маса, г, не менше
Курчата | 600
Курчата-бройлери | 900
Каченята | 1400
Гусенята | 2300
Індичата | 2200
Цесарята | 700

## Slide 6
Вгодованість птиці, яка підлягає здаванню
Вид і вікова група птиці | Характеристика вгодованості
Курчата, кури, індичата, індики, цесарята і цесарки | Грудні м’язи і м’язи стегна розвинуті задовільно. Кіль грудної кістки може виділятись, утворюючи кут без западин. Кінці донних кісток можна легко промацати.
Курчата-бройлери | Грудні м’язи та м’язи стегна розвинуті добре чи задовільно. Грудина широка, допускається незначний виступ грудної кістки. Кінці донних кісток можна легко промацати.
Каченята, качки, гусенята, гуси | Грудні м’язи та м’язи стегна розвинуті задовільно. Кіль грудної кістки може виступати. У гусей під крилами можна промацати незначні відкладення підшкірного жиру. У качок, каченят і гусенят жирові відкладення можуть бути відсутні.

## Slide 7
ДСТУ 3143-95 “М’ясо птиці (тушки курей, качок, гусей, індиків, цесарок).”
Тушки птиці поділяються на :
напівпатрані,
патрані,
патрані з комплектом потруху та шиєю.
За вгодованістю та якістю розбирання тушки птиці всіх видів поділяються на
першу і другу категорії .

## Slide 8: Послідовність технологічних процесів забою птиці
Приймання птиці на птахопереробне підприємство
Забій та ощипування птиці
Потрошіння тушок птиці
Охолодження тушок птиці
Сортування тушок птиці
Розробка тушок птиці
Обвалка м’яса тушок птиці
Упакування в тару
Міні-цех забою птиці

## Slide 9: Цех приймання птиці ДЛЯ ЗАБОЮ
Розгрузка контейнерів
Транспортування контейнерів
Зважування пустих контейнерів
Навішування птиці
Миття контейнерів
Загрузка контейнерів

## Slide 10: Цех забою та ощипування тушок птиці
Транспортування птиці
Оглушення птиці
Забій птиці
Знекровлення птиці
Ошпарювання птиці
Видалення пера з тушок
Воскування тушок водоплавної птиці
Відрізування голови та ніг
Автоматичне перевішування тушок птиці
Автоматичне миття лінії конвеєра

## Slide 11: Цех потрошіння ТУШОК птиці
Транспортування птиці та субпродуктів
Вирізування клоаки
Розрізування черевної порожнини
Видалення жиру
Автоматичне потрошіння
Напівавтоматичне видалення і виробництво субпродуктів
Ветеринарний контроль
Видалення зобу
Надламування та видалення шиї
Відрізування шкіри шиї
Кінцевий контроль якості потрошіння
Миття тушок ззовні і всередині
Автоматичне перевішування на лінію охолодження
Автоматичне миття підвісного конвеєра

## Slide 12: Цех охолодження тушок птиці
Транспортування тушок птиці
Повітряно-краплинне охолодження тушок
Повітряне охолодження тушок
Автоматичне перевішування тушок птиці
Автоматичне миття підвісного конвеєра
Водяне охолодження субпродуктів

## Slide 13: Цех сортування тушок птиці
Транспортування тушок птиці
Сортування тушок за якістю
Автоматичне перевішування тушок
Автоматичне знімання тушок з підвісного конвеєра
Ручний розподіл тушок з приймального бункера
Автоматичне миття підвісного конвеєра

## Slide 14: Цех розробки тушок птиці
Транспортування тушок птиці
Відрізання кінчиків крил
Відрізання другого суглобу крила
Відрізання цілого крила
Видалення шкіри шиї
Відрізання хвостика
Відрізання грудини
Відрізання спинної частини тушки
Відрізання тазової частини тушки
Обробка ніг
Відрізання стегнової частини та гомілки
Автоматичне миття підвісного конвеєра
Автоматична загрузка лінії

## Slide 15: Цех обвалки м’яса
Машина обвалки грудини
Лінія приготування фаршу

## Slide 16: Цех пакування
Транспортування частин тушок птиці
Транспортування тари по цеху упаковки
Ручне пакування продукції в пластикову або картонну тару
Ручне пакування продукції на підкладну тару
Транспортування до пакувальних машин підкладної тари
Транспортування до пакувальних машин пластикової або картонної тари

## Slide 17: Пташники по виробництву м’яса гусей та печінки (фуагра)

## Slide 18: Забій та пакування тушок індиків
Контейнери для птиці
Лінія навішування птиці

## Slide 19
Оглушенння птиці
Ванна знекровлювання
Ванни для ошпарювання

## Slide 20
Видалення пера
Водяний душ

## Slide 21
Лінія відрізування ніг

## Slide 22
Автоматичне миття лінії навішування тушок

## Slide 23
Пістолет для потрошіния
Пневматичні ножиці

## Slide 24
Конвеєр видалення субпродуктів
Автомат миття шлуночків

## Slide 25
Транспортер подачі тушок птиці
Охолодження субпродуктів

## Slide 26
Вихід тушок
Транспортер лінії розробки

## Slide 27
Ручна лінія розробки
Пили для
розробки тушок
Транспортер лінії розробки

## Slide 28
Лінія приготування фаршу
Лінія зворотної тари

## Slide 29
Лінія пакування
Лінія зважування та наклеювання етикеток

## Slide 30
Лінія миття тари
Санітарно-гігієнічна обробка лінії переробки птиці

## Slide 31
Забій гусей, зняття та зберігання пера, пуху
Приймання птиці для забою
Ошпарювання, воскування та видалення пера

## Slide 32
Лінія патрання
Лінія охлодження тушок
Лінія розробки та пакування

## Slide 33: ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ЗАБОЮ ПТИЦІ МЕХАНІЧНИМ СПОСОБОМ

## Slide 35: ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ЗАБОЮ ПТИЦІ РУЧНИМ СПОСОБОМ

## Slide 41
Питання самоконтролю
1.В чому полягає організація процесу забою та переробки птиці?
2.Які особливості транспортування птиці на переробні підприємства?
3.Як проводиться прижиттєва оцінка забійної птиці?
4.Яких ветеринарно-санітарних вимог необхідно дотримуватись під час перевезення птиці на підприємства для забою птиці?
5.Які вимоги, згідно зі стандартом, ставляться до птиці за вгодованістю?
6.Які вимоги, згідно зі стандартом, ставляться до птиці за масою?
7. Які є методи забою птиці?
8.Які технологічні операції забою та переробки птиці?
9.Яка мета охолодження тушок птиці?
10.Які особливості маркування тушок птиці та тари?

## Slide 42: Дякую за увагу!